## Slide 1: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи

## Slide 2: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
Размерной цепью называется совокупность взаимосвязанных размеров, образующих замкнутый контур и определяющих взаимное положение поверхностей (или осей) одной или нескольких деталей.
Звеном называется каждый из размеров, образующих размерную цепь.

## Slide 3: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
Исходным называется звено, к которому предъявляется основное требование точности, определяющее качество изделия в соответствии с техническими условиями.
В процессе обработки или при сборке изделия исходное звено получается обычно последним, замыкая размерную цепь. В этом случае такое звено именуется замыкающим.

## Slide 4: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
Составляющими называются все остальные звенья, с изменением которых изменяется и замыкающее звено.
Увеличивающие звенья – звенья с увеличением которых (при прочих постоянных) увеличивается и замыкающее звено.
Уменьшающие звенья - звенья, с увеличением которых уменьшается замыкающее звено.

## Slide 5: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
Классификация размерной цепи
По области применения
Конструкторская - Решается задача обеспечения точности при конструировании изделий
Технологическая - Решается задача обеспечения точности при изготовлении изделий
Измерительная - Решается задача измерения величин, характеризующих точность изделии

## Slide 6: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
По месту в изделии
Детальная - Определяет точность относительного положения поверхностей или осей одной детали
Сборочная - Определяет точность относительного положения поверхностей или осей деталей, входящих в сборочную единицу

## Slide 7: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
По расположению звеньев
Линейная - Звенья цепи являются линейными размерами. Звенья расположены на параллельных прямых.
Угловая - Звенья цепи представляют собой угловые размеры, отклонения которых могут быть заданы в линейных величинах, отнесенных к условной длине, или градусах.
Плоская - Звенья цепи расположены произвольно в одной или нескольких параллельных плоскостях.
Пространственная - Звенья цепи расположены произвольно в пространстве.

## Slide 8: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
По характеру звеньев
Скалярная - Все звенья цепи являются скалярными величинами.
Векторная - Все звенья цепи являются векторными погрешностями.
Комбинированная - Часть составляющих звеньев размерной цепи — векторные величины, остальные — скалярные величины.

## Slide 9: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
По характеру взаимных связей
Параллельно связанные - Размерные цепи (две или более), имеющие хотя бы одно общее звено.
Независимые - Размерные цепи, не имеющие общих звеньев.

## Slide 10: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения

## Slide 13: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
Прямая задача. По заданным номинальному размеру и допуску (отклонениям) исходного звена определить номинальные размеры, допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев размерной цепи.
Обратная задача. По установленным номинальным размерам, допускам и предельным отклонениям составляющих звеньев определить номинальный размер, допуск и предельные отклонения замыкающего звена.

## Slide 14: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 1 Основные понятия и определения
Основные уравнения теории размерных цепей

## Slide 15: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 2 Методы расчета размерных цепей
1 Метод максимума-минимума
Допуск замыкающего размера определяют арифметическим сложением допусков составляющих размеров.
Метод расчета на максимум-минимум, учитывающий только предельные отклонения звеньев размерной цепи и самые неблагоприятные их сочетания, обеспечивает заданную точность сборки без подгонки (подбора) деталей.

## Slide 16: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод максимума-минимума
Обратная задача.

## Slide 17: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод максимума-минимума
Размер замыкающего звена
Предельные размеры замыкающего звена

## Slide 18: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод максимума-минимума
Предельные отклонения замыкающего звена
Допуск замыкающего звена
где n — количество увеличивающих звеньев; k — количество уменьшающих звеньев; m — общее количество звеньев, включая замыкающее звено.

## Slide 19: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод максимума-минимума
Способ равных допусков применяют, если составляющие размеры имеют один порядок (например, входят в один интервал диаметров) и могут быть выполнены с примерно одинаковой экономической точностью.
Tc(Ai)=T(AΔ)/(m-1)
Прямая задача.

## Slide 20: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод максимума-минимума
Способ допусков одного квалитета применяют, если все составляющие цепь размеры могут быть выполнены с допуском одного квалитета и допуски составляющих размеров зависят от их номинального значения.
Допуск составляющего размера
T(Аi)=aiii
Где i — единица допуска (мкм);
а — число единиц допуска.
Прямая задача.

## Slide 21: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод максимума-минимума
По значению ас выбирают ближайший квалитет. Число единиц допуска ас, в общем случае не равно какому-либо значению а, определяющему квалитет, поэтому выбирают ближайший квалитет.

## Slide 22: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод максимума-минимума
После определения допусков составляющих размеров, корректируют их значения
Допуски для охватывающих размеров рекомендуется определять, как для основного отверстия, а для охватываемых — как для основного вала. При этом следует выполнить условия уравнения допуска.
Найдя допуски, определяют значения и знаки верхних и нижних отклонений составляющих размеров так, чтобы они удовлетворяли уравнениям предельных отклонений.

## Slide 23: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 2 Методы расчета размерных цепей
Применение теории вероятностей позволяет расширить допуски составляющих размеров и тем самым облегчить изготовление деталей при практически ничтожном риске несоблюдения предельных значений замыкающего размера.
2 Теоретико-вероятностный метод

## Slide 24: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Законы распределения случайных величин
σ – среднее квадратическое отклонение случайной величины
V – величина поля рассеяния
М(Аj) – математическое ожидание случайной величины

## Slide 25: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Плотность вероятностей f(Аi)
Эскиз функции нормального распределения
σ – среднее квадратическое отклонение случайной величины
Аi – действительный размер звена
Vi – величина поля рассеяния
М(Аj) – математическое ожидание случайной величины

## Slide 26: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
n – число деталей в партии

## Slide 27: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Для нормального закона распределения случайных величин за величину поля рассеяния принимают зону:
При размерных расчетах:

## Slide 28: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Для перехода от средних квадратичных отклонений σ к допускам или полям рассеяния используют коэффициент относительного рассеяния λi.

## Slide 29: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Если центр группирования не совпадает с серединой поля рассеивания, то коэффициент относительной асимметрии:
Эскиз функции распределения со смещение центра группирования

## Slide 30: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Закон распределения функции | αi | λi | λi2
Нормальный | 0 | 1/3=0,333 | 1/9=0,111
Усеченный нормальный | -0,18 |  | 0,139
Равновозрастающей вероятности | +0,33 |  | 0,221
Равной вероятности | 0 |  | 1/3=0,333
Симпсона | 0 |  | 1/6=0,166

## Slide 31: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Подставив выражение коэффициента рассеяния в уравнение теоремы о дисперсии [D(xi) = σi2] , получим:
или
где tΔ – коэффициент риска, зависящий от величины риска Р

## Slide 32: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Уравнение предельных размеров

## Slide 33: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Уравнение предельных отклонений

## Slide 34: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Способ равных допусков
принимают, что величины TAi, Ec(Ai) и λi для всех составляющих размеров одинаковы. По заданному допуску T AΔ определяют средние допуски TсAi.
Прямая задача.

## Slide 35: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Найденные значения TсAi и Ec(Ai) корректируют, учитывая требования конструкции и возможность применения процессов изготовления деталей, экономическая точность которых близка к требуемой точности размеров.
Правильность решения задачи проверяют по формуле допуска замыкающего звена.

## Slide 36: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Способ допусков одного квалитета
расчет в общем аналогичен решению прямой задачи методом полной взаимозаменяемости. При этом среднее количество единиц допуска определится по формуле:
Прямая задача.

## Slide 37: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Способ пробных расчетов заключается в том, что допуски на составляющие размеры назначают экономически целесообразными для условий предстоящего вида производства с учетом конструктивных требований, опыта эксплуатации имеющихся подобных механизмов и проверенных для данного производства значений коэффициентов λ.
Правильность расчета проверяют по формуле допуска замыкающего звена.
Прямая задача.

## Slide 38: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Теоретико-вероятностный метод
Способ равного влияния применяют при решении плоских и пространственных размерных цепей. Он основан на том, что допускаемое отклонение каждого составляющего размера должно вызывать одинаковое изменение исходного размера.
Прямая задача.

## Slide 39: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи 2 Методы расчета размерных цепей
3 Метод регулирования
Под методом регулирования понимают расчет размерных цепей, при котором требуемая точность исходного (замыкающего) звена достигается преднамеренным изменением без удаления материала (регулированием) одного из заранее выбранных составляющих размеров, называемого компенсирующим.

## Slide 40: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод регулирования
Номинальный размер компенсирующего звена Ак.
Значение Акомп берут со знаком плюс, если размер является увеличивающим, и минус — для уменьшающих размеров.

## Slide 41: Расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи Метод регулирования
Допуск замыкающего звена
где ТAΔ — заданный допуск исходного размера, определяемый исходя из эксплуатационных требований;
TAi — принятые расширенные технологически выполнимые допуски составляющих размеров;
Vk — наибольшее возможное расчетное отклонение, выходящее за пределы поля допуска исходного звена, подлежащее компенсации.