## Slide 1: 1 Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей
Суммарное отклонение формы и расположения – отклонение, являющееся результатом совместного проявления отклонения формы и отклонения расположения рассматриваемой поверхности или профиля относительно заданных баз.

## Slide 2: Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей
Пример:
На радиальное биение оказывают влияние отклонение от круглости рассматриваемого сечения и отклонение его центра относительно базовой оси, на торцовое биение влияют отклонение от плоскостности и отклонение от её перпендикулярности относительно базовой оси.

## Slide 3: Виды суммарных отклонений (ГОСТ 24643-81)
Радиальное биение – разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля поверхности вращения до базовой оси в сечении плоскостью, перпендикулярной базовой оси.

## Slide 4: Виды суммарных отклонений (ГОСТ 24643-81)
Полное радиальное биение – разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от всех точек реальной поверхности в пределах нормируемого участка до базовой оси.
Δ

## Slide 5: Виды суммарных отклонений (ГОСТ 24643-81)
Торцовое биение – разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля торцовой поверхности до плоскости, перпендикулярной базовой оси.

## Slide 6: Виды суммарных отклонений (ГОСТ 24643-81)
Полное торцовое биение – разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от точек всей торцовой поверхности до плоскости, перпендикулярной базовой оси.

## Slide 7: Виды суммарных отклонений (ГОСТ 24643-81)
Биение в заданном направлении – разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля поверхности вращения в сечении рассматриваемой поверхности конусом, ось которого совпадает с базовой осью, а базирующая имеет заданное направление до вершины этого конуса.

## Slide 8: Виды суммарных отклонений (ГОСТ 24643-81)
Отклонение формы заданного профиля –наибольшее отклонение Δ точек реального профиля от номинального профиля, определяемое по нормали к номинальному профилю в пределах нормируемого участка.

## Slide 9: Виды суммарных отклонений (ГОСТ 24643-81)
Отклонение формы заданной поверхности –наибольшее отклонение Δ точек реальной поверхности от номинальной, определяемое по нормали к номинальной поверхности в пределах нормируемого участка.

## Slide 10: 2 Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей и обозначение их допусков на чертежах
Допуск формы Т – допустимое значение отклонения формы.
Поле допуска формы – область в пространстве или заданной плоскости, внутри которой должны находиться все точки реального рассматриваемого элемента в пределах нормируемого участка.

## Slide 11
Допуск расположения Т – предел, ограничивающий допускаемое значение отклонения расположения.
Поле допуска расположения – область в пространстве или заданной плоскости, внутри которой должен находиться прилегающий элемент или ось, центр, плоскость симметрии в пределах нормируемого участка.
Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей

## Slide 12
Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей
Уровни относительной геометрической точности формы и расположения:
А – нормальная относительная геометрическая точность величиной 60 %;
В – повышенная относительная геометрическая точность величиной 40 %;
С - высокая относительная геометрическая точность величиной 25 %.

## Slide 13
Независимый допуск расположения (формы) – допуск, числовое значение которого постоянно для всей совокупности деталей, изготовляемых по данному чертежу, и не зависит от действительного размера нормируемого или базового элемента.
Назначение:
Для нормирования требований к расположению посадочных мест под подшипник качения, к соосности направляющих и рабочих поверхностей, к колебанию межосевых расстояний в корпусах редуктора.
Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей

## Slide 14
Применение:
Когда сопрягаемые поверхности деталей центрируются посадками с натягом или переходными, при необходимости обеспечить надёжное функционирование посадок: отсутствие биения, балансировку, равномерность радиального зазора, плотность и герметичность.
Независимые допуски расположения (формы)

## Slide 15
Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей
Зависимый допуск расположения (формы) – допуск, числовое значение которого переменно для различных деталей изготовленных по данному чертежу, и зависит от действительных размеров нормируемого или базового элемента.
Тзав=Тmin+Тдоп ,
Тmin – минимальное значение допуска, указанное на чертежах (постоянная для всех деталей часть зависимого допуска);
Тдоп – дополнительная переменная часть зависимого допуска, зависящая от действительных размеров рассматриваемых элементов данной детали.

## Slide 16
Зависимые допуски расположения (формы)
Если Тзав=0, то отклонения расположения допустимы только за счёт использования части допуска на размеры элемента.
Назначение:
Преимущественно на межосевые расстояния крепёжных отверстий, соосность участков ступенчатых отверстий, на симметричность расположения шпоночных пазов и т.д.

## Slide 17: Условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей (ГОСТ 2.308-79)

## Slide 18: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
При условном обозначении данные о допусках формы и расположения поверхностей указывают в прямоугольной рамке, разделённой на части:
в первой части – знак допуска;
во второй части – числовое значение допуска, а при необходимости и длина нормируемого участка;
в третьей и последующих частях – буквенное обозначение баз.

## Slide 19: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Форма и размеры
знаков, рамки, изображение баз:

## Slide 20: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Если допуск относится к оси или к плоскости симметрии, то соединительная линия должна быть продолжением размерной линии.

## Slide 21: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Если отклонение или база относятся к поверхности, то соединительная линия не должна совпадать с размерной.

## Slide 22: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Если размер элемента уже указан, размерная линия должна быть без размера, и её рассматривают как составную часть условного обозначения допуска.
Если для одного элемента необходимо задать два разных вида допуска, то рамки допуска можно объединять.

## Slide 23: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Базы обозначают зачернённым треугольником, который соединяют при помощи соединительной линии с рамкой допуска или рамкой, в которой указывают буквенное обозначение базы.

## Slide 24: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Если нет необходимости выделять как базу ни одну из поверхностей, то треугольник заменяют стрелкой.

## Slide 25: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Если допуск расположения или формы не указан как зависимый, то его считают независимым.
Зависимые допуски обозначают:
после числового значения допуска,
если зависимый допуск связан с действительными размерами рассматрива-емого элемента;

## Slide 26: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Зависимые допуски обозначают:
после буквенного обозначения базы
или без буквенного обозначения в третьей части рамки ,
если зависимый допуск связан с действительными размерами базового элемента;

## Slide 27: Указание допусков формы и расположения поверхностей на чертежах
Зависимые допуски обозначают:
после числового значения допуска и буквенного обозначения базы ,
или без буквенного обозначения
если зависимый допуск связан с действи-тельными размерами рассматриваемого и базового элементов.

## Slide 28: Типовые примеры нанесения условных обозначений допусков расположения (формы)
Допуск плоскостности
Допуск плоскостности составляет 0,07 мм и относится к любому участку поверхности, имеющему площадь 310×210 мм2.

## Slide 29: Типовые примеры нанесения условных обозначений допусков расположения (формы)
Допуск прямолинейности
Допуск прямолинейности 0,02 мм и относится к любому участку поверхности длиной 100 мм.

## Slide 30: Типовые примеры нанесения условных обозначений допусков расположения (формы)
Допуск симметричности
Допуск симметричности размера, указанного стрелкой, составляет 0,1 мм от половины ширины поля допуска (Т/2) относительно оси отверстия В.

## Slide 31: Типовые примеры нанесения условных обозначений допусков расположения (формы)
Допуск соосности
Допуск соосности отверстия, представленный в радиусном выражении, составляет 0,05 мм относительно базовой оси А.

## Slide 32: Типовые примеры нанесения условных обозначений допусков расположения (формы)
Допуск полного радиального биения
Допуск полного радиального биения цилиндрической поверхности относительно поверхностей А и Б составляет 0,1 мм.

## Slide 33: Типовые примеры нанесения условных обозначений допусков расположения (формы)
Зависимый допуск соосности
Зависимый допуск соосности шейки вала связан только с действительным размером нормируемого элемента, указанного стрелкой.

## Slide 34: Типовые примеры нанесения условных обозначений допусков расположения (формы)
Зависимый допуск соосности
Зависимый допуск соосности шейки вала связан только с действительным размером базового элемента.

## Slide 35: Типовые примеры нанесения условных обозначений допусков расположения (формы)
Зависимый допуск соосности
Зависимый допуск соосности получен, исходя из действительных размеров базового и нормируемого элементов.