## Slide 1: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
ГОСТ 25256-82

## Slide 2: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
ГОСТ 520-89

## Slide 3: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
Категория А включает классы точности 5, 4, 2, Т и дополнительно регламентирует: момент трения, угол контакта, осевое и радиальное биение.

## Slide 4: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
Категория В включает классы точности 0, 6Х, 6, 5 с дополнительными требованиями по моменту трения; углу контакта; осевому и радиальному биению, соответствующему следующему более точному классу точности.

## Slide 5: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
Категория С включает классы точности 8, 7, 0, 6, к которым не предъявляются требования по уровню вибрации, моменту трения.
Класс точности подшипника указывают перед обозначением типа (номера) подшипника, например, 4 – 205.

## Slide 6: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
При местном нагружении кольцо воспринимает постоянную по направлению результирующую радиальную нагрузку Fr лишь ограниченным участком окружности дорожки качения и передает ее соответствующему ограниченному участку посадочной поверхности вала или корпуса.

## Slide 7: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
При циркуляционном нагружении кольцо воспринимает результирующую радиальную нагрузку Fr последовательно всей окружностью дорожки качения и передает ее всей посадочной поверхности вала или корпуса.

## Slide 8: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
При колебательном нагружении не вращающееся кольцо воспринимает равнодействующую Fr+C двух радиальных нагрузок (Fr — постоянна по направлению, Fc вращается, причем Fr > Fc) ограниченным участком окружности дорожки качения и передает ее соответствующему ограниченному участку посадочной поверхности вала или корпуса.

## Slide 9: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
ГОСТ 3325-85

## Slide 10: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
Циркуляционно нагруженные кольца должны иметь неподвижную посадку, которая назначается в зависимости от величины и интенсивности нагрузки Рг на посадочной поверхности кольца:

## Slide 11: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
Fr — радиальная нагрузка на подшипник, кН;
b — рабочая ширина посадочного места, м;
k1 — динамический коэффициент посадки (при нагрузке с умеренными толчками и вибрациями k1 = 1,0; при сильных ударах и вибрациях k1 = 1,8);
k2 — коэффициент, учитывающий снижение посадочного натяга (при полом вале или тонкостенном корпусе k2 > 1, при сплошном вале и толстостенном корпусе k2 = 1);

## Slide 12: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
k3 — коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки (Fr) между рядами роликов в двухрядных конических роликоподшипниках или между сдвоенными шарикоподшипниками при наличии осевой силы Fa на опору. Для радиальных и радиально-упорных подшипников при расположении тел качения в один ряд k3 = 1.

## Slide 13: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
Колебательно нагруженные кольца подшипников устанавливаются в корпус с основными отклонениями К и js, а на вал — с отклонениями k, js, h.

## Slide 14: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
ГОСТ 3189-89

## Slide 15: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>
  Подшипник 3182120 ГОСТ 7634-75
Подшипник роликовый двухрядный с короткими цилиндрическими роликами типа 182000 (с коническим отверстием внутреннего кольца с бортами на внутреннем кольце), серии диаметров 1, серии ширин 3 с d= 20 мм, D = 150 мм, В = 37 мм

## Slide 16: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>

## Slide 17: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>

## Slide 18: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>

## Slide 19: Система допусков и посадок для подшипников качения
<number>