## Slide 1: 1 Гладкие калибры и их допуски
Калибры – бесшкальные измерительные инструменты, предназначенные для контроля размеров элементов деталей, их геометрической формы и взаимного расположения.
Калибр определяет не численное значение действительного размера изделия, а его годность по контролируемому размеру.

## Slide 2
Классификация гладких калибров
Калибры классифицируют по следующим признакам:
по способу проверки изделий (предельные и нормальные);
по технологическому назначению (рабочие и контрольные);
по конструктивной разновидности;
по числу одновременно проверяемых элементов изделия.

## Slide 3
Классификация гладких калибров
Предельные калибры (проходной и непроходной) позволяют установить, находиться ли проверяемый размер в пределах поля допуска.
Предельные калибры используют для проверки размеров гладких цилиндрических, конусных, резьбовых и шлицевых деталей, высоты выступов и глубин впадин, если проверяемые размеры имеют допуск не точнее 6-го квалитета

## Slide 4
Схема контроля деталей
предельными калибрами
калибр-пробка калибр-скоба
(проверяет отверстия) (проверяет валы)

## Slide 5
Классификация гладких калибров
Нормальные калибры (проходные) – точные шаблоны и калибры, изготовленные по размеру, соответствующему началу границы поля допуска.
О годности деталей судят по равномерности зазора между проверяемым профилем и рабочим профилем нормального калибра.

## Slide 6
Классификация гладких калибров
Рабочие калибры (пробки и скобы)
проходные Р-ПР непроходные Р-НЕ
Предназначены для контроля отверстий и валов в процессе изготовления.

## Slide 7
Классификация гладких калибров
Контрольные калибры
К-ПР К-НЕ К-И
(для проверки (для проверки (для проверки
новых рабочих новых рабочих износа рабочих
проходных скоб) непроходных скоб) проходных скоб)
Эти контрольные калибры являются проходными. Контрольные калибры выполняются в виде шайб.

## Slide 8
Конструкция калибров
В основу конструирования гладких предельных калибров положен принцип подобия (принцип Тейлора), согласно которому проходные калибры по форме и размерам должны являться прототипом сопрягаемой детали и контролировать в комплексе размеры по всей длине соединения с учётом погрешностей формы и расположения поверхностей деталей.

## Slide 9
По характеру измерительного контакта различают калибры:
с поверхностным линейным;
с точечным контактом.
По конструктивному устройству гладкие предельные калибры для контроля валов и отверстий разделяют на:
цельные и составные,
однопредельные и двухпредельные,
односторонние и двухсторонние,
регулируемые и нерегулируемые (жёсткие).
Конструкция калибров

## Slide 10
Однопредельные пробки и скобы применяют при контроле деталей относительно больших размеров.
Двухсторонние двухпредельные калибры несколько ускоряют контроль, однако предусмотрены лишь для размеров до 50 мм.
Односторонние двухпредельные калибры вдвое ускоряют контроль, дешевле, потому рекомендуются к применению.
Конструкция калибров

## Slide 11
Конструкция калибров
Нерегулируемые калибры часто применяют вследствие дешевизны и большей точности.
Регулируемые калибры (ГОСТ 24851-81) дороже и менее жёсткие по сравнению с нерегулируемыми, но весьма удобны для серийных производств, поскольку допускают быстрое восстановление изношенных поверхностей.

## Slide 12
Основные виды калибров-пробок
Двухсторонние двухпредельные с вставками (1…6 мм)
Двухсторонние двухпредельные с вставками (3…50 мм)
Односторонние однопредельные с вставкой (50…75 мм)
Односторонние двухпредельные (6…500 мм)

## Slide 13
Основные виды калибров-пробок
Двухсторонние двухпредельные с насадками (30…100 мм)
Листовые двухсторонние двухпредельные (18…100 мм)
Листовые двухсторонние двухпредельные (50…300 мм)
Односторонние однопредельные неполные с ручкой (50…150 мм)

## Slide 14
Основные виды калибров-пробок
Двухсторонние двухпредельные неполные с накладкой (150…300 мм)
Штихмасы-нутрометры (250…1000 мм)
Двухсторонние двухпредельные неполные регулируемые (30…100 мм)

## Slide 15
Основные виды калибров-скоб
Листовые двухсторонние двухпредельные (1…50 мм)
Листовые прямоугольные одностроронние двухпредельные (1…70 мм)
Листовые круглые односторонние двухпредельные (1…180 мм)
Штампованные односторонние двухпредельные (3…50 мм)

## Slide 16
Основные виды калибров-скоб
Штампованные односторонние двухпредельные с ручками (1…50 мм)
Штампованные двухсторонние двухпредельные (30…100 мм)
Регулируемые односторонние двухпредельные (до 330 мм)

## Slide 17
Допуски на изготовление всех калибров установлены в зависимости от точности контролируемых размеров деталей.
ГОСТ 24853-81 устанавливает допуски на гладкие калибры для контроля валов и отверстий до 500 мм, изготовленных с точностью от 6-го до 17-го квалитетов.
Для размеров свыше 500 до 3150 мм согласно ГОСТ 24852-81 гладкие калибры применяют для контроля деталей, изготовленных с точностью от 9-го до 17-го квалитетов.
Допуски калибров

## Slide 18
Типовая схема задания допуска на износ калибров-пробок ПР
Величина наименьшего гарантированного износа составляет от (1…4)×Н (где Н – допуск на изготовление калибра) для калибров при контроле размеров отверстий, изготовленных с точностью от IT6 до IT17.

## Slide 19
Схема расположения полей допусков калибров для контроля отверстий (ГОСТ 24853-81)
Н – допуск на изготовление калибров-пробок;
11, 12 – номер вида калибра по ГОСТ 24851-81

## Slide 20
Схема расположения полей допусков калибров и контркалибров для контроля валов (ГОСТ 24851-81)
Допуски на изготовление:
Н1 – калибров-скоб; Нр – контр-калибров;
1-10 – номер вида калибра по ГОСТ 24851-81

## Slide 21
Допуски калибров
Для определения полей допусков в таблицах ГОСТ 24853-81 для калибров-пробок приведены значения Z, Y и α и для калибров-скоб – Z1, Y1 и α1, которые определяют положение полей допусков калибров и контр-калибров относительно их номинальных размеров.

## Slide 22
Номинальные размеры калибров
Номинальными размерами калибров являются предельные размеры деталей, контролируемые соответствующими калибрами:
для калибра-пробки: ПР-Dmin ; НЕ-Dmax
для калибра-скобы: ПР-dmax ; НЕ-dmin
Номинальные размеры контрольных калибров такие же, как и калибров, для которых они предназначены.

## Slide 23
Исполнительные размеры калибров (ГОСТ 24853-81)
для проходных калибров-пробок:
для непроходных калибров-пробок:

## Slide 24
Исполнительные размеры калибров (ГОСТ 24853-81)
для проходных калибров-скоб:
для непроходных калибров-скоб:

## Slide 25
Исполнительные размеры калибров (ГОСТ 24853-81)
для контркалибров к калибрам-скобам:

## Slide 26
Предельные размеры изношенных проходных калибров
для калибров-пробок:
для калибров-скоб:
Для размеров калибров и контркалибров до 180 мм в приведённых расчётных формулах α=α1=0

## Slide 27
Пример:
Определить исполнительные размеры гладких предельных калибров для контроля сопряжения Ø25 Н7/k6.
Решение:
По ГОСТ 25347-82 находим предельные отклонения:
отверстия – ES=+21 мкм, EI=0;
вала - es=+15 мкм, ei=+2 мкм.

## Slide 28
Пример:
Предельные размеры:
для отверстия – Dmin=25,0 мм, Dmax=25,021 мм;
для вала - dmin=25,002 мм, dmax=25,015 мм.
По ГОСТ 24853-81 находим данные для расчёта калибров:
Н=4 мкм, Н1=4 мкм, Нр=1,5 мкм, Z=3 мкм, Z1=3 мкм, Y=3 мкм.

## Slide 29
Пример:
Исполнительные размеры калибров и контркалибров:
для контроля отверстия (калибры-пробки)
или
или

## Slide 30
Пример:
для контроля вала (калибры-скобы)
или
или

## Slide 31
Пример:
для контркалибров (калибры-пробки)
или
или

## Slide 32
или
или
Пример:

## Slide 33: Пример:
Обозначение требований
к геометрическим параметрам калибра-пробки для контроля сопряжения Ø25 Н7/k6

## Slide 34: Пример:
Обозначение требований
к геометрическим параметрам калибра-скобы и контрольного калибра для контроля сопряжения Ø25 Н7/k6