## Slide 1: 1 Расчёт и выбор посадки с натягом
У посадок с натягом неподвижность сопрягаемых деталей под действием нагрузок обеспечивается силами трения, возникающими при упругой деформации деталей, создаваемой натягом.
Nmin – определяется, исходя из возможных наибольших сил, действующих на сопряжение.
Nmax – рассчитывается из условий прочности деталей.

## Slide 2: Расчёт и выбор посадки с натягом
При запрессовке деталей происходит растяжение втулки на величину ND и одновременно сжатие вала на величину Nd, при этом:
N=ND+Nd

## Slide 3: Расчёт и выбор посадки с натягом
Известны зависимости:
где р – давление на поверхности контакта сопрягаемых деталей, Н/м2;
D – номинальный диаметр, м;
Е1, Е2 – модули упругости материала втулки и вала, Н\м2;
С1, С2 – коэффициенты, определяемые по формулам.

## Slide 4: Расчёт и выбор посадки с натягом
где d1, d2 – диаметры, м;
1, 2 – коэффициенты Пуассона (для стали 0,3, для чугуна 0,5).
Наименьший натяг рассчитывается следующим образом:

## Slide 5: Расчёт и выбор посадки с натягом
Минимальное давление на поверхность контакта pmin определяется из условия обеспечения неподвижности сопряжения при действии на него:
максимальной осевой силы Р: ,
где f1 – коэффициент трения при продольном смещении деталей;
l – длина сопряжения;
Максимального крутящего момента

## Slide 6: Расчёт и выбор посадки с натягом
максимального крутящего момента Мкр:
где f2 – коэффициент трения при относительном вращении деталей;
крутящего момента Мкр и осевой силы Р:

## Slide 7: Расчёт и выбор посадки с натягом
Наибольший натяг:
Максимальное давление pmax определяется из условия прочности сопрягаемых деталей. В качестве pmax берётся меньшее из допустимых значений давлений – рдоп, которые рассчитываются по следующим формулам:
для втулки
для вала
где - переделы текучести материала при растяжении, н/м2.

## Slide 8: Расчёт и выбор посадки с натягом
Пример: Подобрать посадку с натягом для соединения при следующих данных: D=0,185 м, d1=0,110 м, d2=0,265 м, l=0,17 м.
Соединение нагружено осевой силой Р=392∙103 Н. Детали изготовлены из стали 40, Е1=Е2=206 ГПа, σТ=313 МПа, f1=0,14, RZ1=RZ2=8 мкм.

## Slide 9: Расчёт и выбор посадки с натягом
Решение:
1. Определение коэффициентов С1, С2.

## Slide 10
Расчёт и выбор посадки с натягом
2. Расчёт наименьшего натяга.
В процессе запрессовки неровности на поверхностях детали снимаются, и в соединении создаётся меньший натяг, поэтому следует расчётный Nmin увеличить на значение поправки:
Наименьший натяг:

## Slide 11
3. Определение допустимых значений давления.
для втулки:
для вала:
Расчёт и выбор посадки с натягом

## Slide 12
4. Определение максимально допустимого натяга для данного сопряжения.
5. Выбор посадки.
По ГОСТ 25347-82 выбираем посадку:
Ø185
Расчёт и выбор посадки с натягом

## Slide 13: Расчёт и выбор посадки с натягом
В ЕСДП установлен ряд рекомендуемых и предпочтительных полей допусков валов и отверстий для образования посадок с натягом:
p5, p6, r6, s6, t6, u7, u8, x8,
P6, P7, S7, R7, T7, U8

## Slide 14
Схема расположения полей допусков посадок с натягом в системе отверстия для размеров до 500 мм

## Slide 15
Области применения некоторых рекомендуемых посадок с натягом
Посадки H/р, P/h - «легкопрессовые».
Имеют минимальный гарантированный натяг. Обладают высокой степенью центрирования.
Применяются, как правило, с дополнительным креплением.
H7/p6 – сопряжение тяжело нагруженных зубчатых колёс, втулок, установочных колец с валами, установка тонкостенных втулок и колец в корпуса.

## Slide 16
Области применения некоторых рекомендуемых посадок с натягом
Посадки H/r, P/s; H/t и R/h; S/h; T/h - «прессовые средние».
Имеют умеренный гарантированный натяг в пределах N=(0,0002…0,0006)D.
Применяются как с дополнительным креплением, так и без него. При сопряжении возникают, как правило, упругие деформации.
H7/r6, H7/s6 – сопряжение зубчатых и червячных колёс с валами в условиях тяжёлых ударных нагрузок с дополнительным креплением.

## Slide 17
Области применения некоторых рекомендуемых посадок с натягом
Посадки H/u; P/x; H/z и U/h - «прессовые тяжёлые».
Имеют большой гарантированный натяг в пределах N=(0,001…0,002)D.
Предназначены для соединений, на которые воздействуют большие, в том числе и динамические нагрузки.
Применяются, как правило, без дополнительного крепления соединяемых деталей. В сопряжении возникают упругопластические деформации. Детали должны быть проверены на прочность.

## Slide 18
Расчёты переходных посадок выполняются редко и в основном как проверочные.
Расчёты могут включать:
расчёт вероятности получения зазоров и натягов в соединении;
расчёт наибольшего зазора по известному предельно допустимому эксцентриситету соединяемых деталей;
Расчёт прочности сопрягаемых деталей (только для тонкостенных втулок) и наибольшего усилия сборки при наибольшем натяге посадки.
2 Расчёт и выбор переходных посадок

## Slide 19
Основными расчётами в переходных посадках являются расчёты вероятности получения натягов и зазоров. В таких расчётах исходят из нормального закона распределения размеров деталей, а вероятности получения натягов и зазоров определяют с помощью нормированной функции Лапласа:
где
Nm(Sm) – среднее значение натяга (зазора);
σN – среднее квадратическое отклонение натяга или зазора.
Расчёт и выбор переходных посадок

## Slide 20
Принимая ,
где TD и Td – допуски сопряжённых деталей посадки,
определяем величину Z и по таблицам функции Лапласа в зависимости от Z устанавливают значение функции Ф(Z), задаваемое в долях единицы.
Расчёт и выбор переходных посадок

## Slide 21
Вероятности натягов: PN’=0,5+Ф(Z) при z>0;
PN’=0,5-Ф(Z) при z<0;
PN=100 PN’ %.
Вероятности зазоров: PS’=0,5-Ф(Z) при z>0;
PS’=0,5+Ф(Z) при z<0;
PS=100 PS’ %.
Расчёт и выбор переходных посадок

## Slide 22
Пример: Рассчитать ожидаемую при сборке долю соединений с натягом (вероятность натяга) и долю соединений с зазором (вероятность зазора) для посадки Ø65
Решение:
1. Nmax=es-EI=39-0=39 мкм;
Nmin=ei-ES=20-30=-10 мкм;
TD=30-0=30 мкм; Td=39-20=19 мкм.
Расчёт и выбор переходных посадок

## Slide 23
Расчёт и выбор переходных посадок
2.
3.
4. Из таблицы по значению z=2,46 определяем Ф(2,46)=0493.

## Slide 24
Расчёт и выбор переходных посадок
5. Т.к. z>0, находим вероятности натяга и зазора по формулам:
PN’=0,5+Ф(Z)=0,5+0,493=0,993;
PS’=0,5-Ф(Z)=0,5-0,493=0,007.
Следовательно, при сборке примерно 99,3 % всех соединений (993 из 1000) будут с натягами и 0,7 % соединений (7 из 1000) – с зазорами.

## Slide 25
Схема расположения полей допусков переходных посадок в системе отверстия для размеров до 500 мм

## Slide 26
Области применения некоторых рекомендуемых переходных посадок
Посадки H/js; Js/h - «плотные».
Вероятность получения натяга P(N)≈0,5…5%, в сопряжении образуются преимущественно зазоры. Обеспечивают лёгкую собираемость.
H7/js6 – сопряжение стаканов подшипников с корпусами, небольших шкивов и ручных маховичков с валами.

## Slide 27
Области применения некоторых рекомендуемых переходных посадок
Посадки H/k; K/h - «напряжённые».
Вероятность получения натяга P(N)≈24…68%.
Обеспечивают хорошее центрирование. Сборка и разборка производится без значительных усилий, например, при помощи ручных молотков.
H7/k6 – сопряжение зубчатых колёс, шкивов, маховиков, муфт с валами.

## Slide 28
Области применения некоторых рекомендуемых переходных посадок
Посадки H/m; M/h - «тугие».
Вероятность получения натяга P(N)≈60…99,8%.
Обладают высокой степенью центрирования. Сборка и разборка осуществляется при значительных усилиях. Разбираются, как правило, только при ремонте.
H7/m6 – установка тонкостенных втулок в корпуса, кулачков на распределительном валу.

## Slide 29
Области применения некоторых рекомендуемых переходных посадок
Посадки H/n; N/h - «глухие».
Вероятность получения натяга P(N)≈88…100%.
Обладают высокой степенью центрирования. Сборка и разборка осуществляется при значительных усилиях: применяются прессы. Разбираются, как правило, только при капитальном ремонте.
H7/n6 – сопряжение тяжелонагруженных зубчатых колёс, кривошипов с валами, установка постоянных кондукторных втулок в корпусах кондукторов и т.п.