## Slide 1: 1 Расчёт и выбор посадки с зазором
Качество, надёжность и долговечность работы подшипника зависят от толщины масляного слоя h, на которую, при прочих равных условиях работы подшипника, будет влиять зазор S (разность между диаметром цапфы и диаметром отверстия вкладыша).

## Slide 2: Расчёт и выбор посадки с зазором
Если S будет очень небольшим, то h также будет маленькой. Следовательно, работа подшипника в таких условиях будет неустойчивой.
Если S будет достаточно большим, то h будет маленькой из-за малой подъёмной силы гидродинамического клина.
Вывод: для определённых условий работы имеется некоторый интервал, внутри которого будет существовать надёжное всплытие.

## Slide 3: Расчёт и выбор посадки с зазором
Сущность расчёта посадки заключается в том, чтобы определить интервал зазоров [Smin]…[Smax], при котором величина всплытия будет не меньше предварительно выбранной допустимо минимальной толщины масляного слоя [hmin].

## Slide 4: Расчёт и выбор посадки с зазором
Для обеспечения жидкостного трения необходимо, чтобы микронеровности цапфы и вкладыша не касались при работе подшипника. Это возможно при условии:
[hmin]≥RZ1+RZ2+Δф+Δр+Δизг+ΔД ,
где RZ1, RZ2 – высота неровностей вкладыша подшипника и цапфы вала;
Δф, Δр – поправки, учитывающие влияние погрешностей формы и расположения цапфы и вкладыша;
Δизг – поправка, учитывающая влияние изгиба вала;
ΔД – добавка, учитывающая разного рода отклонения от принятого режима работы.

## Slide 5: Расчёт и выбор посадки с зазором
Для упрощённого расчёта:
[hmin]≥k(RZ1+RZ2+ΔД),
где k – коэффициент запаса надёжности по толщине масляного слоя (k≥2).

## Slide 6: Расчёт и выбор посадки с зазором
Зависимость для среднего удельного давления у гидродинамического подшипника:
где μ – динамическая вязкость масла при рабочей температуре подшипника, Нс/м2;
ω – угловая скорость цапфы, рад/с;
S – диаметральный зазор, м;
D – номинальный диаметр сопряжения, м;
СR – безразмерный коэффициент нагруженности подшипника, зависящий от l/D и χ;
l – длина подшипника, м;
χ – относительный эксцентриситет, который связан зависимостью с h:
h=0,5S-e=0.5S(1- χ)

## Slide 7: Расчёт и выбор посадки с зазором
Значение диаметрального зазора:

## Slide 8: Значения в зависимости от χ и l/D

## Slide 9: Расчёт и выбор посадки с зазором
Пример: Подобрать посадку для подшипника скольжения, работающего в условиях жидкостного трения при следующих данных: D=0,075 м, l=0,075 м, p=1,47106 Н/м2, ω=157 рад/с, масло с динамической вязкостью при t=50 °C, μ=1910-3 Нс/м2. Подшипник половинный (имеются масляные канавки в плоскости разъёма).

## Slide 10: Расчёт и выбор посадки с зазором
Решение:
1. Определение минимально допустимой величины масляного слоя.
[hmin]≥k(RZ+RZ2+ΔД),
где RZ=RZ2=3,2 мкм – высоты неровностей трущихся поверхностей, выбираются в соответствии с рекомендациями.
ΔД – принимается равной 2…3 мкм:
[hmin]=2(3,210-6+3,210-6+310-6)=18,810-6 м

## Slide 11: Расчёт и выбор посадки с зазором
2. Расчёт значения А.

## Slide 12: Расчёт и выбор посадки с зазором
3. Определение значений χmin и χmax.
По таблице при l/D=1 и А=0,352 находим: χmin – отсутствует; χmax=0,83.
График изменения А от χ
Заштрихованная зона – зона надёжной работы подшипника, т.е. зона при χmin≥0,3. Поэтому в таблице приведены значения только для А при χ≥0,3.

## Slide 13: Расчёт и выбор посадки с зазором
В нашем случае мы должны принять χmin не менее 0,3. Принимаем χmin=0,3 и соответствующее ему А0,3=0,438.
4. Определение [Smin] и [Smax].
Из формулы h=0,5S-e=0.5S(1- χ) определяем зазор .
Максимальный зазор:

## Slide 14: Расчёт и выбор посадки с зазором
Минимальный зазор: , так как был принят больший относительный эксцентриситет, значение h в данном случае не равно [hmin]:

## Slide 15: Расчёт и выбор посадки с зазором
5. Выбор посадки.
По [Smin]=67 мкм находим, что наиболее близкий вид посадки в системе отверстия Н/е с минимальным зазором: Smin=60 мкм.
Допуск посадки с учётом коэффициента запаса точности на износ подшипника скольжения Кз=2:

## Slide 16: Расчёт и выбор посадки с зазором
6. Определение квалитета.
Известно, что TS=Td+TD. Подберём квалитеты так, чтобы сумма допусков была близка к 80 мкм. Наиболее близко соответствует этим условиям предпочтительная посадка:
Ø75

## Slide 17: Расчёт и выбор посадки с зазором
ГОСТом 25347-82 установлен ряд рекомендуемых посадок в системе отверстия и вала, которые образованы предпочтительными полями допусков:
g6, f7, e8, d9, d11, F8, E9.

## Slide 18
Схема расположения полей допусков посадок с зазором в системе отверстия для размеров до 500 мм

## Slide 19
Области применения некоторых рекомендуемых посадок с зазором
Посадки H/h – «скользящие».
Smin=0; 4…12-й квалитеты.
В точных квалитетах они применяются как центрирующие посадки, т.е. обеспечивают высокую степень совпадения центра вала с центром сопрягаемого с ним отверстия. Допускают медленное вращение и продольное перемещение, чаще всего используемое при настройках и регулировках.

## Slide 20: Области применения некоторых рекомендуемых посадок с зазором
H7/h6 – неподвижные соединения при высоких требованиях к точности часто разбираемых деталей: сменные зубчатые колёса на валах, фрезы на оправках, центрирующие корпуса под подшипники качения, сменные кондукторные втулки и т.д.
H8/h7, H8/h8 – имеют примерно то же назначение, что и посадка H7/h6, но характеризуются более широкими допусками, облегчающими изготовление детали.

## Slide 21
Области применения некоторых рекомендуемых посадок с зазором
Посадки H/g – «движения».
4…7-й квалитеты. Обладают минимальным по сравнению с другими посадками зазором.
Применяются для плавных, чаще всего возвратно-поступательных перемещений, допускают медленное вращение при малых нагрузках.
H7/g6 – плунжерные и золотниковые пары, шпиндель делительной головки и т.п.

## Slide 22
Области применения некоторых рекомендуемых посадок с зазором
Посадки H/f, F/h – «ходовые».
Характеризуются умеренным гарантированным зазором.
Применяются для обеспечения свободного вращения в подшипниках скольжения общего назначения при лёгких и средних режимах работы со скоростями не более 150 рад/с и в опорах поступательного перемещения.
H7/f7 – подшипники скольжения коробок передач различных станков, в сопряжениях поршня с цилиндром в компрессорах и т.п.

## Slide 23
Области применения некоторых рекомендуемых посадок с зазором
Посадки H/е, Е/h – «легкоходовые».
Обладают значительным гарантированным зазором, вдвое большим, чем у ходовых посадок.
Применяются для свободного вращательного движения при повышенных режимах работы со скоростями более 150 рад/с, а также для компенсации погрешностей монтажа и деформаций, возникающих во время работы.
H7/f8, H8/е8 – подшипники жидкостного трения турбогенераторов, больших электромашин, коренных шеек коленчатых валов.

## Slide 24
Области применения некоторых рекомендуемых посадок с зазором
Посадки H/d, D/h – «широкоходовые».
Характеризуются большим гарантированным зазором, позволяющим компенсировать значительные отклонения расположения сопрягаемых поверхностей и температурные деформации и обеспечить свободное перемещение деталей или их регулировку и сборку.
H8/d9, H9/d9 – соединения при невысоких требованиях к точности, поршни в цилиндрах компрессоров.
H11/d11 – крышки подшипников и распорных втулок в корпусах, шарниры и ролики на осях.