## Slide 1
Отклонения формы и расположения поверхностей возникают в процессе обработки деталей из-за неточности и деформации станка, инструмента и приспособления; деформации обрабатываемого изделия; неравномерности припуска на обработку; неоднородности материала заготовки и т.п.
1 Допуски формы и расположения поверхностей

## Slide 2
Отклонения формы и расположения поверхностей приводят к снижению заданных эксплуатационных свойств.
Например:
В подвижных соединениях эти отклонения приводят к уменьшению износостойкости деталей вследствие повышенного удельного давления на выступах неровностей, к нарушению плавности хода, шуму и т.д.
Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на качество изделий

## Slide 3
В неподвижных соединениях отклонения формы и расположения поверхностей вызывают неравномерность натяга, вследствие чего снижаются прочность соединения, герметичность и точность центрирования.
Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на качество изделий

## Slide 4
В сборках эти погрешности приводят к погрешностям базирования деталей друг относительно друга, деформациям, неравномерным зазорам, что вызывает нарушения нормальной работы отдельных узлов и механизма в целом, например, подшипники качения весьма чувствительны к отклонениям формы и взаимного расположения поверхностей.
Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на качество изделий

## Slide 5
Номинальная поверхность – идеальная поверхность, размеры и форма которой соответствуют заданным номинальным размерам и номинальной форме.
Реальная поверхность – поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая её от окружающей среды.
Геометрические параметры деталей. Основные понятия

## Slide 6
Профиль – линия пересечения поверхности с плоскостью или с заданной поверхностью (существуют понятия реального и номинального профилей, аналогичные понятиям номинальной и реальной поверхностей).
Нормируемый участок L – участок поверхности или линии, к которому относится допуск формы, допуск расположения или соответствующее отклонение.
Геометрические параметры деталей. Основные понятия

## Slide 7
Прилегающая поверхность (применяется в качестве базовой при определении отклонений формы и расположения) – поверхность, имеющая форму номинальной поверхности, соприкасающаяся с реальной поверхностью и расположенная вне материала детали так, чтобы отклонение от неё наиболее удалённой точки реальной поверхности в пределах нормируемого участка имело минимальной значение.
Средний элемент – имеет номинальную форму и проведён методом наименьших квадратов по отношению к реальному.
Геометрические параметры деталей. Основные понятия

## Slide 8
Геометрические параметры деталей. Основные понятия

## Slide 9
Отклонение формы – отклонение формы реальной поверхности или реального профиля от формы номинальной поверхности или номинального профиля.
Количественно отклонение формы оценивается наибольшим расстоянием Δ от точек реальной поверхности (профиля) по нормали в пределах нормируемого участка L.
Отклонения формы поверхностей

## Slide 10
Отклонение от цилиндричности – наибольшее расстояние Δ от точек реальной поверхности до прилегающего цилиндра в пределах нормируемого участка.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 11
Отклонение от круглости – наибольшее расстояние Δ от точек реального профиля до прилегающей окружности.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 12
Причины появления: овальность самой заготовки детали, овальность опорных поверхностей шпинделя станка, упругие деформации детали (особенно тонкостенных) при закреплении в станке.
Овальность
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 13
Причины появления: изменения мгновенного центра вращения детали, например, при бесцентровом шлифовании.
Огранка
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 14
Отклонение профиля продольного сечения – наибольшее расстояние Δ от точек образующих поверхности, лежащих в плоскости, проходящей через её ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 15
Причины появления: износ резца, несовпадение осей шпинделя и пиноли задней бабки станка, отклонения от параллельности оси центров и направляющих станины.
Конусообразность
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 16
Причины появления: при обтачивании тонких длинных валов без люнетов в связи с упругой деформацией.
Бочкообразность
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 17
Причины появления: упругая деформация опор шпинделя и пиноли задней бабки станка.
Седлообразность
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 18
Отклонение от прямолинейности в плоскости – наибольшее расстояние Δ от точек реального профиля до прилегающей прямой в пределах нормируемого участка (отклонение от прямолинейности оси (или линии) в пространстве; отклонение от прямолинейности оси (или линии) в заданном направлении).
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 19
Отклонение от плоскостности – наибольшее расстояние Δ от точек реальной поверхности до прилегающей плоскости в пределах нормируемого участка (вогнутость и выпуклость).
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 20: 2 Отклонения расположения поверхностей
Отклонение расположения поверхностей – отклонение реального расположения рассматриваемого элемента детали от его номинального расположения.
Номинальное расположение элемента определяется номинальными линейными и угловыми размерами между ним и базами или между рассматриваемыми элементами, если базы не заданы.

## Slide 21: Отклонения расположения поверхностей
База – элемент детали или сборочной единицы (или выполняющее ту же функцию сочетание элементов), по отношению к которому задаётся допуск расположения или определяется расположение рассматриваемого нормируемого элемента.
Базой может быть поверхность (например, плоскость), её образующая или точка (например, вершина конуса, центр сферы), ось, если базой является поверхность вращения.

## Slide 22
Отклонение от параллельности – разность Δ наибольшего и наименьшего расстояний между плоскостями (осью и плоскостью, прямыми в плоскости, осями в пространстве и т.д.) в пределах нормируемого участка.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 23
Отклонение от перпендикулярности – отклонение угла между плоскостями (плоскостью и осью, осями и т.д.) от прямого угла, выраженного в линейных единицах Δ, на длине нормируемого участка.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 24
Отклонение наклона – отклонение угла между плоскостями (осями или прямыми, плоскостью и осью и т.д.) от номинального угла, выраженного в линейных единицах Δ, на длине нормируемого участка.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 25
Отклонение от симметричности – наибольшее расстояние Δ между плоскостью (осью) рассматриваемого элемента (или элементов) и плоскостью симметрии базового элемента (или общей плоскостью симметрии двух или нескольких элементов), в пределах нормируемого участка.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 26
Отклонение от соосности – наибольшее расстояние Δ между осью рассматриваемой поверхности вращения и осью базовой поверхности (или осью двух или нескольких поверхностей) на длине нормируемого участка.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 27
Отклонение от пересечения осей – наименьшее расстояние Δ между осями, номинально пересекающимися.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)

## Slide 28
Позиционное отклонение – наибольшее расстояние Δ между реальным расположением элемента (центра, оси или плоскости симметрии) и его номинальным расположением в пределах нормируемого участка.
Виды отклонений формы поверхностей (ГОСТ 24643-81)