## Slide 1
1 Графическое изображение сопрягаемых деталей
Поскольку изображение посадки в масштабе в большинстве случаев не представляется возможным (например, Ø ) приняты следующие правила.

## Slide 2
Схема расположения полей допусков вала и отверстия

## Slide 3: Поле допуска
Поле допуска – интервал размеров, ограниченный предельными размерами, или поле, заключённое между верхним и нижним отклонениями.
Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются предельные отклонения размеров.
Положительные отклонения от номинального размера откладываются вверх, а отрицательные – вниз, а их величина проставляется в микрометрах.

## Slide 4
Посадка с зазором
Smin=Dmin-dmax=EI-es Smax=Dmax-dmin=ES-ei
Sm=(Smax+Smin)/2 Sд=Dд-dд
TS=Smax-Smin=TD+Td
Smin

## Slide 5
Посадка с натягом
Nmax=dmax-Dmin=es-EI Nmin=dmin-Dmax=ei-ES
Nm=(Nmax+Nmin)/2 Nд=dд-Dд
TN=Nmax-Nmin=Td+TD

## Slide 6
Переходная посадка
Nmax=dmax-Dmin=-Smin Smax=Dmax-dmin=-Nmin
Nm=(Nmax-Smax)/2 Sm=(Smax-Nmax)/2
Nд=dд-Dд Sд=Dд-dд
TN=Nmax+Smax=Td+TD

## Slide 7: Схемы расположения полей допусков вала и отверстия посадок
с зазором
с натягом
переходные

## Slide 8
Номинальный размер и предельные отклонения указывают на чертежах в миллиметрах.
Размер цифр, обозначающих отклонения, меньше размера цифр, обозначающих номинальный размер.
Отклонения записывают с правой стороны со своим знаком (±), при этом верхнее отклонение располагают выше, а нижнее – ниже.
2 Обозначение допусков на чертежах (ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.307-68)

## Slide 9
Обозначение допусков на чертежах
Если отклонение равно нулю, то:
Если абсолютная величина верхнего и нижнего отклонений равна, то:
Ø50±0,1

## Slide 10
Обозначение допусков на чертежах
Если же количество значащих цифр у верхнего и нижнего отклонений разное, то:
На сборочных чертежах предельные отклонения размеров деталей указывают в виде дроби: в числителе – отклонения отверстия, в знаменателе – вала.

## Slide 11
Точность – это степень соответствия действительных значений параметров готовой детали, параметрам, заданным чертежом или техническим условиям на изготовление детали (расчётным параметрам).
3 Основные понятия о точности

## Slide 12
Точность геометрических параметров
Точность геометрических параметров является комплексным понятием, включающим в себя:
точность размеров элементов деталей;
Пример: диаметр цилиндрической поверхности, глубина отверстия, ширина паза, угол конуса и т.д.
точность геометрических форм поверхностей элементов деталей
Пример: цилиндрическая поверхность может иметь конусность, бочкообразность в продольном сечении или овальность в поперечном сечении; плоскость может быть вогнутой или выпуклой и т.п.)

## Slide 13
Точность геометрических параметров
точность взаимного расположения элементов деталей;
Пример: непараллельность, неперпендикулярность, радиальное или торцовое биение поверхностей и т.д.
шероховатость поверхностей деталей (микрогеометрия);
волнистость поверхностей деталей (макрогеометрия).

## Slide 14
Погрешность является мерой точности.
В зависимости от причины возникновения различают:
систематические погрешности;
случайные погрешности;
грубые погрешности (промахи).
Погрешность геометрических параметров

## Slide 15
Погрешность геометрических параметров
Систематические погрешности – погрешности, постоянные по величине или закономерно изменяющиеся в зависимости от одного или нескольких случайных факторов.
Пример: погрешность за счёт износа резца – систематическая закономерно меняющаяся; погрешность показаний часового механизма– постоянная по величине (часы спешат или отстают).

## Slide 16
Погрешность геометрических параметров
В целях исключения систематической погрешности вводится поправка – значение величины, одноимённой с измеряемой, прибавляемое к полученному при измерениях значению.

## Slide 17
Случайные погрешности – погрешности, определяющиеся факторами, носящими случайный характер; имеющие различные числовые значения.
Пример: зазоры в подвижных соединениях, размеры деталей при обработке, результаты повторных измерений одной и той же величины.
Погрешность геометрических параметров

## Slide 18
Погрешность геометрических параметров
Грубые погрешности (промахи) – погрешности, существенно превышающие ожидаемую погрешность при данных условиях.
Эти погрешности могут быть обнаружены при повторных измерениях, они не принимаются во внимание. Результаты измерений, содержащие грубые погрешности, исключают как недостоверные (критерии «трёх сигм», Романовского, Шарлье, вариационный критерий Диксона и др.).

## Slide 19
Для оценки погрешностей геометрических параметров пользуются методами теории вероятностей и математической статистики.
Зависимость между числовыми значениями случайной величины и вероятностью их появления устанавливается законом распределения вероятностей случайных величин.
3 Анализ случайных погрешностей

## Slide 20
В наиболее обобщённой форме закон распределения описывается с помощью интегральной функции распределения или дифференциальной функцией распределения.
Анализ случайных погрешностей

## Slide 21
Интегральная функция распределения (функция распределения) – это функция, определяющая вероятность того, что случайная величина Х примет значение меньше данного значения x:
F(x)=Р(Х<x)
0 F(x)1
причём F(-∞)=0 и F(+∞)=1
Вероятность того, что значение случайной функции попадёт в интервал (а, b), равна разности значений интегральной функции на концах интервала:
Р(аХb)=F(b)-F(а)
Анализ случайных погрешностей

## Slide 22
Дифференциальная функция распределения (плотность вероятности) f(x) – это первая производная от функции распределения.
Кривая распределения – график функции f(x).
Вероятность попадания X в заданный интервал (а, b) равна:
Анализ случайных погрешностей

## Slide 23
Геометрически эта вероятность равна площади, заключённой под кривой распределения f(x) между абсциссами а и b. Площадь под всей кривой равна единице.
Анализ случайных погрешностей
а
b
f(x)
x
S[f(x)]=1

## Slide 24
Максимально приближённым к истинному значению является среднее арифметическое значение результатов измерений (центр группирования):
Анализ случайных погрешностей

## Slide 25
- отклонение случайной величины от её среднего значения (погрешность).
Дисперсия (D) характеризует рассеяние значения измеряемой физической величины (при погрешности Δ) относительно её среднего значения:
Анализ случайных погрешностей

## Slide 26
Среднее квадратическое отклонение (СКО) (средняя квадратическая погрешность) – характеристика рассеяния результатов измерений одной и той же величины вследствие влияния случайных погрешностей:
Анализ случайных погрешностей

## Slide 27
Вид кривой распределения (закон распределения) случайной величины зависит от природы и условий образования этой величины.
Анализ случайных погрешностей