## Slide 1: 1 ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Шпоночное соединение – соединение охватывающей (втулка) и охватываемой (вал) поверхностей с помощью соединительного звена (шпонки) с целью) передачи крутящего момента или фиксации относительного положения деталей при осевом перемещении.
Применение:
Для соединений с валами зубчатых колёс, шкивов ременных передач, маховиков, муфт и других деталей машин, когда к точности центрирования соединяемых деталей не предъявляют высоких требований.

## Slide 2: ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В зависимости от геометрической формы шпонок соединения разделяют на:
Призматические;
Сегментные;
Клиновые;
Тангенциальные.

## Slide 3: ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В напряжённых соединениях, которые способны передавать вращающий момент и осевую нагрузку, используют клиновые шпонки.
Ненапряжённые соединения, передающие только крутящий момент, выполняют с призматическими и сегментными шпонками.

## Slide 4: СОЕДИНЕНИЕ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 23360-78)

## Slide 5: СОЕДИНЕНИЕ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 23360-78)
Размеры шпонок изготавливаются по ширине b – с полем допуска h9, по высоте h – с полем допуска h11 (при высоте шпонки 2…6 мм – по h9), по длине l - с полем допуска h14.
Глубина паза у вала под шпонку задаётся размером t1 (предпочтительно) или d-t1, глубина паза у отверстия под шпонку – размером t2 или d+t2 (предпочтительно).

## Slide 6: СОЕДИНЕНИЕ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 23360-78)
Длину пазов вала и отверстия под шпонку изготавливают с полем допуска Н15, глубину пазов вала и втулки – с полем допуска Н12.
В пазах вала – неподвижная посадка, чтобы шпонка не выпадала при монтаже и не передвигалась при эксплуатации.
Во втулке – подвижная посадка, чтобы компенсировать неизбежные погрешности размеров, формы и расположения пазов.
Посадки выполняют только в системе вала.

## Slide 7: СОЕДИНЕНИЕ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 23360-78)
Три вида соединения для предпочтительного применения:

## Slide 8: СОЕДИНЕНИЕ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 23360-78)
В условном обозначении призматической шпонки указывают:
Вид исполнения (кроме исполнения 1);
Размеры шпонки;
Стандарт.
Пример:
Условное обозначение для шпонки исполнения 1 с размерами b=18 мм, h=11 мм, l=100 мм: шпонка 18×11×100 ГОСТ 23360-78;
для шпонки исполнения 2:
шпонка 2-18×11×100 ГОСТ 23360-78.

## Slide 9: СОЕДИНЕНИЕ С СЕГМЕНТНЫМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 24071-80)

## Slide 10: СОЕДИНЕНИЕ С СЕГМЕНТНЫМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 24071-80)
Размеры шпонок изготавливаются по ширине – с полем допуска h9, по высоте – с полем допуска h11, по диаметру - с полем допуска h12.
Глубина паза у вала под шпонку задаётся размером t1 (предпочтительно) или D-t1, глубина паза у отверстия под шпонку – размером t2 или D+t2 (предпочтительно).

## Slide 11: СОЕДИНЕНИЕ С СЕГМЕНТНЫМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 24071-80)
Посадки выполняют в системе вала.
По ширине для предпочтительного применения установлено два варианта соединений:

## Slide 12: СОЕДИНЕНИЕ С СЕГМЕНТНЫМИ ШПОНКАМИ (ГОСТ 24071-80)
В условном обозначении сегментной шпонки указывают:
Вид исполнения (кроме исполнения 1);
Размер сечения b×h;
Стандарт.
Пример:
Условное обозначение сегментной шпонки исполнения 1 сечением b×h=5×6,5 мм: шпонка 5×6,5 ГОСТ 24071-80; для шпонки исполнения 2 сечением b×h1=5×5,2 мм:
шпонка 2-5×5,2 ГОСТ 24071-80.

## Slide 13: 2 ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Шлицевые соединения – соединения, состоящие из охватывающей (втулка) и охватываемой (вал) поверхностей, имеющих продольные, расположенные параллельно оси соединения, и по окружности шлицы прямобочного (прямоугольного), эвольвентного или треугольного профиля.

## Slide 14: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 1139-80)
Основные параметры:
Число зубьев z;
Наружный диаметр D;
Внутренний диаметр d;
Ширина шлицов b.
d
b

## Slide 15
Число зубьев – чётное (6, 8, 10, 12, 16, 20).
Длина шлицов определяется длиной сопрягаемого отверстия (например, ступицы); если ступица подвижная – величиной её перемещения.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 1139-80)

## Slide 16
В зависимости от передаваемого крутящего момента:
Лёгкая серия соединений - имеет наименьшие числа и высоту шлицов, применяется для неподвижных или слабо нагруженных соединений.
Средняя серия соединений - имеет большие по сравнению с лёгкой серией числа и высоту шлицов и рекомендуется для средненагруженных соединений.
Тяжёлая серия соединений – предназначена для наиболее тяжёлых условий работы и имеет наибольшие числа и высоты зубьев.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 1139-80)

## Slide 17
СПОСОБЫ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 1139-80)
По наружному диаметру D
По внутреннему диаметру d
По ширине шлица b

## Slide 18: ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 25347-82)
Точность размеров d, D, b определяется выбором центрирующей поверхности шлицевых соединений:
Центрирующие диаметры d или D для втулки и вала – 6, 7, 8-й квалитеты;
Нецентрирующие диаметры d, D для втулки и вала – 11, 12-й квалитеты;
Размер b по ширине паза втулки и вала – 8, 9, 10-й квалитеты, по ширине шлица – 7, 8, 9-й квалитеты.

## Slide 19: ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 25347-82)
Посадки по размерам d и D выполняют в системе отверстия, что позволяет сократить номенклатуру дорогостоящих протяжек, применяемых для обработки шлицевых отверстий.
Посадки по ширине шлица b в подавляющем большинстве внесистемные, что обеспечивает достаточную величину зазора для компенсации погрешностей формы и расположения элементов шлицевых деталей по всей их длине.

## Slide 20: ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 25347-82)
Примеры выбора посадок

## Slide 21: ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ
Обозначение шлицевых прямобочных соединений, валов и втулок должно содержать:
Букву, обозначающую поверхность центрирования;
Число зубьев;
Номинальные размеры параметров d, D, b;
Обозначения полей допусков и посадок параметров d, D, b, помещаемых после соответствующих размеров.

## Slide 22
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

## Slide 23
Пример:
Шлицевое прямобочное соединение с центрированием по внутреннему диаметру, с числом зубьев z=8, внутренним диаметром d=36 мм, наружным диаметром D=40 мм, шириной зуба b=7 мм, с посадкой по диаметру центрирования Н8/е8 и по размеру b – D9/е8:
d – 8 × 36 Н8/е8 × 40 Н12/а11 × 7 D9/е8
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

## Slide 24
Пример:
Шлицевое прямобочное соединение с центрированием по наружному диаметру, с числом зубьев z=8, внутренним диаметром d=36 мм, наружным диаметром D=40 мм, шириной зуба b=7 мм, с посадкой по диаметру центрирования H7/h7 и по размеру b - D9/h9:
D – 8 × 36 × 40 Н7/h7 × 7 D9/h9
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

## Slide 25
Пример:
Шлицевое прямобочное соединение с центрированием по боковым сторонам, с числом зубьев z=8, внутренним диаметром d=36 мм, наружным диаметром D=40 мм, шириной зуба b=7 мм, с посадкой по размеру b - D9/h9:
b – 8 × 36 × 40 × 7 D9/h9
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

## Slide 26
Пример:
Условное обозначение шлицевой втулки того же соединения при центрировании по внутреннему диаметру:
d – 8 × 36 Н8 × 40 Н12 × 7 D9
Условное обозначение шлицевого вала того же соединения при центрировании по внутреннему диаметру:
d – 8 × 36 е8 × 40 а11 × 7 е8
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ПРЯМОБОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

## Slide 27: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 6033-80)
Основные параметры:
Наружный диаметр зубьев, номинальный диаметр соединения D;
Модуль m;
Число зубьев z;
Угол профиля α=30°.

## Slide 28: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 6033-80)

## Slide 29: ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 6033-80)
Способы центрирования вала и втулки:
По боковым поверхностям зубьев (наиболее распространённый способ, т.к. достигается хорошая соосность);
По наружному диаметру (используется, когда необходима высокая точность вращения деталей, посаженных на шлицевой вал);
По внутреннему диаметру (не рекомендуется из-за технологических трудностей).

## Slide 30: ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ГОСТ 6033-80)
Примеры выбора посадок

## Slide 31: ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ
Обозначение шлицевых эвольвентных соединений, валов и втулок должно содержать:
Номинальный диаметр соединения D;
Модуль m;
Поля допусков вала и втулки;
Посадки, помещаемые после размеров центрирующих элементов;
Обозначение стандарта на эвольвентные шлицевые соединения.

## Slide 32
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ

## Slide 33: ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ
Пример:
Соединение D=50 мм, m=2 мм, с центрированием по боковым сторонам зубьев:
50 × 2 × 9Н/9g ГОСТ 6033-80
Для шлицевой втулки:
50 × 2 × 9Н ГОСТ 6033-80
Для шлицевого вала:
50 × 2 × 9g ГОСТ 6033-80

## Slide 34: ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ
Пример:
Соединение D=50 мм, m=2 мм, с центрированием по наружному диаметру:
50 × Н7/g6 × 2 ГОСТ 6033-80
Для втулки:
50 × Н7 × 2 ГОСТ 6033-80
Для вала:
50 × g6 × 2 ГОСТ 6033-80

## Slide 35: ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЛИЦЕВЫХ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ
Пример:
Соединение D=50 мм, m=2 мм, с центрированием по внутреннему диаметру:
i50 × 2 × Н7/g6 ГОСТ 6033-80
Для втулки:
i50 × 2 × Н7 ГОСТ 6033-80
Для вала:
i50 × 2 × g6 ГОСТ 6033-80