## Slide 1: Взаимозаменяемость резьбовых соединений

## Slide 2: 1 Классификация резьб.
По назначению резьбы:
  1) общие
  2) специальные.
По профилю витков (виду контура осевого сечения):
  1) треугольные,
  2) трапецеидальные,
  3) упорные (пилообразные),
  4) прямоугольные,
  5) круглые.

## Slide 3: 1 Классификация резьб.
По числу заходов:
  1) однозаходные и
  2) многозаходные (двухзаходные, трехзаходные и т. д.).
По форме поверхностей:
  1) цилиндрические
  2) конические.

## Slide 4: 1 Классификация резьб.
В зависимости от направления вращения контура осевого сечения :
  1) правые
  2) левые резьбы.
По принятой единице измерения линейных размеров:
  1) метрические
  2) дюймовые.

## Slide 5: 2 Основные параметры метрической крепежной резьбы
ГОСТ 9150-81 и ГОСТ 24705-81

## Slide 6: 2 Основные параметры метрической крепежной резьбы
Наружный диаметр d (D) — диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы (болта) или по впадинам внутренней резьбы (гайки).
Внутренний диаметр d1 (D1) — диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы (болта) или в вершины внутренней резьбы (гайки).
Средний диаметр d2 (D2) — диаметр воображаемого соосного с резьбой цилиндра, образующая которого пересекает профиль витков в точках, где ширина канавки равна половине номинального шага.

## Slide 7: 2 Основные параметры метрической крепежной резьбы
Шаг резьбы Р — расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы.
Угол профиля резьбы α — угол между смежными боковыми сторонами резьбы в плоскости осевого сечения; для метрической резьбы α= 60°.
Длина свинчивания (высота гайки) l — длина участка взаимного перекрытия наружной и внутренней резьб в осевом направлении, размер фаски не входит в длину свинчивания.
Высота исходного треугольника H
Рабочая высота профиля Н1

## Slide 8: 3 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб
3.1 Отклонения шага и угла профиля резьбы и их диаметральная компенсация.

## Slide 9: 3 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб

## Slide 10: 3 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб

## Slide 11: 3 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб
fр диаметральная компенсация погрешности шага резьбы.

## Slide 12: 3 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб
fα диаметральная компенсация угла профиля резьбы.

## Slide 13: 3 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб
Значение среднего диаметра резьбы, увеличенное для наружной или уменьшенное для внутренней резьбы на суммарную диаметральную компенсацию отклонений шага и угла наклона боковой стороны профиля, называют приведенным средним диаметром:
□ для наружной резьбы d2пр = d2uзм + fP + fα;
□ для внутренней резьбы D2пр = D2uзм - fp - fα.
3.2 Приведенный средний диаметр резьбы.

## Slide 14: 3 Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических резьб
3.3 Суммарный допуск среднего диаметра резьбы.

## Slide 15: 4 Допуски и посадки резьб с зазором

## Slide 16: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
ГОСТ 16093-81 устанавливает предельные отклонения диаметров резьбы в посадках типа скользящих и с зазорами.
Установлены ряды основных отклонений: для болтов h, g, f, e, d; для гаек Н, G, Е, F.

## Slide 17: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
для наружной резьбы:
esd = -(80+11P);
ese = -(50+ 11P);
esf = -(30+ 11P);
esg = -(15+ 11P);
esh = 0
для внутренней резьбы:
EIE = (50+ 11P);
EIF = (30 + 11P);
EIG = (15 + 11P);
EIH = 0
где es и EI — верхнее и нижнее отклонения, мкм; Р — шаг резьбы, мм.

## Slide 18: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
Установлены также следующие степени точности, определяющие значения допусков диаметров наружной и внутренней резьбы:
диаметры болта:
наружный d 4, 6, 8;
средний d2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10*;
диаметры гайки:
внутренний D1 4, 5, 6, 7, 8;
средний D2 4, 5, 6, 7, 8, 9*.

## Slide 19: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
для наружного диаметра болтов:
для внутреннего диаметра гаек при Р≤0,8 мм
при Р > 1 мм
(где Р и d — в мм; Т — в мкм).
Допуски по 6-й степени точности определяются по формулам:

## Slide 20: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
для среднего диаметра болтов
для среднего диаметра гаек TD2(6)=1,32Td2(6)
(где Р и d — в мм; Т — в мкм).

## Slide 21: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
Допуски остальных степеней точности определяются умножением допуска 6-й степени точности на следующие коэффициенты:
Степень точности 3 4 5 7 8 9 10.
Коэффициент 0,5 0,63 0,8 1,25 1,6 2 2,5.

## Slide 22: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
В зависимости от длины свинчивания резьбы разделены на три группы:
малые S — длины свинчивания до 2,24Р d0,2;
нормальные N - длины от 2,24Р d0,2 до 6,7Р d0,2;
большие L — длины свинчивания свыше 6,7Pd0,2.

## Slide 23: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
В зависимости от точности резьбового соединения установлены три класса точности: точный, средний и грубый.

## Slide 24: 4 Допуски и посадки резьб с зазором

## Slide 25: 4 Допуски и посадки резьб с зазором

## Slide 26: 4 Допуски и посадки резьб с зазором
Обозначение допусков и посадок с зазором метрических резьб
М24 х l,5-7g6g — R — 50
(резьба метрическая: наружный диаметр 24 мм; шаг 1,5 мм; поле допуска на средний диаметр 7g; поле допуска на наружный диаметр 6g, R — резьба с закругленной впадиной; длина свинчивания 50 мм).
M12 х 1LH — 6H/6g
(LH — резьба левая; 6H — поля допусков среднего и внутреннего диаметров гайки; 6g — поля допусков среднего и наружного диаметров болта).

## Slide 27: 5 Допуски и посадки резьб с натягом
ГОСТ 4608-81* предусматривает посадки с натягом только в системе отверстия.

## Slide 28: 5 Допуски и посадки резьб с натягом
Расположение полей допусков резьбы а посадках с натягом

## Slide 29: 5 Допуски и посадки резьб с переходной посадкой

## Slide 30: 5 Допуски и посадки резьб с переходной посадкой
По ГОСТ 24834-81* предусмотрены следующие посадки

## Slide 31: 5 Допуски и посадки резьб с переходной посадкой
В условных обозначениях резьб с натягом и с переходными посадками поле допуска наружного диаметра d шпильки (болта) не проставляется, поскольку оно постоянное (для резьб с натягом — 6е или 6с, а для резьб с переходными посадками — 6g).
Посадка с натягом:
М12-2Н5С(2)/3р(2)
Переходная посадка:
М12-4Н6Н/4jk