## Slide 1: 1 Основы ЕСДП
Система допусков и посадок – совокупность допусков и посадок, закономерно построенных на основе опыта, теоретических и экспериментальных исследований и оформленных в виде стандартов.
Основная закономерность построения допусков имеет вид:
IT(T)=Ki ,
где K – число единиц допуска (коэффициент, характеризующий квалитет);
i – единица допуска, мкм.

## Slide 2: Основы ЕСДП
Единица допуска выражает зависимость допуска от номинального размера.
Для диапазона размеров свыше 1 до 500 мм единица допуска вычисляется по формуле:
Для диапазона размеров свыше 1 до 500 мм единица допуска вычисляется по формуле:
где i – в микрометрах (мкм); D – в миллиметрах (мм); второй член в формуле учитывает погрешности измерения, являющиеся следствием наличия температурной и силовой деформации средств измерения.

## Slide 3: Основы ЕСДП
Квалитет – это совокупность (ряд) допусков для всех номинальных размеров, соответствующих одной степени точности.
В ЕСДП установлено 20 квалитетов, которые обозначают арабскими цифрами (01;0;1;2;…;18). С увеличением номера квалитета точность понижается (допуск увеличивается).
Допуск квалитета обозначается буквами IT с номером квалитета. Например, IT6, IT8.

## Slide 4: Область применения квалитетов
квалитеты от 01-го до 4-го используют при изготовлении концевых мер длины, калибров и контркалибров, деталей измерительных средств и других высокоточных изделий;
квалитеты от 05-го до 12-го применяют при изготовлении деталей, преимущественно образующих сопряжения с другими деталями различного типа;
квалитеты от 13-го до 18-го используют для параметров деталей, не образующих сопряжений и не оказывающих определяющего влияния на работоспособность изделий.

## Slide 5: Системы допусков и посадок
Система отверстия – система допусков и посадок, при которой предельные размеры отверстия для всех посадок для данного номинального размера dн сопряжения и квалитета остаются постоянными, а требуемые посадки достигаются за счёт изменения предельных размеров вала.
Td
Td
Td
Td
Td
TD
Поля допусков валов
Поле допуска основного отверстия
Поля допусков валов
Нулевая линия
Номинальный размер
+ES
0
0

## Slide 6: Системы допусков и посадок
Система вала – система допусков и посадок, при которой предельные размеры вала для всех посадок для данного номинального размера сопряжения и квалитета остаются постоянными, а требуемые посадки достигаются за счёт изменения предельных размеров отверстия.
Номинальный размер
TD
TD
TDD
TD
TD
Td
Нулевая линия
Поля допусков отверстий
Поле допуска основного вала
Поля допусков отверстий
-ei
0
0

## Slide 7: Системы допусков и посадок
Основная деталь – деталь, размеры которой для всех посадок при неизменных номинальном размере и квалитете не меняются.
В системе отверстия основной деталью является отверстие, а в системе вала – вал.
Основной вал - вал, верхнее отклонение которого равно нулю.
Основное отверстие – отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю.

## Slide 8: Системы допусков и посадок
Основное отклонение – одно из двух предельных отклонений поля допуска (верхнее или нижнее), которое является ближайшим к нулевой линии.
В ЕСДП установлено по 28 основных отклонений валов и отверстий, которые обозначены буквами латинского алфавита строчными для валов (от а до zc) и прописными для отверстий (от А до ZC), в диапазоне номинальных размеров до 500 мм и 17 основных отклонений валов и отверстий в диапазоне номинальных размеров свыше 500 до 10 000 мм.

## Slide 9: Схемы расположения основных отклонений отверстий и валов

## Slide 10: Системы допусков и посадок
Общее правило: основные отклонения отверстий и вала, обозначенные одной буквой, равны по величине и противоположны по знаку:
для отверстия от А до Н ЕI=-es;
для отверстия от К до ZC ЕS=-es,
т.е. основное отклонение отверстия должно быть симметрично относительно нулевой линии основному отклонению вала, обозначенному той же буквой.

## Slide 11: Примеры расположения полей допусков отверстий и валов

## Slide 12: Образование и обозначение полей допусков
0
ES
F7
f7
G8
g8
z6
M6
-es
-es
-ei
-ei
+EI
-EI
+ES
-ES
EI
IT8
F
g
IT6
0
Поле допуска в ЕСДП образуется сочетанием основного отклонения (буквы, характеризующей отклонение) и квалитета (цифры, характеризующей величину поля допуска).

## Slide 13: Определение предельных отклонений
Если основное отклонение верхнее, то нижнее отклонение:
для вала ei=es-IT;
для отверстий EI=ES-IT.
Если основное отклонение нижнее, то верхнее отклонение:
для вала es=ei+IT;
для отверстий ES=EI+IT.

## Slide 14: Определение предельных отклонений
Пример: Определить предельные отклонения для отверстия Ø20D10.
Решение: Для отверстия Ø20D10 по ГОСТ 25346-89 определяют:
Значение основного отклонения, условно обозначенного буквой D для интервала размеров свыше 18 до 30 мм:
EI=+0,065 мм;
Значение допуска по 10-му квалитету для того же интервала размеров:
IT10=0,084 мм.
Тогда второе верхнее отклонение:
ES=EI+IT10; ES=+0,065+0,084=0,149 мм.

## Slide 15: Поля допусков валов общего назначения при номинальных размерах от 1 до 500 мм (ГОСТ 253-82)

## Slide 16: Поля допусков валов общего применения при номинальных размерах от 1 до 500 мм (ГОСТ 253-82)

## Slide 17: Образование и обозначение посадок
Посадки в ЕСДП образуются:
сочетанием поля допуска основного отверстия Н (в системе отверстия) с полями допусков валов;
сочетаниями полей допуска основного вала h (в системе вала) с полями допусков отверстий.
Обозначаются посадки в виде дроби, в числителе которой указывается поле допуска отверстия, а в знаменателе – поле допуска вала:

## Slide 18: Обозначение допусков и посадок на чертежах
25 H7
25 H7 (+0.021)
25 +0.021
25 H7/f7
25 -0.041
25 H7/f7 -0.041
25 f7( )
25 f7
25
25 F7
25
25 F7 ( )
25 h7 (-0.021)
25 h7
25 -0.021
25 F7/h7
25 -0.021
25 F7/h7 -0.021
На чертежах применяют три способа обозначения допусков и посадок: буквенное (условное), цифровое, смешанное.

## Slide 19
Можно примен6ять любое сочетание полей допусков, установленных стандартом.
Посадки должны назначаться либо в системе отверстия, либо в системе вала.
Применение системы отверстия предпочтительнее.
Следует отдавать предпочтение рекомендуемым посадкам (ГОСТ 25347-82), при этом в первую очередь – предпочтительным.
Посадки с 4-го по 7-й квалитеты рекомендуется образовывать путём сопряжения отверстия на квалитет грубее, чем вал.
2 Правила образования посадок

## Slide 20: 3 Методы выбора посадок
Метод прецедентов, или аналогов. Посадка выбирается по аналогии с посадкой в надёжно работающем узле. Сложность метода заключается в оценке и сопоставлении условий работы посадки в проектируемом узле и аналоге.
Метод подобия – развитие метода прецедентов. Посадки выбираются на основании рекомендаций отраслевых технических документов и литературных источников. Недостатком метода является, как правило, отсутствие точных количественных оценок условий работы сопряжений.
Расчётный метод. Посадки рассчитываются на основании полуэмпирических зависимостей. Однако формулы не всегда учитывают сложный характер физических явлений, происходящих в сопряжении.

## Slide 21: Методы выбора посадок
В результате тех или иных расчётов необходимо получить допустимые наибольшие и наименьшие значения расчётных зазоров [Smax], [Smin] или расчётных натягов [Nmax], [Nmin].
С учётом влияния шероховатости сопрягаемых поверхностей:
[S]=Sp-2(RZD+RZd)≈Sp-8(RaD+Rad);
[N]=Np+1,2(RZD+RZd)≈Np+5(RaD+Rad)
D, d – индексы, относящиеся соответственно к параметрам шероховатости RZ, Ra отверстия и вала.

## Slide 22: Методы выбора посадок
По полученным значениям расчётных зазоров или натягов выбирается стандартная посадка таким образом, чтобы её предельные зазоры или натяги по возможности были близки к расчётным.
Smin≥[Smin]; Nmin≥[Nmin];
Smax≤[Smax]; Nmax≤[Nmax].
Предельные зазоры и натяги в посадках определяются по таблицам или по формулам.

## Slide 23: Методы выбора посадок
Во многих случаях выбор посадок целесообразно осуществлять, ориентируясь на вероятностные предельные зазоры или натяги.
Sminв≥[Smin]; Nminв≥[Nmin];
Smaxв≤[Smax]; Nmaxв≤[Nmax].
Sminв, Smaxв, Nminв и Nmaxв – вероятностные предельные зазоры и натяги, определённые с учётом характеристик рассеяния размеров деталей.

## Slide 24: Методы выбора посадок
В тех случаях, когда расчётом или иным путём устанавливается также и оптимальное значение зазора или натяга Sопт, Nопт, при котором соединение функционирует наилучшим образом, посадку следует подбирать так, чтобы её среднее значение (Sс или Nс) было как можно ближе к оптимальному.