## Slide 1: НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ И КОНТРОЛЬ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ПЕРЕДАЧ

## Slide 2: 1 Классификация зубчатых передач
По своему назначению зубчатые передачи можно разделить на четыре группы: отсчетные, силовые, скоростные, общего назначения.
Отсчетные (кинематические) передачи чаще всего используются в измерительных приборах, часах, счетно-решающих машинах, различных делительных механизмах. Т. е. там, где требуется высокая согласованность углов поворота ведомого и ведущего колес и основным показателем является высокая кинематическая точность.

## Slide 3: 1 Классификация зубчатых передач
Силовые передачи передают большие усилия при небольших скоростях вращения. Зубчатые колеса изготавливают с большой длиной зуба и большим модулем. При работе таких колес должна максимально использоваться площадь контакта зубьев, что и является основным эксплуатационным требованием к этим передачам.

## Slide 4: 1 Классификация зубчатых передач
Скоростные передачи используются в передачах с большими окружными скоростями (более 100 м/с). Такие передачи должны работать без вибраций и шума. Основное требование к ним — плавность работы, которая достигается высокой точностью изготовления формы и взаимного расположения зубьев колеса.
Передачи общего назначения передают малые нагрузки при невысоких окружных скоростях (до 10 м/с). К их точности высокие требования не предъявляются.

## Slide 5: 2 Основные параметры зубчатого колеса

## Slide 6: 2 Основные параметры зубчатого колеса
Профиль зубчатого колеса соответствуют требованиям ГОСТ 13755 — 81, который устанавливает форму и размер исходного контура зубчатого колеса, угол главного профиля и коэффициенты исходного контура:
угол главного профиля α = 20°;
коэффициент высоты головки ha = 1 (от m – модуль зацепления);
коэффициент высоты ножки hf= 1,25 (от m – модуль зацепления);

## Slide 7: 2 Основные параметры зубчатого колеса
коэффициент граничной высоты hl = 2 (от m – модуль зацепления);
коэффициент радиуса кривизны переходной кривой pf= 0,38 (от m – модуль зацепления);
коэффициент глубины захода зубьев в паре исходных контуров hw=2 (от m – модуль зацепления);
коэффициент радиального зазора в паре исходных контуров с = 0,25 (от m – модуль зацепления).

## Slide 8: 3 Система допусков цилиндрических зубчатых колес и передач
Точностные требования к колесам, регламентируемые ГОСТ 1643 — 81, устанавливаются исходя из назначения и основных эксплуатационных показателей колес.
Система допусков для различных видов передач строится по одним и тем же признакам.

## Slide 10: 3 Система допусков цилиндрических зубчатых колес и передач
Нормами кинематической точности колес лимитируются степень несогласованности поворота ведомого колеса при его зацеплении с точно изготовленным ведущим колесом. Эти нормы особенно важны в различных следящих системах, делительных механизмах и т.д.

## Slide 11: 3.1 Нормы кинематической точности
кинематическая погрешность передачи Fкпп – разность между действительным и номинальным (расчетным) углами поворота ведомого зубчатого колеса передачи, выраженную в линейных величинах длиной дуги его делительной окружности;

## Slide 12: 3.1 Нормы кинематической точности
Наибольшая кинематическая погрешность передачи F ‘ior – наибольшая алгебраическая разность кинематической погрешности передачи за полный цикл изменения относительного положения зубчатых колес (а).

## Slide 13: 3.1 Нормы кинематической точности
Наибольшая кинематическая погрешность зубчатого колеса F′ir – наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности зубчатого колеса в пределах его полного оборота (б).