## Slide 1: 1 Взаимозаменяемость угловых размеров
Углы общего назначения (ГОСТ 8908-81) – углы , размеры которых во многих случаях являются независимыми, т.к. не связаны расчётными зависимостями с другими принятыми линейными или угловыми параметрами (например, фаски, скосы, наклонные поверхности, штамповочные и литейные уклоны).
Первый ряд: 0°; 5°; 15°; 20°; 30°; 45°; 60°; 90°; 120°.
Второй ряд: углы первого ряда и в дополнение к ним углы 0°30'; 1°; 2°; 3°; 4°; 6°; 7°; 8°; 10°; 40°; 75°.
Третий ряд: углы первого и второго рядов и большое количество дополнительных углов.

## Slide 2: Взаимозаменяемость угловых размеров
Углы специального назначения – имеют ограниченное применение, т.к. используются в стандартизованных специальных деталях (например, конусы Морзе, инструментальные конусы, конические трубные резьбы и калибры, шпиндели и оправки станков и т.д.).

## Slide 3: Взаимозаменяемость угловых размеров
Специальные углы – углы, размеры которых связаны расчётными зависимостями с другими принятыми линейными и угловыми размерами (например, угол подъёма спирали червячной фрезы зависит от диаметра фрезы и шага спирали, т.е. является производным размером).

## Slide 4: Геометрические параметры призматических деталей
Высоты H, h точек наклонной стороны относительно второй (базовой) стороны;
Длина L, равная расстоянию между высотами H и h по базовой стороне;
Угол β призматической детали;
Уклон

## Slide 5: Геометрические параметры конусов (ГОСТ 25548-82)
Конус – обобщённый термин, под которым в зависимости от конкретных условий понимают коническую поверхность, коническую деталь или конический элемент детали.
е – параметры наружных конусов;
i – параметры внутренних конусов.

## Slide 6: Геометрические параметры конусов (ГОСТ 25548-82)
Диаметр D большого основания конуса;
Диаметр d малого основания конуса;
Диаметр Ds в заданном поперечном сечении – сечении, имеющем заданное осевое положение Lx;
Диаметр dx в поперечном сечении с произвольным осевым положением Lx;
Длина L конуса – расстояние между вершиной и основанием конуса или между основаниями конуса;
Угол конуса α – угол между образующими в продольном сечении;
Угол уклона α/2 – угол между образующей и осью конуса.

## Slide 7: Геометрические параметры конусов (ГОСТ 25548-82)
Малое основание
Большое основание
Заданное поперечное сечение

## Slide 8: Геометрические параметры конусов (ГОСТ 25548-82)
Конусность С – отношение разности диаметров двух поперечных сечений к расстоянию между ними; для усечённого конуса отношение разности диаметров большого и малого оснований к длине конуса.
Указывается в виде отношения 1:L,
где L – расстояние между поперечными сечениями конуса, разность диаметров которых равна 1 мм, например, С=1:20.
Уклон

## Slide 9: Указание размеров конусов на чертежах (ГОСТ 2.320-82)
Для наружных конусов указывают размеры D, L, α.
Для внутренних конусов указывают размеры d, L, α.

## Slide 10: Размеры конического соединения
Коническое соединение – соединение наружного и внутреннего конусов, имеющих одинаковые номинальные углы конусов или одинаковые номинальные конусности.

## Slide 11: Размеры конического соединения
Основная плоскость конуса – плоскость, перпендикулярная к оси конуса, в которой задаётся номинальный диаметр конуса.
Например, если основная плоскость совпадает с большим основанием конуса, то номинальным диаметром будет являться D.
Основная плоскость
Основная плоскость
D

## Slide 12: Размеры конического соединения
Базовая плоскость конуса – плоскость, перпендикулярная к оси конуса и служащая для определения осевого положения основной плоскости или осевого положения данного конуса относительно сопрягаемого с ним конуса.
Базовая плоскость
Базовая плоскость

## Slide 13: Размеры конического соединения
Базорасстояние конуса (Ze, Zi) – расстояние между основной и базовой плоскостями.
Основная плоскость
Базовая плоскость
Ze
Le
Базовая = Основная плоскость
Li

## Slide 14: Допуски угловых размеров (ГОСТ 8908-81)
Допуск угла АТ (от англ. Angle Tolerance – допуск угла) – разность между наибольшим αmax и наименьшим αmin предельными углами.
Для конусов Для конусов Для призматических
с конусостью до 1:3 с конусостью деталей
свыше 1:3

## Slide 15: Допуски угловых размеров (ГОСТ 8908-81)
АТα – точное значение допуска угла, выраженного в радианной и градусной мерах;
АТ'α – округлённое значение допуска АТα угла, выраженного в градусной мере; значение этих допусков используют при указании предельных отклонений углов на чертежах.

## Slide 16: Допуски угловых размеров (ГОСТ 8908-81)
АТh – допуск угла, выраженный отрезком на перпендикуляре к меньшей стороне угла на расстоянии L1 от вершины угла относится только к призматическим элементам.

## Slide 17: Допуски угловых размеров (ГОСТ 8908-81)
АТD – допуск угла конуса, выраженный допусков на разность диаметров в двух сечениях конуса на заданном расстоянии L между ними.

## Slide 18: Допуски угловых размеров (ГОСТ 8908-81)
АТD – допуск угла конуса, выраженный допусков на разность диаметров в двух сечениях конуса на заданном расстоянии L между ними.