## Slide 1: 1 Закон нормального распределения (закон Гаусса)
Закон распределения Гаусса описывает, в частности, рассеяние размеров в партии деталей средней точности (9…12 квалитетов), а также погрешность результатов измерений.

## Slide 2: Закон нормального распределения (закон Гаусса)
P(Δ) – плотность вероятности;
Δ – погрешность размера;
е – основание натуральных логарифмов;
σ – среднее квадратическое отклонение (СКО).
Чем меньше величина σ, тем меньше рассеивание размеров (выше точность измерений).
-Δ1
Δ1

## Slide 3: Закон нормального распределения (закон Гаусса)
Для конкретного значения СКО σ вероятность численно равна площади S заштрихованной фигуры, ограниченной кривой нормального распределения р(Δ) и. отрезком оси погрешности Δ от –Δ1 до Δ1, и определяется уравнением:

## Slide 4: Закон нормального распределения (закон Гаусса)
- нормированное отклонение
- функция Лапласа
Таким образом, отклонения подставляются не в линейных единицах (мм, мкм), а в долях СКО, т.е. в безразмерных координатах.

## Slide 5: Закон нормального распределения (закон Гаусса)
Чтобы определить вероятность того, что случайная величина будет находиться в пределах интервала от Δ1 до Δ2, достаточно установить интегрированием площади, соответствующие значениям и , а искомая величина будет равна их разности:
- нормированная функция Лапласа
Значения функции Лапласа для различных значений t сведены в таблицу и приведены в справочниках.

## Slide 6: Значения функции Лапласа в зависимости от t

## Slide 7: Вероятность получения случайных погрешностей в различных диапазонах при законе нормального распределения
На практике поле рассеяния для случайных величин принимается ω±3σ (или 6σ).

## Slide 8: Вероятность получения случайных погрешностей в различных диапазонах при законе нормального распределения
Вероятность выхода случайной величины за пределы ±3σ равна 0,0027 или 0,27%, из которых 0,135% в сторону минимума и столько же в сторону максимума.
Это значит, что из 1000 обработанных деталей бракованных может оказаться не более трёх.

## Slide 9
Закон равнобедренного треугольника (закон Симпсона) - описывает рассеяние размеров в партии деталей при обработке с точностью 6…8 квалитетов.
2 Основные законы распределения

## Slide 10
Закон равной вероятности - описывает рассеяние размеров в партии деталей при обработке высокоточных деталей (4…5 квалитет).
Основные законы
распределения

## Slide 11: 3 Определение вероятного процента брака
ω
Предположим, что ω>Τ и что поле допуска ограничено размерами Δ1 и Δ2 от центра группирования. Площадь А – это вероятность попадания в интервал , а площадь В – в интервал . Тогда сумма А+В определяет вероятность получения годных деталей при заданном поле допуска. Площадь F1 даёт вероятность брака по минимальному предельному размеру, а площадь F2 – вероятность по максимальному размеру.
р
Δ1
Δ2
В
А
F2
F1
Δ
Т – поле допуска

## Slide 12: Определение вероятного процента брака
и
где Ф(t1) и Ф(t2) значения нормированной функции Лапласа при аргументах и
При других законах распределения суть расчётов процента брака сохраняется, но используются другие нормированные функции.

## Slide 13: Определение вероятного процента брака
Пример: Размер по чертежу задан, как Ø=3,4-0,3
На выборке получены данные:
Определить вероятную долю брака.
Решение: Поле рассеяния: ω=6σ=0,0386.
Из условия задачи вычисляются предельные значения диаметра:
Ømin=3,1; Ømax=3,4.
В нормализованных параметрах они соответствуют: t1=(Ømin- )/σ=-3,964; t2=(Ømax- )/σ=3,808.

## Slide 14: Определение вероятного процента брака
По таблице функции Лапласа определяем, что доля брака по минимальному предельному размеру равна F1=0,004%; по максимальному – F2=0,007%. Суммарная доля брака составит: F=0,011%.
1
Графически это выглядит так:
0,007%
0,004%
3,1
3,4