## Slide 1: 1 Сущность взаимозаменяемости
Взаимозаменяемость определяется как принцип конструирования, изготовления и эксплуатации изделий, обеспечивающих возможность беспригоночной сборки (или замене при ремонте) независимо от изготовленных с заданной точностью деталей и узлов при соблюдении технических требований, предъявляемых к данному изделию, а также экономически и технически оптимальных показателей его работы.

## Slide 2: Роль взаимозаменяемости на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации
Применение принципов взаимозаменяемости в течение всего жизненного цикла изделий позволяет существенно снизить материальные затраты с одновременным выполнением оптимальных технико-экономических показателей.
При проектировании в документацию на изделие вносят уже существующие технические решения, закладывают типовые технологии изготовления, типовые методики измерения и контроля, эксплуатации и ремонта изделия, выбирают широко распространённые материалы, защитные покрытия. Удельный вес оригинальных решений стремятся снизить по возможности до минимума.

## Slide 3: Роль взаимозаменяемости на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации
В производстве взаимозаменяемость позволяет построить производственный процесс по принципу организации высокопроизводительных независимых узкоспециализи-рованных участков по изготовлению деталей, узлов, сборки их с высоким уровнем автоматизации и механизации. Широко используется кооперация заводов. Важную роль играет разработка методов профилактического контроля точности станков, приспособлений, инструмента.
При эксплуатации благодаря взаимозаменяемости упрощается и облегчается ремонт изделий. Во многих случаях он сводится к простой замене изношенных частей.

## Slide 4: Виды взаимозаменяемости
Полная взаимозаменяемость обеспечивается тогда, когда размеры выполнены с точностью, позволяющей проводить сборку машин, прибора или замены деталей при ремонте без какой-либо дополнительной обработки, подбора или регулирования.
Пример: винты, гайки, зубчатые колёса, звёздочки.

## Slide 5: Виды взаимозаменяемости
Неполная (ограниченная) взаимозаменяемость применяется в тех случаях, когда технология производства деталей не может обеспечить заданную точность сборки. Эта взаимозаменяемость предполагает дополнительные технологические или конструк-тивные приёмы (предварительная сортировка деталей, или применение компенсаторов).
Пример: замена триода, кинескопа, карбюратора.

## Slide 6: Виды взаимозаменяемости
Функциональная взаимозаменяемость позволяет установить точность изготовления деталей в зависимости от их служебного назначения. Под функциональной понимают взаимозаменяемость, при которой обеспечива-ются в заданных пределах экономически оптимальные эксплуатационные показатели всех однотипных изделий.

## Slide 7: Виды взаимозаменяемости
Пример функциональной взаимозаменяемости: На величину крутящего момента (эксплуатационный показатель), передаваемого неподвижным коническим соединением, оказывает влияние точность изготовления углов конусов (функциональный показатель). Установив на основе эксперимента эту зависимость, конструктор, задавшись допустимыми отклонениями крутящего момента, может совершенно обоснованно назначить допуски (точность) на изготовление углов конусов.

## Slide 8: Виды взаимозаменяемости
Внешняя взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость комплектующих изделий по эксплуатационным показателям и геометрическим параметрам присоединительных поверхностей.
Пример: в подшипнике качения внешняя взаимозаменяемость обеспечивается по присоединительным размерам (наружному и внутреннему диаметрам и ширине кольца) и параметрам вращения.

## Slide 9: Виды взаимозаменяемости
Внутренняя взаимозаменяемость - это взаимозаменяемость отдельных деталей, сборочных единиц и механизмов внутри каждого изделия.
Пример: взаимозаменяемость тел качения в подшипнике.

## Slide 10: 2 Понятие о размерах, допусках и отклонениях
Размер – это числовое значение линейной или угловой величины (длина, диаметр и т.д.) в выбранных единицах измерения.
Размеры всех элементов деталей независимо от их формы условно делят на три группы: размеры валов, размеры отверстий и остальные размеры, не относящиеся к валам и отверстиям.

## Slide 11
Понятия «вал» и «отверстие»
Вал – термин, условно применяемый для обозначения наружных охватываемых поверхностей.
Отверстие – термин, условно применяемый для обозначения внутренних охватывающих поверхностей.

## Slide 12
Размеры отверстия и вала

## Slide 13
Остальные размеры

## Slide 14: Термины и определения, относящиеся к размерам, установленные ЕСДП
Номинальный размер (D, d, L и др.) – размер, указанный на чертеже детали, значение которого определяется, исходя из функционального назначения детали, путём расчёта (на прочность, жёсткость, точность и т.д.) или выбирается из конструктивных соображений.
Номинальный размер соединения является общим для отверстия и вала, образующих соединение (D= d).

## Slide 15
Номинальный размер соединения

## Slide 16: Термины и определения, относящиеся к размерам, установленные ЕСДП
Действительный размер (Di и др.) – размер, установленный непосредственным его измерением с погрешностью, допустимой для выбранного средства измерения.
Пример: при измерении детали линейкой, её действительный размер получили 38мм, при измерении же её на микроскопе получили действительный размер 38,009мм.

## Slide 17: Термины и определения, относящиеся к размерам, установленные ЕСДП
Предельные размеры – два размера, между которыми должен находиться или которым может равняться действительный размер годной детали.
Больший из этих размеров называется наибольшим предельным размером (Dmax, dmax), меньший – наименьшим предельным размером (Dmin, dmin).

## Slide 18: Отклонение размера
Отклонение размера – алгебраическая разность между размером и его номинальным значением.
Предельное отклонение - алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами.

## Slide 19: Отклонение размера
Верхнее предельное отклонение (отверстия ЕS, вала еs):
ES=Dmax-D ; es=dmax-d
Нижнее предельное отклонение (отверстия ЕI, вала еi):
EI=Dmin-D ; ei=dmin-d

## Slide 20: Допуск размера
Допуск размера (Т) – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним предельными отклонениями.
Допуск отверстия и вала (ТD и Тd) – допуск внутренних и наружных размеров соответственно:
TD=Dmax-Dmin или TD=ES-EI ;
Td=dmax-dmin или Td=es-ei

## Slide 21
Отклонения размеров и допуск

## Slide 22: 3 Понятие о посадках, типы посадок
Посадка – характер соединения деталей, определяемый разностью размеров предельных размеров вала и отверстия.
Посадка характеризует большую или меньшую свободу относительного перемещения или степень сопротивления взаимному смещению сопрягаемых деталей после сборки.

## Slide 23: Типы посадок
Посадка с зазором (подвижная) – посадка, при которой обеспечивается зазор в соединении любых годных деталей, так как размер отверстия больше размера вала (D>d).
Зазор (S) – положительная разность размеров отверстия и вала.

## Slide 24: Типы посадок
Посадка с натягом (неподвижная) – посадка, при которой обеспечивается натяг в соединении любых годных деталей, так как размер отверстия до сборки меньше размера вала (D<d).
Натяг (N) – положительная разность размеров вала и отверстия до сборки.

## Slide 25: Зазор Натяг

## Slide 26: Типы посадок
Переходная посадка – посадка, при которой при сопряжении годных деталей возможно получение или зазора, или натяга.
Переходные посадки применяются, как правило, для сопряжений, требующих высокого уровня соосности в конструкциях, предполагающих регулировку и разбору соединений.