## Slide 1: 1 Шероховатость поверхностей
Шероховатость поверхности – совокупность неровностей, образующих рельеф реальных поверхностей с относительно малыми шагами.
Причины появления: следы от резца или другого режущего инструмента, копия неровностей форм или штампов, вибрации, возникающие при резании, трение обрабатывающего инструмента о деталь и т.п.

## Slide 2: Влияние шероховатости на работу машин
шероховатость поверхности может нарушать характер сопряжения деталей за счёт смятия или интенсивного износа выступов профиля;
в стыковых соединениях из-за значительной шероховатости снижается жёсткость стыков;
шероховатость поверхности валов разрушает контактирующие с ними различного рода уплотнения;
неровности, являясь концентраторами напряжений, снижают усталостную прочность деталей;

## Slide 3: Влияние шероховатости на работу машин
шероховатость влияет на герметичность соединений, на качество гальванических и лакокрасочных покрытий;
шероховатость влияет на точность измерения деталей;
коррозия металла возникает и распространяется быстрее на грубо обработанных поверхностях и т.п.

## Slide 4: Шероховатость поверхностей
Базовая длина l нормируется в зависимости от параметров шероховатости в пределах ряда: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,8; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25, т.е. чем больше микронеровности, тем больше базовая длина.
Базовая линия – линия заданной геометрической формы, проведённая определённым образом относительно профиля и служащая для оценки геометрических параметров поверхностных неровностей.

## Slide 5: Шероховатость поверхностей
Средняя линия профиля m – базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведённая так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение профиля от этой линии минимально.

## Slide 6: Параметры шероховатости (высотные) (ГОСТ 2789-73 ; ГОСТ 25142-82)
Среднее арифметическое отклонение профиля Ra – среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля yi от средней линии в пределах базовой длины.
где n – число выбранных точек профиля на базовой длине.

## Slide 7: Параметры шероховатости (высотные) (ГОСТ 2789-73 ; ГОСТ 25142-82)
Высота нервностей профиля по десяти точкам Rz – сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля ypi и глубин пяти наибольших впадин профиля yvi в пределах базовой длины.

## Slide 8: Параметры шероховатости (высотные) (ГОСТ 2789-73 ; ГОСТ 25142-82)
Наибольшая высота профиля Rmax – расстояние между линией выступов и линией впадин профиля в пределах базовой длины или сумма высоты наибольшего выступа Rp и глубины наибольшей впадины профиля Rv.

## Slide 9: Параметры шероховатости (шаговые) (ГОСТ 2789-73 ; ГОСТ 25142-82)
Средний шаг неровностей профиля Sm – среднее значение шагов неровностей профиля Smi в пределах базовой длины.
где n – число шагов неровностей профиля по средней линии.

## Slide 10: Параметры шероховатости (шаговые) (ГОСТ 2789-73 ; ГОСТ 25142-82)
Средний шаг местных выступов профиля S – среднее значение шагов местных выступов профиля Si , находящихся в пределах базовой длины l.
где n – число шагов неровностей профиля по средней линии.

## Slide 11: Параметры шероховатости (формы) (ГОСТ 2789-73 ; ГОСТ 25142-82)
Относительная опорная длина профиля tp – отношение опорной длины профиля к базовой длине l.
где ηр – опорная длина профиля сумма отрезков bi отсекаемых на заданном уровне р в материале профиля линией, эквидистантной средней линии в пределах базовой длины.
где n – число отсекаемых отрезков;
р – заданный уровень сечения профиля, выраженных в процентах от наибольшей высоты неровностей профиля Rmax.

## Slide 12: Параметры шероховатости (формы) (ГОСТ 2789-73 ; ГОСТ 25142-82)
Уровень сечения профиля р отсчитывают по линии выступов и выбирают из следующих рядов:
tp , % 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.
р, % 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90.
Соответствие числовых значений Ra, Rz, Rmax, числовым значениям базовой длины l

## Slide 13: Параметры шероховатости (ГОСТ 2789-73 ; ГОСТ 25142-82)
Шероховатость поверхностей оценивают одним или несколькими из перечисленных параметров Ra, Rz, Rmax, Sm, S, tp.
Например:
Параметр Ra изменяется от 100 до 0,008 мкм,
Rz и Rmax — от 1600 до 0,025 мкм,
Sm и S — от 12,5 до 0,002 мм.
для поверхностей, работающих в условиях трения скольжения и качения и подверженных износу, — Ra или Rz, tp и направление неровностей;
для поверхностей, испытывающих контактные напряжения, — Ra или Rz и tp;
при необходимости обеспечить относительную неподвижность соединенных деталей (прессовые соединения) — Ra или Rz;
для поверхностей деталей, испытывающих переменные нагрузки, Rmax, Sm или S и направление неровностей.

## Slide 14: Типы направления шероховатости и их обозначения
Направление неровностей - условный рисунок, образованный на поверхности режущими элементами инструмента в процессе обработки.

## Slide 15: Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах (ГОСТ 2.309-73)
способ обработки для получения шероховатости конструктор не устанавливает;
шероховатость поверхности должна быть получена удалением слоя материала (точением, фрезерованием, шлифованием, травлением и т.п.);
шероховатость поверхности должна быть получена без снятия слоя материала (ковкой, литьём и т.п.).

## Slide 16: Структура обозначения шероховатости на чертежах
Ra, Rz, Rmax проставляются в мм;
Sm, S - мкм;
tp - %.

## Slide 17: Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах (ГОСТ 2.309-73)
Параметры шероховатости заданы наибольшим предельным значением.
Параметры шероховатости заданы диапазоном значений.

## Slide 18: Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах (ГОСТ 2.309-73)
Пример:
Для поверхности установлено направление неровностей – перекрещивающееся (знак Х); параметр Ra не должен быть больше 0,8 мкм. Базовая длина для Ra не указана, так как числовое значение базовой длины соответствует числовому значению параметра Ra; l=0,8 мм (см. табл.). На базовой длине l=0,8 мм параметр Sm должен находиться в пределах 0,025…0,050 мм.
На базовой длине l=0,25 мм относительная опорная длина профиля tp, номинально равная 80 % при уровне сечения профиля р=50 % Rmax, имеет симметричные отклонения 20 %.

## Slide 19: Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах (ГОСТ 2.309-73)
Пример:
Для поверхности установлено, что направление неровностей – произвольное (знак М); параметр Ra должен находиться в пределах 0,25…0,32 мкм на базовой длине 0,08 мм. Вид обработки указывается, т.к. он является единственным для данной поверхности.

## Slide 20: Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах (ГОСТ 2.309-73)
Ко всем поверхностям детали устанавливаются одинаковые требования к шероховатости.
Поверхности детали по шероховатости нормируются в разной степени.
Часть поверхности не обрабатывается по данному чертежу.

## Slide 21: 2 Волнистость поверхностей
Волнистость поверхности – совокупность периодически повторяющихся неровностей, у которых расстояния между смежными возвышенностями или впадинами превышают базовую длину l для имеющейся шероховатости поверхности.
Причины появления: динамические процессы, вызываемые потерей устойчивости системы станок – приспособление – инструмент - деталь и выражающимися в возникновении вибраций.

## Slide 22
Параметры волнистости
Высота волнистости Wz – среднее арифметическое значение пяти высот волн в пределах длины LW.

## Slide 23
Параметры волнистости
Наибольшая высота волнистости Wmax – самая высокая волна из пяти рассматриваемых в пределах длины LW.

## Slide 24
Параметры волнистости
Средний шаг волнистости SW – среднее арифметическое значение длин отрезков средней линии, отсекаемых однотипными точками пересечения профиля волнистости со средней линией в пределах длины LW.

## Slide 25
Параметры волнистости
При - шероховатость поверхности.
При - волнистость.
При - отклонения формы.