ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# Кафедра «Электротехника и электроника»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕКИХ И МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

В УСТАНОВИВШИМСЯ РЕЖИМЕ

Методические указания по выполнению

курсовой работы по дисциплине

«Общая электротехника»

Ростов-на-Дону

2005

Составители: к.т.н., доц. Л.Н.Ананченко

к.т.н., проф. Б.М.Кулагин

к.ф.-м.н., доц. В.В.Мадорский

УДК 621.314.242

Исследование электрических и магнитных цепей в установившемся режиме: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Общая электротехника»/ Издательский центр ДГТУ.

Ростов-на Дону. 2005. с.24

Предназначены для студентов дневной и заочной форм обучения спец. 190100 и 190600, выполняющих курсовую работу.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Автоматизация и информатика».

Научный редактор: д.ф.-м.н. А.А.Лаврентьев

Рецензент: доц. С.Д.Анисимов

доц. Ю.Н.Мановец

Издательский центр ДГТУ,  2005

ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

- Приобретение практических навыков расчета:

- электрических цепей с неравновесными мостами;

- неоднородных магнитных цепей.

- СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

  - Алгоритм расчета неравновесной мостовой цепи постоянного тока.

  - Алгоритм расчета неоднородной магнитной цепи и параметров индуктивного преобразователя линейных перемещений.

  - Приложение – образец титульного листа.

- АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НЕРАВНОВЕСНОЙ МОСТОВОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Исходные данные:

Исходные данные определяются шифром задания – двузначным числом МN, которое соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки студента.

Предположим, что рабочими плечами, изменяющими свое сопротивление под действием измеряемой неэлектрической величины, являются R1 и R3.

Относительные изменения сопротивлений рабочих плеч:

и

имеют по модулю одинаковую величину

а по знаку R1 изменятся пропорционально (1+(), а R3 – пропорционально

(1-().

Напряжение U=1В.

3.1. Расчет функций преобразования [4].

Функция преобразования – это зависимость напряжения на измерительной диагонали моста CD от изменений сопротивлений рабочих плеч, т.е.

IН(() рекомендуется определить методом эквивалентного генератора, согласно которому [1,2]

,       (1)

где UCDхх – напряжение между точками С и D для случая, когда RН                    отключено (рис.2);

RCDхх(к.з. всех Еi –RCD при отключенной нагрузке RН и при коротком замыкании всех источников напряжения (рис.3).

3.1.1. Определяем UCDхх.

При холостом ходе (RН - отключено) схема моста примет вид (рис.2).

3.1.2. Находим RCDхх (к.з. всех Еi.

В соответствии со схемой (рис.3)

(3)

Подставив выражения (2) и (3) в уравнение (1), найдем

Тогда

(4)

В выражение  (4) подставим значения сопротивлений рабочих плеч, выраженные в зависимости от (: R1(1+(1) и R3(1-(3). Тогда получим

(5)

Подставив численные значения R1, R2, R3, R4  в (5), найдем

(6)

3.1.3. Расчет численных значений функции преобразования  и построение ее графика

Задавая ( в пределах -1≤(≤1 с шагом 0,1, рассчитываем значения UН(() по формуле (6).

Результаты расчета сводим в таблицу.

Функция преобразования мостовой схемы

| ( | -1,0 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UН | -0,4 | -0,3212 | -0,2631 | -0,2145 | -0,1799 | -0,1378 | -0,1064 | -0,0776 | -0,0509 | -0,0251 | 0 |
| ( | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |
| UН | 0,0251 | 0,0509 | 0,0776 | 0,1064 | 0,1378 | 0,1799 | 0,2145 | 0,2631 | 0,3212 | 0 |  |

По полученным значениям строим график зависимости UН(()

Из графика видно, что зависимость UН(() линейна в интервале

-0,4(((0,4.

3.2. Вывод условия равновесия моста [4]

Мост находится в равновесии, если UН=0 и IН=0, т.е.

Дробь равна 0, если числитель равен 0 или знаменатель равен бесконечности. Знаменатель не равен бесконечности, т.к. заданы конечные значения сопротивлений R1, R2, R3, R4.

Следовательно, R1R4-R2R3=0 или

- это и есть условие равновесия моста:

произведения сопротивлений противолежащих плеч моста должны быть равны.

3.3. Определение знака ( рабочих плеч моста для получения максимальной величины UН

По условию изменяются сопротивления рабочих плеч моста R1 и R3.

3.3.1. Если задать приращения сопротивлений рабочих плеч одного знака, т.е. R1(1+() и R3(1+(), то условие разбаланса моста примет вид:

R1(1+()R4-R2R3(1+()=R1R4+( R1R4- R2R3-( R2R3=0

Т.к. R1=R2 и R3=R4 (по условию), то получим 0=0, т.е. нет разбаланса.

3.3.2. Если R1(1+(), а R3(1-(), то условие разбаланса примет следующий вид:

R1(1+()R4-R2R3(1-()=R1R4+( R1R4- R2R3+( R2R3=2(R1R4-

это и будет определять максимальный разбаланс моста.

Следовательно, если рабочие плечи – R1 и R3, т.е. противолежащие в мосте, то для получения максимального значения UН необходимо, чтобы приращения сопротивлений R1 и R3 были с противоположными знаками.

3.4. Определение нелинейности моста

3.4.1. Вывод формулы нелинейности моста при RН     (

Под нелинейностью функции преобразования принимают выражение:

,       (7)

где  - линейная функция преобразования.

Из выражения (2) следует, что

После преобразования приведенного выражения и введения коэффициента симметрии моста

получится

(8)

Для получения  необходимо в знаменателе пренебречь слагаемыми, содержащими (, а в числителе слагаемыми, содержащими степени (. Тогда:

(9)

Подставим (8) и (9) в выражение (7) для (.

(10)

3.4.2. Определение знака ( для получения минимальной нелинейности моста

Определим знак ( для получения (min, для чего рассчитаем ( при (=0,5 и (=-0,5. Если  (по условию) и ((1(=((3(=(, то

;

,

т.е. в данном случае нелинейность одинакова при (=(0,5.

3.4.3. Расчет коэффициента нелинейности при (=0,2

3.5. Определение величины К, обеспечивающей максимальную чувствительность моста (для вариантов N=6(9).

Чувствительность моста S-это отношение приращения выходной величины к вызвавшему его приращению входной величины.

(11)

Известно, что S=max, если

Определив по выражению(11) и приравняв его 0, получим численное значение К, соответствующее Smax.

- АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НЕОДНОРОДНОЙ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Исходные данные:

Исходные данные определяются двузначным числом MN, которое соответствует двум последним цифрам зачетной книжки студента, причем N определяет номер схемы преобразователя по таблице 2 [5], а М определяет геометрические размеры сердечников преобразователя (рис. 5, 6, 7, 8) [5].

В представленной на рисунке 4 схеме электромагнитного преобразователя измеряемая неэлектрическая величина Р воздействует на подвижный сердечник 3. Катушки W1 и W2 намотаны на неподвижных сердечниках 1 и 2:

- толщина всех магнитных сердечников – 4мм;

- воздушные зазоры (1 и (2  при Р=0 (состояние равновесия датчика) равны: (1=(2=6 мм;

- число витков всех катушек принять одинаковым, т.е. W1=W2=W;

- площадь сечения всех сердечников принять одинаковой: SСТ=4(4=16мм2=16(10-6м2;

- площадь сечения воздушных зазоров S0=SСТ;

- абсолютная магнитная проницаемость магнитопроводов (а=500 (о,

где (о=4((10-7Г/м – магнитная проницаемость воздуха,

т.е. (а=500(4(3,14(10-7=628(10-6Г/м;

- входное напряжение U=1 В;

- сопротивление плеч моста: R3=R4=10 (M+N+1).

Например, для варианта MN=51: R3=R4=70 0м;

RН=1кОм.

В состоянии равновесия датчика индуктивность катушки W1 равна L1=0,01Г.

Начала катушки на схеме обозначены жирной точкой.

4.1. РАСЧЕТ ЧИСЛА ВИТКОВ W1  КАТУШКИ L1.

4.1.1. Расчет магнитных сопротивлений всех участков магнитной цепи [2].

Изобразим магнитную цепь (рис. 5). Длина отдельных участков магнитной цепи расcчитывается по средней линии, обозначенной штрихпунктиром.

Для выбранного варианта  (МN=51); l1=45мм; l2=8мм; (1=(2=(=6мм (для положения равновесия).

Обозначим:

-магнитные        сопротивления

1-го и 2-го неподвижных сердечников Rм1 и Rм2;

- магнитное         сопротивление

подвижного сердечника Rм3;

- магнитные сопротивления воздушных зазоров (1 и (2 соответственно R01 и R02.

Рассчитываем магнитные сопротивления:

4.1.2. Составление расчетной магнитной схемы замещения

Направление намагничивающих сил F1 и F2 определяются по правилу правоходового винта (см. рис. 5, вид по стрелке А), направление магнитных потоков задаем произвольно. На пути магнитного потока (1-магнитные сопротивления Rм1 и R01, на пути (2- магнитные сопротивления Rм2 и R02, на пути потока (3- Rм3.

4.1.3. Получение выражений  для расчета магнитных потоков

Применим законы Кирхгофа для

расчета магнитной цепи (см. рис. 6).

Так как , а ,

то

Введем обозначения: Z1=Rм1+R01=6,07(106+5,97(108=603,07(106

Z2=Rм2+R02=603,07(106

Z3=Rм3=4,48(106

Тогда

(А)

Решая систему (А), найдем (1, (2 и (3.

;

+

(12)

Подставим значение (3 из выражения (12) в формулы для (1 и (2; тогда получим после преобразований:

(13)

(14)

4.1.4. Определение потокосцеплений: (к=(кWк

Из выражений (12, 13, 14) следует

;      (15)

,    (16)

где (=Z1Z2+ Z2Z3+ Z1Z3.

4.1.5. Расчет параметров обмоток преобразователя (индуктивностей L и взаимоиндуктивности М)

Учитывая, что             ; ;      и

анализируя выражения (15) и (16), получим формулы для расчета L1, L2 и М12:

; ;

4.1.6. Расчет числа витков W1 катушки L1

Так как по условию L1 =0,01 Г при равновесии преобразователя, то из выражения      найдем W1.

W2=W1=2456

4.1.7. Расчет параметров обмоток преобразователя при перемещениях подвижного сердечника на ((=0,5( и ((=(

При перемещении подвижного сердечника на

;    а для ((=(

В результате перемещений подвижного сердечника изменяются величины магнитных сопротивлений воздушных зазоров R01 и R02. Приведем расчеты:

Магнитные сопротивления стальных участков магнитной цепи RМ1, RМ2 и RМ3 при этом останутся неизменными. Тогда

Z3=RМ3=4,48(106

Параметры катушек преобразователя при  (=0,5 изменяются следующим образом:

При перемещении подвижного сердечника на ((=(((=1

Магнитные сопротивления остальных участков магнитной цепи опять не изменились. Следовательно,

Z3=4,88(106

Параметры катушек преобразователя при (=1 будут иметь следующие величины:

4.2. Расчет коэффициента связи К12 для магнитосвязанных катушек преобразователя в положении равновесия

,

где L1=L2=0,01 – по условию, в положении равновесия;

Тогда

Коэффициент связи значительно меньше единицы.

4.3. Вывод формул для тока и напряжения на нагрузке в измерительном устройстве (IН и UН)

4.3.1. Составление электрической схемы замещения мостовой цепи с взаимосвязанными катушками индуктивного преобразователя, включенными в плечи моста

Для нахождения токов всех ветвей схемы составим уравнения, например, по законам Кирхгофа. Направление токов задаем произвольно. Так как магнитный поток каждой катушки пронизывает другую катушку и наводит в ней ЭДС взаимной индукции, то ее необходимо учитывать в уравнениях.

Знак перед ЭДС взаимной индукции определяется способом включения катушек относительно друг друга: если катушки включены «СОГЛАСНО» (т.е. в обеих токи притекают к началам катушек, обозначенным жирной точкой), то ЭДС взаимной индукции берется с ПЛЮСОМ. Если катушки включены «ВСТРЕЧНО» (т.е. ток в одной – притекает к началу, а в другой – оттекает от начала), то  - с МИНУСОМ.

В рассматриваемом примере катушки W1 и W2 соединены встречно.

4.3.2. Составление уравнений для определения токов всех ветвей

По первому закону Кирхгофа можно составить (к-1) уравнение (где к=4-количество узлов в схеме):

для узла А:

для узла С:

для узла D:

По второму закону Кирхгофа составляем m - (к-1) уравнение (где m=6 – количество ветвей в схеме):

для контура АDС:

для контура DВС:

для контура АСВ:

Решая составленную систему уравнений, можно определить все неизвестные токи ветвей.

4.3.3. Определение тока IН и напряжения UН (для случая к12((1)

Если коэффициент связи, найденный в п. 4.2. значительно меньше единицы и преобразователь включен по схеме рис. 5, 6 или 7, то при расчете тока и напряжения в нагрузке можно пренебречь магнитной связью между катушками и воспользоваться формулой (4) для функции преобразования, выведенной в первой части курсовой работы. При этом сопротивления R1, R2, R3, R4 необходимо заменить на соответствующие комплексные ,, и .

Известно, что -для активно индуктивного сопротивления.

По условию, величинами Ri в катушках пренебрегают, ввиду их малости; тогда =j(L1;

=j(L2;

=R3; =R4,

где R=R3=R4=10(М+N+1)=10(5+1+1)=70 0м

RН=1кОм=1000Ом.

4.3.4. Определение UН при (=0,5 и (=1 при RН((.

При (=0,5

При (=1

4.4. Определение чувствительности S преобразователя при полном смещении подвижного сердечника (т.е. при (=1).

4.5. Получение условия линейности преобразователя.

Построим график зависимости Uн(() по двум точкам (для (=0,5 и (=1).

| ( | Uн |
| --- | --- |
| 0,5 | -0,2455 |
| 1 | -0,4913 |

Построенный график показывает, что Uн(() линейна в интервале изменения 0(((1.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Кулагин Б.М. Электротехника, электроника, электропривод. Ч.1: Электрические цепи. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Изд-во ДГТУ 1995.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник.- Москва / Высшая школа, 2001.

- Куликовский Л.Ф. Индуктивные измерители перемещений. – М.: - Л.: Госэнергоиздат, 1961.

- Проектирование датчиков для измерения механических величин. Под ред. Осадчего Е.П. – М.: Машиностроение, 1977.

- Мадорский В.В. Исследование электрических и магнитных цепей в установившемся режиме. Часть 1 и 2. Методические указания по вполнению курсовой работы по дисциплине «Электротехника». Ростов-на-Дону, 2001.

Приложение

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Донской государственный технический университет Кафедра «Электротехника и электроника» КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Общая электротехника» На тему:___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Руководитель:__________________________ «______»________________________200__г. Разработал: ст-т (ка) гр.__________________ _______________________________________ зачетная книжка №______________________ г. Ростов-на-Дону

# Text boxes

R3

R4

R1

R2

RН

UН

IН

D

В

А

С

U

_

+

Рис. 1. Электрическая схема неравновесного моста.

В представленной на рис. 1 мостовой схеме в состоянии равновесия сопротивления имеют следующие численные значения:

R1=R2=(М+1)кОм;

R3=R4=(11-М)кОм;

Например, при М=5

R1=R2=6кОм; R3=R4=6кОм; RН=6кОм.

+

_

U

С

А

В

D

I12

I

I34

R2

R1

R4

R3

UСDхх

Рис.2. Холостой ход относительно  мостовой диагонали CD

Обозначим направление токов I12 и I34 и запишем уравнение второго закона Кирхгофа для контура АСD:

UСDхх-I12(R1+I34R3=0,

где

тогда

(2)

R2

В

А

D

С

R4

R3

R1

А

В

С

D

R3

R1

R4

R2

или

Рис.3. Холостой ход относительно диагонали СD и короткое замыкание диагонали питания АВ

F1

F2

RМ2

RМ1

RМ3

R02

R01

Рис. 5. Схема магнитной цепи преобразователя

Вид по А

F

Вид по А

W1

4

l2

l2

l1

I2

I1

(2

(1

А

А

44+М

4

4

(1

(2

W1

W2

10

1

3

2

RН

R4

R3

Рис. 4. Схема включения электромагнитного преобразователя в плечи измерительной мостовой цепи

Рис. 6. Расчетная магнитная схема замещения

C

D

М12

В

А

Z2

Z4

Z1

Z3

Rн

Рис. 7. Комплексная схема замещения мостовой цепи с магнитосвязанными катушками индуктивного преобразователя в плечах

Uн

0

-0,2455

-0,4913

(

1

0,5

0

I2

F1

UH

(

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.4

0.3

0.2

0.1

0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9 1.0

-1.0 -0.9-0.8-0.7 -0.6 -0.5-0.4 -0.3 -0.2 -0.1

Р