МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Донской государственный технический университет

Кафедра «Электротехника и электроника» Кафедра «Приборостроение»

АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСТЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

Часть I. Индивидуальные задания к курсовой работе по дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника»

Ростов-на-Дону

2004

Разработано на кафедре «Электротехника и электроника»

Составители: к.т.н., доц. Л.Н. Ананченко, к.т.н., доц. Ю.Н. Мановец, к.т.н., доц- А.Г. Маркарьян

УДК. 681.325.5.-181.4.06 (07)

Аппаратное и программное обеспечение простых микропроцессорных систем.  Часть 1. Индивидуальные задания к курсовой работе по дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника »

/Издательский центр ДГТУ. Ростов-на-Дону. 2004.8с.

Предназначены для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 200101 и 200204, изучающих раздал «Цифровая электроника и микропроцессорная техника» и выполняющих курсовую и контрольные работы.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Автоматизация и информатика»

Научный редактор: проф. Б.М. Кулагин

Рецензент: доцент, к.т.н.. Л. А. Гофман

©   Донской государственный технический университет, 2004

1. Цель работы

1.1	Закрепить полученные теоретические знания по разделу «Микропроцессорная техника».

1.2.  	Приобрести необходимые навыки выбора аппаратного обеспечения простейших микропроцессорных систем (МП - систем) управления различными процессами; а также закрепить практические навыки составления структурных блок - схем и листингов программ на языке «Ассемблер» ,

2.	Содержание работы

Курсовая работа содержит графическую часть и пояснительную записку.

2.1.  Графическая часть, представляющая архитектурную схему МП-системы с интерфейсными связями между отдельными блоками, выполненная на листе формата А2 или АЗ.

2.2.  Пояснительная записка в объеме 20-30 страниц формата А4, содержащая:

- функциональную схему разрабатываемой системы управления процессом,

- описание архитектуры МП-системы;

- обоснование подбора БИС аппаратного обеспечения разрабатываемой МП системы;

- описание отдельных БИС архитектурной схемы, назначение их выводов;

- блок-схему алгоритмов и листинги разработанных программ;

- перечень использованной литературы.

3.	Содержание индивидуальных заданий

З.1.	Для специальности 200101

3.1.1. 	В измерительной лаборатории необходимо поддерживать температуру в заданных пределах Tmin <Ti <Tmax . Измерение температуры осуществляется датчиком температуры. Если температура в лаборатории превышает заданное максимальное значение (Tmax), то в системе регулирования необходимо включить кондиционер, а если температура в помещении становится ниже заданного минимального значения (Tmin ), то необходимо включить отопление. Если температура находится в заданных пределах

Tmin <Ti <Tmax  ,то и отопление, и кондиционер должны быть выключены. Адрес (номер) порта ввода значений температуры (N+1); значение
Tmax ,поместить в ячейку ОЗУ 81 N; а Tmin - в ячейку ОЗУ 82 N. Адрес
порта вывода сигнала включения/выключения кондиционера (N+2), адрес порта вывода сигнала включения/выключения отопления (N+3).
Включение устройств, измеряющих температуру помещения, - сигналом
логической 1,выключение – сигналом логического 0.

3.1.2.. Разработайте микропроцессорную систему обработки размерных параметров, поступающих от измерительного прибора через порт ввода информации (N+1) в ежедневном количестве 100 N. Для совокупности поступивших размеров система должна определять максимальное Аmax значение, которое запомнить в ячейке ОЗУ с адресом 81 N. Значение Аmax вывести после окончания процесса измерения на измерительный прибор через порт (N+2).

3.1.3 Измерительная система предназначена для автоматического селективного подбора втулок и валиков по величине зазора в их соединении. Размеры втулок поступают с измерительной позиции «А» контролирующего прибора через порт ввода (N+1), размерs валиков - с измерительной позиции «В» через порт ввода (N+2). Если величина зазора S между втулкой и валиком находиться в заданных пределах Smin<S<Smax , то проконтролированная пара «втулка-валик» сталкивается в накопительный  бункер. Сигналом включения толкателей, сталкивающих детали, являются логические 1, поданные в порты вывода МП-системы (N+3) и (N+4).

3.1.4. В МП-систему управления сортировкой изделий на две группы «Годные» и «Бракованные» размерные параметры деталей поступают через порт ввода (N+1). Если размера деталей больше наибольшего предельного Amax или меньше наименьшего предельного Amin, то в порт вывода (N+2) записывается логическая единица, что служит сигналом для поворота сортировочного лотка в сторону бункера бракованных изделий. Если размер   контролируемой    детали    находится    в   пределах   допуска Amin<A<Amax , то в порт вывода записывается логический нуль, и сортировочный лоток остается направленным . в бункер годных изделий. Размеры Amin и Amax поместить в ячейки ОЗУ с номерами 81 N и 82 N.

3.1.5. Микропроцессорная система, предназначенная для непрерывного контроля деформации изделия, получает информацию от датчика через порт (N+1) в виде слов длиною в 1 байт; Если старший бит слова деформации равен 1, то необходимо сравнить поступившую информацию с максимальным допустимым значением Дmax, которые хранятся в ОЗУ по адресу 81 N. Если по результатам сравнения окажется, что полученные данные превышают ДMAX , то прирастать на единицу содержимое счетчика (в ячейке ОЗУ с адресом 82 N), который считает изделия с опасной деформацией. При значении счетчика равном (N+1), выдать в порт вывода (N+2) сигнал логической единицы, который информирует о том, что во избежание разрушения деформируемое изделие необходимо заменить.

3.1.6. В МП-систему, предназначенную для автоматического регулирования температуры печи, значения измеряемой температуря поступают от датчика через порт (N+10) в виде слов, длиною 1 байт. Если в младшем полубайте все нули, то необходимо сравнить поступившие данные с минимальными допустимым значениям температуры ТMIN, которое находится в ячейке ОЗУ с адресом 82 N и, если поступившее значение температуры окажется меньше, чем ТMIN, то необходимо выдать его в порт вывода (N+5) для воздействия на устройство повышения температурив печи.

3.1.7.  МП - система предназначена дли подсчета и управления рассортировкой деталей, прошедших упрочнение поверхностного слоя наклепом, на три группы: «годные», «брак+» (толщина упрочненного слоя  h  превышает допустимую hmax - перенапряжение) и «брак-» (h меньше hmin- недоупрочнение). Результаты измерения поступают от прибора неразрушающего контроля через порт (N+1). В зависимости от результатов контроля выполняются следующие подпрограммы Если hmin<h<hmax (годное изделие), то необходимо прирастать на единицу содержимое счетчика годных деталей в ячейке ОЗУ с адресом 81 N и в порт вывода (N+2) выдать сигнал логического нуля. В результате лоток для скатывания деталей с измерительной позиции останется направленным в бункер годных изделий. Если h > hmax («брак+»). то прирастить на единицу содержимое счетчика «брак+» в ячейке ОЗУ с адресом 81 (N+1) и в порт (N+2) выдать сигнал логической единицы. В результате сортировочный лоток повернется в сторону бункера с деталями «брак+».  Если h < hmin («брак-»), то увеличить на единицу содержимое счетчика «брак-» в ячейке ОЗУ 81 (N+2) и в порт (N+3) выдать сигнал логической единицы. В результате сортировочный лоток направит изделие в бункер с деталями «брак-».

3.1.8.  Микропроцессорная система служит для автоматической компенсации взноса шлифовального круга и тепловой деформации шлифовальной бабки прецизионного станка. Данные результатов измерения величины износа поступают от датчика через порт (N+1); данные о величине тепловой деформации - через порт (N+2). Если величина тепловой деформации не равна величине суммарного износа (из 10 значений), то необходимо подать сигнал подналадки на исполнительное устройство перемещения шлифовальной бабки, выдав суммарную величину износа в порт (N+3).

3.1.9,  МП-система предназначена для защиты дорогостоящего электронного устройства от отклонений напряжения питающейся сети. Значение питающего напряжения Vпит , поступающее через порт (N+1), сравнивается с допустимыми предельными значениями Vmax и Vmin. Если Vпит > Vmax или Vпит < Vmin , то система должна отключить потребителя от сети в течение 1 секунды. Сигналом выключения питания является логический нуль, поданный в порт (N+2). Значение Vmах записать в ячейке ОЗУ с адресом 810 N, Vmin - в ячейке 810 (N+1).

З.1.10.  МП-система для включения химического процесса осуществляет автоматический контроль уровня жидких реагентов в закрытых резервуарах химического производства. Уровень первого реагента Н1 поступает в МП-систему от датчика уровня «А» через порт (N+1) и сравнивается с предельно допустимыми значениями уровня Нмах1 и Нmin1.  Уровень второго реагента Н2 поступает через порт (N+2) и также сравнивается со своими допустимыми значениями Нмах2 и Нmin2. Если уровни соответствуют заданным величинам, т.е Hmin1<H1<Hmax1 и Hmin2<H2<Hmax2, то выдаются сигналы логических единиц в порты вывода (N+3) и (N+4) МП-системы для вступления реагентов в химическую реакцию.

3.2. Для специальности 200204

3.2.1  МП-система предназначена для контроля наличия пульса больного (информация вводится через порт (N+1)) и для автоматического задания интервалов времени ∆t контроля с дополнительной звуковой (в дневное время) и световой (при недостаточной освещенности) сигнализацией. Выбор типа сигнализации осуществляется по результатам сравнения освещенности ОСi (показания фотодатчика вводятся через порт (N+2) с пороговым значением OCпор). При ОСi > ОСпор - звуковая сигнализация (звуковая программа «ВЕЕР» выводится через порт (N+3)), при ОСi < ОСпор - световая сигнализация (выводится через порт FВ). Автоматическое включение измерителя пульса через интервал ∆t осуществляется сигналом логической 1 через порт вывода (N+4).

3.2.2.

Для автоматического контроля температуры Т0 тела используется датчик на полупроводниковых диодах, преобразующий измеренное значение температуры в двоичный код с помощью аналого-цифрового преобразователя. Разработайте архитектуру МП-системы и составьте программу, позволяющую считать эту информацию из порта (N+1), помещать ее в ячейку ОЗУ 81N, сравнивать с минимальным ТMIN и максимальным ТMAX значениями температуры, записанными в ячейках ОЗУ с адресами 81(N+1) и 81 (N+2). В случае аномалии выдавать сигналы логической единицы на включение двух светодиодов:

на желтый, если Т0<TMIN на красный, если T0 >TMAX  - через порты (N+2) и (N+3), соответственно, текущую информацию о температуре выдавать пользователю через порт вывода (N+4).

3.2.3. Для определения количества гемоглобина в крови красные кровяные тельца разрушаются с помощью специального раствора, который принимает цвет от бледно-розового до светло-красного. Используя оптический датчик и преобразователь «аналог-код», вводите текущую информацию о количестве гемоглобина Г1 через порт ввода (N+1) в МП-систему. Сравните введенную информацию с максимальным Гmax (хранится в ячейке ОЗУ 81 N) и минимальным Гmin (хранится в ячейке ОЗУ 81 (N+1)) допустимыми значениями количества гемоглобина и выводите ее через порт вывода (N+2) на показывающее табло жидкокристаллического дисплея. В случае аномальных значений результатов анализа: Г1 > Гmax или Г1 < Гmin выдается в порт вывода (N+3) и (N+4) соответственно двоичный код FF с целью тревожной сигнализации. Например, если  Г1 > Гmax , включается желтый светодиод, а если Г1 < Гmin , то включается красный светодиод.

3.2.4. Для определения скорости движения крови в кровеносных сосудах используется магнитоэлектрический датчик, закрепляемый на руке пациента. Проходящий поток крови индуцирует в обмотке датчика Э.Д.С., пропорционально скорости крови. После усиления и преобразования в цифровой код эта Э.Д.С, поступает через порт ввода (N+1) в МП-систему. Записывайте значения скорости крови VT в ячейку ОЗУ 81 N сравните эти значения с допустимыми VMIN и VMAX значениями. Если окажется, что VT > VMAX, то разницу запишите в ячейку ОЗУ 81(N+1), а если VT < VMIN, то разницу ∆VMIN  заполните в ячейке ОЗУ 81 (N+2). Кроме того, ∆VMIN выводите в порт вывода (N+2).

3.2.5.  Инфракрасный датчик пульса подсоединен к двоичному счетчику импульсов, который в свою очередь соединен с портом ввода (N+1) МП-системы. Разработайте архитектуру МП-системы и составьте программу, производящую опрос счетчика каждые 10 секунд, вводящую значение пульса П1 в систему и записывающую его в ячейку ОЗУ 81 N. После ввода значения пульса в МП-систему счетчик должен быть установлен в нуль (сброшен). Сигналом на сброс счетчика является логический нуль, поданный в порт вывода (N+2). В случае, если количество ударов пульса превышает 100 (ПMAX) или меньше 45 (ПMIN), необходимо включить минисирену, вызывающую медперсонал, для чего в порт вывода (N+3) необходимо вывести логическую единицу.

3.2 6.  Для контроля физического усилия спортсмена используется тензодатчик, включенный в плечо моста Уинстона. Напряжение разбаланса моста после преобразования в цифровой код поступает через порт ввода (N+1) в МП-систему. Если усилие Fх недостаточно по сравнению с эталонным значением Fэт  , записанным в ячейку ОЗУ 81N, то через порт вывода (N+2) выводится сигнал логической единицы, управляющий зажиганием сигнальной лампочки. Текущее значение измеренного усилия также выводится через порт (N+3) на жидкокристаллический дисплей.

3.2.7.  Биостимулятор на базе МП-комплекта КР 580 должен обеспечить определенную циклическую последовательность импульсов на своих выходах с периодом в 1 секунду в зависимости от заданного значения кода на входном пульте, который вводится через порт (N+1). Составить программу, обеспечивающую последовательность импульсов ЗВ, если входной код - АF, и последовательность 4С. если входной код АА. Выходные последовательности выводятся через порт вывода (N+2) и (N+3) соответственно.

3.2.8.  Для поддержания температуры в хранилище препаратов в заданных пределах TMIN < Т0<TMAX используется система регулирования, содержащая кондиционер и отопление. Измерение температуры осуществляется термодатчиком, включенным по мостовой схеме. После усиления напряжения разбаланса моста и преобразования его в цифровой код, сигнал поступает через порт (N+1) в МП-систему; сравнивается с максимальным Тмах и минимальным ТMIN допустимыми значениями температуры, которые хранятся в ячейках ОЗУ 81 N и 81 (N+1). Если температура в хранилище - в заданных пределах, то и отопление, и кондиционер должны быть выключены,  и тогда в порты (N+2), (N+3) выводятся сигналы логического нуля. Если температура в хранилище превышает заданное ТMAX, то в системе регулирования необходимо включить кондиционер, выдав в порт (N+2) сигнал логической единицы. А если температура становится ниже ТMIN, то необходимо включить отопление, выдав сигнал логической единицы в порт (N+3)

3.2.9.  Разработайте МП-систему электронного сторожа для контроля уровня радиации в изотопной медицинской лаборатории. Система должна включать тревожную сигнализацию при повышении уровня радиации выше установленной нормы. Радиоактивный датчик вырабатывает сигнал об уровне радиации, который после преобразования в цифровой код поступает в МП-систему через порт (N+1). В МП-системе поступивший сигнал сравнивается с максимально допустимым уровнем радиации VMAX В случае превышения значения VMAX следует временная задержка «Т», и, если за это время с клавиатуры не будет введен код блокировки «25», через выходной порт. (N+2) начинает периодически выдаваться логическая единица, которая активизирует звукоизлучатель тревожной сигнализации.

3.2.10.  Консервированная кровь, хранившаяся на леднике, перед переливанием должна быть согрета до температуры тела (37°). Температура должна повышаться постепенно с интервалом в 5 минут до 30, 33, 35, 37О, Нарушение режима согревания недопустимо, т.к. может привести к свертыванию отдельных компонентов крови. Измеренное термометром значение температуры крови после преобразования в цифровой код вводится в МП-систему через порт (N+1). Сигналом достижения заданных промежуточных значений температуры и продолжения нагрева является вывод логической единицы в порт (N+2). Окончание процесса нагрева и разрешение переливания знаменуется выводом логической единицы в порт (N+3).

4.  Выбор индивидуальных заданий.

Индивидуальное задание на курсовую работу выдается в виде числа, соответствующего последним двум цифрам зачетной книжки студента MN, причем N – это и есть номер задания.

| N | № варианта задания |
| --- | --- |
|  | Для специальности 200101 | Для специальности 200204 |
| 1 | 3.1.1 | 3.2.1 |
| 2 | 3.1.2 | 3.2.2 |
| 3 | 3.1.3 | 3.2.3 |
| 4 | 3.1.4 | 3.2.4 |
| 5 | 3.1.5 | 3.2.5 |
| 6 | 3.1.6 | 3.2.6 |
| 7 | 3.1.7 | 3.2.7 |
| 8 | 3.1.8 | 3.2.8 |
| 9 | 3.1.9 | 3.2.9 |
| 0 | 3.1.10 | 3.2.10 |

В содержании задания вместо букв MN необходимо подставить номер варианта, переводя его десятичное значение в шестнадцатеричный код. Например, если MN=10, то в шестнадцатеричном коде это будет OA, если MN=05, то – 05 и т.д.

Справочная литература

- Под редакцией С.В. Якубовского. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Справочник М. Радио и связь, 1990.

- Шрайбер, Справочник по микросхемам в 2-х т.т. ДМК, 2001.

- А.А. Мячев, В.Н. Степанов. Персональные ЭВМ и микроЭВМ. Основы организации. Справочник М. Радио и связь, 1991.

- В.Б.Абраймис и др. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Справочник т.1 и т.2 / Под редакцией В.А. Шахнова – М. Радио и связь, 1988.

- В.В. Баранов, Н.В. Бекин и др. Полупроводниковые БИС запоминающих устойств: Справочник / Подредакцией А.Ю. Гордонова и Ю.Н. Дьякова, М: Радио и связь, 1987.

Редактор А.А. Литвинова

ЛР №04779 от 18.05.01. В набор 9.03.04. В печать 10.03.04. Объем 0.5 усл.п.л., 0.4 уч.-изд.л.. Офсет. Формат 60х84/16. Бумага тип №3. Заказ №80. Тираж 185. Цена 4р.

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1.