ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Электротехника и электроника»

Кафедра «Приборостроение»

АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСТЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

Часть 3

Приложение «БИС аппаратного обеспечения»

Методические указания к курсовой работе по дисциплине»Электроника и микропроцессорная техника»

Ростов-на-Дону

2005

Составители: к.т.н., доц. Л.Н. Ананченко

к.т.н., доц. Ю.Н. Мановец

к.т.н., доц. А.Г. Маркарьян

УДК 681.325.5-181.4.(07)

Аппаратное и программное обеспечение простых микропроцессорных систем. Часть3: Приложение «БИС аппаратного обеспечения»: методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника»/ Ростов-на-Дону; Издательский центр ДГТУ. 2005-25 с.

Предназначены для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 190100 и 190600

Печатается по решению методической комиссии факультета «Автоматизация и информатика»

Научный редактор: проф. Б.М.Кулагин.

Рецензент: к.т.н. доц. Л.А.Гофман.

Издательский центр ДГТУ,2005

Бис аппаратного обеспечения МП-системы (на основе комплекта БИС серии КР580)

Основой МП-комплекта является микропроцессор

П.1. Бис КР580ВМ80А-микропроцессор

- однокристальный 8-разрядный МП с фиксированной разрядностью слова, с фиксированной системой команд.

Архитектура микропроцессора показана на рис. П.1 и имеет следующие характеристики:

- основана на схеме с одной 8-разрядной внутренней шиной данных;

- имеет раздельные каналы адреса, данных и управления;

- разрядность однонаправленного канала адреса-16;

- разрядность двунаправленного канала данных-8;

разрядность двунаправленного канала управления-12;

- в блоке регистров содержит: 16-разрядный регистр адреса команды (IP); 16-разрядный регистр указателя стека (SP);16-разрядную схему инкремента- декремента; 16-разрядные регистры временного хранения данных (WZ), недоступные пользователю; шесть 8-разрядных регистров общего назначения (B, C, D, E, H, L), которые могут использоваться и как три 16-разрядных регистра (BC, DE, HL);

- содержит 8-разрядное арифметико-логическое устройство, обеспечивающее выполнение арифметических и логических операций над двоичными данными;

- использует последовательный принцип выполнения команд, при котором очередная операция начинается только после выполнения предыдущей;

- максимальная адресуемая емкость памяти-64Кбайт (65536 байт, 256 устройств ввода и 256 устройств вывода);

- быстродействие, определяемое тактовой частотой работы-2Мгц;

-набор выполняемых команд-78;

- выполняет команды по машинным циклам. Число циклов, необходимое для выполнения команды, зависит от ее типа и может быть от одного до пяти. Машинные циклы выполняются по машинным тактам.

| 10 |  | DD |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D0 | CPU КР680 ВМ80А | A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 |  |
| 9 | D1 |  |  | 26 |
| 8 | D2 |  |  | 27 |
| 7 | D3 |  |  | 29 |
| 3 | D4 |  |  | 30 |
| 4 | D5 |  |  | 31 |
| 5 | D6 |  |  | 32 |
| 6 | D7 |  |  | 33 |
| 22 15 23 12 13 14 20 |  |  |  | 34 |
|  | Ф1 |  |  | 35 |
|  |  |  |  | 1 |
|  | Ф2 |  |  | 40 |
|  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  | 38 |
|  | RDY |  |  | 39 |
|  | SR |  |  | 36 |
|  | HLD |  |  | 19 18 17 21 |
|  | INT |  | SYN |  |
|  | Vcc1 |  | RC |  |
| 28 |  |  | HLDA |  |
|  | Vcc2 |  | WI | 24 |
| 11 |  |  | INTE | 16 |
|  | V |  | GND | 2 |

Рис. П.2. Условное графическое обозначение КР580ВМ80А

Число тактов определяется кодом выполняемой команды и может быть от одного до пяти.  Длительность такта равна периоду тактовой частоты и при частоте 2МГц составляет 500нс;

-в начале каждого машинного цикла МП вырабатывает сигнал синхронизации SYN,который в сочетании с другими сигналами может быть использован для организации различных режимов работы.

Условное графическое обозначение МП приведено на рисунке П.2, а функциональное назначение вывода в таблице П.1.

Таблица П.1

Назначение выводов МП КР580ВМ80А

| Вывод | Обозначение | Тип вывода | Функциональное назначение выводов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25-27,29-40 | А10,А0-А2,А3-А9,А15,А12-А14,А11 | Выводы | Канал адреса |
| 2 | GND |  | Общий (земля) |
| 3-10 | D4-D7,D3-D0 | Входы/выходы | Канал данных |
| 11 |  |  | Напряжение источника смещения-5В |
| 12 | SR (RESET) | Вход | Установка и исходное состояние и запись в программный счетчик адреса начальной ячейки памяти |
| 13 | HLD (HOLD) | Вход | Захват, сигнал переводит буферы шины данных и адреса начальной ячейки памяти |
| 14 | INT | Входы | Запрос прерывания работы МП от ВУ |
| 15,22 | Ф2; Ф1 | Выход | Тактовые сигналы |
| 16 | INTE | Выход | Разрешение прерывания работы МП и ПДП от внешнего ЗУ |
| 17 | RC | Выход | Прием информации |
| 18 | TR | Выход | Выдача информации |
| 19 | SYN | Выход | Сигнал синхронизации означает, что по шине данных передается управляющее слово МП |
| 20 |  |  | Напряжение питания +5В |
| 21 | HLD | Выход | Подтверждение захвата шин |
| 23 | RDY (REDY) | Вход | Сигнал «Готовность» |
| 24 | WI (WAIT) | Выход | Сигнал «Ожидание», МП находится в состоянии ожидания |
| 28 |  |  | Напряжения питания +12В |

П.2. Интегральные схемы памяти (ЗУ)

П.2.1. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ)

Для реализации ПЗУ часто применяют микросхемы с прожигаемыми перемычками К556РТ5 (512 байт), К556РТ18 (2 Кбайт), ультрафиолетовым стиранием и электрической записью К573РФ2 (2 Кбайта), К573РФ4 (8 Кбайт).

П.2.1.1. К556РТ18-ПЗУ с переживаемыми перемычками (ППЗУ)

К556РТ18 (на основе ТТЛ-элементов с ОК) имеет следующие параметры:

| 8 | А0 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 | PROM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  |  | 9 |
| 6 |  |  |  | 10 |
| 5 |  |  |  | 11 |
| 4 |  |  |  | 13 |
| 3 |  |  |  | 14 |
| 2 |  |  |  | 15 |
| 1 |  |  |  | 16 |
| 23 |  |  |  | 17 |
| 22 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 20 | CS2 CS3 |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

-потребляемая мощность - не более 950 мВТ;

-диапазон температур- -10 ÷ +70°С;

-выход – три состояния;

-совместимость по входу и выходу – с ТТЛ-схемами;

-информационная емкость – 16384 бит;

- организация – 2048 словх8 разрядов;

- время выборки адреса – не более 60 нс;

- напряжение питания – 5В±5%;

К556РТ18

Рис.П.3. Условное обозначение микросхемы К556РТ18

Таблица П.2

Назначение выводов микросхемы КР556РТ8

| Выводы | Назначение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1…8 21…23 | Адресные входы | … |
| 9…11 13…17 | Выход данных | … |
| 20,19,18 | Выбор микросхемы |  |
| 12 | Общий | GND(OB) |

П.2.1.2. ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью (СППЗУ)

СППЗУ - репрограммирумые ПЗУ на основе n-МОП структур серии К573РФ, которые обеспечивают электрическую запись информации и стирание информации ультрафиолетовым светом, выполненные в виде микросхем К573РФ2, 573РФ6, К573РФ21…К573РФ24, имеют следующие параметры (для К573РФ2):

- информационная емкость-16384 бит;

- организация-2048 слов×8 разрядов;

- время выборки адреса - не более 450 Нс;

- время хранения информации при выключенном питании - не менее 25000 часов;

- время цикла считывания - не более 600 Нс.;

- напряжение питания- =5В±5%, =5В±5%;

-суммарная потребляемая мощность в режиме считывания - не более 580мВТ, в режиме хранения - не более 200мВт;

- выход - три состояния;

| 8 | А0 | ROM |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | А1 |  | DIO0 |  |
| 6 | А2 |  | DIO1 | 10 |
| 5 | А3 |  | DIO2 | 11 |
| 4 | А4 |  | DIO3 | 13 |
| 3 | А5 |  | DIO4 | 14 |
| 2 | А6 |  | DIO5 | 15 |
| 1 | А7 |  | DIO6 | 16 |
| 23 | А8 |  | DIO7 | 17 |
| 22 | А9 |  |  |  |
| 19 | А10 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

- совместимость по входу и выходу – с ТТЛ схемами;

Условное обозначение микросхемы К573РФ2 приведено на рис. П.4, назначение выводов микросхем в таблице П.3.

Для управления работой репрограммируемых ПЗУ применяют следующие сигналы:

-выбор микросхемы, - разрешение выхода, - разрешение программирования.

Для программирования БИС СППЗУ нуждаются в дополнительном источнике напряжения  .

Рис. П.4. Условные обозначения микросхемы К573РФ2

Таблица П.3

Назначение выводов микросхемы К573РФ2

| Выводы | Назначение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1…8,19,22,23 | Адресные входы | … |
| 9,10,11,13,14,15,16,17 | Вход-выход данных | … |
| 18 | Выбор микросхемы |  |
| 20 | Разрешение по выходу |  |
| 24 | Напряжение питания |  |
| 21 | Напряжение программирования |  |
| 2 | Общий | OB |

П.2.2. Оперативные запоминающие устройства

Информация в ОЗУ разрушается при выключении питания. Так как в ОЗУ хранятся данные и программы, используемые МП, то микросхемы ОЗУ по быстродействию должны быть согласованы с МП, а емкость ОЗУ (вместе с ПЗУ) должна приближаться к пределу, определяемому адресным пространством МП.

Бывают ОЗУ статические и динамические. Статические ОЗУ легко сопрягаются с шинами МП, но имеют меньшую емкость по сравнению с динамическими. В качестве статических ОЗУ часто используются микросхемы серии К537 емкостью до 64 Кбайт.

Для сопряжения динамических ОЗУ с МП требуется специальный контроллер, но они обладают большей емкостью по сравнению со статическими. Например, микросхемы серии К565 имеют емкость до 256 Кбайт.

| 8 | А0 | RAM |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | А1 |  |  |  |
| 6 | А2 |  |  | 10 |
| 5 | А3 |  |  | 11 |
| 4 | А4 |  |  | 13 |
| 3 | А5 |  |  | 14 |
| 2 | А6 |  |  | 15 |
| 1 | А7 |  |  | 16 |
| 23 | А8 |  |  | 17 |
| 22 | А9 |  |  |  |
| 19 | А10 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | GND | 12 |
| 21 |  |  |  |  |

П.2.2.1. КР537РУ-статические ОЗУ

Серии К537, КР537-статические ЗУ на основе КМОП-структур, выполненные в виде интегральных схем КР537РУ8А, КР537РУ8Б и имеющие следующие параметры:

- информационная емкость-16384 бит;

- организайия-2048×8 разрядов;

- напряжение питания-5В±5%;

- потребляемая мощность в режиме обращения на частоте F=2 МГц-160 мВ;

- диапазон температур-(-10÷+70)°C;

- выход - три  состояния (условное обозначение выхода с тремя

состояниями      );

КР537РУ8А/8Б

Рис. П.5. Схема выводов и условное

обозначение ОЗУ КР537РУ8А/8Б

-совместимость по входу- с ТТЛ ОК и КМОП - схемами, по выходу – с ТТЛ и КМОП – схемами;

Условное обозначение ОЗУ КР537РУ8А/8Б и схема их выводов приведены  на рис. П.5, а назначение выводов – в табл. П.4.

Таблица П.4

Назначение выводов и микросхем КР537РУ8А/8Б

| Выводы | Назначение | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1…8,19,22,23 | Адресный вход | …,,, |
| 9…11,13…17 | Вход-выход данных | …(data input-ontput) |
| 20 | Выбор микросхемы | (crystal select) |
| 18 | Выбор микросхемы |  |
| 21 | Сигнал запись-считывание | (write/read) |
| 24 | Напряжение питания |  |
| 12 | Общий | ОВ |

| 2 |  | GN | RDY | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RDYIN |  | SR | 1 |
| 5 | SYN |  | Ф1 | 10 |
| 13 | TANK |  | Ф2 | 11 |
| 14 | XTAL1 |  | C | 6 |
| 15 | XTAL2 |  | STB | 7 |
| 16 |  |  | OSC | 12 |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 | GND |  |  |  |

П.3. Микросхема КР580ГФ-24-генератор тактовых импульсов

Микросхема КР580ГФ-24-генератор тактовых импульсов (сигналов Ф1, Ф2), предназначенный для синхронизации работы микропроцессора КР580ВМ80А. Условное графическое обозначение микросхемы приведено на рис.П.6, а назначение выводов - в таблице П.5.

КР580ГФ24

Рис. П.6. Условное графическое

обозначение ГТИ КР580ГФ24

Таблица П.5

Назначение выводов генератора тактовых импульсов КР580ГФ-24

| Вывод | Обозначение | Тип вывода | Функциональное назначение выводов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SR | Выход | Установка в исходное состояние микропроцессора и системы |
| 2 |  | Вход | Установка 0 |
| 3 | RDYIN | Вход | Сигнал «Готовность» |
| 4 | RDY | Выход | Сигнал «Готовность» |
| 5 | SYN | Вход | Сигнал синхронизации |
| 6 | C | Выход | Тактовый сигнал, синхронный с фазой С2 |
| 7 |  | Выход | Стробирующий сигнал состояния |
| 8 | GND |  | Общий |
| 9 |  | Вход | Напряжение питания +12В |
| 10 | Ф2 | Выход | Тактовые сигналы – фазы Ф2 |
| 11 | Ф1 | Выход | Тактовые сигналы – фазы Ф1 |
| 12 | OSC | Выход | Тактовые сигналы опорной частоты |
| 13 | TANK | Вход | Вывод для подключения колебательного контура |
| 14,15 |  | Вход | Выводы для подключения резонатора |
| 16 |  | Вход | Напряжение питания +5В |

Генератор тактовых сигналов состоит из генератора опорной частоты, счетчика – делителя на 9, формирователя фаз Ф1, Ф2 и логических схем. Для стабилизации тактовых сигналов опорной частоты по входам XTAL1 и XTAL2 генератора подключают резонатор, частота которого должна быть в 9 раз больше частоты выходных сигналов Ф1, Ф2. При частоте резонатора более 10000 кГц необходимо последовательно в цепи резонатора подключить конденсатор емкостью (3-10)пФ.

Вход TANK предназначен для подключения колебательного контура, работающего на высших гармониках резонатора, для стабилизации тактовых сигналов опорной частоты.

Стробирующий сигнал состояния  формируется при наличии на входе SYN напряжения высокого уровня, поступающего со входа МП КР580ВМ80А в начале каждого машинного цикла. Сигнал  используют для занесения информации состояния микропроцессора в микросхему КР580ВК28 (системный контроллер) или КР580ВК38 (шинный формирователь) для формирования управляющих сигналов.

Для согласования работы микропроцессора КР580ВМ80А с другими устройствами RDYIN синхронизируется по фазе Ф2 на выходе RDY генератора.

Выходной сигнал SR используется для установки в исходное состояние микропроцессора и других микросхем в системе.

Схема подключения микросхемы генератора КР580ГФ24 к микропроцессору КР580ВМ80А показана на рис. П.7.

Для автоматической установки микропроцессора в исходное состояние при подаче напряжений питания ко входу RESIN микросхемы генератора КР580Гф24 подключают цепь, состоящую из элементов R, VD, C2.

Рис.П7. Схема подключения генератора импульсов КР580ГФ24 к микропроцессору КР580ВМ80А

П.4. Интерфейсные БИС блока центрального процессора

П.4.1. Микросхемы КР580ВК28 и КР580ВК38

Микросхемы КР580ВК28 и КР580ВК38-системный контроллер и буферный регистр данных, применяемые в МП - системах для формирования управляющих сигналов и как буферный регистр данных.

| 15 | Z D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | SC | Z D80 D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  |  | 16 |
| 12 |  |  |  | 11 |
| 10 |  |  |  | 9 |
| 6 |  |  |  | 5 |
| 19 |  |  |  | 18 |
| 21 |  |  |  | 20 |
| 8 |  |  |  | 7 |
| 4 | RC HLDA |  |  | 24 |
| 2 |  |  |  | 26 |
| 3 |  |  |  | 25 |
| 1 |  |  |  | 27 |
| 22 |  |  |  | 23 |
| 28 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

На выводах МП отсутствуют сигналы для непосредственного управления памятью, УВВ и контроллером прерывания. Информация о типе выполняемого цикла об устройстве, к которому обращается МП выдается в коде состояния по шине данных и сопровождается сигналом SYN. Для приема, хранения этой информации и преобразования ее в управляющие сигналы используется системный контроллер КР580ВК28/38, который умощняет шину данных. Условное графическое обозначение микросхем приведено на рис. П.8, а назначение выводов – в табл. П.6.

Рис.П.8. Условное графическое

обозначение КР580ВК28 и КР580ВК38

Микросхемы КР580ВК28 и КР580ВК38 отличаются лишь длительностью двух формируемых управляющих сигналов:  и .

Системный контроллер формирует управляющие сигналы по сигналам состояния микропроцессора при обращении к ЗУ:  и ; при обращении к устройствам ввода-вывода:  и ,, а также обеспечивает прием и передачу 8-разрядной информации между каналом данных микропроцессора (по выводам D7-D0) и системной шиной(по выводам DB7-DB0).

Таблица П.6

Назначение выводов микросхем КР580ВК28 и КР580ВК38

| Вывод | Обозначение | Тип вывода | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вход | Стробирующий сигнал состояния |
| 2 | HLDA | Вход | Подтверждение захвата |
| 3 |  | Вход | Выдача информации |
| 4 | RC | Вход | Прием информации |
| 5,7,9,11,13,16,18,20 | DB4,DB7,DB3,DB2,DB0,DB1,DB5,DB6 | Выход/вход | Канал данных системы |
| 6,8,10,12,15,17,19,21 | D4,D7,D3,D2,D0,D1 ,D5,D6 | Вход/выход | Канал данных микропроцессора |
| 14 |  | Вход | Общий |
| 22 |  | Вход | Управление передачей данных и выдачей сигналов |
| 23 |  | Выход | Подтверждение запроса прерывания |
| 24 |  | Выход | Чтение из ЗУ |
| 25 |  | Выход | Чтение из УВВ |
| 26 |  | Выход | Запись в ЗУ |
| 27 |  | Выход | Запись в УВВ |
| 28 |  | Вход | Напряжение питания +5В |

Структурная схема контроллера показана на рис. П.9.

Системный контроллер состоит из двунаправленной буферной схемы данных, регистра состояния и дешифратора управляющих сигналов.

Восьмиразрядная параллельная трехстабильная буферная схема данных принимает информацию с канала данных микропроцессора по выводам D7- D0 и передает в регистр состояния информацию состояния, на системный канал данных по выводам DB7-DB0 выдает данные в цикле записи по сигналу. В цикле чтения по сигналу RC  буферная схема принимает данные с системного канала по выводам DB7-DB0 и передает по выводам D7- D0 на канал данных микропроцессору.

Регистр состояния по входному сигналу  фиксирует информацию состояния микропроцессора в такте Т1 каждого машинного цикла микропроцессора.

Дешифратор управляющих сигналов формирует один из управляющих сигналов в каждом машинном цикле: при чтении ЗУ-, при записи в ЗУ-, при чтении из УВВ-, при записи в УВВ-, при подтверждении запроса прерывания сигнала .

Рис. П.9. Структурная схема КР580ВК28 и КР580ВК38

Асинхронный сигнал  управляет выдачей данных с буферной схемы и управляющих сигналов с дешифратора: при напряжении низкого уровня на входе  буферная схема передает данные и формируется один из управляющих сигналов; при напряжении высокого уровня все выходы микросхемы переводятся в высокоомное трехстабильное состояние.

Напряжение высокого уровня на входе HLDA переводит выходы ,,  в пассивное состояние (напряжение высокого уровня) и блокирует передачу информации через буферную схему данных.

Управляющие сигналы  и  формируются в цикле записи в микросхеме КР580ВК28 по сигналу , в микросхеме КР580ВК38-по сигналу .

При работе с микропроцессором КР580МВ80А системный контроллер в цикле подтверждения запроса прерывания формирует три сигнала INTA для приема трех байтов команды CALL от контроллера прерываний КР580ВН59.

П.4.2.Микросхемы КР580ИР82 и КР580ИР83-8-разрядные адресные регистры, предназначенные для связи микропроцессора с адресной шиной; обладают повышенной нагрузочной способностью. Микросхема КР580ИР82-8-разрядный D-регистр-«защелка» без инверсии и с тремя состояниями на выходе, КР580ИР83-8-разрядный D-регистр-«Защелка» с инверсией и тремя состояниями на выходе.

Условное графическое обозначение микросхем приведено на рис.П.10, назначение выводов - в табл.П.7, функциональная схема показана на рис. П.11.

а)                                                 б)

| 1 | D 0 1 2 3 4 5 6 7 | RG | Q 0 1 2 3 4 5 6 7 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 18 |
| 4 |  |  |  | 17 |
| 5 |  |  |  | 16 |
| 6 |  |  |  | 15 |
| 7 |  |  |  | 14 |
| 8 |  |  |  | 13 |
| 9 | STB |  |  | 12 |
| 11 |  |  | U GND | 20 |
|  |  |  |  | 10 |
| 1 | D 0 1 2 3 4 5 6 7 | RG | 0 1 2 3 4 5 6 7 | 19 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 18 |
| 4 |  |  |  | 17 |
| 5 |  |  |  | 16 |
| 6 |  |  |  | 15 |
| 7 |  |  |  | 14 |
| 8 |  |  |  | 13 |
| 9 | STB |  |  | 12 |
| 11 |  |  | U GND | 20 |
|  |  |  |  | 10 |

Рис.П.10. Условное графическое обозначение КР580ИР82 (а) и КР580ИР83 (б).

Таблица П.7

Назначение выводов микросхем КР580ИР 82/83

| Вывод | Обозначение | Тип вывода | Функциональное назначение выводов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | D0 -D7 | Вход | Информационная шина |
| 9 |  | Вход | Разрешение передачи (управление 3-м состоянием) (разрешение вывода) |
| 10 | GND |  | Общий |
| 11 | STB | Вход | Стробирующий сигнал (разрешение ввода) |
| 12-19 | Q7-Q0(- для КР580ИР83) | Выход | Информационная шина |
| 20 |  |  | Напряжение питания +5В±5% |

а)                                                               б)

Рис. П.11 Функциональная схема КР580ИР82 (а) и КР580ИР83 (б)

Каждая микросхема состоит из восьми одинаковых функциональных блоков и схемы управления. Блок содержит D-триггер-«защелку» и мощный выходной вентиль без инверсии или с инверсией. При помощи схемы управления производится стробирование записываемой информации и управление третьим состоянием мощных выходных вентилей.

В зависимости от состояния стробирующего сигнала STB микросхемы могут работать в двух режимах: в режиме шинного формирователя и в режиме хранения. При высоком уровне сигнала STB и низком сигнала  микросхемы работают в режиме шинного формирователя: информация на выходах Q или  повторяется или инвертируется по отношению к исходной информации D. При переходе сигнала STB из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня происходит «защелкивание» передаваемой информации во внутреннем триггере, и она сохраняется до тех пор пока на STB присутствует напряжение низкого уровня.

В течение этого времени изменение информации на выходах D не влияет на состояние Q или . При переходе сигнала STB вновь в состояние высокого уровня состояние выходов приводится в соответствие с информационными входами D.

При переходе сигнала  в соответствие высокого уровня все выходы Q или  переходят в 3-е состояние независимо от входных сигналов STB и D. При возвращении сигнала  в состояние низкого уровня все выходы Q или  переходят в состояние, соответствующее внутренним триггерам.

П.4.3. Микросхемы КР580ВА86 и КР580ВА87-шинные формирователи

Микросхемы КР580ВА86 и КР580ВА87- двунаправленные 8-разрядные шинные формирователи, предназначенные для обмена данными между микропроцессорам и системной шинной; обладают повышенной нагрузочной способностью. Микросхема КР580ВА86-формирователь без инверсии с тремя состояниями и на выходе, КР580ВА87-формирователь с инверсией и тремя состояниями и на выходе.

Условное графическое обозначение микросхемы приведено на рис. П.12, назначение выводов- в табл. П.8, функциональная схема показана на рис.П.13.

а)                                                 б)

| 1 | A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | BD | B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  | 18 |
| 3 |  |  |  | 17 |
| 4 |  |  |  | 16 |
| 5 |  |  |  | 15 |
| 6 |  |  |  | 14 |
| 7 |  |  |  | 13 |
| 8 |  |  |  | 12 |
| 9 |  |  |  | 20 |
| 11 | T |  | GND | 10 |
| 1 | A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | BD |  | 19 |
| 2 |  |  |  | 18 |
| 3 |  |  |  | 17 |
| 4 |  |  |  | 16 |
| 5 |  |  |  | 15 |
| 6 |  |  |  | 14 |
| 7 |  |  |  | 13 |
| 8 |  |  |  | 12 |
| 9 |  |  |  | 20 |
| 11 | T |  | GND | 10 |

Рис.П.12 Условное графическое обозначение КР580ВА86 (а) и КР580ВА87 (б)

Таблица П.8

Назначение выводов микросхем КР580ВА86/87

| Вывод | Обозначение | Тип вывода | Функциональное назначение выводов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | A0-A7 | Вход/выход | Информационная шина |
| 9 |  | Вход | Разрешение передачи (управление 3-м состоянием) (разрешение вывода) |
| 10 | GND |  | Общий |
| 11 | STB | Вход | Выбор направления передачи |
| 12-19 | B7-B0(-для КР580ВА87) | Выход/вход | Информационная шина |
| 20 |  |  | Напряжение питания +5В±5% |

а)                                                                   б)

Рис.П.13 Функциональные схемы КР580ВА86 (а) и КР580ВА87 (б)

Каждая микросхема состоит из восьми одинаковых функциональных блоков и схемы управления. Блок содержит два разнонаправленных усилителя – формирователя. При помощи схемы управления производится разрешение передачи (управление 3-м состоянием выходов) и выбор направления передачи информации.

В зависимости от состояния управляющих сигналов  и STB микросхемы могут работать в режиме передачи А   В, В,       А или в режиме «выключено»:

При =0, STB=1-напрвление передачи А       В, ;

При =0, STB=0-направление передачи В,         А;

При =1, STB=Х- на выходах А, В, -3-е состояние, где Х-безразличное состояние.

П.4.4. Микросхема К155ИД1(К155ИД6)-дешифратор адреса

К155ИД1-дешифратор (DC) адреса  ЗУ и УВВ, выполняющий операцию преобразования двоичного кода в унитарный цифровой код. На каждом выходе DC 0-9 сигнал появляется только при определенной комбинации входных сигналов на информационных входах (1,2; 4,8). DC К155ИД1-предназначен для задания адреса различных устройств МП-системы (DC К155ИД6-с инверсными выходами). Условное графическое обозначение микросхемы приведено на рис. П.14.

а)                                      б)

|  | 1 2 4 6 | DC | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |
| 15 |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3 |
| 14 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 5 |
| 13 |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 7 |
| 12 |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 11 |

| 3 | 1 2 4 6 | DC | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15 |
| 6 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 9 |
| 7 |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  | 14 |
| 4 |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2 |

К155ИД1

К155ИД6

Рис.П.14. Условное графическое обозначение а)К155ИД1; б)К155ИД6

П.5. Схемы ввод- вывода информации (универсальные интерфейсные БИС).

Взаимодействие с оператором через клавиатуру, дисплей и печатающие устройства, запись исполняемых программ из ВЗУ в ОЗУ осуществляют через порты ввода- вывода. Для управления внешними устройствами разработан ряд микросхем, которые выполняют функции контроллеров ПУ : клавиатуры, дисплея, НГМД и др.

Связь с контроллером ПУ обычно осуществяется через порты ввода – вывода под непосредственным управлением МП. Однако, в некоторых ЭВМ используется специальный контроллер прямого доступа к памяти (ПДП), который осуществляет непосредственный обмен информацией между ОЗУ и ПУ без учета МП. Связь ЭВМ с ПУ производится через стандартизированные интерфейсы ПУ.

Периферийные устройства (ПУ) подсоединяются к системным шинам не непосредственно, а через программируемый периферийный адаптер (ППА) или программируемый связной адаптер (ПСУ), которые обслуживают ПУ соответственно с передачей информации в параллельном или последовательном коде.

П.5.1. БИС КР580ВВ55 программируемый параллельный интерфейс (программируемый периферийный адаптер).

БИС КР580ВВ55 (рис. П.15,а) предназначена для организации параллельного обмена информацией между МП – системой и тремя внешними устройствами (ВУ).

В состав БИС параллельного интерфейса входят четыре восьмиразрядных буферных регистра (один из которых связан с шиной данных МП – системы, а три других – с соответствующими периферийными устройствами) и устройство управления (УУ), связанное с управляющей и адресными шинами МП системы (рис. П.15,б).

Управляющие и адресные сигналы задают режим работы БИС и определяют внешнее устройство, производящее обмен информацией.

SC-«выбор микросхемы», при SC-0 разрешение работы БИС; при SC-1 выводы шин находятся в отключенном (третьем) состоянии;

А0,А1-двухразрядный адрес, позволяющий обращаться к одному из трех внешних устройств или регистру устройства управления;

RD- «Чтение». При RD=0 происходит передача данных от выбранного внешнего устройства на ШД МП системы;

WR- «Запись». При WR=0 данные (или слово управления) передаются с ШД МП системы на выбранное адресом внешнее устройство или регистр устройства управления;

SR-«Сброс». При SR=1 все регистры, включая регистр УУ, переводятся в нулевое состояние, а внешние каналы- в режим ввода.

Классификационные параметры КР580ИК55:

Количество режимов-3;

Максимальное число для подключения внешних устройств-24;

Количество каналов-4;

Разрядность каналов-8;

Потребляемая мощность, мВт-350.

ППА может быть использован в качестве интерфейсной БИС для широкого набора различных периферийных устройств без каких-либо дополнительных логических схем.

а)                                                         б)

| 34 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | IP KP580 BB55 | PA 0 1 2 3 4 5 6 7 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  |  |  | 3 |
| 32 |  |  |  | 2 |
| 31 |  |  |  | 1 |
| 30 |  |  |  | 40 |
| 29 |  |  |  | 39 |
| 28 |  |  |  | 38 |
| 27 |  |  |  | 37 |
| 9 | A0 A1 |  | PB 0 1 2 3 4 5 6 7 | 18 |
|  |  |  |  | 19 |
| 8 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 21 |
| 6 |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  | 23 |
|  | SC |  |  | 24 |
| 5 |  |  |  | 25 |
|  |  |  | PC 0 1 2 3 4 5 6 7 | 14 |
|  | SR |  |  | 15 |
| 36 |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  | 13 |
| 35 |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  | 10 |

Рис.П.15. Условное графическое обозначение КР580ВВ55 а) схема выводов; б) архитектура интерфейса КР580ВВ55

Таблица П.9

Основные операции ППА

| Действие | Сигналы управления | Операции |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SK |  |
| Чтение | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | ПА ШД ПВ ШД ПС ШД |
| Запись | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ШД ПА ШД ПВ ШД ПС ШД РУС |
| Отключение | - | - | - | - | - | ШД и порты отключены |

В таблице П.9 перечислены основные операции, реализуемые адаптером.

П.5.2. КР580ВВ51-программируемый последовательный интерфейс

БИС КР580ВВ51 предназначена для организации последовательного обмена информацией между МП-системой и внешним устройством. Последовательный обмен необходим в тех случаях, когда нет возможности соединять МП – систему и периферийной устройстве многопроводной (параллельной) линией связи, например, при большом удалении внешнего устройства от МП – системы.

П.5.3. КР580ВИ53-программируемый таймер

| 8 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | CT КР580 ВИ53 | CTO OUTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | CT1 OUT1 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 9 | C0 STB0 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 15 | C1 STB1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 18 | C2 STB2 |  |  |  |
| 16 |  |  | CT2 OUT2 |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 19 | A0 A1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

БИС КР580ВИ53 (рис.П.16) служит для выработки временных интервалов программируемой деятельности, может использоваться в качестве схемы ввода – вывода численно – импульсной информации. В состав БИС входят три независимых 16-разрядных счетчика (СТ0, СТ1, СТ2), работающих на вычитание в двоичном или двоично–десятичном коде, с независимым управлением каждого. Прием счетных импульсов С1, С2 и С3 разрешается соответствующими стробирующими сигналами STB0, STB2, STB3. Начальные значения счетчиков загружаются с шины данных МП – системы. После начала счета при достижении содержимым счетчика нуля вырабатывается сигнал «конец»-OUT. В процессе работы содержимое любого счетчика может быть считано на шину  		53-24,общ-12					данных.

Рис. П.16. Схема выводов таймера КР580ВИ53

Максимальная частота счетных импульсов не более 2 МГц. Назначение управляющих сигналов то же, что и для БИС КР580ВВ55. При SC=1 выводы шины данных находятся в третьем состоянии и БИС не принимает никаких управляющих сигналов, но работа всех СЕ не останавливается. Значение начального значения и считывание информации из СТ производится по байтам.

П.5.4. КР580ВН59-программируемый контроллер прерываний

| 18 | IR0 IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 IR6 IR7 | PIC | CAS0 CAS1 CAS2 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  |  |  | 13 |
| 20 |  |  |  | 15 |
| 21 |  |  | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | 11 |
| 22 |  |  |  | 10 |
| 23 |  |  |  | 9 |
| 24 |  |  |  | 8 |
| 25 |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 5 |
|  | OE |  |  | 4 |
|  |  |  | AO | 27 |
|  |  |  | INT | 17 |

Для построения контроллеров прерываний в МП-системах  применяютБИС контроллера приоритетных прерываний КР580ВН59 (рис.П.17)

Рис. П.17 схема выводов контроллера прерываний с одной БИС Р580ВН59

В задачи, решаемые этой БИС, входит:

1)определение запроса прерывания на обслуживание устройства ввода – вывода с максимальным приоритетом;

2)передача управления на соответствующую подпрограмму обслуживания в случае разрешения прерывания микропроцессорной БИС.

Одна БИС может обрабатывать до 8 запросов.

БИС КР580ВН59 позволяет программно задавать различные режимы задания приоритетов, адреса размещения в памяти подпрограмм обслуживания прерываний, а также разрешать и запрещать отдельные запросы.

П.5.5. КР580ВТ57 (КР580ИК57)-программируемый контроллер прямого доступа к памяти.

| 11 | BM TЧ FT YCT П3х8 3ПD0 3ПD1 3ПD2 3ПD3 | СР | А0 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  | 33 |
| 6 |  |  |  | 34 |
| 13 |  |  |  | 35 |
| 7 |  |  |  | 37 |
| 19 |  |  |  | 38 |
| 18 |  |  |  | 39 |
| 17 |  |  |  | 40 |
| 16 |  |  |  | 4 |
| 2 |  |  |  | 3 |
| 1 |  |  |  | 25 |
| 30 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 |  |  | 24 |
| 29 |  |  |  | 14 |
| 28 |  |  |  | 15 |
| 27 |  |  | М128 КС СТРА РА 33х8 | 5 |
| 26 |  |  |  | 36 |
| 23 |  |  |  | 8 |
| 22 |  |  |  | 9 |
| 21 |  |  |  | 10 |

БИС КР580 ВТ57 (рис.П.18) предназначена для организации в МП-системе обмена данными между ЗУ и периферийными устройствами в обход процессора. Контроллер прямого доступа к памяти (ПДП) имеет четыре независимых параллельных канала обмена с различными приоритетами. БИС ПДП в процессе обмена формирует адресное сопровождение ЗУ и сигналы управления обменом. Эта микросхема используется для подключения к МПС быстродействующих УВВ, например, дисковых накопителей данных. Так как в процессе работы канала ПДП процессор отключен от ЗУ, то обычно говорят, что это режим захвата памяти, и на МП подается соответствующий сигнал.

Рис. П.18. Схема вывода БИС КР580ВИ53

Классификационные параметры КР580ИК57:

Период следования тактовых импульсов-0,5..2 мкс;

Режим работы: а)автозагрузка; б)конец счета (КС)-стоп; в)удлиненная запись; д)циклический сдвиг приоритетов; е)фиксированный приоритет; ж) маскирование; з)чтение; и)запись; к)проверка.

Максимальная длина массива адресов обмена-16Кбит;

Начальный адрес – любой от 0 до 64 Кбит;

Разрядность шин данных-8;

Разрядность шин адреса-16;

Количество каналов прямого доступа-4;

Потребляемая мощность-700мВт.

Справочная литература

- Под редакцией С.В.Якубовского. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Справочник/М.Радио и связь, 1990г.

- Шрайбер. Справочник по микросхемам в 2-х т.т. ДМК, 2001г.

- Мачев А.А., Степанов В.Н.. Персональные ЭВМ и микроЭВМ. Основы организации. М.Радио и связь, 1991г.

- Абраймис В.Б. и др. Микропроцессор и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Справочник т.1 и т.2/ Под редакцией В.А.Шахнова – М. Радио и связь, 1988г.

- Баранов В.В., Бекин Н.В. и др. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств: Справочник / Под редакцией А.Ю.Гордонова и Ю.Н.Дьякова М.: Радио и связь, 1987г.

Редактор А.А. Литвинова

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1.

# Text boxes

Регистр состояния

Ready (готов)

Reset (сброс)

Hold (захват шин)

(запрос прерываний)

15          D0

Двунаправленная буферная схема данных

Мультиплексор

Схема инкремента/декремента

Буферные схемы канала адреса

Дешифратор выбора регистров

Устройство управления и синхронизации

Дешифратор управляющих сигналов

17          D1

12          D2

10          D3

6           D4

19          D5

21         D6

8           D7

DB0       13

DB1       16

DB2       11

DB3        9

DB4        5

DB5      18

DB6       20

DB7       7

XTAL 1

XTAL 2

RDYIN

RESIN

SYN

Данные системного канала

Ф1

Ф2

RDY

SR

STB

C

КР580ГФ24

4                 23

11               28

10               16

1                 12

7

8        С

Ф1

Ф2

RDY

SR

КР580ВМ80А

CPU

SYN

19

ША

8    ШД

12       ШУ

16

Данные канала МП

ВУ-3

ВУ-2

ВУ-1

Системные шины

DC

КР580ВВ55

ШРА         ШРВ       ШРС

SR    ШД      А0 А1

ШД

+5В

+12В

-5В

Sync (синхронизация)

Write (запись, выдача информации)

Read (чтение, прием информации)

Hold acknowledge (подтверждение захвата)

Wait (ожидание)

Interrupt acknowledge (разрешение прерывания)

Ground (земля, общий)

От  DAT0-DAT7

Запросы прерываний от УВВ

22

3

2    HLDA

4    RC

6

6

14

18

3

2

6

8    2

14

8

8

8

А1

В4

В3

В2

В1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

В7

В6

В5

АО

ВО

RD            24

WR           26

RD 10       25

WR 10      27

INTA        23

1

D3

D2

D1

D4

D5

D6

D7

D0

1

1

STB

DT

C

1

D0

Q0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

1

DT

C

STB

Т

1

1

1

1

А1

А7

А5

А4

А3

А2

АО

Т

А6

Сброс

C1

INT

INTE

HLD

HLDA

SR

Ф1

Ф2

RDY

WI

SYN

C

E

L

Z

B

D

H

W

IP

SP

A15-A0

(16)

D7-D0

(8)

TR

RC

Схема управления обменом

Схема десятичной коррекции

Регистр признаков

Арифметико-логическое устройство

Регистр результата (А)

Внутренняя шина    (8)

Буферные схемы канала данных

Регистр команд