Таблица 1. Типы элементов, их таблицы истинности и условные изображения

| Тип элемента | Логическая функция (операция) | Обозначение логической операции | Таблица истинности | Условное изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | x2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| Элемент НЕ (инвертор) | Логическое отрицание, инверсия | (x | x | 0 | 1 | X 1 y |
|  |  |  |  | 1 | 0 |  |
| Элемент И (конъюнктор) | Логическое умножение, конъюнкция | x1(x2 x1x2 x1(x2 x1(x2 | x1(x2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x1 ( y x2 y=x1(x2 |
| Элемент ИЛИ (дизъюнктор) | Логическое сложение, дизъюнкция | x1+x2 x1(x2 | x1+x2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x1 1 y x2 y=x1+x2 |
| Элемент И-НЕ (элемент Шеффера) | Штрих Шеффера, отрицание конъюнкции | _____ x1(x2 x1(x2 | _____ x1(x2 | 1 | 1 | 1 | 0 | x1 ( y x2 y= |
| Элемент ИЛИ-НЕ (элемент Пирса) | Стрелка Пирса, функция Вебба, отрицание дизъюнкции | _____ x1+x2 x1(x2 | _____ x1+x2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x1 1 y x2 y= |
| Запрет x2 | Запрет | __ x1(x2 | __ x1(x2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x1 ( y x2 y=x1( |
| Импликация от x2 к x1 | Импликация | __ x1+x2 | __ x1+x2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x1 1 y x2 |
| Исключающее ИЛИ (неравнозначность, сложение по модулю 2) | Исключающее ИЛИ | x1(x2 | x1(x2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x1 =1 y x2 y=x1(x2 |
| Равнозначность (эквивалентность) | Равнозначность исключающее ИЛИ-НЕ | x1(x2 | x1(x2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x1 = y x2 y=x1(x2 |