## Slide 1: 3. Динамические модели (D-схемы)

## Slide 2
Динамические модели отражают
функционирование системы во времени.
Различают три характеристики режима,
в которых может находиться динамическая
система равновесный, переходной и
периодический.

## Slide 3
Равновесный режим – это такое состояние системы, в котором она может находиться сколь угодно долго в отсутствии внешних возмущающих воздействий или при постоянном воздействии.

## Slide 4
Под переходным режимом понимается процесс движения динамической системы из некоторого начального состояния к какому-либо ее установившемуся режиму – равновесному или периодическому.
Периодическим режимом называется такой режим, при котором система через равные промежутки времени приходит в одно и то же состояние.

## Slide 5: 3.1. Динамические характеристики систем
Для разных объектов и систем разработано
большое количество динамических моделей,
описывающих процессы с различной степенью
детальностью: от самого общего понятия
динамики, движения вообще, до формальных
математических моделей конкретных процессов
(уравнения движения в механике, волновые
уравнения в теории поля и т.д.).

## Slide 6
Свойства динамических систем определяют динамические характеристики.
Динамические характеристики – это реакция системы на возмущение (зависимость изменения выходных переменных от входных и от времени).

## Slide 7
Динамическая характеристика может быть представлена:
математической моделью в виде дифференциального уравнения (или уравнений) вида

## Slide 8
или

## Slide 9
где
- входная и выходная величина
системы соответственно;
- коэффициенты уравнения,
называемые параметрами.

## Slide 10
математической моделью в виде решения дифференциального уравнения

## Slide 11
графической моделью, состоящей из двух графиков: графика изменения возмущения во времени и графика реакции объекта на это возмущение.
Рис. 3.1. Временные зависимости –
входной и выходной сигналы

## Slide 12: 3.1.1. Передаточные функции
Рассмотрим уравнение движения (3.2), устанавливающее связь между входной и выходной величинами системы

## Slide 13
Применим преобразование Лапласа к дифференциальному уравнению, считая, что до приложения внешнего воздействия система находилась в покое и все начальные условия равны нулю
здесь
- комплексный параметр

## Slide 14
Функцию называют оригиналом, а
функцию - изображением и кратко
записывают что читается
« преобразуется в » (стрелка
всегда направлена к оригиналу).

## Slide 15
Для производных имеют место соотношения
т.е. операция дифференцирования оригинала соответствует умножению изображения на число р в степени, соответствующий порядку производной.

## Slide 16
Применяя к обеим частям уравнения (3.3) преобразование Лапласа перейдем к операторному уравнению
или

## Slide 17
Введем обозначения:
- дифференциальный оператор при выходной величине, называется собственным, или характеристическим оператором.
Название обусловлено тем, что многочлен характеризует собственное движение элемента, т.е. движение при отсутствии внешних воздействий.

## Slide 18
дифференциальный оператор при входной величине, называемый оператором воздействий.
Передаточной функцией W(p) называют отношение изображений выходной величины к изображению входной величины при нулевых начальных условиях

## Slide 19
Передаточная функция W(p) называется правильной, если степень ее числителя не больше, чем степень знаменателя; строго правильной, если степень числителя меньше степени знаменателя; неправильной, если степень числителя больше, чем степень знаменателя.

## Slide 20
Передаточная функция является функцией комплексной переменной , которая может при некоторых значениях переменной p обращаться в ноль или бесконечность. Значение переменной p, при котором передаточная функция обращается в ноль, называют нулем, а значение, при котором обращается в бесконечность – полюсом передаточной функции.

## Slide 21
Из выражения (3.4) следует
т.е. при нулевых начальных условиях изображение выхода линейной системы вычисляется как произведение его передаточной функции на изображение входного сигнала.

## Slide 22
Пример. Найти передаточную функции системы по известному дифференциальному уравнению. Начальные условия – нулевые.

## Slide 23
Решение. Запишем уравнение в операторной форме, используя преобразование Лапласа
Тогда передаточная функция будет иметь вид

## Slide 24
3.1.2.Частотные характеристики

## Slide 25
Частотные характеристики описывают
передаточные свойства системы в
режиме установившихся гармонических
колебаний, вызванных внешним
гармоническим воздействием.
Пусть на вход системы в момент
времени подано гармоническое
воздействие определенной частоты и
амплитуды

## Slide 26
Через некоторое время, необходимое
для протекания переходного процесса,
система войдет в режим установившихся
вынужденных колебаний, а выходная
величина будет изменяться по
гармоническому закону с той же частотой
но с отличающейся амплитудой
и со сдвигом по оси времени

## Slide 27
где
- период колебаний;
- фазовый сдвиг между
входным и выходным
сигналами.

## Slide 29
Повторяя такой эксперимент при
фиксированном значении для
различных значений частоты (от 0 до ∞),
можно установить, что амплитуда и
фазовый сдвиг выходного сигнала
конкретной системы зависят от частоты
воздействия.
Подавая гармоническое воздействие на
вход различных систем, можно убедиться,
что величины и зависят также от
типа и параметров систем.

## Slide 30
Так как амплитуда выходного сигнала
зависит еще от амплитуды входного
сигнала, то целесообразно при описании
передаточных свойств систем
рассматривать отношение амплитуд

## Slide 31
Зависимость отношения амплитуд
выходного и входного сигнала от частоты
называют амплитудной частотной
характеристикой (сокращено – АЧХ) и
обозначают (см. рис.3.3,а).
Зависимость фазового сдвига между
входным и выходным сигналами от
частоты называют фазовой частотной
характеристикой (сокращено – ФЧХ) и
обозначают (см. рис.3.3,б).

## Slide 32
Аналитические выражения и
называют соответственно амплитудной
и фазовой частотными функциями.

## Slide 34
АЧХ показывает, как система
пропускает сигналы различной частоты.
Оценка пропускания производится по
отношению амплитуд
ФЧХ показывает, какое отставание
или опережение выходного сигнала по
фазе создает система при различных
частотах в установившемся режиме.

## Slide 35
Амплитудную и фазовую частотные
характеристики можно объединить в одну
общую – амплитудно-фазовую частотную
характеристику (АФЧХ).
Амплитудно-фазовая частотная
характеристика W(jω) представляет
собой функцию комплексного переменного
jω, модуль которого равен а
аргумент

## Slide 36
Каждому фиксированному значению
частоты соответствует комплексное
число которое на комплексной
плоскости можно изобразить вектором,
имеющим длину и угол поворота
(см. рис.3.4).

## Slide 38
Амплитудная частотная характеристика
- это коэффициент усиления
гармонического сигнала. Если на какой-то
частоте значение
входной сигнал усиливается, если
то вход данной частоты
ослабляется.

## Slide 39
Отрицательные значения
соответствующие отставанию выходного
сигнала от входного, принято отсчитывать
по часовой стрелке от положительного
направления действительной оси.

## Slide 40
При изменении частоты от нуля до
бесконечности вектор
поворачивается вокруг начала координат,
при этом одновременно увеличивается
или уменьшается длина вектора. Кривая,
которую при этом опишет конец вектора,
называемая годографом Найквиста, и
есть АФЧХ (см. рис. 3.4).
Каждой точке характеристики
соответствует определенное значение
частоты.

## Slide 41
Проекции вектора
на действительную и мнимую оси
называют соответственно
действительной и мнимой частотными
характеристиками и обозначают

## Slide 42
Аналитическое выражение для АФЧХ
можно получить из передаточной
функции путем подстановки

## Slide 43
АФЧХ как и любая комплексная
величина, может быть представлена:
в показательной форме
где
-модуль АФЧХ;
- модуль сдвига по фазе;

## Slide 44
алгебраической
в тригонометрической

## Slide 45
Связь между различными частотными
функциями следующая:

## Slide 46
Часто представляет собой
дробь

## Slide 47
Тогда используя известные в теории
комплексных чисел соотношения, получим

## Slide 48
Пример. Определить сигнал на
выходе системы по известному
входному сигналу и передаточной
функции

## Slide 49
Решение. Известно, что при воздействии
входного сигнала на систему
выходной сигнал по истечении
времени переходного процесса также
будет гармоническим, но отличаться от
входного сигнала амплитудой и фазой

## Slide 50
где
- АЧХ системы;
- ФЧХ системы.
Следовательно, для определения
необходимо найти и
По передаточной функции находим

## Slide 52
На частоте
Тогда

## Slide 53
По форме АЧХ различают несколько
типов звеньев:
фильтр низких частот – пропускает низкочастотные сигналы примерно с одинаковым коэффициентом усиления, блокирует высокочастотные шумы и помехи;

## Slide 54
фильтр высоких частот – пропускает высокочастотные сигналы, блокирует сигналы низкой частоты;

## Slide 55
полосовой фильтр – пропускает только сигналы в полосе от до ;

## Slide 56
полосовой режекторный фильтр – блокирует только сигналы с частотами от до , остальные пропускает.