## Slide 1: 3.2. Математические модели реализаций сигналов в системах

## Slide 2: 10.1. Понятие сигнала
Сигнал — это физический процесс,
содержащий в себе некоторую
информацию.
На практике чаще всего используются
электрические сигналы. При этом,
носителем информации является
изменяющиеся во времени ток или
напряжение в электрической цепи.

## Slide 3: 10.2. Представление сигналов
Выделяют аналоговые,
дискретные, квантованные и
цифровые сигналы.
Аналоговый - изменяются
непрерывно во времени и может
принимать любые значения на
некотором интервале.
Аналоговые сигналы
описываются некоторой
математической функцией
времени.
Аналоговый сигнал

## Slide 4
Дискретизация
аналогового сигнала состоит в
том, что сигнал представляется в
виде последовательности
значений, взятых в дискретные
моменты времени Δt, которые
называется интервалом
дискретизации.
Предполагается, что в течение
интервала Δt уровень сигнала
изменяется незначительно и
может считаться постоянным.
Дискретный сигнал

## Slide 5
При квантовании вся область
значений сигнала разбивается на
уровни. Расстояния между этими
уровнями называется шагом
квантования Δ. Число этих
уровней равно N (от 0 до N-1).
Каждому уровню присваивается
некоторое число.
Отсчеты сигнала сравниваются
с уровнями квантования и в
качестве сигнала выбирается
число, соответствующее
некоторому уровню квантования.
Квантованый сигнал

## Slide 6
Каждый уровень квантования кодируется
двоичным числом с n разрядами.
Число уровней квантования N и число
разрядов n двоичный чисел, кодирующих эти
уровни, связаны соотношением n ≥ log2(N).

## Slide 7
Для того чтобы представить
аналоговый сигнал
последовательностью чисел
конечной разрядности, его
следует сначала превратить в
дискретный сигнал, а затем
подвергнуть квантованию.
В результате сигнал будет
представлен таким образом, что
на каждом заданном
промежутке времени известно
приближённое (квантованное)
значение сигнала, которое
можно записать целым числом.
Цифровой сигнал

## Slide 8
Если записать эти целые числа в двоичной
системе, получится последовательность нулей
и единиц, которая и будет являться цифровым
сигналом.

## Slide 9: 10.3. Помехи
Помеха — нежелательное физическое
явление или воздействие электрических,
магнитных или электромагнитных полей,
электрических токов или напряжений внешнего
или внутреннего источника, которое нарушает
нормальную работу технических средств, или
вызывает ухудшение технических
характеристик и параметров этих средств.
Шум — беспорядочные колебания различной
физической природы, отличающиеся
сложностью временной и спектральной структуры.

## Slide 10
Шум не всегда является следствием действия помех.
Например, при процессе квантования по уровню,
возникающие при этом ошибки округления называются
шумами квантования.
Пример. Рассмотрим процесс квантования
гармонического сигнала . Пусть результат его
квантования Возникший при этом шум
Значения шума лежат в следующих пределах:
где — шаг квантования.
Стоит отметить, что в реальных АЦП при
квантовании может использоваться усечение, то есть
округление в сторону меньшего значения.

## Slide 11: 10.4. Типы сигналов
В зависимости от того, известен ли нам
сигнал точно, различают детерминированные
и случайные сигналы.
Детерминированный сигнал полностью
известен – его значение в любой момент
времени можно определить точно.
Случайный сигнал в любой момент
времени представляет собой случайную
величину, которая принимает конкретные
значения с некоторой вероятностью.

## Slide 12
Математические модели сигналов
Гармонический сигнал полностью определяется
тремя числовыми характеристиками: амплитудой А,
частотой ω и начальной фазой φ. В самом общем виде
гармонический сигнал характеризуется формулой:
Периодический сигнал
T – период;
n – произвольное целое число.

## Slide 13
Сигналы конечной длительности (финитные сигналы).
Такие сигналы отличны от нуля только на
ограниченном промежутке времени.
Особую роль среди сигналов ограниченной
длительности играют импульсные сигналы.
Примером сигнала конечной длительности может
служить дельта-функция функция Дирака,
представляющая собой бесконечно узкий импульс с
бесконечной амплитудой, расположенной при нулевом
значении аргумента функции

## Slide 14
Сигнал в виде дельта-функции невозможно
реализовать физически, но эта функция очень важна
для теоретического анализа сигналов и систем.

## Slide 15
Сигнал с ограниченной полосой частот.
Под ним понимается сигнал, имеющий
прямоугольный, то есть ограниченный по частоте
спектр.
Например, диапазон частот, к которым чувствителен
слух человека находится в диапазоне 16 Гц до
20-30 Кгц.

## Slide 16
Сигналы с интегрируемом квадратом, которые называются ещё сигналами с ограниченной энергией.
Для таких сигналов выполняется соотношение:
Происхождение названия связано с тем, что если x(t)
есть напряжение, то интеграл представляет собой
энергию, выделенную сигналом x(t) на единичном
сопротивлении.

## Slide 17
Белый шум — стационарный случайный процесс
спектральные составляющие которого равномерно
распределены по всему диапазону задействованных
частот
В природе и технике «чисто» белый шум не
встречается, однако под категорию белых шумов
попадают любые шумы, спектральная плотность которых
одинакова (или слабо отличается) в рассматриваемом
диапазоне частот.

## Slide 18: 10.5. Модулированные сигналы
Основные виды модуляции – амплитудная, частотная,
фазовая и импульсная.
В современных системах передачи информации так
же получила распространение квадратурная модуляция,
при которой одновременно изменяются амплитуда и
фаза сигнала.
Амплитудная модуляция - амплитуда несущей
частоты изменяется во времени

## Slide 19
Здесь
- амплитуда;
- частота;
- начальная фаза.
Фазовая модуляция – передаваемый сигнал
управляется фазой несущего колебания
Частотная модуляция заключается в генерации
несущего колебания

## Slide 20
Модуляция импульсная - модуляция
колебаний, при которой модулирующий
сигнал представляет собой периодическую
последовательность сравнительно узких
импульсов.

## Slide 21
Импульсная, амплитудная, частотная и
фазовая модуляции

## Slide 22: Уровни громкости различных шумов
Предел чувствительности человеческого уха | 0 дБА
Шелест листьев, дыхание | 10—20 дБА
Приглушенная речь | 30—40 дБА
Разговорная речь | 50—60 дБА
Прибытие / отправление поезда в метро | 82—85 дБА / 84—94 дБА
Мотоцикл, дискотека, отбойный молоток, бурные аплодисменты, бензопила | 100—110 дБА
Болевой порог | 120—130 дБА
дБА - акустический децибел, единица измерения уровня шума с учетом восприятия звука человеком.