## Slide 2
Тема №1 Статистическое кодирование в системах связи
Лекция №1. Кодирование источников дискретных сообщений
Классификация кодов. Теорема Шеннона.
2. Методы равномерного кодирования.

## Slide 3: Основные термины
Кодирование – это процесс представления каждого символа источника сообщения в виде кодовой комбинации.
Кодовая комбинация – это совокупность символов кода, которая характеризуется разрядностью или длиной n.
Вопрос 1 Классификация кодов. Теорема Шеннона

## Slide 4: Основные термины
Код – это вся совокупность кодовых комбинаций N. Код характеризуется таким параметром как основание кода m.
Основание кода, m – это общее количество разных символов алфавита кода. Например, основание двоичных кодов m=2 (0,1).

## Slide 5
ЗАДАЧИ КОДИРОВАНИЯ
1. Согласование источника сообщения и канала
связи по алфавиту.
2. Повышение скорости передачи информации, за счет уменьшение избыточности сообщения.
3. Увеличение помехоустойчивости за счет введения избыточности
Первая и вторая задачи кодирования выполняются
устройством, называемом кодером источника (КДИ).

## Slide 6
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ СВЯЗИ
ИС
КДИ
ПРД
ПР
ПС
МСР
ДКИ
кодек
ИС
модем

## Slide 7
КЛАССИФИКАЦИЯ КОДОВ
Коды
Помехоустойчивые
(корректирующие)
Статистические
(неравномерные)
Примитивные
Первичные
(равномерные)
МТК-2, МТК-5
ASCII
Хаффмена, Шеннона-Фано, Морзе

## Slide 8: Теорема Шеннона (теорема о кодировании)
Если производительность источника сообщения не превышает пропускную способность канала связи, то всегда может быть найден способ кодирования сообщения, позволяющий приблизить скорость передачи информации по каналу связи к его реальной пропускной способности.

## Slide 9: Вопрос 2 Методы равномерного кодирования

## Slide 10
Номер символа | Регистр |  |  | Кодовые слова |  |  |  | 
 | буквенный |  | цифровой | а1 | а2 | а3 | а4 | а5
 | лат. | рус. |  |  |  |  |  | 
1 | А | А | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | В | Б | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | С | Ц | : | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
25 | Y | Ы | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | Z | З | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | Возврат каретки (ВК) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | Перевод строки (ПС) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | ЛАТ. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | ЦИФРЫ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
31 | ПРОБЕЛ |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | РУС. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФРАГМЕНТ КОДОВОЙ ТАБЛИЦЫ МТК-2

## Slide 12
СТРУКТУРА КОДА ASCII
Кодовая таблица 256 символов
Международная таблица 128 символов
Национальная таблица 128 символов

## Slide 16
среднее количество информации, приходящейся на один разряд кода:
(бит/ разряд)
<N.P.>
Информационные характеристики кода
среднее количество разрядов кода, приходящееся на один символ источника:
(разряд кода/ символ)

## Slide 17
(бит/с)
скорость передачи по каналу связи:
Оценка эффективности использования равномерного кода
избыточность равномерного кода: