## Slide 2
Тема №2. Источники сообщений. Основы цифровой обработки непрерывных сигналов
Лекция №1. Источники дискретных и непрерывных сообщений
1. Источники сообщений, их классификация.
2. Информационные характеристики источников сообщений.

## Slide 3
ИС
УПС
СО/С
УПС
С/СО
ПРД
ПРМ
ПС
МСР
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ СВЯЗИ
КАНАЛ СВЯЗИ

## Slide 5
Источники сообщений
Дискретные
Непрерывные
С памятью
Без памяти
роза, битва, бригада
арзо, батиав, дбиагар

## Slide 6
2.Информационные характеристики источников сообщений

## Slide 7
Основные постулаты теории информации
1. Количество информации – величина аддитивная. Общее количество информации, содержащееся в нескольких сообщениях равно сумме объемов информации в каждом из них:
I(х1, х2) = I(х1) + I(х2)
2.Чем вероятнее событие, тем меньше информации получают в сообщении о его реализации. Количество информации, содержащейся в сообщении, вероятность реализации которого p(x)=1, равно нулю.
3.Количество информации – величина всегда положительная и не зависит от степени важности и эмоций

## Slide 8
Количество информации на выходе источника дискретных сообщения без памяти
X = {x1, x2,…, xi }
ИС
УПС
Канал связи

## Slide 9: ЭНТРОПИЯ
ЭТО СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЕСЯ В ОДНОМ СИМВОЛЕ ИСТОЧНИКА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ [БИТ/СИМВОЛ]

## Slide 10: РАСЧЕТ ЭНТРОПИИ ИСТОЧНИКОВ ДИСКРЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ:
1) ИДС БЕЗ ПАМЯТИ С РАВНОВЕРОЯТНЫМ ПОЯВЛЕНИЯ СИМВОЛОВ
2) ИДС БЕЗ ПАМЯТИ
С РАЗНОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОЯВЛЕНИЕМ СИМВОЛОВ
3) ИДС С ПАМЯТЬЮ
С РАЗНОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОЯВЛЕНИЕМ СИМВОЛОВ

## Slide 11
Энтропия сообщения на выходе ИДС без памяти
с равновероятным появлением символов
Так как, р(х1)=р(х2)=….р(хL)=1/L, то
I(хi)=-log21/L=log2L,
тогда энтропия такого источника
H(X)=log2L [Бит/символ]

## Slide 12
Энтропия сообщения на выходе ИДС без памяти
с разной вероятностью появлением символов
In=n1 I(x1)+n2 I(x2)+…+ni I(xi)
n1 I(x1)+n2 I(x2)+…+ni I(xi)
N
In =
Среднее количество информации на символ:
n1/N - это частота появления символа, то есть вероятность р(хi) появления
символа.

## Slide 13
Энтропия сообщения на выходе ИДС с памятью

## Slide 14
Зависимость величины энтропии от вероятности
появления символов в сообщении

## Slide 15
Основные свойства энтропии:
2.
3. Энтропия аддитивна:
Hmax=log2 L
In=N∙ H(х)

## Slide 16
Избыточность источника сообщений

## Slide 17
Техническая скорость
Производительность источника сообщений

## Slide 18
При ΔХ→ 0, M → ∞ выражение примет вид:
Энтропия источников непрерывных сообщений
При одинаковом и конечном значении ΔХ рассчитывают дифференциальную энтропию:
P(Xi)=W(Xi)∙ ΔХ – вероятность появления отсчетов