## Slide 1: Тема лекции: Назначение, функции, классификация и характеристики систем документальной связи (СДС).
Учебные вопросы:
1. Место и задачи дисциплины в сис- теме профессиональной подготовки. Рекомендации по самостоятельной работе. Основные понятия и опреде- ления.
2. Принципы построения СДС.

## Slide 2: ЛИТЕРАТУРА
1. Телекоммуникационные системы и сети: учеб. пособие для вузов и колледжей: в 3 т., Т.1.: Современные технологии/ Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005. - 647 с. : ил.
2. Проект концепции предоставления документальных услуг электросвязи. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 2002г.
3. Основы построения систем и сетей передачи информации: учеб. пособие для вузов/ В. В. Ломовицкий, А. И. Михайлов, К. В. Шестак/ - М. : Горячая линия – Телеком, 2005. - 382 с.

## Slide 3: 1-й вопрос: Место и задача дисциплины в системе профессиональной подготовки. Рекомендации по самостоятельной работе. Основные понятия и определения, назначение СДЭС
1. Место и задачи дисциплины.
2. Основные признаки документальности.
3. Основные термины и определения.
4. Понятие СДЭС.
5. Современные проблемы телеграфа.
6. Современная роль телеграфной связи.

## Slide 4: Место и задачи дисциплины
Дисциплина СДЭС является продолжени- ем и развитием дисциплин профессиона-льной направленности. В ней предполага- ется более углубленное изучение принци- пов передачи дискретных сообщений с ак- центом на практическое инженерное со-стояние и развитие средств связи.

## Slide 5: Основные признаки документальности
-достоверность сообщений – информация, принятая от отправителя, доставляется ад-ресату целиком и в пределах допустимых нормами искажений;
-конфиденциальность – обеспечение защиты от несанкционированного доступа к сообщению на всех этапах его обработки;
-гарантированность доставки - сообщение гарантированно доставляется адресату в установленные для данного типа сообще-ния контрольные сроки.

## Slide 6: Основные термины и определения
- сообщение – ограниченная по объёму и времени передачи информация, переда- ваемая с помощью средств электросвязи;
- электронный документ – документ, в котором информация представлена в элек- тронно-цифровой форме;
- услуга электросвязи – результат деятельности оператора связи, заключающийся в предоставлении возможности передачи информации с помощью технических средств электросвязи;
- документальная услуга электросвязи - услуга электросвязи, дополняемая приз -наками документальности передаваемой информации;
- оператор электросвязи - хозяйствующий субъект, предоставляющий докумен-тальные услуги электросвязи и имеющий выданную уполномоченным органом лицензию на предоставление соответствующих услуг;
- предоставление документальных услуг электросвязи – вид деятельности опера- тора электросвязи, охватывающий комплекс процедур и технологических опера- ций, позволяющих пользователям воспользоваться документальными услугами электросвязи;
- пользователь – объект, использующий документальные услуги электросвязи;
- абонент – физическое или юридическое лицо, использующее оконечное техни- ческое средство (терминал) и которому услуги предоставляются на основе дого- ворных отношений с оператором электросвязи;
- клиент – физическое или юридическое лицо, которому документальные услуги электросвязи предоставляются посредством пунктов коллективного пользования.

## Slide 7: Понятие СДС
Под СДС понимают совокупность архитектурно-тех- нологических методов и аппаратно-программных средств доставки информации территориально удалённым пользователям, позволяющую обеспечить различные виды услуг (обмен телеграммами, оперативными, диалоговыми данными и файлами ЭВМ, речью, телевизионной и факсимильной информацией и т. п.) при обеспечении требований пользователей к своевременности и качеству доставки этой интегральной информации.
Исторически под СДС подразумевается телеграфная связь.

## Slide 8: Современные проблемы телеграфа
В течение двух последних десятилетий произошло снижение телеграфного обмена в несколько раз, сократилось количество телеграмм, передаваемых по сети общего пользования, уменьшилось количество абонентов сети АТ/Телекс. Снижение обмена привело к тому, что телеграф стал убыточным, причём, в соответствии с общемировой тенденцией, спрос на услуги телеграфной связи продолжает падать.

## Slide 9: Современная роль телеграфной связи
В силу ряда объективных причин телеграфная связь продолжает сохранять свое значение. Присущая этому виду связи надёжность и достоверность передачи информации по-прежнему сохраняют свою важность для органов государственной власти всех уровней, армии, МВД и т.п.
Уменьшение спроса на предоставление услуги “телеграмма”, тем не менее, не позволяет отказаться от её предоставления, т.к. для населения малых городов страны и сельской местности телеграф остаётся иногда единственным доступным видом связи.
Присущее телеграфной связи свойство документальности является важным для предприятий и организаций, нуждающихся в защищённом коммерческом документообороте. Особое значение телеграфная связь имеет на транспорте, где должна быть исключена возможность постороннего доступа и искажения информации.

## Slide 10: 2-й вопрос: Принципы построения СДС
1. История развития телеграфной связи.
2. Сети телеграфной связи.
3. Метод автоматизированного транзита с отрывом ленты.
4. Система прямых соединений.
5. Автоматизация телеграфной связи.
6. Назначение телеграфной сети.
7. Состав телеграфной сети.
8. Построение телеграфной сети (схема).
9. Коммутация в телеграфных сетях.
10. Концепция совершенствования телеграфной сети.
11. Категорирование телеграмм.
12. Виды категорий телеграмм.
13. Телеграмма вида ШТОРМ.
14. Телеграмма вида СВЯЗЬАВАРИЯ.
15. Подача телеграмм.
16. Особые виды телеграмм.

## Slide 11: История развития телеграфной связи
Широкое применение телеграфной связи началось во второй половине XIX в., когда были изобретены электромагнитные методы передачи сообщений. На основе этих методов были разработаны пишущие телеграфные аппараты Морзе и Уитстона, а позднее буквопечатающие аппараты Юза и Бодо.
За короткий отрезок времени телеграфная связь усовершенствовалась, она стала более устойчивой и дальнодействующей. Были разработаны способы регенеративной трансляции телеграфных посылок, усовершенствован аппарат Бодо, созданы его шести- и девятикратные модификации, фото- и радиотелеграфная аппаратура.
Дальнейшее развитие телеграфии привело к созданию специальных средств каналообразования, резко снизивших затраты на линейные сооружения. Были разработаны стартстопные телеграфные аппараты, не требующие больших затрат на эксплуатационно-техническое обслуживание. Появилась возможность создания широко разветвленной телеграфной сети и установки телеграфных аппаратов не только на предприятиях связи, но и в отдельных организациях и ведомствах. Так сформировались современные сети телеграфной связи общего пользования и абонентского телеграфа.

## Slide 12: Сети телеграфной связи
Техническую базу телеграфных сетей составляют телеграфные каналы и стартстопные телеграфные аппараты. Телеграфные каналы образуются путём уплотнения телефонного канала мето- дом частотного или временного разделения. С помощью соот- ветствующей аппаратуры по одному телефонному каналу можно передать одновременно несколько десятков телеграфных сооб- щений.
На сети общего пользования применяют как ленточные, так и рулонные стартстопные телеграфные аппараты, на сети абонен- тского телеграфа — рулонные. В восьмидесятые годы прошлого столетия все ленточные телеграфные аппараты были замены рулонными.
Наличие широкой сети каналов и дешевой оконечной аппарату- ры позволяет достигнуть не только большой разветвлённости телеграфной связи, но и высокой степени её автоматизации.

## Slide 13: Метод автоматизированного транзита с отрывом ленты
В конце 60-х годов 20-го века получил широкое рас- пространение полуавтоматический способ обработки телеграмм методом реперфораторного переприёма; в местах переприёма ручная обработка телеграмм сводится к переносу от аппарата приёма к аппарату передачи перфорированной ленты с напунширован-ной (нанесенной в виде отверстий) на ней телеграм- мой. Приём же телеграмм на ленту и дальнейшая пе- редача осуществляются автоматически. Такой метод получил название автоматизированного транзита с отрывом ленты (АТОЛ), он повысил производитель- ность труда телеграфиста в 1,5 раза.

## Slide 14: Система прямых соединений
Полную автоматизацию процесса обработки телеграмм даёт систе- ма прямых соединений (ПС). Телеграмма обрабатывается не по- этапно, от одного телеграфного пункта к другому, а передаётся не- посредственно из отделения связи, где телеграмма подана, в отде- ление связи, из которого она будет доставлена адресату. Это дости- гается прямым соединением указанных отделений связи через ав -томатические коммутационные станции телеграфной сети. Такой способ автоматизации дает наибольший экономический эффект, поскольку производительность труда телеграфиста по сравнению с полуавтоматическим способом повышается не менее чем в 3 раза. Способ автоматизации по системе прямых соединений начал внед- ряться с конца 60-х годов и в настоящее время является преобла- дающим на сети общего пользования. Дальнейшее развитие теле- графной связи направлено не только на совершенствование про- цессов автоматизации, но и на увеличение разветвлённости сети.

## Slide 15: Автоматизация телеграфной сети
В связи с появлением автоматических систем управления (АСУ), получила развитие орга-связь, представляющая собой комплекс средств связи для передачи данных, т. е. передачи такой информации, которая подлежит обработ- ке электронно-вычислительными машинами ЭВМ. Эта ин- формация включает производственные, бухгалтерские, финансовые и другие данные, которые после обработки ЭВМ используются при управлении производством в це- лом. Для повышения оперативности управления скорость телеграфирования 50 Бод стала недостаточной. Для передачи данных (ПД) используется скорость более 200 Бод.

## Slide 16: Назначение телеграфной сети
- для передачи телеграфной корреспонденции, поступающей от государственных предприятий, учреждений и частных лиц;
- для ведения документальных переговоров как внутри страны, так и за рубежом (объединённая сеть АТ/Телекс), а так же осуществления передачи статистических или других данных и различной цифровой информации;
- для предоставления телеграфных каналов в аренду организациям.

## Slide 17: Состав телеграфной сети
Существующая телеграфная сеть страны состоит из сети общего пользования СОП, организуемой между предприятиями Мини- стерства связи РФ, сети абонентского телеграфирования (АТ), организуемой между государственными предприятиями и учреждениями (абонентами), сети арендованных связей и сети факсимильных связей. В телеграфную сеть в последнее время вписалась и всё больше смыкается с ней сеть передачи данных.
По СОП передаётся телеграфная корреспонденция от государ-ственных организаций и частных лиц, а по сети АТ ведётся об- мен документальной информацией между государственными ор- ганизациями, имеющими абонентские телеграфные установки (АУ). Связь устанавливается путём организации временных (ком- мутируемых) непосредственных соединений между ними.

## Slide 18: Построение телеграфной сети
Телеграфная сеть строится по радиально-узловому принципу с выделением главных ГУ, областных ОУ и районных РУС узлов связи. Вся телеграфная сеть РФ разделена на зоны. В каждую зону входит ГУ и тяготеющие к нему ОУ и РУС.
Главными узлами являются телеграфы Москвы, крупных областных (краевых) центров, служащих пунктами скрещивания потоков телеграфных сообщений; ГУ соединяются между собой по принципу «каждый с каждым», с ОУ своей зоны и в некоторых случаях с ОУ других зон. Главные узлы обеспечивают обработку исходящих сообщений от абонентов и предприятий связи своего узла, входящих к ним сообщений, транзитных от ОУ своей зоны и от других ГУ и ОУ.
Областные узлы связи — центры областных связей — соединяются пучками телеграфных каналов с ГУ своей зоны, с РУС и узлами связи выделенных городов области, в некоторых случаях с Москвой и при достаточном тяготении — с другими ГУ и ОУ. Областные узлы обеспечивают передачу исходящих сообщений от абонентов и предприятий связи, входящих сообщений и в некоторых случаях транзитных между областными центрами.
Центрами районных связей являются РУС, которые включены в ОУ и соединяют свои оконечные пункты ОП с ОУ.
Оконечными пунктами СОП являются городские отделения связи ГОС и районные узлы связи, а оконечными пунктами сети АТ — государственные предприятия и учреждения, в которых находятся абонентские телеграфные установки АУ, включенные в любой из указанных выше узлов.

## Slide 19: Коммутация в телеграфных сетях
Существующая телеграфная сеть организуется на базе некоммутируемых (закреплённых) и коммутиру- емых связей. Некоммутируемые связи используют для предоставления их арендаторам и частично на СОП. Сеть АТ и значительная часть СОП базируются на использовании коммутируемых телеграфных свя- зей, которые имеют значительно большие возможно-сти автоматизации обслуживания, экономичности по- строения, гибкости и предоставляемых потребите- лям услуг. Преимущественное развитие получают ав- томатизированные сети коммутируемых телеграф- ных связей.

## Slide 20: Направления совершенствования телеграфной сети
Направления совершенствования СДЭС сформулированы в 1995году в документе: «Концепция развития документальной электросвязи» утверждённой постановлением министерством связи РФ от 6 июля 1995 г. № 13-1.
Концепция рассчитана на реализацию в несколько этапов. Научные разработки пред- шествующего периода обосновали целесообразность и в дальнейшем строить сети общего пользования и абонентского телеграфа по трехуровневому радиально-узловому принципу. При этом потребуется оптимальный объем коммутационного оборудования, размещаемого в транзитных, областных и районных узлах. Мерой повышения качества является внедрение автоматизированной системы управления телеграфной сетью на основе ЭВМ. Окончательное решение этой задачи достигается путём широкого осна- щения сети электронными станциями коммутации каналов (КК) и коммутации сообщений (КС). В первую очередь вводятся три центра КС — ЦКС со скоростью обработки десять сообщений в секунду.
Основное направление совершенствования каналообразующей аппаратуры —это внед- рение единого комплекса для передачи дискретных сообщений в широком диапазоне скоростей.
В области совершенствования оконечной телеграфной аппаратуры решается задача создания массового автоматизированного рабочего места оператора на основе ЭВМ.
Широкие возможности для совершенствования телеграфной сети открываются благода- ря внедрению аппаратуры автоматического контроля на межстанционных и оконечных участках. Такая аппаратура известна РИТМ, ТАКТ, КАНТ, КОНТУР.

## Slide 21: Категорирование телеграмм
Телеграмма—это документ. Содержание каждого документа имеет определенную степень важности. Более важные телеграммы должны обрабатываться быстрее. Для организации рациональной очередности и быстроты передачи телеграфных сообщений в зависимости от их важности телеграммы подразделяются на категории. Причём высшей категорией срочности являются внекатегорийные телеграммы, которые обрабатываются прежде всего.
Категории международных телеграмм определяются международным телеграфным регламентом.
Телеграммы каждой категории срочности, в свою очередь, в зависимости от содержания имеют отметку категории обработки.

## Slide 22: Категории телеграмм
Вне категории: 1, 2, 3
Вне очередь: ШТОРМ, АВИА, СВЯЗЬАВИА
Высшие: КРИПТ ВПР, ВПР
Правительств: Крипт ПР, ПР, Пресс
Срочная: Крипт СР, Метео, Ср. переводная, Ср. переговор, Ср.
Обыкновенная: Крипт, Переводная, Переговор, Обыкновенная

## Slide 23: Телеграммы ШТОРМ
Право подачи телеграмм каждой категории предоставляется определённым отправителям. Право подачи внекатегорийных телеграмм, а также и порядок их обработки определяются спе- циальными инструкциями.
Внеочередные телеграммы с отметкой ШТОРМ содержат пре- дупреждение всем видам транспорта о возможных опасных яв- лениях погоды или стихийных бедствиях (ураган, буря, туман, снегопад, землетрясение, наводнение, лесной пожар и т. п.). Такие телеграммы подаются метеорологическими и гидрологи- ческими станциями или другими органами Гидрометеорологи-ческой службы РФ, а именно: Гражданского морского, речного и воздушного флотов, а также летчиками, находящимися в полете, ответственными за противопожарную охрану лесов, местными органами власти и начальниками предприятий министерств связи.

## Slide 24: Телеграммы СВЯЗЬАВАРИЯ и АВИА
С сообщениями об авариях на линиях связи, о предостав-лении проводов и каналов для восстановления нарушенной связи, диспетчерские оперативные распоряжения о направ- лении телеграмм в обход поврежденным участкам сети об авариях и крушениях на всех видах транспорта, а также на предприятиях связи, промышленных и транспортных пода- ются телеграммы с отметкой СВЯЗЬАВАРИЯ. Такие теле- граммы подаются министерствами, управлениями и пред- приятиями связи, диспетчерской службой и диспетчерскими узлами Главного телеграфного управления и соответству- ющими министерствами и ведомствами.
Телеграммы с сообщением о вылете, прибытии и вынуж -денных посадках самолетов, а также о погоде подаются с отметкой АВИА.

## Slide 25: Правительственные телеграммы
Список должностных лиц, пользующихся правом подписи и пода- чи телеграмм категории ВЫСШАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ, даё- тся в приложении к Инструкции о порядке обработки телеграмм на предприятиях Министерства связи РФ. К этим лицам относят- ся руководители правительственных учреждений федерального значения.
Право подписи и подачи телеграмм категории ПРАВИТЕЛЬСТ- ВЕННАЯ предоставлено руководителям органов управления субъектов федерации. Список соответствующих должностей также приводится в приложении к вышеупомянутой Инструкции.
Высшие правительственные телеграммы от отправителей прини- маются на Центральном телеграфе Министерства связи, крае- вых, областных центральных телеграфах, в объединенных и районных узлах связи, а также в городских и сельских отделен-ях связи.

## Slide 26: Особые виды телеграмм
Особые виды телеграмм установлены для удовлетворения различных потребностей отправителей телеграмм. Отправитель может подать телеграмму с оплаченным отве- том, с уведомлением о вручении телеграммы, с доставкой телеграммы адресату нарочным или почтой, с вручением лично адресату или с адресом до востребования, с достав- кой в указанный отправителем срок. Отправителю предо- ставляется возможность при подаче телеграммы указать серию художественного бланка, на котором следует вру- чить телеграмму адресату.
Принимаются также телеграммы с одним и тем же текстом и подписью для передачи в несколько адресов одного и того же направления.