## Slide 1: Тема лекции: Телематические службы
Учебные вопросы:
1. Телематические службы.
2. Сети передачи данных.

## Slide 2: ЛИТЕРАТУРА
1. Телекоммуникационные системы и сети: учеб. пособие для вузов и колледжей: в 3 т., Т.1.: Современные технологии/ Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005. - 647 с. : ил.
2. Проект концепции предоставления документальных услуг электросвязи. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 2002г.
3. Основы построения систем и сетей передачи информации: учеб. пособие для вузов/ В. В. Ломовицкий, А. И. Михайлов, К. В. Шестак/ - М. : Горячая линия – Телеком, 2005. - 382 с.

## Slide 3: 1-й вопрос: Телематические службы
Определение ТМ служб.
Классификация ТМ служб.
Определение телефакса.
Схема классификации ТМ служб.
Что такое комфакс.
Что такое бюрофакс.
Услуги электронной почты.
Служба телеконференций.
Назначение информационных счлужб.
Службы голосовой связи.
Принцип факсимильной связи.
Схема устройства факсимильной связи.
Виды факсимильной связи.
Передача факсимильного сигнала.
Приём факсимильного сигнала.
Способы записи факсимильного сигнала.
Синхронизация факсимильной аппаратуры.
Фазирование и развёртка в факсимильной аппаратуре.
Рисунки видов развёртки в факсимильной аппаратуре.
Позитивный и негативный режимы передачи и приёма.
Система REX400 – её сущность и возможности.
Возможности программы агента пользователя.
Сервис системы REX400 - схема.

## Slide 4: Определение ТМ служб
ТМ службы – это службы электросвязи за исключением телефонной, телеграф-ной и служб передачи данных, предназна- ченные для передачи, обработки и приё- ма сообщений, в том числе факсимиль- ных сообщений, электронных и голосовых сообщений, аудио/видео информации, а также для обеспечения доступа к инфор- мации, хранящейся в электронном виде.

## Slide 5: Классификация ТМ служб
ТМ службы классифицируются по трем критериям:
1. По характеру передаваемой информации
2. По способу передачи информации:
- Службы реального времени (on-line)
- Службы с промежуточным накоплением (store and forward)
3. По форме предоставления услуг:
- Абонентские, с использованием абонентских терминалов.
- Клиентские, предоставление услуг которых осуществляется в помещении оператора связи.

## Slide 6: Определение телефакса
Телефакс – абонентская служба реального времени, предоставляет абонентам возмож -ность передачи факсимильных сообщений другим абонентам, находящимся внутри стра- ны и за рубежом. В качестве абонентских тер- миналов используются факсимильные аппара- ты или компьютеры с соответствующей платой расширения и программным обеспечением. Поэтому, возможно отображение информации либо на бумажном носителе, либо в электрон- ном виде.

## Slide 7: Что такое комфакс
Комфакс – служба с промежуточным накоплением, обеспечивает передачу одно- и многоадресных факсимильных сообщений с разными классами доставки (срочное, обыкновенное, несрочное), а также извещение о доставке и голосовые подсказки.

## Slide 8: Что такое бюрофакс
Бюрофакс – клиентская служба, обеспечи- вает приём от отправителя, передачу факси- мильных сообщений и доставку их адреса- там в контрольные сроки.

## Slide 9: Услуги электронной почты
Услуги электронной почты, базирующейся на сети Интернет, заключаются в приёме от абонента, хранении в электронном почто-вом ящике и передаче получаемых элект- ронных сообщений. СОС обеспечивает зна- чительно более широкую номенклатуру услуг электронной почты, во многом анало- гичную номенклатуре услуг Комфакс.

## Slide 10: Служба телеконференций
Служба телеконференций обеспечивает про- ведение телеконференций между территори- ально разобщёнными пользователями в ре- жиме реального времени. Используется как абонентская, так и клиентская форма предо- ставления услуг.

## Slide 11: Назначение информационных служб
Назначение информационных служб – предо- ставление пользователям информации по зап- росу. Основные характеристики качества об- служивания: время доступа к службе состав -ляет не более 15 с, а время ответа – не более 1 минуты. К этим службам относятся, например, служба доменных имен (услуги регистрации, хранения и предоставления справочной ин -формации по доменным именам) и служба доступа к информационным ресурсам сети Интернет (Web-серверы).

## Slide 12: Службы голосовой связи
Службы голосовой связи включают в себя голосовую почту и службу передачи речевой информации в режиме реального времени с использованием ресурсов сетей пакетной передачи данных (то, что обычно называют Интернет-телефонией или IP- телефонией).
Все телематические службы создаются на основе уже существующих сетей электросвязи – телефонной и передачи данных.

## Slide 13: Принцип факсимильной связи
Факсимильная (факсимиле — от лат. «делай подобное») связь — это вид электросвязи, при которой осуществляется передача и воспроизведение на расстоянии неподвиж- ных изображений. Сообщением, подлежа- щим передаче может быть текстовой, графи- ческий или фотографический материал.

## Slide 14: Виды факсимильной связи
Существуют фотофаксимильная, документальная факсимильная и цветная факсимильная системы связи. При фотофаксимильной связи обеспечива -ется передача и воспроизведение изображений в чёрно-белом виде, но с максимально возможной точностью восстановления всех градаций полутонов оригинала. При документальной факсимильной свя-зи не требуется точного восстановления градаций факсимиле. Цветная факсимильная связь должна обеспечить передачу цветных изображений с мак-симально возможной точностью воспроизведения всех градаций оттенков цвета на копии.

## Slide 15: Передача факсимильного сигнала
Факсимильное изображение, подлежащее передаче, наносится на специальный бланк определённого размера. Факсимильный бланк закрепляется на барабане анализирующего устройства.
С помощью оптической системы на поверхность бланка фокусируется световое пятно, которое выполняет роль развертывающего элемента, выделяющего на факсимильном изображении элементарные площадки. Развертывающий элемент перемещается по поверхности изображения от одного его края до другого. Линия, которую при этом проведёт световое пятно на поверхности изображения, называется строкой развертки. Благодаря одновременному вращению барабана развёртывающий элемент осветит последовательно все элементарные площадки поверхности бланка, осуществив таким образом его развёртку. Часть светового потока, падающего на каждую элементарную площадку, отразится от поверхности бланка и попадёт на фотоэлектрический преобразователь. Если на факсимильном бланке имеется изображение, то яркости элементарных площадок будут меняться. Следовательно, будет меняться и ток фотоэлектрического преобразователя: чем больше яркость элемента изображения, тем больше от него отразится света, тем больше будет электрический ток преобразователя и, наоборот, меньшая яркость вызывает уменьшение отражённого светового потока, а следовательно, и уменьшение тока. В результате произойдет преобразование яркостей элементарных площадок оригинала изображения в факсимильный видеосигнал.
Спектр видеосигнала, т.е. совокупность его частотных гармонических составляющих, в зависимости от характера факсимильного изображения и скорости развёртки занимает полосу от нескольких герц до нескольких килогерц. Чем большее число мелких деталей имеет оригинал изображения, тем выше частота спектра видеосигнала.
Сформированный анализатором факсимильный видеосигнал подаётся на передатчик аппарата, с помощью которого преобразуется в вид, удобный для передачи по каналу связи. Для этой цели используются амплитудная или частотная модуляции, в результате которых формируется сигнал факсимильной информации.
В ряде типов факсимильной аппаратуры для формирования сигнала факсимильной информации используют амплитудно-частотную (АЧМ) или однополосную модуляции. В последнем случае передаётся одна боковая полоса (ОБП).

## Slide 16: Приём факсимильного сигнала
В тракте приёмника осуществляется демодуляция сигнала фак- симильной информации. Спектр сигнала факсимильной инфор- мации переносится в полосу, которую занимал факсимильный видеосигнал.
Далее видеосигнал с помощью, например, точечной газосвет -ной лампы 4 преобразуется в световой поток, который оптичес- кой системой 5 синтезирующего факсимильного устройства фо- кусируется на поверхность факсимильного бланка, закреплён- ного на таком же барабане 6, что и в анализаторе.
В результате развёртки на бланке воспроизводится — синтези -руется — факсимильная копия переданного оригинала изобра- жения (факсимиле). Воспроизведение изображения называется записью. Применяют открытые и закрытые способы записи.

## Slide 17: Способы записи факсимильного сигнала
Применяют открытые и закрытые способы записи.
При закрытом фотографическом способе используются светочувствительные материалы, например фотобумага и фотопленка. К закрытому способу записи относится также и электрографический, при котором копия изображения сначала формируется в виде скрытого потенциального рельефа, образованного на фотополупроводниковом или изоляционном слое.
К открытым способам записи относятся электрохимический, электротермический и запись на обычную писчую бумагу с помощью чернил.
При электрохимическом способе запись осуществляется на электрохимической бумаге, к поверхности которой записывающий ток подводится специальной иглой, контактирующей с малой площадью бумаги. Электрохимическая бумага (ЭХБ) пропитана раствором, в котором под действием электрического тока происходит химическая реакция, и в результате бумага окрашивается.
При электротермическом способе применяется электротермическая бумага, состоящая из трех слоев. Под влиянием подводимого электрического тока сгорает верхний слой, в результате обнажается средний слой бумаги, пропитанный графитом. Для записи требуется напряжение в несколько сотен вольт.
В аппаратах с чернильной записью поступающие с линии сигналы воздействуют на электромагнитное устройство, которое с помощью специального пера—рекордера — воспроизводит изображение чернилами на обычной писчей бумаге.

## Slide 18: Синхронизация факсимильной аппаратуры
Синхронизация работы анализирующего и синтезирующего устройств. Приёмный факсимильный бланк закрепляется на таком же барабане, как и на передаче. Вращение передающего и приёмного барабанов должно быть синхронным и синфазным. Для этого используют различные способы синхронизации и фазирования.
Синхронизация скорости вращения барабана может быть автономной и принудительной. При автономной синхронизации барабаны вращаются при помощи электродвигателей с высокой степенью постоянства их скорости. Для этого обмотки электродвигателей питаются от источников переменного тока со стабильной частотой. В качестве источника тока применяют, например, кварцевые или камертонные генераторы, относительная нестабильность частоты которых порядка 10~6.
Способ принудительной синхронизации заключается в том, что для поддержания скорости вращения приёмного барабана, равной скорости вращения передающего, по линии связи с передатчика поступают специальные синхронизирующие сигналы. На приёмной стороне эти сигналы управляют работой местного генератора, питающего обмотки электродвигателя барабана.

## Slide 19: Фазирование и развёртка в факсимильной аппаратуре.
Для получения копии изображения высокого качества недостаточно постоянства и равенства скоростей вращения барабанов передающего и приёмного аппаратов. Необходимо также, чтобы барабаны находились в одинаковых фазах вращения. Для этого в системе факсимильной связи используют различные способы фазирования. Перед началом передачи с передатчика посылается сигнал фазирования, по которому развертывающий элемент синтезирующего устройства занимает такое же положение, какое занимает в данный момент развёртывающий элемент анализатора.
Фазирование может быть автоматическим или ручным.
Развёртка изображения может быть барабанной и плоскостной .
При барабанной развёртке используется вращение барабана и поступательное движение анализирующего или синтезирующего устройств.
Для факсимильных аппаратов с барабанной развёрткой время передачи, мин, бланка с изображением определяется из выражения
T=l/dN,
где l — длина барабана, мм; d — шаг развертки, мм; N —скорость развёртки, об/мин. При плоскостной развёртке строки «просматриваются» при помощи системы из двух зеркал, одно из которых качается и перемещает по поверхности изображения луч света, падающий от осветителя. Кроме того, само изображение перемещается в направлении, перпендикулярном плоскости рисунка.
Направление развёртки может быть правое и левое. При правом направлении развёртывающий элемент перемещается справа налево и сверху вниз или снизу вверх. Направление развёртки, при котором развёртывающий элемент движется слева направо и сверху вниз или снизу вверх, называется левым.

## Slide 20: Позитивный и негативный режимы передачи и приёма
Как режим передачи, так и приёма могут быть позитив-ным или негативным. При позитивном режиме факси- мильной передачи максимальной оптической плотности оригинала соответствует максимальное значение частоты, фазы или амплитуды несущего колебания на выходе трак- та передачи. Если максимальные значения тех же параме- тров несущего колебания соответствуют минимальным значениям оптической плотности, то режим передачи на- зывают негативным. Позитивный и негативный режимы факсимильного приёма характеризуются теми же соотно-шениями значений параметров несущего колебания и оп- тической плотности, но факсимильной копии. При любом способе передачи и воспроизведения степень соответст- вия оптических плотностей оригинала и копии должна быть достаточно высокой. Она оценивается полутоновой характеристикой.

## Slide 21: Система REX400 – её сущность и возможности
REX400 - это система обработки и передачи сообщений, разработанная на основе рекомендаций X.400 ITU-T (Международного союза электросвязи - МСЭ).
Абоненты системы REX400 могут посылать сообщения по электронной почте (ЭП), на факсимильные аппараты, на телетайпные и телексные терминалы, электронные сообщения по обычному почтовому адресу в виде бумажного письма, телеграммы по почтовому адресу. При этом можно обмениваться сообщениями со 100 миллионами абонентов различных систем ЭП во всем мире, включая 400 тысяч абонентов в России и СНГ. Для абонентов сети REX400 в настоящее время обеспечивается обмен сообщениями по ЭП X.400 с абонентами в 122 странах.
Для работы с электронным почтамтом REX400 можно использовать различные средства связи. К станции можно подключиться по телефонной сети общего пользования, по сетям пакетной коммутации X.25 и TCP/IP, из локальной сети, с телексного и телеграфного терминала, а также с факсимильного аппарата.
При взаимодействии с системой REX400 можно работать в режиме реального времени (online) с помощью стандартных телекоммуникационных программ, таких как HyperTerminal, PROCOMM, TELIX, TELEMATE, TELNET и др. Однако удобнее работать с системой с помощью специализированной программы - удалённого АП.

## Slide 22: Возможности программы агента пользователя
АП предназначен для подготовки, отправки, получения, хранения и печати сообщений. Соединение со станцией REX400 устанавливается только на время отсылки заранее подготовленных средствами АП сообщений и приёма сообщений, поступивших в электронный почтовый ящик на станции REX400.
АП ускоряет и облегчает работу по подготовке ЭП, а также сокращает время работы с системой REX400, что при активной работе с системой существенно уменьшит расходы.
АП позволяет использовать следующие типы соединения со станцией REX400:
- по телефонной сети общего пользования или сети “Искра” с помощью модема;
- по локальной сети, используя протоколы IPX/SPX или TCP/IP;
- через терминальный концентратор (PAD) сети пакетной коммутации X.25;
- по каналам TCP/IP;
- по нуль-модемному кабелю.

## Slide 23: Назначение АП REX-400
Программа АП REX400 предназначена для абонентов ЭП системы REX400, которые используют в качестве абонентского места IBM-совместимый персональный компьютер, работающий под управлением операционной системы Windows 95/98/2000/XP или Windows NT 4.0.
С помощью АП можно:
- формировать сообщения и хранить незавершенные сообщения в рабочей папке (черновике);
- отправлять сообщения ЭП, на факсимильные аппараты, на телексные и телеграфные терминалы сети AT/Telex, в телеграфную сеть общего пользования (ТГОП), почтовые сообщения по обычному почтовому адресу;
- включать в состав сообщения один или несколько файлов любого типа;
- создавать папки различного назначения;
- редактировать сообщения;
- хранить отправленные и принятые сообщения в папках;
- запрашивать дополнительные услуги ЭП X.400, такие как уведомления о доставке и получении, требование ответа и возврат содержимого при недоставке, срочность;
- принимать сообщения из электронного почтового ящика почтамта REX400 на свой компьютер;
- формировать ответ на пришедшее сообщение;
- перенаправлять сообщения другим абонентам;
- использовать электронную записную книжку для сокращённого ввода адресов получателей,
- печатать сообщения.

## Slide 24: 2-й вопрос: Сети передачи данных
Определение сети передачи данных.
Аппаратура окончания канала данных.
Специализированные и неспециализирован- ные сети ПД.
Доступ оконечного оборудования данных к службе ПД.

## Slide 25: Определение сети передачи данных
Сеть передачи данных – это совокупность узлов и каналов электросвязи, специально созданная для организации ПД между источником и получателем данных. Такая сеть называется специализированной. Оконечное оборудование передачи данных, которое устанавливается в абонентском пункте, состоит из оконечного оборудования данных (ООД) и аппаратуры окончания канала данных (АКД). Оконечное оборудование передачи данных часто называют терминалом.

## Slide 26: Аппаратура окончания канала данных
Аппаратура окончания канала данных (АКД) – это аппаратно-программные средства, которые входят в состав сети ПД или дополняют неспециализированную сеть электросвязи и обеспечивают согласование сигналов ООД с характеристиками каналов используемой сети.

## Slide 27: Специализированные и неспециализированные сети ПД
В качестве специализированных сетей ПД могут использоваться сети:
- с коммутацией пакетов по протоколу Х.25;
- с коммутацией пакетов по протоколу IP;
- с ретрансляцией кадров Frame Relay;
- сети с использованием технологии АТМ (асинхронный режим переноса).
К неспециализированным сетям ПД общего пользования относятся сети:
- телефонная сеть общего пользования;
- цифровая сеть с интеграцией служб ЦСИС (ISDN).

## Slide 28: Доступ оконечного оборудования данных к службе ПД
Доступ ООД к службе передачи данных может осуществляться по арендованному каналу или физической линии (прямой доступ) либо через промежуточную коммутируемую сеть (сеть доступа), в которой организуется постоянное или коммутируемое соединение.