## Slide 1: Тема лекции: Основы передачи дискретных сообщений
Учебные вопросы:
1. Информация, сообщение, сигналы.
2. Структурная схема системы ПДС

## Slide 2: ЛИТЕРАТУРА
1. Телекоммуникационные системы и сети: учеб. пособие для вузов и колледжей: в 3 т., Т.1.: Современные технологии/ Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005. - 647 с. : ил.
2. Проект концепции предоставления документальных услуг электросвязи. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 2002г.
3. Основы построения систем и сетей передачи информации: учеб. пособие для вузов/ В. В. Ломовицкий, А. И. Михайлов, К. В. Шестак/ - М. : Горячая линия – Теле- ком, 2005. - 382 с.

## Slide 3: 1-й вопрос: Информация, сообщение, сигналы
Понятие информации и сообщения
Понятие дискретного (счётного) сообщения
Тракт передачи дискретных сообщений
Количество информации в символе сообщения
Среднее количество информации
Понятие энтропии
Энтропия ИС для К=2 и р(а1) =р(а2) =0,5
Принцип передачи сообщений (схема)
Производительность источника
Скорость передачи информации
Виды сигналов
Цифровой сигнал данных (рисунок)
Определения параметров ЦСД
Изохронные и анизохронные сигналы данных

## Slide 4: Понятие информации и сообщения
Под термином “информация” понимают различные сведения, которые поступают к получателю. В литературе можно встретить следующее определение: информация — это сведения, являющиеся объектом передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования. Это могут быть сведения о результатах измерения, наблюдения за каким-либо объектом и т. п.
Сообщение является формой представления информации. Одно и то же сведение может быть представлено в различной форме.

## Slide 5: Понятие дискретного (счётного) сообщения
При передаче сведений по телеграфу информа- ция заложена в буквах, из которых составляются слова, и цифрах. Очевидно, что на конечном от -резке времени число букв или цифр, называе- мых в дальнейшем символами, является конеч- ным. Это и является отличительной особеннос- тью дискретного, или счётного, сообщения. В то же время число различных возможных значений звукового давления, измеренное при разговоре, даже на конечном отрезке времени будет бес- конечным.

## Slide 6: Тракт передачи дискретных сообщений
Информация, содержащаяся в сообщении, передается получателю по каналу передачи дискретных сообщений.
Источник дискретных сообщений характеризуется алфавитом передаваемых символов А. Если объём (число символов) этого алфавита К, то вероятность выдачи символа ai равна p(ai). К числу основных информационных характеристик источника сообщений относятся: количество информации в отдельных символах, энтропия и производительность источника сообщений.

## Slide 7: Количество информации в символе сообщения
Количество информации в передаваемом символе определяется в битах. Чем меньше вероятность появления того или иного символа (сообщения), тем большее количество информации извлекается при его получении. Если источник может выдать один из двух независимых символов (а1 и а2) и первый из них выдаётся с вероятностью р(а1) = 1, то символ а1 не несёт информации, ибо он заранее известен получателю. Единицей измерения количества информации является бит. Производное от английского binary digit или короче bit.
Было предложено определять количество информации, которое приходится на один символ аi, выражением

## Slide 8: Среднее количество информации
Среднее количество информации Н(А), которое приходится на один символ, поступающий от источника без памяти, получим, применив операцию усреднения по всему объёму алфавита:
Это выражение известно, как формула Шеннона для энтропии источника дискретных сообщений.

## Slide 9: Понятие энтропии
Энтропия — это мера неопределённости в пове- дении ИС. Она равна нулю, если с вероятностью единица источником выдаётся всегда одно и то же сообщение (в этом случае неопределённость в поведении ИС отсутствует). Энтропия максима- льна, если символы источника появляются неза- висимо и с одинаковой вероятностью.

## Slide 10: Энтропия ИС для К=2 и р(а1) =р(а2) =0,5
Следовательно, 1 бит — это количество информации, которое переносит один символ источника дискретных сообщений в том случае, когда алфавит источника состоит из двух равновероятных символов.

## Slide 11: Принцип передачи сообщений

## Slide 12: Производительность источника
Если взять р(а1) р(а2), то Н(А)<< 1 бит/символ. Таким образом, бит — максимальное среднее коли- чество информации, которое переносит один сим-вол ИС в том случае, когда алфавит источника вклю- чает два независимых символа.
Среднее количество информации, выдаваемое ис -точником в единицу времени, называют произво- дительностью источника и определяют по формуле:
Н'(А)=Н(А)/Т ,
где Т — среднее время, отводимое на передачу одного символа, с.

## Slide 13: Скорость передачи информации
Для канала ПДС используют характеристику — скорость передачи информации по каналу (R). Она определяется количеством бит, передаваемых в секунду. Максимально возможное значение скорости передачи информации по каналу при заданных усло- виях называют пропускной способностью канала и обозначают буквой С.

## Slide 14: Цифровой сигнал данных

## Slide 15: Цифровой сигнал данных
Сигналы, формируемые на выходе преобразователя дискретного сообщения в сигнал, как правило, являются по информационному параметру дискретными, т. е. описываются функцией дискретного времени и конечным множеством возможных значений. В технике передачи данных такие сигналы называют цифровыми сигналами данных (ЦСД). Параметр сигнала данных, изменение которого отображает изменение сообщения, называется представляющим (информационным).
На рисунке изображен ЦСД, представляющим парамет- ром которого является амплитуда, а множество возмож-ных значений представляющего параметра равно двум (u=U1 и u=О). Часть цифрового сигнала данных, отлича- ющаяся от остальных частей значением одного из своих представляющих параметров, называется элементом ЦСД.

## Slide 16: Определения параметров ЦСД
Фиксируемое значение состояния представляющего параметра сигнала называется значащей позицией. Момент, в который происходит смена значащей позиции сигнала, называется значащим (ЗМ). Интервал времени между двумя соседними значащими моментами сигнала называется значащим (ЗИ).
Минимальный интервал времени τо, которому равны зна- чащие интервалы времени сигнала, называется единич -ным. Элемент сигнала, имеющий длительность, равную единичному интервалу времени, называется единичным.
Термин единичный элемент является одним из основных в технике передачи данных. В телеграфии ему соответст-вует термин элементарная посылка.

## Slide 17: Изохронные и анизохронные сигналы данных
Различают изохронные и анизохронные сигналы данных. Для изохронного сигнала любой знача- щий интервал времени равен единичному ин -тервалу или их целому числу. Анизохронными называются сигналы, элементы которых могут иметь любую длительность, но не менее чем min. Другой особенностью анизохронных сигналов является то, что они могут отстоять друг от друга во времени на произвольном расстоя- нии.

## Slide 18: 2-й вопрос: Структурная схема системы ПДС
Структурная схема системы ПДС
Бинарные коды
Код МТК-2
Стандартный код передачи данных
Избыточность сообщений
Кодер и декодер
Устройства преобразования сигналов
Синхронные и асинхронные ДК
Расширенный дискретный канал
Характеристики дискретного канала
Пример расчёта скорости телеграфирования

## Slide 19: Структурная схема системы ПДС

## Slide 20: Бинарные коды
Основание кода характеризует возможное число различимых значащих позиций поступа -ющего от ИС сигнала.
В технике ПДС наибольшее распространение получили коды с основанием 2. Такие коды часто называют двоичными, или бинарными. Основными причинами широкого использова- ния двоичных кодов являются простота реа -лизации, надежность элементов двоичной логики, малая чувствительность к действию внешних помех и т. д.

## Slide 21: Код МТК-2
Примером двоичного кода является Международный телеграфный код № 2 (МТК-2), в котором каждому переданному символу соответствует пятиэлементная кодовая комбинация.
Используя пятиэлементные комбинации, можно организовать передачу только 32 символов. Вспомним, что русский алфавит состоит из 32 букв, кроме того, имеются цифры и желательно обеспечить передачу латинских букв, знаков препинания и т. п. Поэтому в коде МТК-2 одна и та же пятиэлементная кодовая комбинация используется до 3 раз в зависимости от режима передачи, который определяется так называемым регистром. В коде МТК-2 три регистра: русский, латинский и цифровой. Прежде чем вести передачу конкретных знаков, передатчик сообщает приёмнику с помощью специального служебного знака тот регистр, в котором будет вестись последующая передача. Тогда в зависимости от регистра каждая пятиэлементная кодовая комбинация, поступившая от ИС, может иметь одно из трех значений. Так, комбинация 11101 в русском регистре означает букву Я, в цифровом — 1, в латинском — Q. Такой подход позволяет значительно расширить объем передаваемых символов при том же числе элементов в кодовой комбинации (в рассмотренном примере за счёт использования трех регистров число различных передаваемых символов возрастает примерно в 3 раза).

## Slide 22: Стандартный код передачи данных
Набор символов, предусмотренный кодом МТК-2, является достаточным для написания телеграмм, а в некоторых случаях даже для передачи данных. Как правило, для передачи данных требуется использо -вать больше символов. В связи с этим был разрабо- тан семиэлементный код МТК-5, рекомендованный МСЭ. Он получил название стандартного кода пере- дачи данных (СКПД). Код имеет два регистра. В коде МТК-5 используются 128 7-битных комбинаций для кодирования строчных и прописных букв, десятичных цифр, специальных знаков и символов, разделителей данных и передачи управляющих симво лов.

## Slide 23: Избыточность сообщений
Сообщение, поступающее от ИС, в ряде случаев содержит из- быточность. Последнее обусловлено тем, что символы ai A, составляющие сообщение, могут быть статистически связаны. Это позволяет часть сообщения не передавать, восстанавливая его на приёме по известной статистической связи. Так посту -пают при передаче телеграмм, исключая из текста союзы, предлоги, знаки препинания, поскольку они легко восстана- вливаются при чтении телеграммы на основании известных правил построения фраз и слов. Конечно, избыточность в принимаемой телеграмме позволяет легко исправить часть искаженных слов (правильно их прочитать). Однако, избыточ- ность приводит к тому, что за заданный промежуток времени будет передано меньше сообщений и, следовательно, менее эффективно будет использоваться канал ПДС. Задачу устра -нения избыточности на передаче в системе ПДС выполняет кодер источника, а восстановление принятого сообщения — декодер источника. Часто кодер и декодер источника вклю -чают в состав ИС и ПС.

## Slide 24: Кодер и декодер
С целью повышения верности передачи используется избыточное кодирование, позволяющее на приёме обнаружить или даже исправлять ошибки. В процессе кодирования, осуществляемого кодером канала, исходная кодовая комбинация преобразуется и в неё вносится избыточность. На приемном конце декодер канала выполняет обратное преобразование (декодирование), в результате которого получаем комбинацию исходного кода. Часто кодер и декодер канала называют устройствами защиты от ошибок (УЗО).

## Slide 25: Устройства преобразования сигналов
С целью согласования кодера и декодера канала с непрерывным каналом связи (средой, в кото- рой, как правило, передаются непрерывные сиг- налы) используются устройства преобразования сигналов (УПС), включаемые на передаче и при- ёме. В частном случае — это модулятор и демо- дулятор. Совместно с каналом связи УПС обра- зуют дискретный канал, т. е. канал, предназна- ченный для передачи только дискретных сигна- лов (цифровых сигналов данных).

## Slide 26: Синхронные и асинхронные ДК
Различают синхронные и асинхронные дис -кретные каналы. В синхронных дискретных каналах — каждый единичный элемент вво -дится в строго определенные моменты вре- мени. Эти каналы предназначены для пере- дачи только изохронных сигналов. По асин- хронному каналу можно передавать любые сигналы — изохронные, анизохронные. Поэтому такие каналы получили название про- зрачных, или кодонезависимых. Синхронные каналы являются непрозрачными, или кодо- зависимыми.

## Slide 27: Расширенный дискретный канал
Дискретный канал в совокупности с кодером и декодером канала (УЗО) называется расширенным (РДК). Если применительно к дискретному каналу рассматривается передача единичных элементов, принимающих значение “О” или “1” и алфавит “источника”, работающего на дискретный канал, можно считать равным 2, то применительно к РДК рассматривается передача кодовых комбинаций длиной п элементов и при использовании двоичного кода число возможных комбинаций равно 2n. Следовательно, алфавит “источника”, работающего на РДК, можно считать равным 2п, отсюда и название “расширенный” (элемент алфавита называется символом.) Таким образом, символами являются “0” и “1” для двоичного дискретного канала и кодовые комбинации применительно к РДК. В современной литературе по теории кодирования чаще всего под термином символ принято понимать элемент кодовой комбинации, т. е. “0” или “1”.
В технике передачи данных РДК называют каналом передачи данных.

## Slide 28: Характеристики дискретного канала
Дискретный канал характеризуется скоростью передачи информации, измеряемой в битах в секунду (бит/с). Другой характеристикой диск- ретного канала является скорость телеграфирования В, измеряемая в бодах. Она определяется числом единичных, элементов, передавае- мых в секунду. В технике ПД вместо термина скорость телеграфиро -вания используется термин скорость модуляции. Ещё одной харак -теристикой дискретного канала является верность передачи единичных элементов. Она определяется через коэффициент ошибок по элементам Rош = nош/ N пер
т. е. отношением числа ошибочно принятых элементов nош к общему числу переданных Nnep за интервал анализа.
Для характеристики канала ПД используются следующие параметры — коэффициент ошибок по кодовым комбинациям и эффективная скорость передачи информации. Коэффициент ошибок по кодовым комбинациям характеризует верность передачи и определяется отношением числа ошибочно принятых кодовых комбинаций к числу переданных в заданном интервале времени.

## Slide 29: Пример расчёта скорости телеграфирования
Рассчитаем скорости телеграфирования В и передачи информации R в дискретном канале. Длительность единичного элемента то= 10 мс, каждый информационный элемент несёт 1 бит информации и пусть на каждые семь информационных элементов приходится один проверочный.
Скорость телеграфирования В=1/то и, следовательно, B=1/0,01 = 100 Бод. Скорость передачи информации будет определяться числом информационных элементов, переданных в секунду, т. е. R = B*7/8= 100*7/8 = 87,5 бит/с.
При определении эффективной скорости учитывается, что не все комбинации, поступающие на вход канала ПД, выдаются получателю. Часть комбинаций может быть забракована. Кроме того, учитывается, что не все элементы, передаваемые в канал, несут информацию.