## Slide 1: Тема лекции: Способы передачи и обработки сигналов в системах ПДС
Учебные вопросы:
1. Способы передачи и обработки сигналов в системах ПДС.
2. Понятие о цепях стыка.

## Slide 2: ЛИТЕРАТУРА
1. Телекоммуникационные системы и сети: учеб. пособие для вузов и колледжей: в 3 т., Т.1.: Современные технологии/ Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005. - 647 с. : ил.
2. Проект концепции предоставления документальных услуг электросвязи. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 2002г.
3. Основы построения систем и сетей передачи информации: учеб. пособие для вузов/ В. В. Ломовицкий, А. И. Михайлов, К. В. Шестак/ - М. : Горячая линия – Теле- ком, 2005. - 382 с.

## Slide 3: 1-й вопрос: Способы передачи и обработки сигналов в системах ПДС
Последовательная и параллельная передача ДС
Синхронная и асинхронная передача ДС
Поэлементный приём ДС
Недостатки приёма кодовой комбинации в целом
Синхронизация в ПДС
Поэлементная и групповая синхронизация в ПДС
Старт-стопный метод
Многоканальная передача ДС
ПДС с ЧРК – схема
ПДС с ВРК – схема
Разделение сигналов ВРК при приёме

## Slide 4: Последовательная и параллельная передача ДС
В системах ПДС дискретные сигналы могут передаваться последовательно или параллельно. При последовательной передаче единичные элементы следуют в канале поочерёдно. При параллельной передаче единичные элементы объединяются в группы. Элементы, составляющие группу, передаются одновременно (обычно в разной полосе частот) по отдельным каналам. При заданной скорости передачи последовательные системы (одночастотные) отличаются рядом преимуществ по сравнению с параллельными (многочастотными): лучшее использование мощности передатчика, не критичность к нелинейности канала, простота в реализации.

## Slide 5: Синхронная и асинхронная передача ДС
Различают синхронную и асинхронную передачу дискретных сигналов. При синхронной передаче дискретного сигнала его ЗМ находятся в требуемом постоянном фазовом соотношении с ЗМ любого другого передаваемого сигнала сообщения. При асинхронной передаче дискретного сигнала его ЗМ могут находиться в любых фазовых соотношениях с ЗМ любого другого сигнала.

## Slide 6: Поэлементный приём ДС
В соответствии со структурной схемой на приёмной стороне сначала в УПС определяется вид элемента («О» или «1»), затем из элементов формируются кодовые комбинации, декодирование которых позволяет определить символы переданного сообщения. Такой метод приёма в теории передачи дискретных сообщений получил название поэлементного. Рассматривая в общем виде задачу определения вида переданного элемента, её можно свести к задаче сравнения принятого сигнала с эталоном. В качестве эталонов обычно выбираются сигналы, совпадающие по форме с переданными. Когда речь идет о двоичных сигналах, то достаточно иметь один или два эталона.

## Slide 7: Недостатки приёма кодовой комбинации в целом
Кодовая комбинация представляет собой составной сигнал, состоящий из элементарных двоичных сигналов. Такой составной сигнал можно обрабатывать на приёме целиком, сравнивая его со всеми эталонами. Однако в данном случае число эталонов будет чрезвычайно велико и равно числу возможных (разрешённых) кодовых комбинаций. Поэтому, хотя приём кодовых комбинаций в целом и обеспечивает большую верность, однако вследствие сложности реализации он нашёл ограниченное применение.

## Slide 8: Синхронизация в ПДС
Для обеспечения правильного приёма переданных символов в технике ПДС приходится решать различные задачи синхронизации. Синхронизация есть процесс установления и поддержания определённых временных соотношений между двумя или несколькими процессами. В технике связи, в частности, часто приходится решать задачу установления и поддержания определённых фазовых соотношений между сигналами, вырабатываемыми на передаче и приёме. Так, на приёме для правильного воспроизведения элементов кодовых комбинаций необходимо уметь правильно отделить один элемент от другого. Для этого могут использоваться различные методы поэлементной синхронизации.

## Slide 9: Поэлементная и групповая синхронизация в ПДС
Поэлементной называется синхронизация переданного и принятого дискретных сигналов, при которой устанавливаются и поддерживаются требуемые временные соотношения между ЗМ переданных и принятых элементов этих сигналов. Для правильного приёма кодовых комбинаций недостаточно обеспечить правильный приём единичных элементов.
Так, последовательность принятых элементов .,. 101011101000 . . ., состоящая из трёхэлементных кодовых комбинаций, может быть разбита на приёме на кодовые комбинации следующим образом:
а) ... 101 011 101 000 ...;
б) .. 1 010 111 01000 ...;
в) . 10 101 11О 1000 ....
Как видно, в вариантах а), б), в) имеем разные кодовые комбинации и, если предположить, что в варианте а) принятые кодовые комбинации совпадают с переданными, то в варианте б) все они будут приняты с ошибкой. Правильное отделение одной кодовой комбинации от другой осуществляется методами групповой (здесь под группами понимается последовательность элементов, составляющих кодовые комбинации) синхронизации, которая позволяет устанавливать и поддерживать требуемые фазовые соотношения между ЗМ начал групп переданных и принятых единичных элементов.

## Slide 10: Старт-стопный метод
Простейшим методом, позволяющим на приёме отделить одну кодовую комбинацию от другой, является введение в состав каждой комбинации специальных элементов в начале и конце комбинации. Элемент, стоящий в начале кодовой комбинации, называется стартовым, а в конце — стоповым. Передаваемая таким образом последовательность называется стартстопной. Рассмотренный метод передачи относится к асинхронным, так как передачу любой кодовой комбинации можно начать в любой момент.

## Slide 11: Многоканальная передача ДС
Во многих случаях требуется обеспечить одновременную передачу сообщений от нескольких источников. При этом требуется осуществить на передаче объединение сигналов от различных источников, а на приёме — их разделение. Наиболее часто используются методы частотного и временного объединения (разделения) сигналов.

## Slide 12: ПДС с ЧРК

## Slide 13: Организация ПДС с ЧРК

## Slide 14: ПДС с ВРК

## Slide 15: Разделение сигналов ВРК при приёме
При временном разделении сигналов на приёме необходимо правильно распределить единичные элементы между получателями сообщений. Пусть в групповом, в данном случае дискретном, канале передаётся последовательность ... (101) (101) (100) ..., где скобками показаны циклы временного объединения элементов. В каждом цикле временного объединения первый элемент (элемент, стоящий в начале цикла) принадлежит первому источнику, второй— второму, третий — третьему. Если на приёме неправильно произвести разделение этих циклов, например, так: ... 1 (011) (011) (001) ...то элементы второго источника попадут к получателю № 1, элементы третьего источника — получателю № 2, а элементы первого источника — получателю № 3. Такая ситуация крайне нежелательна. Правильное разделение циклов временного объединения на приёме обеспечивается устройствами цикловой синхронизации.

## Slide 16: 2-й вопрос: Понятие о цепях стыка
Понятие об ООД
Назначение мультиплексора
Функции мультиплексора
Понятие стыка устройств сигнала ПД
Вариант схемы цепей стыка
Виды стыков
Стыки физического уровня
Стык С1
Стык С2
Несимметричные цепи стыка
Интерфейс RS-449
Интерфейс V.35
Интерфейс Х.21
Интерфейс G.703
Сигналы стыка АКД – физическая линия
Код NRZ
Биимпульсный код
Квазитроичный код
Скремблирование

## Slide 17: Понятие об ООД
Источник сообщений и получатель являются оконечными точками системы, и поэтому в технике ПДС называются обобщённо — оконечным оборудованием данных (ООД). В качестве ООД могут быть использованы различные оконечные устройства ввода (вывода) данных и ЭВМ. В качестве отдельных устройств ввода (вывода) данных могут служить устройства записи (считывания) на различные носители (перфоленту, магнитную ленту, магнитные диски и т. д.).

## Slide 18: Назначение мультиплексора
Ввод (вывод) данных в (из) ЭВМ в настоящее время осуществляется через специальное устройство согласования с каналами — мультиплексор передачи данных (МПД). Мультиплексор позволяет объединить низкоскоростные потоки информации, поступающие от нескольких пользователей в один высокоскоростной поток. Благодаря этому ЭВМ, работающая в режиме разделения времени, обслуживает одновременно необходимое количество удалённых абонентов.

## Slide 19: Функции мультиплексора
Кроме концентрации потоков информации МПД выполняет и ряд других функций:
- устанавливает связь с ЭВМ и выдаёт соответствующие сигналы о готовности ЭВМ к работе;
- устанавливает связь с абонентами и выдаёт соответствующий сигнал о готовности абонента к работе;
- организует выбранный порядок обслуживания абонентов;
- проводит дополнительные подготовительные операции, исходя из специфики работы абонента (выдержка необходимых временных интервалов, выяснение пароля и т. п.);
- ведёт частичную обработку передаваемой информации;
- формирует сообщение абоненту;
- отключает оборудование абонента от ЭВМ и т. п. Из приведённого неполного перечня функций МПД ясно, что он разгружает ЭВМ от выполнения связных задач (частично или полностью). Поэтому МПД с расширенными функциональными возможностями называются часто связными процессорами. Таким образом, МПД (концентратор, связной процессор) осуществляет взаимодействие между сетью связи (системами ПДС) и ЭВМ.

## Slide 20: Понятие стыка устройств сигнала ПД
Характерные места соединения отдельных устройств системы ПДС между собой: канала связи и УПС; УПС и ООД или УПС и УЗО; УЗО и ООД или УЗО и МПД; МПД и ЭВМ называются стыком устройств передачи сигнала данных, или просто стыком.

## Slide 21: Виды стыков
В зависимости от характера соединяемых устройств стыки получили наименование: канальный (С1), преобразовательный (С2), защитный (СЗ), мультиплексорный (С4). Требования к стыкам унифицированы МСЭ (Рекомендации V.24, V.28, V.31, Х.20, Х.21) и государственными и отраслевыми стандартами нашей страны (ГОСТ 18145—72, ГОСТ 18146—72, ГОСТ 23578—79).

## Slide 22: Стыки физического уровня
Физический уровень жёстко связан с характерис- тиками имеющийся среды передачи и ориенти- рован на формирование сигналов, оптимальных для передачи по используемой линии.
В этом случае имеются два физических стыка или два интерфейса физического уровня: стык между ООД и АКД (аппаратурой окончания канала дан- ных) – С2 и стык между АКД и средой передачи – С1.

## Slide 23: Стык С1
С1 выполняет согласование параметров сигналов с характеристиками имеющейся линии связи с целью передачи данных на большие расстояния. Проводность стыка С1 определяется средой передачи – двухпроводная или четырёх- проводная.

## Slide 24: Стык С2
С2 обеспечивает взаимодействие между ООД и аппаратурой передачи, имеет небольшую протяжённость и является многопроводным, то есть содержит несколько функциональных цепей. Функциональные цепи содержат цепи передачи, управления и синхронизации.

## Slide 25: Несимметричные цепи стыка
Для механического соединения ООД с АКД чаще всего используется 25-ти контактный разъём, соответствующий международному стандарту ISO 2110, американский аналог этого стандарта называется RS-232c. Разъём предназначен для работы по аналоговой линии, допустимая скорость передачи до 128 кбит/с. Существует также его 9-ти контактный аналог. Длина интерфейсного кабеля составляет максимум 15 м.
RS-232c использует несимметричные цепи, то есть уровень напряжения определяется приёмником, исходя из разности потенциалов между сигнальной цепью и сигнальной землей. Электрические характеристики несимметричных цепей стыка отвечают рекомендации ITU-T V.28:
"0" – передаётся напряжением +3 В - +12 В
"1" – передаётся напряжением –3 В - -12 В
Цепи обмена ООД-АКД соответствуют функциональному интерфейсу, описанному в рекомендации ITU-T V.24.

## Slide 26: Интерфейс RS-449
RS-449 (стандарт ассоциации производите- лей электронной продукции EIA) исполь- зуется в высокоскоростных сетях ПД. Допустимая скорость передачи до 2 Мбит/с, разъём DB-37, электрические характеристики соответствуют рекоменда- циям V.11/X.27 (симметричная схема цепей стыка "0" - +0,3 В и "1" - -0,3 В). Обозначение цепей обмена информацией между ООД и АКД соответствует V.24.

## Slide 27: Интерфейс V.35
V.35 разработан для систем цифровой передачи со скоростью 64 Кбит/с по каналу с полосой 60-108 КГц. Сейчас используется в сетях ПД со скоростью передачи до 2 Мбит/с. Используется разъём М-34, у которого номера контактов обозначены буквами латинского алфавита.

## Slide 28: Интерфейс Х.21
Х.21 используется в высокоскоростных цифровых сетях, допустимая скорость передачи до 2 Мбит/с, разъём DB-15, электрические характеристики соответствуют рекомендациям V.11/X.27. Используются следующие функциональные цепи:
Передача данных – контакты 2,9
Приём данных – контакты 11,4
Синхронизация – контакты 6,13
Управление (вкл/выкл АКД) – контакты 3,10
Индикация (ответ о вкл/выкл ООД) – контакты 5,12
Защитное заземление – 8.

## Slide 29: Интерфейс G.703
G.703 описывает характеристики интер -фейса для сигналов со скоростями 64Кбит/с (максимум 155 Мбит/с). Используется в высокоскоростных глобальных транспортных сетях, которые связывают между собой локальные сети ПД.

## Slide 30: Сигналы стыка АКД – физическая линия
На стыке АКД – физическая линия рекомендуется использование следующих сигналов:
При скорости передачи V=B<=10Кбит/с рекомендуется использование кода NRZ (без возврата к нулю).
При скорости передачи V<=100Кбит/с рекомендуется использование биимпульсного кода (манчестерский код).
При скорости передачи V<=1Мбит/с рекомендуется использование квазитроичного (в переводной литературе часто используется название биполярный, AMI) кода (код с чередованием полярности).

## Slide 31: Код NRZ
Двоичные последовательности передаются в форме последовательностей двуполярных или однополярных импульсов. Например, "0" -U, "1" +U. В обоих случаях сигнал содержит постоянную составляющую, что ведёт к уменьшению дальности передачи. При синхронной передаче длинной последовательности нулей или единиц, в приёмнике будет затруднено выделение тактовой частоты, необходимой для синхронизации. Используется для передачи на коротких линиях. Достоинством является простота формирования.

## Slide 32: Биимпульсный код
В этом случае сигнал состоит из двуполярных импульсов на каждом интервале то.
Сигнал не содержит постоянную составляю- щую, и тактовая синхронизация на приёме осуществляется независимо от вида передава -емой двоичной последовательности. Однако спектр сигнала по сравнению с кодом NRZ стал шире, так как длительность импульсов умень- шилась в два раза. Код широко используется в локальных сетях.

## Slide 33: Квазитроичный (биполярный, AMI) код
При скорости передачи V<=1Мбит/с рекомендуется использование квазитроичного (в переводной литературе часто используется название биполярный, AMI) кода (код с чередованием полярности). Символу "0" соответствует нулевое значение сигнала, а символу "1" – попеременно значения –U и +U.
Код позволяет полностью устранить постоянную составляющую за счёт изменения полярности следующих друг за другом единиц и, поэтому подходит для передачи данных по длинным физическим линиям. Однако код не гарантирует выделение тактовой частоты из принимаемых сигналов.

## Slide 34: Код высокой плотности КВП-3 (HDB-3)
Для гарантированного восстановления тактовой частоты в приёмнике используется код высокой плотности КВП-3 (HDB-3). Это также квазитроичный код. Символу "0" соответствует сигнал с нулевым значением до тех пор, пока число идущих подряд нулей не превышает трех. Следующие подряд четыре нуля заменяются комбинацией вида: 000V или B00V. Здесь В – единица, отвечающая правилу квазитроичного кодирования, V – единица, нарушающая правило квазитроичного кодирования. Выбор замещающей комбинации производится так, чтобы число импульсов В между соседними V было нечётным, что позволяет избежать накопления постоянной составляющей.

## Slide 35: Скремблирование
Все приведённые методы кодирования двоичных последовательностей используются при синхронном способе передачи. При этом для обеспечения синхронизации по битам используется либо выделенная линия для передачи тактового сигнала, либо сам линейный сигнал. Дополнительную гарантию от сбоев синхронизации получают при использовании операции скремблирования (перемеши- вание). Перед линейным кодированием передаваемая двоичная последовательность складывается по модулю 2 со скремблером – двоичной последовательностью выбранной структуры, например 101010101010….На приёме после выделения тактовых импульсов происходит обратная операция - дескремблирование, то есть восстановление первоначальной двоичной последовательности.