## Slide 1: Тема: Проблемы защиты информации в волоконно-оптических системах передачи
Учебные вопросы:
1. Общее состояние проблемы.
2. Методы подсоединения к оптоволокну.
3. Варианты действий при несанкционирован- ном подсоединении к оптоволокну.
4. Защита от подключений.

## Slide 2: Литература
1. Системы радиосвязи: Учебник для ВУЗов /
Калашников Н.И. и др., М: Радио и связь, 1988. - 350 с.
2. Цифровые волоконно-оптические системы передачи: учебник для ВВУЗов / Башта Ю.Н., Ставрополь: СВВИУС, 1999. – 470 с.
3. Физические основы волоконной оптики: учебное пособие / В.Ф. Лопатин, Е.Н. Мищенко. – Ростов н/Д: РВИ РВ, 2006. – 168 с.: ил.

## Slide 3: 1-й вопрос: Общее состояние проблемы
Общее состояние проблемы.
2. Сущность процесса подключения к опто-
волокну.
3. Примеры подключения к оптоволокну.

## Slide 4: Общее состояние проблемы
В противоположность общему представлению, оптоволокно, по существу, не имеет защиты от сторонних подключений и прослушивания. В настоящее время по оптическим каналам связи передаётся огромное количество критической и чувствительной информации, и есть риск того, что она может попасть в руки определённых лиц, имеющих необходимые ресурсы и оборудование.

## Slide 5: Сущность процесса подключения к опто- волокну
Подключение к оптоволокну (fiber tapping) – про -цесс, при котором безопасность оптического канала компрометируется вставкой или извлечением све -товой информации. Подключение к оптоволокну может быть интрузивным либо неинтрузивным. Первый метод требует перерезания волокна и подсоединения его к промежуточному устройству для съёма информации, в то время как при исполь-зовании второго метода, подключение выполняется без нарушения потока данных и перерыва сервиса. Данная лекция посвящена неинтрузивным техноло- гиям.

## Slide 6: Примеры подключения к оптоволокну
В настоящее время сообщается лишь о нескольких зафик- сированных случаях подключения к оптоволокну. Это связано с большими сложностями в обнаружении места подключения, в то время, как собственно подключение выполняется достаточно просто. Вот список основных ин-цидентов:
2000, В аэропорту Франкфурта, Германия обнаружено подключение к трём главным линиям компании Deutsche Telekom.
2003, на оптической сети компании Verizone обнаружено подслушивающее устройство.
2005, подводная лодка ВМФ США USS Jimmy Carter модернизирована специальным образом для установки несанкционированных подсоединений к подводным кабелям.

## Slide 7: 2-й вопрос: Методы подсоединения к оптоволокну
1. Сгибание оптоволокна.
2. Микросгиб (рисунок).
3. Макросгиб (рисунок).
4. Оптическое расщепление.
5. Использование неоднородных волн.
6. V-образный вырез.
7. Рассеяние.
8. Методология оценки потерь в оптоволокне на изгиб.
9. Численная оценка потерь на изгибе.

## Slide 8: Сгибание оптоволокна
При данном методе подключения, кабель разбирается до волокна. Данный способ основан на принципе распростране- ния света через волокно посредством полного внутреннего от- ражения. Для достижения данного способа угол падения света на переход между собственно ядром волокна и его оболочкой должен быть больше, чем критический угол полного внутрен- него отражения.
В противном случае, часть света будет излучаться через обо-лочку ядра. Значение критического угла является функцией показателей отражения ядра и его оболочки и представлено следующим выражением:
θc=cos-1(μcladding / μcore ), причем μcladding < μcore;
Здесь θc – критический угол, μcladding — показатель преломле-ния оболочки, μcore — показатель преломления ядра.
При сгибании волокна, оно искривляется таким образом, что- бы угол отражения стал меньше, чем критический, и свет на- чал проникать через оболочку.

## Slide 9: Микросгиб
Приложение внешнего усилия приводит к острому, но при этом микроскопическому искривлению поверхности, приводящему к осевым смещениям на несколько микрон и пространственному смещению длины волны на несколько миллиметров. Через дефект проникает свет, и он может использоваться для съёма информации.

## Slide 10: Макросгиб
Для каждого типа волокна существует минимально допустимый радиус изгиба. Это свойство также может использоваться для съёма информации. Если волокно сгибается при меньшем радиусе, то возможен пропуск света, достаточный для съёма информации. Обычно минимальный радиус изгиба одномодового волокна составляет 6.5-7.5 см, за исключением волокна специального типа. Многомодовое волокно может быть изогнуто до 3.8 см.

## Slide 11: Оптическое расщепление
Оптоволокно вставляется в сплиттер, кото- рый отводит часть оптического сигнала. Этот метод является интрузивным, посколь- ку требует разрезания волокна, что вызовет срабатывание тревоги. Однако, необнару- женное подключение такого типа может работать годами.

## Slide 12: Использование неоднородных волн
Данный способ используется для перехвата сигнала от волокна-источника в волокно-приёмник посредством аккуратной полиро- вки оболочек до поверхности ядра и затем их совмещения. Это позволяет некоторой части сигнала проникать во второе волокно. Данный способ трудновыполним в полевых условиях.

## Slide 13: V-образный вырез
V-образный вырез – это специальная выем- ка в оболочке волокна близкая к ядру, сде- ланная таким образом, что угол между све- том, распространяющимся в волокне и про- екцией V-выреза больше, чем критический. Это вызывает полное внутреннее отраже- ние, при котором часть света будет уходить из основного волокна через оболочку и V-образный вырез.

## Slide 14: Рассеяние
На ядре волокна создаётся решётка Брэгга, с её помощью достигается отражение части сигнала с волокна. Это достигается наложе- нием и интерференцией УФ лучей, создава- емых лазером с УФ возбуждением.

## Slide 15: Оценка потерь в оптоволокне на изгиб
Для точной оценки потерь при сгибании оптоволо- кна используется полновекторный частотный решатель Максвелла, основанный на методе конечных элементов высокого порядка и допускающий адаптацию граничных условий — растягивающегося идеально согласованного слоя. Известны векторные расчёты констант распространения и электрических полей мод в изогнутых волноводах. Потери при сгибе рассчитываются на основе мнимой части константы распространения фундаментальной моды. Общие потери получают сложением потерь ортогональной и базовой моды. Результаты, полу-ченные данным способом, достаточно точны и мо-гут быть проверены на практике.

## Slide 16: Численная оценка потерь на изгибе, как функции от радиуса изгиба
Рисунок представляет собой выраженную в числах потерю на сгибе как функцию радиуса изгиба волокна метровой длины. Наблюдается логарифмическая зависимость потерь относительно радиуса изгиба. Для небольших радиусов изгиба ( ρ < 10 mm ), потери превышают 40 dB/м. При обычных радиусах изгиба ( ρ > 15 mm) потери составляют меньше чем 1 dB/м.

## Slide 17: 3-й вопрос: Варианты действий при несанкционированном подсоединении к оптоволокну
Схема для подсоединения к волокну методом изгиба.
Последовательность действий при подсоединении.
Описание работы схемы.
Возможные действия при прослушке.
Схема подсоединения с удалённой обработкой.
Актуальность подсоединения с удалённой обработкой.
Подсоединение к сети передачи данных.

## Slide 18: Схема для подсоединения к волокну методом изгиба

## Slide 19: Основные понятия
Каплер в волокне — это устройство, которое разделяет, маршрутизирует или объединяет несколько оптических сигналов.
Оптоволоконный медиаконвертер - это простое сетевое устройство, которое позволяет соединять два разнородных типа носителей, таких как витая пара, с помощью волоконно-оптического кабеля.

## Slide 20: Wireshark
Wireshark — это программа для анализа сетевого трафика. Она позволяет увидеть все пакеты данных, которые проходят через сеть, и анализировать их содержимое.
Wireshark может использоваться для различных целей, включая отладку сетевых протоколов, поиск уязвимостей и обнаружение атак на информационную систему.

## Slide 21: Некоторые возможности программы
- захват пакетов в режиме реального времени с любого сетевого интерфейса;
- глубокий анализ сотен сетевых протоколов;
- мощная система фильтрации пакетов;
- возможность чтения и записи множества форматов файлов захвата;
- восстановление сессий TCP и HTTP;
- декодирование SSL/TLS трафика при наличии ключей.
Wireshark кроссплатформенная программа, выпускаются версии под Linux, Windows, macOS.

## Slide 22: Последовательность действий при подсоединении
Полностью операция прослушивания может быть реализована с помощью следующих шагов:
1. Получение оптического сигнала с волокна
2. Детектирование сигнала.
3. Обнаружение механизма передачи (декодирование протокола)
4. Программная обработка обнаружения фреймов/пакетов и извлечение из них необходимых данных.
Действия включают в себя передачу цифрового видеосигнала через оптичес- кий Ethernet с одного компьютера на другой. Подсоединяемое волокно разде- лывают до оболочки и помещают в оптический каплер (coupler), где волокно сгибается, вызывая излучение некоторого количества света, нарушающего принцип полного внутреннего отражения. Это устройство направляет захва- ченный свет в однонаправленный конвертер Ethernet. В дальнейшем, фреймы Ethernet обрабатываются и из них реконструируется видеопоток на третьем ПК. Для передачи потока и воспроизведения может использоваться VLC плеер. Анализатор протоколов WireShark используется для захвата пакетов, а ПО Chaosreader используется для реконструкции видео из захваченных пакетов.

## Slide 23: Работа схемы подсоединения
Программное и аппаратное обеспечение соединено как на рисунке. Разделанное волокно проходит от источника видео до приёмника, через зажим каплера. В зажиме отводится часть света и попадает в однонаправленный медиаконвертер, считывающий Ethernet-фреймы, которые затем передаются в третий PC, на котором стоит WireShark. Анализатор протокола конвертирует фреймы Ethernet и извлекает такую информацию как MAC–адреса источника и приёмника. Также он обрабатывает содержимое фреймов и достаёт из него IP-пакеты. Информация, полученная из пакетов, включает в себя IP-адреса, сообщения сигнальных протоколов и биты служебной загрузки.
Пакеты собранные таким способом сохраняются в формате файла pcap (packet capture). Затем файл обрабатывается ПО Chaosreader, который реконстру ирует оригинальные файлы и создаёт индекс реконструированных файлов. Для обнаружения захваченного видео, в каталоге отыскиваются*.DAT файлы большого размера. Затем эти файлы открываются в плеере VLC и показывается перехваченная часть видеопотока.

## Slide 24: Схема подсоединения с удалённой обработкой

## Slide 25: Актуальность подсоединения с удалённой обработкой
Существует две важных стимула заниматься удалённой обработкой:
При подключении к дальним высокоскоростным (несколько Гбит/сек) каналам связи, роль хранилища становится крайне важной. Захваченные пакеты заполняют диск крайне быстро.
Привлечение сетевых экспертов для работы в полевых условиях может оказа- ться весьма затратным. Более удобно организовать им работу в удалённом центре обработки, где присутствует любое необходимое оборудование, слож- но выносимое в поле.
При использовании воображения, можно легко достроить все необходимые сценарии по работе с удалёнными данными. Например:
1) Использование беспроводного интернета. При использовании Wi-Fi, прослушивающий компьютер может находиться в другой комнате или фургоне, за пределами здания, где установлено подключение. Эксперт может работать в относительной безопасности с возможностью доступа ко всем ресурсам.
2) Использование микрочастотного или спутникового канала.
3) Вставка сигнала. При помощи метода рассеяния теоретически возможно создать устройство, которое имеет возможность передавать сигнал внутрь волокна посредством видоизмененной технологии оптического каплинга (coupling).
Можно разработать технологии для постановки помех на волокно без разрыва в связи или даже внедрение зловредной информации.

## Slide 26: 4-й вопрос: Защита от подключений
1. Методы защиты от подключений.
2. Сущность методов защиты от подключений.
3. Поиск подключений с помощью оптическо- го рефлектометра (график).
4. Выводы по лекции.

## Slide 27: Методы защиты от подключений
Наблюдение за кабелем и мониторинг.
1.1. Мониторинг сигналов вблизи волокна.
1.2. Интегрирование проводников в кабель.
1.3. Мониторинг мощности мод.
1.4. Измерение оптически значимой мощности.
1.5. Использование оптических рефлектометров.
1.6. Использование пилотного тона.
2. Применение сильногнущегося волокна.
3. Шифрование.
3.1 Шифрование третьего уровня.
3.2. Шифрование второго уровня.

## Slide 28: Сущность методов защиты
1) Мониторинг сигналов вблизи волокна.
Производство оптоволокна с дополнительными волокнами, по которым пере- даётся специальный сигнал мониторинга. Использование та кого метода уве- личит стоимость кабеля, но любая попытка согнуть кабель вызывает потерю сигнала мониторинга, и вызывает срабатывание сигнала тревоги.
2) Электрические проводники
Другой метод состоит в интегрировании электрических проводников в кабель, и если оболочка кабеля нарушена, то изменяется ёмкость между электричес- кими проводниками и это может использоваться для срабатывания тревоги.
3) Мониторинг мощности мод.
Этот метод применим к мультимодовому волокну, в котором затухание – это функция от моды, в которой распространяется свет. Подсоединение влияет на определённые моды, но при этом затрагивает и другие моды. Это приводит к перераспределению энергии от проводящих мод к непроводящим, что меняет соотношение энергии в ядре волокна и его оболочке. Изменение энергии в модах может быть обнаружено на принимающей стороне соответствующим измерением, что будет являться информацией для принятия решения – есть подключение к кабелю или нет .

## Slide 29: Сущность методов защиты
4) Измерение оптически значимой мощности
В волокне может осуществляться мониторинг уровня оптически значимой мощности. В том случае, если она отличается от установленного значения, срабатывает сигнал тревоги. Однако это требует соответствующей кодировки сигнала, так чтобы в волокне присутствовал постоянный уровень сигнала, не зависящий от наличия передаваемой информации.
5) Оптические рефлектометры
Поскольку подсоединение к волокну забирает часть оптического сигнала, для обнаружения подключений могут использоваться оптические рефлектометры. С их помощью можно установить расстояние по трассе, на котором обнаружи- вается падение уровня сигнала
6) Методы с использованием пилотного тона:
Пилотные тоны проходят по волокну также как и коммуникационные данные. Они используются для обнаружения перерывов в передаче. Пилотные тоны могут использоваться для обнаружения атак, связанных с постановкой помех, но, если несущие волновые частоты пилотных тонов не затрагиваются, то дан- ный метод не является эффективным при обнаружении такого рода атак. О на- личии подключения можно судить только по существенной деградации уровня сигнала пилотного тона.

## Slide 30: Сильногнущееся волокно
Эти виды волокна, обычно называемые волок- ном с низкими потерями и сильным радиусом изгиба, защищают сеть передачи данных, ограничивая высокие потери, возникающие при прокалывании волокна или его сгибании. Кроме того, для светового потока становятся менее повреждающими такие факторы как вытягивание, перекручивание и другие физи- ческие манипуляции с волокном. Существуют также другие типы волокна основанные на иных технологиях производства.

## Slide 31: Шифрование
Хотя шифрование никак не препятствует подсоединению к волокну, оно делает украденную информацию малополезной для злоумышленников. Шифрование обычно классифицируется по уровням 2 и 3.
1) Шифрование третьего уровня
Пример шифрования третьего уровня – протокол IPSec. Он реализуется на стороне пользователя, так что это вызывает определённые задержки в обработке. Протокол поднимается в начале сессии и общая реализация может быть весьма сложной если в работу вовлечено большое количество сетевых элементов. Рассмотрим, например, разработку мультимедийных подсистем. При первоначальной разработке, связь между различными узлами и элементами является незащищённой. Существенно позже IPSec был встроен в оригинальный дизайн, так как технологии нижнего уровня не предлагали никакого шифрования вообще.
2) Шифрование второго уровня.
Шифрование второго уровня освобождает элементы третьего уровня от любого бремени шифро -вания информации. Один из возможных источников шифрования второго уровня – это оптический CDMA, который считается относительно безопасным. Данное допущение, в основном, базируется на методах расшифровки методом грубой силы и упускает из виду более продвинутые способы. Вероятность успешного перехвата данных является функцией нескольких параметров, включая отношение сигнал/шум, и дробление (fraction) доступной системной ёмкости. Известно, что уве- личение сложности кода может увеличить отношение сигнал/шум, требуемое для злоумышлен -ника чтобы «сломать» кодирование всего лишь на несколько dB, в то время как обработка менее чем 100 бит со стороны злоумышленника может уменьшить отношение сигнал/шум на 12 dB. Перепрыгивание по длинам волн и распределение сигнала во времени в частности, и использо- вание O-CDMA в общем, обеспечивают достаточный уровень секретности, но он высоко зависит от системного дизайна и параметров реализации.

## Slide 32: Поиск подключений с помощью оптического рефлектометра

## Slide 33: Выводы по лекции
Подсоединение к оптоволокну является весьма осязаемой угро- зой интересам национальной безопасности, финансовым органи- зациям, а также бизнесу и отдельным людям. После подключе-ния, получаемая информация может быть использована многими способами в зависимости от мотивации злоумышленника и его технических возможностей. В данной лекции мы рассмотрели вопросы, связанные с подключением злоумышленника к оптическому волокну посредством ‘подключения методом сгиба и также вопросы существования разных сценариев подключения, выполнимых при помощи доступных технологий. Помимо получения информации с оптоволокна, существует ряд методик, позволяющих вставлять информацию в неё, как в случае с разделением на неоднородных волнах и достигнуть постановки помех или вброса неверной информации. Явная легкость прослушивания оптоволокна требует определённых предосторожностей при передаче информации по оптоволокну и позволяет сделать вывод об актуальности решения задачи повышения защищённости информации в оптоволокне.