## Slide 1: Тема лекции: Регистрация сигналов в системах СДС. Перспективы развития СДС
Учебные вопросы:
1. Регистрация сигналов.
2. Перспективы развития СДС.

## Slide 2: ЛИТЕРАТУРА
1. Телекоммуникационные системы и сети: учеб. пособие для вузов и колледжей: в 3 т., Т.1.: Современные технологии/ Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005. - 647 с. : ил.
2. Проект концепции предоставления документальных услуг электросвязи. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации 2002г.
3. Основы построения систем и сетей передачи информации: учеб. пособие для вузов/ В. В. Ломовицкий, А. И. Михайлов, К. В. Шестак/ - М. : Горячая линия – Телеком, 2005. - 382 с.

## Slide 3: 1-й вопрос: Регистрация сигналов
Канал постоянного тока
Понятия ЗП, ЗМ, ЗИ
Связь ЗМ и краевых искажений
Индивидуальное краевое искажение
Связь качества КПТ с КИ и дроблениями
Понятие регистрации сигнала с выхода КПТ
Регистрация методом стробирования
Регистрация интегральным методом
Помехоустойчивость методов стробирования и интегрального к краевым искажениям
Сущность много интервального метода
Регистрация с весовой функцией
Старт-стопные искажения
Корреляционный приём
Согласованная фильтрация

## Slide 4: Канал постоянного тока
В системе ПДС иногда выделяют дискретный канал непрерывного времени. Если на выходе дискретного (или строго дискретного) канала имеем сигнал, являющийся дискретной функцией дискретного времени, то на выходе дискретного канала непрерывного времени сигнал является дискретной функцией непрерывного времени. Часто дискретный канал непрерывного времени называют каналом постоянного тока (КПТ), так как на его выходе сигналы имеют форму импульсов постоянного тока (ИПТ).

## Slide 5: Понятия ЗП, ЗМ, ЗИ
Пусть на вход канала постоянного тока поступает последовательность прямоугольных импульсов длительностью τо. Фиксируемое значение состояния представляющего параметра сигнала называется значащей позицией (ЗП). Момент, в который происходит смена значащей позиции сигнала, называется значащим (ЗМ). Интервал времени между двумя соседними значащими моментами сигнала называется значащим (ЗИ).

## Slide 6: Связь ЗМ и краевых искажений
Если на выходе канала все ЗМ смещены (задержаны) относительно исходных на одинаковое время, определяемое конечным временем распространения сигнала, то ЗМ совпадают с идеальными, а ЗИ — с идеальными ЗИ. При этом ЗИ сигналов на выходе канала равны соответствующим ЗИ сигналов, подаваемых на вход канала. Однако причиной смещения ЗМ относительно исходного положения может быть не только запаздывание, обусловленное конечным временем распространения сигнала, но и другие факторы. При этом элементы, передаваемые в канале, искажаются только по длительности. Возможны случаи, когда последовательности на выходе канала, смещаются на время и элементы не искажаются, и когда элементы изменили свою длительность — так появляются искажения, называемые краевыми.

## Slide 7: Индивидуальное краевое искажение
Для характеристики смещения каждого из ЗМ сигнала относительно идеального ЗМ вводят понятие индивидуального краевого искажения. Индивидуальное краевое искажение, отнесен- ное к длительности единичного временного ин- тервала, называют относительным.
Смещение ЗМ относительно идеального вправо принято считать положительным, а влево — от- рицательным. Максимальный разброс смеще- ний ЗМ на интервале анализа определяет сте -пень изохронного искажения.

## Slide 8: Связь качества КПТ с КИ и дроблениями
Различают три вида краевых искажений: преобладания, случайные и характеристические. Преобладания выражаются в том, что элементы одного знака удлиняются, а другого соответственно укорачиваются.
Случайные краевые искажения обусловлены действием в канале помех. При этом величина искажения имеет случайный характер.
Характеристические искажения — это искажения, определяемые характером передаваемой последовательности. Они возникают в том случае, если за время τо переходный процесс не успевает установиться. Так как передаваемая последовательность имеет случайный характер, то и характеристические искажения будут случайными по времени. При передаче последовательности чередующихся элементов (10101010 и т. д.) характеристические искажения отсутствуют.
Помимо краевых искажений возможны дробления передаваемой последовательности элементов. При этом один элемент длительности То превращается в несколько более коротких (дробится). Дробления характеризуются частотой их появления и плотностью распределения длительности дроблений.
Знание характеристик краевых искажений и дроблений в КПТ позволяет оценить качество канала связи с точки зрения его пригодности для передачи дискретных сообщений. При этом немаловажен тот факт, что оценка величин краевых искажений и интенсивности дроблений возможна в процессе передачи информации по каналу связи.

## Slide 9: Понятие регистрации сигнала с выхода КПТ
Сигнал, поступающий с выхода КПТ, должен быть отождествлен с «0» или «1». Необходимо произвести также запоминание значащей позиции сигнала данных.
Процесс определения и запоминания значащей позиции сигнала данных называется регистрацией. Устройство регистрации сигналов, обеспечивающее минимальную вероятность неправильного приёма рош, называется оптимальным. Реализация оптимального устройства регистрации вызывает определенные трудности, и поэтому на практике применяют упрощенные методы регистрации, которые хотя и проигрывают в помехоустойчивости оптимальному, однако проще в реализации. К числу наиболее распространённых методов регистрации относятся метод стробирования и интегральный.

## Slide 10: Регистрация методом стробирования
При регистрации методом стробирования вид принимаемого элемента («О» или «1») определяется на основании анализа знака импульса постоянного тока (сигнала на выходе КПТ) в середине единичного интервала. Любое смещение момента регистрации относительно середины единичного интервала приводит к увеличению вероятности неправильной регистрации сигнала.
Например, передается последовательность 10101. На выходе входного устройства Вх.У импульсы постоянного тока имеют прямоугольную форму, но искажены по длительности. Ключи Кл1 и Кл2 открываются одновременно на время поступления строб импульса. Поступление импульсов стробирования в моменты, соответствующие серединам единичных интервалов, обеспечивается применением устройств поэлементной синхронизации. При этом сигнал появляется или на выходе Кл1 или Кл2. В зависимости от этого выходное устройство Вых.У фиксирует «1» или «0». Если смещение ЗМ относительно идеального положения не превышает О,5 τо, то элемент сигнала регистрируется правильно. Величина, на которую допускается смещение ЗМ, не вызывающее неправильный прием, определяет исправляющую способность приёмника (или телеграфного аппарата). В нашем случае исправляющая способность (теоретическая) равна 0,5 τо или 50%.

## Slide 11: Регистрация интегральным методом
При интегральном методе регистрации решение о виде при- нятого элемента выносится на основе анализа сигнала с выхо -да интегратора. Этот сигнал является дискретной функцией непрерывного времени.
Интегрирование осуществляется на интервале, соответствую- щем неискажённому элементу.
Интегральный метод часто реализуется на основе многократ -ного стробирования сигнала uBX(t) в N точках. Тактовые им- пульсы (стробоимпульсы) проходят на вход счётчика Сч. За время действия неискаженной токовой посылки (на интервале τ0) появляется N тактовых импульсов. Если на выходе Кл на единичном интервале появится строб импульсов, то можно сделать вывод о том, что принята «1». В конце единичного интервала, определяемого с помощью устройства поэлемент- ной синхронизации, показания счетчика считываются, и он обнуляется.

## Slide 12: Помехоустойчивость методов стробирования и интегрального к краевым искажениям
Сравним помехоустойчивость методов стробирования и интегрального при действии краевых искажений. Поскольку при регистрации методом стробирования посылка регистрируется в середине, то допускается смещение любого из ЗМ на величину, не превышающую 0,5τо. При регистрации интегральным методом суммарное смещение границ не должно превышать 0,5τо - очевидно, что последнее условие выполняется с меньшей вероятностью.
В последние годы ведется поиск простых в реализации, но достаточно эффективных (близких по помехоустойчивости к оптимальным) методов регистрации. Предложен ряд методов, среди которых рассматриваемые ниже много интервальный и интегрирования с весовой функцией.

## Slide 13: Сущность много интервального метода
Особенность много интервального метода заключается в отказе от обязательной обработки сигнала на единичном интервале τо. Интервал обработки, на котором осуществляется регистрация интервальным методом, выбирается в зависимости от характера искажения ИПТ. Алгоритм выбора интервала обработки заключается в следующем. Если поступает посылка, содержащая две границы (два ЗМ), причем каждая из границ смещена относительно идеального положения не больше, чем на заданное предельное значение, то посылка интегрируется в интервале времени, ограниченном этими двумя границами. Если же смещение границы (обеих границ) превышает предельное значение, то граница (границы) заменяются тактовым импульсом (импульсами), вырабатываемыми системой поэлементной синхронизации. В случае, когда в поступающем элементе сигнала (посылке) нет границы (границ), т. е. поступают подряд несколько одинаковых посылок, то по-прежнему отсутствующая граница заменяется тактовым импульсом. Когда в интервал времени, ограниченный предельными смещениями границ (интервал фиксации границ tф попадает несколько границ (появляются ложные границы), то интегрирование сигнала начинается (кончается) при появлении первой поступившей границы.
Регистрация посылки обычным интегральным методом производится в интервале соответствующем случаю неискаженного приёма посылки, при этом захватываются предыдущий и последующий элементы. При много интервальном способе интегрирование осуществляется в интервале, что позволяет лучше использовать энергию сигнала.

## Slide 14: Регистрация с весовой функцией
Вероятность ошибки можно также уменьшить, применяя регистрацию с весовой функцией. Если известен характер искажений различных участков на длительности единичного элемента, то отсчёт необходимо производить с различным весом: там, где искажения появляются реже, вес необходимо увеличить и наоборот. Описанные ранее методы регистрации — интегральный и стробирования — можно рассматривать как частный случай метода регистрации с весовой функцией. При интегральном методе вес берется одинаковым на всем интервале регистрации τo, а при стробировании средняя часть берётся с весом 1, а все остальные части с весом 0 (не учитываются).

## Slide 15: Старт-стопные искажения
Понятие «изохронное искажение» относится к изохронным сигналам. При рассмотрении старт-стопных сигналов пользуются понятием старт-стопных искажений. Для пояснения сущности этого понятия рассмотрим принцип регистрации старт-стопных сигналов методом стробирования. Для регистрации посылок, входящих в состав старт-стопного сигнала, необходимо обеспечить поступление стробимпульсов в моменты, соответствующие серединам единичных интервалов принимаемых посылок. Старт-стопный сигнал относится к асинхронным сигналам с известной структурой. Момент его появления на приеме непредсказуем, поэтому необходимо осуществить привязку вырабатываемых в приёмнике стробимпульсов к старт-стопному переходу. Очевидно, что смещение старт-стопного перехода относительно его идеального положения в сторону отставания или опережения на величину tc вызовет и смещение моментов регистрации относительно середины единичных интервалов регистрируемых посылок на ту же величину tc. При этом ухудшаются условия регистрации посылок — уменьшается на величину смещения стробимпульсов исправляющая способность приёмника.

## Slide 16: Индивидуальное старт-стопное искажение
Помимо смещения относительно идеального положения старт-стопного перехода возможны смещения ЗМ регистрируемых посылок. Отсюда следует необходимость введения такого понятия искажений, которое бы позволило учесть влияние на качество приема, как искажений старт-стопного перехода, так и регистрируемых посылок. Величину искажений определяют путем сравнения принятой старт-стопной последовательности с эталонной. При этом стоп-стартный переход эталонной последовательности во времени совместим со стоп-стартным переходом принятой последовательности. Смещение местоположения принятой последовательности относительно соответствующего ЗМ эталонной последовательности в долях (или процентах) от длительности единичного интервала называют индивидуальным стартстопным искажением.
Под идеальным понимают такое положение ЗМ, при котором последовательность принята без искажений.
При вычислении индивидуальных старт-стопных искажений естественным образом учитываются смещения как старт-стопного перехода, так и ЗМ, для которого вычисляются индивидуальные искажения и, следовательно, учитывается влияние на качество приема посылок искажения старт-стопного перехода. Максимальное индивидуальное старт-стопное искажение, полученное на заданном интервале измерений, называется старт-стопным искажением.

## Slide 17: Корреляционный способ
1. В ПРМ имеется копия передаваемого сигнала;
2. Обеспечивается синхронизация копии с момента появления сигнала S1 или S0;
3. Отсчет выходного значения корреляционного интеграла должен производиться в тот момент, когда его значение будет максимальным.
Если в какой-то из ветвей корреляционный интеграл скажется больше, чем в другой, то значит, в смеси находился сигнал, похожий на опорный, т.е. совпадающий с ним не только по времени, но и по форме.
Это оптимальная фильтрация: не преследуется цель максимально точного воспроизведения сигнала, а лишь минимизируются ошибки в оценке знака символа на данном временном интервале, максимально снижается слияние помехи.

## Slide 18: Согласованная фильтрация
Основным элементом приемника является согласованный фильтр, имеющий импульсную характеристику h(x), зеркально отображающую входной сигнал.
Выходной эффект такого фильтра описывается интегралом свертки или интегралом Дюамеля:
где - время задержки сигнала в фильтре;
х - произвольная переменная.
При t =
Максимальное значение выходного сигнала СФ равно Е.
Отношение сигнал / шум на выходе СФ, так же как и на выходе коррелятора, равно
где N0 - спектральная плотность помехи.
СФ технически проще, чем коррелятор, он инвариантен по времени прихода сигнала, отпадает необходимость синхронизации приемника.

## Slide 19: 2-й вопрос: Перспективы развития СДС
Главные направления развития СДС
Основные задачи развития СДС
Сокращение телеграфной сети
Перевод телеграфа на СПД
Расширение номенклатуры услуг
Услуги службы «Бюрофакс»
Дополнительные услуги службы «Комфакс»
Услуги службы электронной почты
Служба голосовой почты
Служба передачи данных
Единая система документальной электросвязи

## Slide 20: Главные направления развития СДС
- поддержание функционирования существующих телеграфных сетей и служб на уровне, необходи- мом для удовлетворения спроса на телеграфные услуги;
- создание и развитие новых общероссийских служб документальной электросвязи, обеспечи- вающих существенное расширение номенклатуры и объемов предоставляемых услуг и распространение этих услуг по всей территории страны, аналогично существующим телеграфным службам;
- интеграция услуг документальной электросвязи.

## Slide 21: Основной организационный принцип
Основным организационным принципом является сохранение единства предприятий электросвязи, в том числе сохранение и развитие принципов совместной и скоор- динированной деятельности в области до- кументальной электросвязи, обеспечение функционального и технологического единства каждой из служб, как традицион- ных телеграфных, так и новых.

## Slide 22: Основные задачи развития СДС
- оптимизация структуры сети транзитных цент- ров коммутации сообщений;
- объединение сетей абонентского телегра- фирования АТ-50 и Телекс развить службу Телекс, наиболее рентабельную из основных телеграф- ных служб;
- использование сетей передачи данных в качестве транспортной среды в телеграфных сетях;
- частичная модернизация и замена комму- тационного оборудования телеграфных сетей.

## Slide 23: Сокращение телеграфной сети
В результате существенного уменьшения телеграфного обмена значительная часть производительности транзитных центров коммутации сообщений телеграфной сети общего пользования становится неиспользуемой, что влечет возрастание удельных затрат на транзит каждой телеграммы. Для сокращения этих затрат необходимо по мере снижения телеграфного трафика пересматривать структуру сети центров коммутации сообщений в целях ее оптимизации путем уменьшения количества центров и сокращения общего числа каналов между ними. При этом очередность исключения транзитных центров из сети должна определяться с учетом степени износа оборудования существующих транзитных центров и возможности сохранения обходных направлений, в том числе за счет использования на магистральных направлениях сетей передачи данных.

## Slide 24: Перевод телеграфа на СПД
Обязательным условием использования сетей передачи данных в качестве транспортной среды является сохранение телеграфных служб, в том числе сохранение условий предоставления телеграфных услуг и требований со стороны служб к телеграфному терминальному оборудованию.
Для перевода телеграфной нагрузки на сети передачи данных необходимо модернизировать существующие ЦКС (не запланированные для исключения из сети), дооборудовать их соответствующими устройствами сопряжения по стыку X.25 (шлюзами, телеграфными сборщиками-разборщиками пакетов).
Часть коммутационного оборудования существующих телеграфных сетей еще не исчерпала своего срока службы и может выполнять свои функции в течение ряда лет. В связи с этим замена оборудования на более современное, обеспечивающее аналогичные функции, но не расширяющее потребительские возможности служб, не будет носить глобальный характер и целесообразна только в обоснованных случаях. Решения по замене оборудования должны быть в каждом конкретном случае увязаны с планами оптимизации структуры телеграфных сетей. В качестве оборудования для замены может использоваться ряд новых коммутационных средств, сертифицированных для применения на телеграфных сетях России.

## Slide 25: Расширение номенклатуры услуг
В технологическом плане расширение номенклатуры предостав- ляемых услуг должно осуществляться, в первую очередь, за счет современных и пользующихся все возрастающим спросом услуг телематических служб: факсимильная связь, электронная почта, доступ к информационным ресурсам, а также услуг такой телема- тической службы как передача голосовых сообщений (голосовая почта).
По принципам предоставления услуг организация новых служб дол- жна осуществляться по двум, традиционным для телеграфной подъотрасли, направлениям: клиентские службы, аналогично те- леграфной службе "Телеграмма", и абонентские службы, анало -гично телеграфным службам абонентского телеграфирования. Но -вые клиентские службы должны обеспечивать преемственность по отношению к службе "Телеграмма" в части обеспечения переда -чи сообщений различных категорий срочности и приоритетов, в том числе внекатегорийных и правительственных сообщений.

## Slide 26: Услуги службы «Бюрофакс»
- подача документа для отправки через операционное окно передающего отделения связи;
- подача документа с факсимильной установки отправителя;
- доставка факсимильного сообщения адресату (получателю) доставщиком;
- доставка факсимильного сообщения средствами электросвязи на факсимильную установку получателя;
- доставка факсимильного сообщения средствами почты;
- выдача факсимильного сообщения получателю без предварительного уведомления (до востребования);
- выдача факсимильного сообщения получателю по предварительному уведомлению, переданному средствами почты или электросвязи (по телефону, на абонентскую установку АТ/Телекс);
- различные категории срочности передачи и доставки сообщений.

## Slide 27: Дополнительные услуги службы «Комфакс»
- передача сообщений в заранее назначенное время;
- многоадресная и циркулярная передача;
- автоматический сброс сообщений на терминал получателя;
- получение сообщений в заранее определенный интервал времени;
- организация абонентских факсимильных почтовых ящиков;
- уведомление о приеме для обработки и о доставке сообщения адресату;
- повторная передача.

## Slide 28: Услуги службы электронной почты
Служба электронной почты осуществляет передачу сообщений с промежуточным хранением и обеспечивает широкий набор услуг, в том числе:
- подготовку, редактирование и обработку документов;
- возможность автоматизации делопроизводства, связанного с отправляемой и получаемой корреспонденцией;
- передачу и прием как тестовых, так и графических документов;
- многоадресную и циркулярную передачу;
- организацию абонентских электронных почтовых ящиков;
- уведомление о приеме для обработки и о доставке сообщения адресату.

## Slide 29: Служба голосовой почты
Эта служба обеспечивает для обычных абонентов телефонной сети возможность обмена голосовыми сообщениями без необходимости одновременного участия в сеансе связи отправителя и получателя сообщения. Передача голосовых сообщений осуществляется в режиме с промежуточным хранением сообщений в цифровом виде в электронных ящиках и по своей технологии близка к абонентским службам электронной почты и Комфакс.
Доступ к службе обеспечивается с обычных телефонных аппаратов. Обеспечивается возможность передачи голосовых сообщений непосредственно на аппарат получателя либо хранение сообщений в индивидуальных абонентских голосовых электронных ящиках с передачей получателю только по его запросу.

## Slide 30: Служба передачи данных
Эта служба обеспечит возможность организации транспортной среды между вычислительными средствами и информационными системами различных потребителей. Кроме использова- ния службы непосредственно для предостав- ления услуг потребителям важнейшим её наз- начением станет использование в качестве еди -ной транспортной среды как для новых служб, создаваемых предприятиями подъотрасли, так и для существующих телеграфных служб.

## Slide 31: Единая система документальной электросвязи
Создание и развитие новых служб документальной электросвязи и интеграция услуг являются основой создания на базе предприятий электросвязи, являющихся операторами телеграфной связи, единой системы документальной электросвязи общего пользования.
Единая система документальной электросвязи (ЕСДЭС) должна обеспечивать на всей территории России предоставление широкого комплекса услуг документальной электросвязи для любых категорий потребителей, юридических и физических лиц, которые в них нуждаются, и в определенной степени будет нивелировать ограничения, связанные с разнотипностью используемого терминального оборудования. ЕСДЭС должна быть организована как совокупность существующих телеграфных и вновь создаваемых телематических служб, объединенных на основе интеграции услуг.