## Slide 2
Лекция 7
Оптика
Ростов-на-Дону
2012

## Slide 3
Содержание лекции №7
Явление полного внутреннего отражения света. Рефрактометрия
Волоконная оптика
Оптическая система глаза
Микроскопия
Разрешающая способность микроскопа
Поляризация света
Способы получения поляризованного света
Поляризационная микроскопия
Оптическая активность. Поляриметрия
Поглощение света
Закон Бугера – Ламберта – Бера

## Slide 4
Оптика –наука о зрительном восприятии.
Свет играет значительную роль в возбуждении, поддержании и регулировании биологических процессов.
Без оптических инструментов ни одна наука не смогла бы достичь современного уровня своего развития.

## Slide 5
С помощью света мы получаем жизненно важную информацию об окружающей среде.
Зрительный нерв в 100 раз толще слухового.
Кортиев орган

## Slide 6
Интерференция
Оптика
Геометрическая
Волновая
Взаимодействие света с веществом
Тепловое излучение
Волоконная
Глаз
Микроскоп
Дифракция
Поляризация

## Slide 7
Явление полного внутреннего отражения света
Полное отражение – это явление, при котором луч света, идет из оптически более плотной среды в среду оптически менее плотную, не выходит во вторую среду, а начинает скользить по границе раздела двух сред.
n1
n2
>n2
Показатель преломления n представляет собой отношение скоростей света в граничащих средах.
Sin α0 =
α0
α0 - предельный угол полного отражения

## Slide 8
Рефрактометрия
Рефрактометрия (от лат. Refractus –преломленный и греч. Metreo – измеряю) -
это метод исследования веществ, основанный на определении показателя преломления.
Применяется для идентификации химических соединений, количественного анализа.
Рефрактометрия глаза – исследование оптических свойств глаза человека с целью выявить миопию, гиперметропию и астигматизм.

## Slide 9
Волоконная оптика
Волоконная оптика – это раздел оптики, изучающий передачу света и изображения по световодам.
Происходит передача информации их одной точки пространства в другую.
Волоконная оптика основана на явлении полного внутреннего отражения
1950 г

## Slide 10
Световод = волоконно-оптический кабель – это тонкая нить из оптически прозрачного материала. Он позволяет передавать световую энергию по криволинейным траекториям.
Имеет два концентрических слоя – ядро и оптическая оболочка.
Ядро
n об < nядра
n=1,47
n=1,46
Свет, попадая внутрь волокна многократно отражается и распространяется вдоль волокна. Полное отражение.
На 30 см – 4000 отражений
Характеристика: информационная полоса пропускания. например:
λ лазера CO2 2-11 мкм
На 1%
Оптическая

## Slide 11
Использование в медицине
Для решения двух задач:
1. Для передачи света
Для дистанционного освещения холодным светом внутренних полостей. Используются световоды с нерегулярной укладкой стекловолокон.
2. Передача изображения органа или пораженного участка на внешнюю телекамеру.
Используются световоды с регулярной укладкой стекловолокон.

## Slide 12
Эндоскоп с волоконной оптикой
Эндоскоп – прибор для осмотра внутренних полостей (Желудок, мочевой пузырь)
Используют световод с
укладкой волокон
регулярной

## Slide 13
ось
Оптическая система глаза
Оптическая система глаза представляет собой неточно центрированную систему линз, которая отбрасывает перевернутое сильно уменьшенное изображение окружающего мира на сетчатку.
ось

## Slide 14
Оптическая система глаза состоит из:
1. Роговица D= 42 – 43 дптр; n= 1,38
2. Жидкость передней камеры глаза D=2-4 дптр; n= 1,336
3. Хрусталик D=19 – 33 дптр; n= 1,41
4. Стекловидное тело и задняя камера глаза
D= - (5-6) дптр; n= 1,336
Dглаза=60 дптр
ВОПРОС:
Какая часть преломляет сильнее?

## Slide 15
Главная оптическая ось глаза – это прямая, проходящая через геометрические центры роговицы, хрусталика и зрачка-диафрагмы.
Зрительная ось глаза – это прямая, проходящая через центр хрусталика и желтого пятна сетчатки.
ось
50
В направлении зрительной оси глаз имеет наилучшую разрешающую способность.

## Slide 16
Аккомодация – это приспособление глаза к отчетливому видению предметов, находящихся на разных расстояниях от него.
Если предмет приближается к глазу => D↑ , то увеличивается кривизна хрусталика. Но до 25 см аккомодация совершается без напряжения.
Если потом приближать предмет, хрусталик утолщается. Расстояние 8,4 см – это ближняя точка глаза.
Когда предмет в ∞, то его изображение на сетчатке, хрусталик аккомодирован на ∞, его оптическая сила D → min.
S=25 см =a0 – расстояние наилучшего зрения.
Аккомодация. Расстояние наилучшего зрения. Ближняя точка глаза

## Slide 17
Фокусировка на даль (звезду)
Фокусировка на очень близко расположенные предметы

## Slide 18
Угол зрения
Угол зрения β - это угол, образованный лучами, соединяющими оптический центр глаза с крайними точками рассматриваемого предмета.
!

## Slide 19
Это величина, обратная наименьшему углу зрения, под которым глаз видит раздельно две крайние точки предмета.
≈ 1’
Это соответствует расстоянию между точками
70 мкм, если они находятся на расстоянии наилучшего зрения.
ВОПРОС:
С чем можно сравнить?
β
Острота зрения = Разрешающая способность

## Slide 20
Размер изображения на сетчатке (b) в этом случае b = 5 мкм
Это среднее расстояние между двумя засвеченными колбочками, но между ними должна быть одна незасвеченная.
Электронная фотография фоторецепторов
1 – палочки бел.
2- колбочки желт
Зрит. нерв –красн.
Сантьяго Рамон – и- Кахаль 1852 – 1934
Испанский гистолог.
Настоящий гений.
«Сетчатка – это часть мозга, помещенная в глаза»
1906

## Slide 21
Недостатки оптической системы глаза и способы их компенсации
Здоровый глаз (эмметропический) –
изображение фокусируется на сетчатке.

## Slide 22
Дальнозоркость (гиперметропия)
- изображение фокусируется за сетчаткой
Коррекция с помощью собирающей линзы
Гипер + мера (греч)

## Slide 23
Близорукость ( миопия) - изображение фокусируется перед сетчаткой
Коррекция с помощью рассеивающей линзы

## Slide 24
Коррекция с помощью цилиндрической линзы
Астигматизм, обусловленный несферической формой роговицы или хрусталика.
Неспособность глаза одинаково резко видеть взаимно перпендикулярные линии.
stigme –точка (греч.) и частица-отрицание а
Напрочь отсутствуют точки.

## Slide 25
Микроскопия
Дельфт, Нидерланды
Микроскопия – это методы наблюдения в микроскоп объектов, неразличимых глазом человека.
Левенгук
1632-1723
Торговец мануфактурой

## Slide 26
История микроскопа
Первый микроскоп был создан в 1595 году Захариусом Йансеном. Захариусу тогда было всего 14 лет(!). Он
смонтировал две выпуклые линзы внутри одной трубки, заложив основы для создания сложных микроскопов. Фокусировка достигалось за счет выдвижного тубуса. Увеличение микроскопа составляло от 3 до 10 крат. И это был настоящий прорыв в области микроскопии! Каждый свой следующий микроскоп он значительно совершенствовал
Старинные рисунки, выполненные
с помощью микроскопа: пчёлы, 1630
Термин «микроскоп» был предложен в 1625 г. И.Фабером членом Римской «Академии зорких»

## Slide 27
Устройство микроскопа
Микроскоп – (греч. mikros - малый и skopeo - смотрю), оптический прибор для получения сильно увеличенных изображений мелких объектов и их деталей, не видимых невооруженным глазом.
Микроскоп – это центрированная оптическая система.
Современный оптический бинокуляр Nikon Stereo microscope

## Slide 28
ГУК Роберт
1635 – 1703
Английский естествоиспытатель
Разносторонний ученый и изобретатель.
F=kx . Закон Гука
Установил постоянные точки термометра
Предвосхитил закон всемирного тяготения
Усовершенствовал микроскоп, телескоп
ВВЕЛ ТЕРМИН «КЛЕТКА»
Впервые показал клеточное строение пробки
Интерференция в тонких пленках
Архитектор нескольких зданий Лондона
Кольца Сатурна, зарисованные Гуком
Усовершенствованный микроскоп Гука
Срез пробковой ткани Рис. Гука из книги «Микрография» 1660 г

## Slide 29
1. Окуляр 2. Тубус 3. Держатель 4. Винт грубой фокусировки (макровинт) 5. Винт точной фокусировки (микровинт) 6. Револьверная головка 7. Объектив 8. Предметный столик
Внешний вид микроскопа

## Slide 30
1-осветитель
2- зеркало
- конденсор формирует пучок
- объектив
- окуляр
-Предметный столик
Полевая диафрагма
Апертурная диафрагма служит для ограничения светового пучка и уменьшения рассеяния.
2
8
3
4
5
6
7
Увеличенное действительное изображение
Увеличенное мнимое изображение на расстоянии наилучшего зрения 25 см, наблюдаемое в окуляре.
Устройство микроскопа

## Slide 31
Характеристики микроскопа
Увеличение
Разрешающая способность
Контраст
Метод темного поля
Метод фазового контраста
Микроскопы:
Интерференционный
Поляризационный
Люминесцентный

## Slide 32
Формула для увеличения
Гоб
Гок
- фокусное расстояние
объектива
- фокусное расстояние
окуляра
- расстояние
наилучшего зрения 25 см
- оптическая длина
тубуса (расстояние
между передним
фокусом Ок и задним
фокусом Об)
= 1 мм
Характеристика не важная
Гок
до 15
Гоб
до 100
Г до 1500
Г = Гоб•Гок

## Slide 33
Разрешающая способность микроскопа
Важная характеристика
Разрешающая способность – это способность микроскопа давать раздельное изображение мелких деталей рассматриваемого предмета.
- величина, обратная пределу разрешения
Предел разрешения -это наименьшее расстояние, на котором два соседних элемента структуры еще могут быть видимы раздельно.

## Slide 34
Значение апертурного угла
Апертурный угол = угловая апертура объектива – это угол U между крайними лучами конического светового пучка, выходящего из точки предмета и попадающего в объектив.
Апертурный угол – это угол светового конуса, стягиваемого линзой объектива.
или
теор
= 1800
практ
= 1400
Поэтому
= 700
Это апертурный угол
Числовая апертура объектива

## Slide 35
Предел разрешения микроскопа
Чем ↓ Z, тем R ↑
Z ≈0,5 λзел
λзелен =555 нм
Zопт ≈275нм
Разрешающая способность микроскопа, т.е. возможность различать мелкие детали ограничена дифракцией света в структуре изучаемого объекта.
Разрешены
Не разрешены
Критерий Рэлея

## Slide 36
Вследствие дифракции изображение малой светящейся точки, даваемое объективом, имеет вид не точки, а круглого светлого диска, окруженного темными и светлыми кольцами.
Эрнст Аббе, 1887г. Директор Цейсовской фирмы
Фирма Цейса. Йена, 1910
1978 г.
Аббе использовал в качестве объекта модель: дифракционную решетку, поскольку препарат, например, эритроциты, трудно описать математически.

## Slide 37
Аббе установил, что изображение получается, если в объектив попадают максимум нулевого порядка и один из максимумов I порядка
Если спектры(2) не попадают в объектив, то линии нельзя видеть в отдельности. Они перекрываются. Объект кажется равномерно освещенным, лишенным всякой структуры, однородным.
Дифракционная решётка 1
Дифракционная решётка 2 (более мелкая)
объектив
max 0го порядка
1
max 1го порядка
1
2
2
предмет
Z = 275 нм

## Slide 38
Полезное увеличение
Полезное увеличение – это увеличение, при котором глаз ! различает все элементы структуры объекта, разрешаемые микроскопом.
предел разрешения глаза
предел разрешения микроскопа.
Если размеры предмета равны пределу разрешения микроскопа , а размеры его изображения – пределу разрешения глаза, и если это изображение расположено на расстоянии наилучшего зрения от глаза, то увеличение называют полезным, .
500 А ≤ Г ≤ 1000 А

## Slide 39
Иммерсионные системы
Иммерсия - лат.
погружение
Иммерсионная система – это оптическая система, в которой пространство между предметом и объективом заполнено иммерсионной жидкостью.
nим ≈ n cтекла
Кедровое масло (n =1,515)
Глицерин (n =1,434)
Вазелиновое масло (n =1,503)
Рассеяние света
Контрастность изображения
Можно исследовать объекты, находящиеся на разной глубине
Апертура объектива А=1,3 против 0,9 у сухого.

## Slide 40
Поляризация света
Это способность электромагнитных волн ограничивать волновое движение лишь одной плоскостью.
Кто чувствует поляризованный свет?
ВОПРОС:

## Slide 41
Свет естественный и поляризованный
Свет естественный – это э/м волна, в которой векторы напряженности электрического поля лежат в различных плоскостях.
Свет поляризованный – это э/м волна, в которой электрический вектор лежит а определенной фиксированной плоскости.
или
Плоскость поляризации – это плоскость, в которой колеблется электрический вектор.

## Slide 42
Поляризатор – это устройство, позволяющее получить поляризованный свет из естественного, причем он пропускает колебания параллельные главной плоскости.
Изготавливается из
герапатита,
исландского шпата,
турмалина.

## Slide 43
Анализатор – это поляризатор, используемый для анализа.
П
А
ВОПРОС:
Что надо делать с анализатором?

## Slide 44
Закон Малюса
Iеств.
П
А
I0
I
I – интенсивность света, вышедшего из анализатора
I0 – интенсивность света падающего на анализатор
φ – угол между плоскостями анализатора и поляризатора

## Slide 45
Способы получения поляризованного света
При попадании естественного света на:
Границу раздела двух изотропных диэлектриков.
Анизотропный кристалл
Вещество, обладающее дихроизмом
При рассеянии света
Стопа Столетова
1
2
3
4
иолит
Исландский шпат

## Slide 46
1. Поляризация света при отражении и преломлении при попадании на границу двух изотропных диэлектриков.
iБр – угол полной поляризации
Сэр Дэвид Брюстер
1781-1868
В 35 лет в 1816 году изобрел
Добавил алмаз в свою сияющую корону.
калейдоскоп
Бр

## Slide 47
2. Поляризация при двойном лучепреломлении
Происходит при попадании света на анизотропный кристалл.
ПРИМЕР: кварц, исландский шпат.
При этом луч света, преломляясь в анизотропном кристалле, раздваивается. Образуются два луча:
обыкновенный и
необыкновенный, поляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Обыкновенный
o -ordinery
Необыкновенный
e -extraordinery
Происходит раздвоение потому, что показатель преломления этого вещества зависит от направления
Свет падает

## Slide 48
Воздух
Исландский шпат
Плоскость поляризации обыкновенного луча перпендикулярна главной плоскости кристалла
Плоскость поляризации необыкновенного луча параллельна главной плоскости кристалла
Оптическая ось кристалла – это направление, относительно которого атомы и молекулы кристалла располагаются симметрично.
не наблюдается двойного лучепреломления.
2. vоб =vнеоб
Главная плоскость кристалла – это плоскость, в которой лежит оптическая ось кристалла и падающий луч.
Обыкновенный луч
Необыкновенный луч

## Slide 49
Призма Николя
кб=1,55
n
1828 г.
0=1,66
n
n
e =1,48 – 1,66

## Slide 50
3. Дихроизм
-это свойство некоторых кристаллов наряду с двойным лучепреломлением один из лучей поглощать значительно сильнее, чем другой. Поглощается, как правило, обыкновенный и выходит необыкновенный.
турмалин
Поляроид из герапатита
Но выходит луч окрашенный.

## Slide 51
Поляризационная микроскопия
Поляризационный микроскоп аналогичен биологическому, но имеет поляризатор перед конденсором и анализатор между объективом и окуляром.
Исследуют мышечные, костные и нервные ткани, так как они обладают анизотропией.
Поперечнополосатая мышца лягушки в поляризованном свете

## Slide 52
Оптическая активность
Оптически активное вещество (ОАВ)- это вещество, способное вращать плоскость поляризации, проходящего через него оптического излучения.
Молекулы ОАВ асимметричны и не обладают зеркальной симметрией. При их отражении в зеркале получается иная форма.

## Slide 53
Для твердых ОАВ (кварц)
Для растворов ОАВ
α0
-постоянная вращения, град/мм
С- концентрация оптически активного вещества
l – толщина слоя раствора
[α0] – удельное вращение
α0
(глюкоза) =52,80
α0
( сахароза) =66,50
Закон Био (закон дисперсии оптической активности)
α0
~

## Slide 54
Поляриметрия
-метод определения концентрации оптически активных веществ.
Основан на зависимости:
Оптическая схема поляриметра (сахариметра)
И – источник света
Ф – фазовая пластинка
Л – линза
П – поляризатор
К – Кювета
А – Анализатор
Об – объектив
Ок - окуляр
α0
(глюкоза) =52,80
l=1,9 дм

## Slide 55
Поглощение света
- это явление уменьшения интенсивности света при прохождении через вещество, происходящее вследствие преобразования энергии световой волны во внутреннюю энергию вещества.
I0
I

## Slide 56
Закон Бугера – Ламберта - Бера
Где С – молярная концентрация
χ- молярный показатель поглощения среды
I0
I
l - толщина раствора
I0
-интенсивность падающего света
I
-интенсивность света, прошедшего через раствор
Интенсивность света, прошедшего через вещество, пропорциональна интенсивности падающего светового потока и не зависит от его первоначального значения.
При прохождении света через слой вещества интенсивность уменьшается по логарифмическому закону в зависимости от пройденного пути вследствие взаимодействия э/м поля с атомами и молекулами вещества.
C

## Slide 57
I0
I
Коэффициент пропускания
Оптическая плотность
0 < D < ∞ (3)
Закон Бугера – Ламберта - Бера

## Slide 58
Теперь по порядку
Закон Бугера
1698-1758
I0
I
В каждом последующем слое одинаковой толщины ослабляется одна и та же часть падающего светового потока, независимо от первоначального значения.
к λ - монохроматический натуральный показатель поглощения среды.
l
Устанавливает связь между поглощенной энергией и поглощающей средой.
I0 – интенсивность падающего света
Физический смысл кλ -
Это величина, обратная толщине слоя, пройдя который интенсивность падающего света уменьшается в «е» раз.
к

## Slide 59
ВОПРОС:
кλ = 0,01 см-1
ОТВЕТ:
l =100см
Слой половинного ослабления
I
l
0
I0
Экспонента
I
I0
2
ОТВЕТ:
2
к1
1
2
l
к
График закона Бугера
ВОПРОС:
к
к

## Slide 60
+
Закон Бугера
Закон Бера
Закон Бугера-Ламберта- Бера
Закон Бугера-Ламберта- Бера
В лабораторной практике
Молярный показатель поглощения
- натуральный показатель поглощения среды.
Натуральный молярный показатель поглощения
χ '
Молярный показатель поглощения
Обзор
C

## Slide 61
Спектры поглощения молекул некоторых биологически важных соединений
Спектр поглощения – это совокупность длин волн, поглощаемых каким-либо веществом.
Спектр поглощения – это графики зависимости оптической плотности от длины волны
D
λ
ДНК, РНК
λmax
Спектр поглощения ДНК
258 нм
УФ
D
λ
λmax
Длина волны, на которую приходится максимум поглощения

## Slide 62
Концентрационная колориметрия
Это физический метод определения концентрации вещества в окрашенном растворе по его спектру поглощения.
Колориметр – прибор для сравнения интенсивности окраски исследуемого раствора с растворителем. Используют для измерения концентрации вещества в окрашенном растворе.
Принцип действия основан на законе Бугера-Ламберта-Бера
Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М