## Slide 1: Расчет и конструирование механизмов приборов. Механические передачи
Механической передачей называют устройство для передачи механического движения от источника (электродвигатель) к исполнительным органам изделия. Может осуществляться с изменением значения и направления скорости движения, с преобразованием вида движения.
Различают передачи:

## Slide 2: Планетарная передача
Схема четырехзвенной простейшей передачи, состоящей из центрального вращающегося колеса 1 с неподвижной геометрической осью; сателлитов 2, оси которых перемещаются в пространстве; неподвижного колеса 3 с внутренними зубьями; вращающегося водила Н, на котором установлены сателлиты.

## Slide 3: Основные характеристики механических передач, передающих вращательное движение
1 - электродвигатель;
2 – ременная передача;
3 – редуктор;
4 – муфта;
5 – вал;
Di – диаметры шкивов;
Zi – число зубьев зубчатых колес;
Nдв – мощность двигателя, Вт;
nдв – частота вращения двигателя об/мин;
Tдв – крутящий момент на валу двигателя, Нм;
Зубчатые колеса с числом зубьев Z1 и Z3 называют ведущими, а Z2 и Z4 – ведомыми; Первые принято называть шестернями, вторые колесами. Шкив диаметром D1 – ведущий, с D2 – ведомый.

## Slide 4: Основные характеристики механических передач, передающих вращательное движение
Передаточное отношение передачи U может быть найдено, в зависимости от вида передачи из соотношения:
U = Zi+1/Zi = n1/n2 = Di ղ /Di+1.
Одноступенчатые передачи имеют следующие значения ղ :
фрикционные – 0,85…0,9; ременные – 0,90…0,95; зубчатые –
0,95…0,99; червячные – 0,7…0,9; цепные – 0,92…0,95;
2. Крутящий момент может быть найдет из соотношения:
Ti = 9555 Ni / ni, Hм

## Slide 5: Зубчатые передачи

## Slide 6: Зубчатые передачи. Классификация
по взаимному расположению осей валов разделяют на передачи: - цилиндрическими колесами с параллельными осями валов ( а, б, д - ж); - передачи коническими колесами с пересекающимися осями валов (г, з, л); По числу ступеней (по числу пар колес) зубчатые передачи делятся на: - одноступенчатые ( а, б, г) - многоступенчатые ( е, з). При этом они могут иметь передаточное отношение постоянное (редукторы) и меняющееся ступенями (коробки скоростей). По виду зацепления зубьев различают передачи: - с внешним ( а) - внутренним (б) - реечным (в).
По расположению зубьев относительно образующей обода колеса различают: - передачи прямозубые (I) - косозубые (II) - шевронные (III) - с криволинейными или круговыми зубьями (IV). По форме профиля зубьев различают передачи с эвольвентным зацеплением - стандартным, имеющим наибольшее применение, и передачи с неэвольвентным зацеплением - циклоидальным, часовым, цевочным и зацеплением Новикова. По конструктивному выполнению корпуса передачи делятся на открытые и закрытые. По окружной скорости передачи делятся:
- на тихоходные (v<3 м/с). - среднескоростные (v =3-5 м/с) - быстроходные (v > 15 м/с).
По величине передаваемого крутящего момента передачи делятся на силовые, приборные и отсчетные.
Зубчатые передачи используются как для понижения (редукции), так и для повышения угловой скорости двигателя до требуемой угловой скорости рабочего звена. Первые называются редукторами, а вторые - мультипликаторами.

## Slide 7: Зубчатые передачи. Параметры исходного контура в соответствии с ГОСТ 13755-81.

## Slide 8: Показатели точности зубчатых передач
Показатели точности (допуски) зубчатых передач определяются:
для цилиндрических зубчатых колес модулем зацепления 0,1 ≤ m < 1 мм устанавливаются ГОСТ 9178-72 и с модулями m≥ 1 мм - ГОСТ 1643-72;
для конических зубчатых колес модулем зацепления 0,1 ≤ m < 1 мм устанавливаются ГОСТ 9368-81 и с модулями m≥ 1 мм - ГОСТ 1758-81;
Все зубчатые передачи и механически обработанные колеса по точности изготовления разделяются на 12 степеней точности. Широкое распространение получили передачи 5, 6, 7 и 8-й степени точности. Для каждой степени точности зубчатых колес и передач установлены нормы:
- кинематической точности;
плавности работы;
контакта зубьев колес и передач;

## Slide 9: Нормы кинематической точности зубчатых передач
Нормы кинематической точности определяются требованиями к параметрам колеса, обеспечивающими минимальное отклонение передаточного отношения передачи. Одним из показателей кинематической точности зубчатого колеса является наибольшая кинематическая погрешность зубчатого колеса Fir -наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности зубчатого колеса в пределах его полного оборота.

## Slide 10: Нормы плавности работы зубчатых передач
Нормы плавности работы относятся к параметрам колес, которые также влияют на кинематическую точность, но проявляются многократно за оборот колеса. Показателем плавности работы колеса является местная кинематическая погрешность fir

## Slide 11: Нормы контакта зубьев зубчатых передач
Нормы контакта зубьев определяют поверхность касания зубьев сопрягаемых колес в процессе работы по длине и высоте зуба в процентах, hp - высота активной боковой поверхности зуба.

## Slide 12: Нормы контакта зубьев зубчатых передач
Для мелкомодульных передач (m < 1 мм) с нерегулируемым межосевым расстоянием установлено пять видов сопряжений, определяющих величину гарантированного (наименьшего) бокового зазора: H, G, F, Е и D. На рис. показаны гарантированные боковые зазоры Jn и расположение полей допусков боковых зазоров Tjn. Каждому виду сопряжений H, G, F соответствует один вид допуска на боковой зазор, обозначаемый соответственно h, g, f. Для видов сопряжений Е, D устанавливается один вид допуска на боковой зазор е.
Точность изготовления зубчатых колес и передач задается на чертеже степенью точности, а требования к боковому зазору - видом сопряжения по нормам бокового зазора. Пример условного обозначения точности передачи с нерегулируемым расположением осей со степенью точности 7 по всем трем нормам с видом сопряжения колес G и неизменным соответствием между видами сопряжения и допуска на боковой зазор: 7-G ГОСТ 9178—72.

## Slide 13: Рекомендации по выбору степени точности и вида сопряжения зубчатых механизмов

## Slide 14: Зубчатые передачи. Материалы
Выбор материала производится с учетом обеспечения необходимой износостойкости поверхностных слоев зубьев (против выкрашивания, абразивного износа и заедания) и прочности их на изгиб (излом). Наиболее часто колеса изготавливаются из качественных конструкционных сталей марок 35, 40, 45, 50 и 50Г и легированных сталей 40Х, 45ХН. При средних нагрузках для уменьшения влияния термообработки на прочность колес зубья нарезаются после улучшения или нормализации заготовок (твердость НВ ≥ 320-350). При больших нагрузках для повышения нагрузочной способности зубчатых колес их зубья подвергают объемной или поверхностной закалке (твердость НВ > 350) и последующей чистовой обработке - шлифованию или притирке. Для повышения стойкости зубьев против заедания рекомендуется применять разные материалы для колеса и шестерни. Так как последняя делает больше оборотов, то ее зубья должны быть тверже.

## Slide 15: Конструкции цилиндрических зубчатых колес
Размеры колес рекомендуется брать в соответствии с указаниями ГОСТ 13733-68 и справочной литературы.

## Slide 16: Размеры зубчатой цилиндрической передачи
Ориентировочные размеры колеса:

## Slide 17: Расчет цилиндрических зубчатых передач
Расчет цилиндрических зубчатых передач с эвольвентным внешним зацеплением регламентируется ГОСТ 16532-70.

## Slide 18: Расчет цилиндрических зубчатых передач
Исходя из прочности зубьев при изгибе можно вычислить модуль. Полученное значение необходимо округлить в большую сторону и принять значение m по ГОСТ 9563-60:
где М2 – крутящий момент на колесе; Ка – вспомогательный коэффициент, зависящий от вида передачи. Ка = 2 для прямозубой передачи, Ка = 1,5 – для косозубой передачи; Кк - коэффициент концентрации нагрузки; Кд - коэффициент динамичности нагрузки; y – коэффициент формы зуба; ψm – коэффициент, определяющий отношение ширины зубчатого венца к модулю. Для приборных механизмов принимают ψ =b/m = 5-12 для прямозубых колес и ψ = b/m = 5-25 для косозубых. [σ]и – допустимое напряжение на изгиб;
Коэффициент концентрации нагрузки определяется отношением наибольшей удельной нагрузки к ее средней величине Кк = qmax/q и имеет значения в пределах Кк = 1-1,3. Принимают Кк = 1 при расположении колес посередине между подшипниками, при коротких и жестких валах и при колесах, изготовленных из пластмасс, бронзы или стали, если твердость поверхности зубьев НВ<350, так как упругая податливость и быстрая приработка зубьев уменьшают неравномерность распределения нагрузки по длине зуба. Кк тем больше, чем меньше жесткость валов, тверже материал зубьев (НВ> 350), ниже степень точности колес и передачи и несимметричнее расположение колес относительно подшипников.

## Slide 19: Расчет цилиндрических зубчатых передач
Коэффициент динамичности нагрузки определяется отношением полной нагрузки к нормальной силе Кд = (N +Nд)/N. Величина динамической нагрузки Nд тем больше, чем ниже степень точности колес, выше окружная скорость зубьев и больше массы звеньев, связанных с валами передачи. Ориентировочные значения Кд: для прямозубых стальных колес 6-й степени точности при v = 4-12 м/с Кд = 1,2-1,3; для колес 7-й степени точности при v = 1-3 м/с Кд = 1,25, при v = 3-12 м/с Кд = 1,3-1,5; для колес 8-й степени точности при v < 1 м/с Кд = 1,2-1,4. Для косозубых передач значения Кд принимают на 15-20% меньше, чем для прямозубых.
Коэффициент формы зуба определяют в зависимости от числа зубьев колеса. Значения коэффициента для колес нарезанных реечным инструментом при α = 200, ha = 1, с = 0,25 представлены в таблице

## Slide 20: Расчет цилиндрических зубчатых передач
Допустимые напряжения находят по таблице. При постоянном направлении нагрузки на зубья колес [σ]и = [σ]0, а при переменном - [σ]и = [σ]-1

## Slide 21: Расчет цилиндрических зубчатых передач
Задаются углом наклона зубьев. Для прямозубых колес β = 00, для косозубых β = 8-150.
Определяют значение торцевого модуля:
Определяют диаметры делительных окружностей:
Определяют межосевое расстояние:
+ для внешнего зацепления, - для внутреннего.
Высота делительной головки зуба:
Высота делительной ножки зуба:
Высота зуба:
Коэффициент головки зуба ha = 1. Коэффициент ножки зуба с = 0,5 при m до 0,5 мм,
с = 0,35 при m более 0,5 мм, с = 0,25 при m более 1 мм.

## Slide 22: Расчет цилиндрических зубчатых передач
Ширина зуба:
Диаметры окружностей впадин:
Диаметры окружностей вершин:
Задаваясь отношением ψba = b/a = 0,05-0,5 определяют ширину зубчатого венца b.
Далее производят проверочный расчет на контактную прочность. Его целью является проверка превышения расчетных контактных напряжения σк в материале зубьев допускаемой величины [σ]к. Проверочный расчет производят по формуле:
-для прямозубых
-для косозубых
где Еп — приведенный модуль упругости материалов, МПа; Значения Е1, Е2 из справочных данных материала;

## Slide 23: Расчет цилиндрических зубчатых передач
Целью расчета на изгиб зубьев является предотвращение излома зубьев. Расчетные напряжения изгиба в зубьях σи не должны превышать допускаемых [σ]0 или [σ]-1. Наибольшие напряжения изгиба возникают у основания зуба, когда нормальная сила N12 приложена к вершине зуба и создает наибольший изгибающий момент. Перенесем точку приложения N12 на ось симметрии зуба и разложим на составляющие: N12 cosγ - изгибающую зуб и N12 sinγ - сжимающую зуб.
Формула для определения расчетных напряжений изгиба в опасном сечении зуба (МПа) имеет вид:
-для прямозубых
-для косозубых

## Slide 24: Расчет сил, действующих в цилиндрических зубчатых передачах
Если не учитывать силы трения, то действующие на зубья прямозубой передачи силы Fn можно разложить на составляющие: окружную Ft и радиальную Fr силы. В косозубой передаче действует дополнительно осевая сила Fx . Их значения равны:

## Slide 25: Конструкции конических зубчатых колес
I - прямозубые; II – косозубые;
III – круговые;
Комбинированные цельные
с люфтовыбирателем: 1 – пружина; 2 – левая половина колеса; 3 – правая половина колеса; 4 – прижимная шайба.
цельные
Комбинированные сборные

## Slide 26: Размеры зубчатой конической передачи

## Slide 27: Расчет конических зубчатых передач
Расчет конических зубчатых передач с прямым зубом регламентируется ГОСТ 19624- 74

## Slide 28: Расчет конических зубчатых передач
Вычисляют длину образующей делительных конусов L, модуль в среднем сечении зубьев mср конических колес:
Ширину зуба принимают равной:
Для определения величины коэффициента формы зуба определяют число зубьев эквивалентного колеса:
Затем определяют модуль на делительной окружности колеса по формуле:
Полученное значение нужно округлить в ближайшую сторону до стандартного значения по ГОСТ 9563-60.
Углы делительных конусов рассчитывают по формулам:
Диаметры делительных окружностей колес:
Высота делительной головки зуба:
Высота делительной ножки зуба:
Коэффициент головки зуба ha = 1. Коэффициент ножки зуба с = 0,45 при m до 0,5 мм; с = 0,3 при m свыше 0,5 до 1 мм; с = 0,2 при m>1.

## Slide 29: Расчет конических зубчатых передач
Диаметры окружностей выступов:
Диаметры окружностей впадин:
Угол головки зуба:
Угол ножки зуба:
Угол наклона выступов:
Угол конуса впадин:
Диаметры делительных окружностей в среднем сечении зубьев:

## Slide 30: Расчет конических зубчатых передач
Расчет на контактную прочность выполняют по формуле:
Значения [σ]к, Кк, Кд определяются так же, как для цилиндрических колес. Коэффициент ψ = L/b = 4-8 принимают тем больше, чем меньше нагрузка на зубья.
Расчет зубьев производят по формуле:
Действующие на зубья конической передачи силы Fn можно разложить на составляющие: окружную Ft и радиальную Fr и осевую силу Fx. Их значения равны:
Силы в конической прямозубой передаче

## Slide 31: Конструкции червячных колес
Комбинированные цельные
С люфтовыбирателем: 1 - меньшая часть колеса;
2 – ступица;
3 – штырь;
4 - спиральная пружина.
Цельные

## Slide 32: Размеры червячной цилиндрической передачи
1 – червяк; 2 – колесо;

## Slide 33: Червячные цилиндрические передачи. Материалы
Червяки обычно выполняются за одно целое с валом. Материалом для них служат стали. Червяки из стали 40, 45, 40 X и 40ХН - закаливают до твердости. HRC 45-60. Червяки из стали 15, 20, 15Х, 10Х, 20ХФ1 цементируют и закаливают до твердости HRC -56—62. Не закаленные червяки с твердостью поверхности НВ < 270 применяются в ручных или тихоходных маломощных передачах. Червячные колеса чаще делают составными: венец из бронзы, а колесо из стали или чугуна. Венёц насаживается на колесо с горячей или прессовой посадкой и закрепляется стопорными винтами и штифтами. При малой толщине и большом диаметре диска применяется фланцевое крепление. Цельные колеса из чугуна СЧ 15-32 и СЧ 21-40 применяются в
передачах при скорости скольжения v < 2 м/с. Лучшим антифрикционным материалом для зубьев колеса являются бронзы БрОФЮ-1, БрОНФ. Они применяются для ответственных передач при v > 3 м/с. Безоловянистые бронзы БрАЖ9-4 и БрАЖН 10-4-4 хуже сопротивляются заеданию и применяются при v > 6 м/с.

## Slide 34: Расчет червячных цилиндрических передач
Расчет червячных цилиндрических передач регламентируется ГОСТ 19650—74
Первоначально принимают стандартный модуль по ГОСТ 9563-60 и задаются числом заходов червяка z1. Далее определяют число зубьев колеса по формуле:
Для ориентировочного определения модуля с учетом изгибающей нагрузки можно воспользоваться формулой:
где – q коэффициент диаметра червяка, определяется согласно ГОСТ 19672-74.
Кк - коэффициент концентрации нагрузки; Кд - коэффициент динамичности нагрузки. [σ]и – допустимое напряжение на изгиб;
Значение коэффициента формы зуба определяется по эквивалентному числу зубьев колеса:
Угол подъема винтовой линии равен:

## Slide 35: Расчет червячных цилиндрических передач
Бронзовые зубья колеса в процессе эксплуатации прирабатываются к виткам червяка и концентрация нагрузки значительно уменьшается, поэтому в расчетах принимают Кк = 1.
Червячная передача работает плавно и бесшумно, поэтому значения Кд принимают меньше, чем для зубчатой передачи. При v2<3 м/с Кд = 1-1,1; при v2 > 3 м/с Кд = 1,1-1,2.
Определить делительное межосевое расстояние:
Полученная величина должна соответствовать стандартному ряду. 1-й ряд: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500 мм; 2-й ряд: 45; 56; 71; 90; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450 мм.
Полученное значение округляется в большую сторону и принимается по ГОСТ 19672-74. Определяют делительный диаметр червяка и колеса:

## Slide 36: Расчет червячных цилиндрических передач
Высота делительной головки витка червяка (зуба колеса):
Высота делительной ножки витка червяка (зуба колеса):
Диаметр вершин витков червяка (зубьев колеса):
Диаметр впадин червяка (колеса):
Ширина венца червячного колеса (по впадинам зубьев):
Длина нарезанной части червяка:

## Slide 37: Расчет червячных цилиндрических передач
При расчете зубьев колеса на прочность расчетная удельная нагрузка определяется по формуле:
где р – удельная нагрузка
Для стального червяка и бронзовых зубьев колеса можно воспользоваться формулой:
Так как между зубьями колеса и витками червяка происходит скольжение со значительными потерями энергии на трение и нагрев, то для предупреждения износа и заедания допускаемые напряжения определяются на основе экспериментальных данных и опыта эксплуатации передач. При назначении [о]к учитывается скорость скольжения vs (м/с), так как нагрузочная способность передачи ограничивается опасностью заедания, а не числом циклов нагружения.
Формула для проверочного расчета зубьев червячного колеса на изгиб имеет вид:

## Slide 38: Расчет сил, действующих в цилиндрических червячных передачах
Действующие на зубья червячной передачи силы Fn можно разложить на составляющие: окружную Ft и радиальную Fr и осевую силу Fx. Их значения равны:

## Slide 39: Винтовые и реечно-зубчатые передачи. Передача винт-гайка
Винтовая передача позволяет преобразовать вращательное движение винта (гайки) в поступательное перемещение гайки (винта). На практике возможны следующие сочетания: винт вращается – гайка движется поступательно; гайка вращается – винт движется поступательно; винт закреплен неподвижно – гайка вращаясь, движется поступательно; гайка закреплена неподвижно – винт, вращаясь, движется поступательно.

## Slide 40: Винтовые и реечно-зубчатые передачи. Передача винт-гайка
Винты рассчитывается из условия прочности на растяжение (или сжатие) с учетом кручения. Последнее учитывается коэффициентом К = 1,25 для трапецеидальной резьбы и К = 1,35 для метрической резьбы. Коэффициент К равен отношению суммарного напряжения растяжения и кручения к напряжению растяжения. Напряжение в материале винта (МПа):
Витки резьбы рассчитываются из условия ограничения удельного давления между винтом и гайкой (МПа)
где Н =6 – расчетное число витков гайки;
[p] – допустимое удельное давление между витками винта и гайки.
Материалы
Гайки изготавливают из бронзы БрАЖ9-4, БрОФЮ-1 или БрОЦС6-6-3, а винты из стали 40, 45, 50, 40Х или У10А. При этом ориентировочные значения [р] для винтов и гаек 3-го и 4-го классов точности принимают: для стали, и бронзы 7—9 МПа, для закаленной стали и бронзы 10—12 МПа. Для винтов 0, 1 и 2-го классов точности [р] уменьшают в 2—3 раза.

## Slide 41: Винтовые и реечно-зубчатые передачи. Шарико - винтовая передача (ШВП)
В случаях, когда требуется преобразовать вращательное движение в поступательное с высоким к. п. д. (ղ = 0,90-0,98), а также для преобразования поступательного движения во вращательное применяются шарико-винтовые передачи (ШВП).

## Slide 42: Винтовые и реечно-зубчатые передачи. Шарико - винтовая передача (ШВП)
Винт и гайка имеют каналы (углубления), расположенные по винтовой линии. Начало и конец канала гайки соединены обводным каналом так, чтобы непрерывный ряд шариков при вращении винта или гайки перемещался по каналу. Трение скольжения заменено трением качения

## Slide 43: Винтовые и реечно-зубчатые передачи. Реечно-зубчатые механизмы
Для преобразования вращательного движения в прямолинейное поступательное и наоборот, а также для изменения направления и скорости поступательного движения звеньев используются реечно-зубчатые механизмы, состоящие из стойки, зубчатых реек и зубчатых колес.

## Slide 44: Винтовые и реечно-зубчатые передачи. Реечно-зубчатые механизмы
цилиндрические; червячные;
Кинематические зависимости между перемещением рейки S и углом поворота колеса φ1 в радианах для реечно-цилиндрических передач имеют вид:
S = z1 pt φ1 /2π
где pt – торцевой шаг колеса;
pt = π m /Cosβ
где m – модуль передачи; β – угол наклона зубьев на делительном цилиндре;

## Slide 45: Фрикционные передачи и передачи гибкой связью

## Slide 46: Фрикционные передачи и передачи гибкой связью
Во фрикционных передачах движение от ведущего звена к ведомому передается за счет сил трения, возникающих между прижатыми друг к другу колесами. Различают фрикционные передачи с постоянным и переменным передаточным отношением.
Фрикционные передачи с постоянным передаточным отношением

## Slide 47: Фрикционные передачи и передачи гибкой связью
Фрикционные передачи с бесступенчатым изменением передаточного отношения называются вариаторами. В вариаторах плавное регулирование передаточного отношения осуществляется на ходу изменением рабочих радиусов ведущего R1 и ведомого R2 звеньев (или обоих радиусов R1 и R2).
а — лобовой (торцевой) вариатор;
б — сдвоенный лобовой вариатор; в— реверсивный лобовой вариатор;
г — конусный вариатор;
д — конусный вариатор;
е — вариатор с конусными барабанами и промежуточным, роликом;
ж, з — вариаторы с конусными барабанами и кольцами;
и, к —клиноременные вариаторы с раздвижными конусами;
л, м, н — грибовидные вариаторы;
о - шариковый вариатор;
п и р — соосные вариаторы с промежуточными роликами.

## Slide 48: Фрикционные передачи и передачи гибкой связью
Вариаторы имеют диапазон регулирования:
.
Для обеспечения заданного передаточного отношения при проектировании упругое скольжение учитывается коэффициентом а = 1,002-7-1,03. В этом случае
Необходимая сила прижатия колес S, нормальная к поверхностям их контакта, определяется из условия работы передачи без проскальзывания (без буксования) в зависимости от наибольшей окружной силы P12max.

## Slide 49: Фрикционные передачи и передачи гибкой связью
Передачи гибкой связью применяются для передачи вращения между валами при больших межосевых расстояниях и для преобразования вращательного движения в прямолинейное, и наоборот.
.
Передачи гибкой связью применяются для передачи вращения между валами при больших межосевых расстояниях и для преобразования вращательного движения в прямолинейное, и наоборот. Передача состоит из ведущего и ведомого колес (роликов, шкивов, барабанов или звездочек) и охватывающей их гибкой связи.
Передачи гибкой связью могут иметь передаточные отношения: постоянные (г-к), переменные (б, в), ступенчато изменяющиеся (в) и бесступенчато изменяющиеся (б).
По характеру сцепления гибкой связи с колесами передачи разделяются: на передачи с непосредственным соединением (а - в); передачи зацеплением (г); передачи трением ( д-к).

## Slide 50: Фрикционные передачи и передачи гибкой связью
.
В качестве гибкой связи применяются:
а) шнуры шелковые, хлопчатобумажные, нейлоновые и кожаные;
б) стальные канатики;
в) стальные ленты;
г) плоские ремни;
д) клиновые ремни трапециевидного сечения.

## Slide 51: Кулачковые механизмы
.
Кулачковые механизмы используются для воспроизведения заданного закона движения рабочего звена или для сообщения ему требуемых перемещений с остановами заданной продолжительности.
Кулачковый механизм состоит из трех звеньев: 1 - ведущего кулачка; 2 - рабочего (ведомого) толкателя и 3 -стойки.
Величина перемещений (S или α) и закон движения рабочего звена механизма определяются профилем кулачка.
Профиль кулачка характеризуется следующими основными элементами: R0 - наименьшим радиусом;
R - наибольшим радиусом;
βу-углом удаления рабочего звена от центра кулачка;
βдс -углом дальнего стояния;
βп -углом приближения;
βбс - углом ближнего стояния.
Эти углы называются рабочими углами кулачка.

## Slide 52: Кулачковые механизмы
.
Все механизмы делятся на плоские и пространственные. Применяются механизмы с конусным (а), плоским ( в), сферическим ( ё) и роликовым (б, р) толкателями.
Силовое замыкание открытых кинематических пар кулачок-толкатель обычно осуществляется пружинами, а геометрическое - соответствующей формой кулачка и толкателя (г, д, з, о).
По конструкции кулачков различают механизмы:
1) с дисковыми открытыми (а, б, в, и, к) и дисковыми пазовыми (д) кулачками;
2) с цилиндрическими торцевыми (открытыми) (ж, л, м) и барабанными пазовыми (з) кулачками;
3) с плоскими открытыми (н, п) и закрытыми (б) кулачками, движущимися возвратно-поступательно.

## Slide 53: Кулачковые механизмы
.
Длина полоски контакта В толкателя с кулачком определяется из условий ограничения удельного давления:
В = Р/[р].
Здесь [р] = 40-80 Н/мм-допускаемое удельное давление для кулачка и толкателя из стали.
Быстроходные кулачки изготавливают из стали 20 или 20Х, цементируют и закаливают до HRC 56—62. Иногда применяются стали 45 и 40Х, а при больших удельных давлениях сталь ШХ12. Кулачки подвергают закалке и отпуску. Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачка и толкателя шлифуют.
Примеры конструкции кулачковых механизмов

## Slide 54: Рычажные механизмы (передачи)
.
В приборах наиболее широкое применение получили трех- и четырехзвенные рычажные механизмы. К ним относятся: синусный, тангенсный поводковый, кривошипно-ползунный четырехшарнирный кулисный и другие механизмы.
Синусный механизм
Тангенсный механизм
1 – толкатель; 2 - рычаг
или
или

## Slide 55: Рычажные механизмы (передачи)
.
Поводковый механизм относится к пространственным механизмам. Поводковый механизм, состоит из двух валиков 1 и 2 и жестко прикрепленных к ним поводков 3 и 4. Чаще других применяются поводковые механизмы с валиками и поводками, расположенными под углом 90° друг к другу.

## Slide 56: Кривошипно-ползунный механизм (передача)
.
Параметрами, определяющими кинематику этих механизмов, являются отношения:
Здесь г-радиус кривошипа; l-длина шатуна; у-эксцентриситет.
Наиболее часто применяется λ = 1/4- 1/10.
аксиальный (у = 0)
дезаксиального (у ≠0)

## Slide 57: Механизмы прерывистого действия
.
Передача с мальтийским крестом
Эти механизмы применяются для преобразования обычно равномерного вращательного движения ведущего звена-кривошипа в периодические повороты с остановками определенной продолжительности ведомого звена-креста. К. п. д. механизмов 0,75- 0,85.
Число радиальных пазов z креста бывает от 3 до 12.

## Slide 58: Механизмы прерывистого действия
.
Храповые механизмы
Храповые механизмы используются для преобразования колебательного движения ведущего звена во вращательное или поступательное движение с остановками ведомого звена. Кроме того, они применяются как механизмы, препятствующие движению ведомых звеньев в одном направлении и допускающие свободное движение их в противоположном направлении. Храповые механизмы используются в шаговых искателях, реле времени самопишущих и других приборах различного назначения.
По конструкции и принципу работы храповые механизмы делятся: а) на зубчатые (а, б, в); б) фрикционные с шариками или роликами (г, д); в) фрикционные с эксцентриками (е, ж). Различают механизмы с внешним (а, г, е), внутренним (б, д, ж) и торцевым (в) зацеплениями.

## Slide 59: Цевочная передача
.