## Slide 1: Методы компоновки
Компоновка представляет собой размещение элементов прибора в пространстве или на плоскости.
Результатом компоновки является геометрическая модель с помощью которой выполняют различные расчеты, например: на надежность, тепловые, совместимость и др.
Основная задача – правильно скомпоновать элементы электрической принципиальной схемы в соответствии с требованиями ТЗ.
При компоновке необходимо учитывать:
Состав элементной базы; - Возможности производства;
Удобство изготовления, - Необходимость защиты
эксплуатации и от дестабилизирующих
ремонтопригодность; факторов

## Slide 2: Аналитическая компоновка
При этой компоновке можно определить конструктивные показатели электронного устройства и оценить габаритные размеры, не имея радиоэлементов. Аналитическая компоновка выполняется на стадии эскизного проекта и удобна при небольшом количестве радиоэлементов. Аналитическая компоновка не наглядна.
При аналитической компоновке оперируют численными значениями различных компоновочных характеристик: размерами, объемом, массой. Зная соответствующие компоновочные характеристики элементов изделия и законы их суммирования можно вычислить компоновочные характеристики изделия и его частей. Объем или площадь элементов представляют в виде соответствующих параметров простых фигур (окружность, квадрат и т.д.). Если форма сложная ее представляют в виде ряда простых фигур.

## Slide 3: Машинная компоновка
Используют пакеты прикладных программ, которые позволяют проверить элементарные параметры схем, выбрать элементную базу, разработать конструкцию печатной платы и топологию, подготовить техническую документацию на изготовление всего устройства, САП электронных устройств, конструкторскую документацию. Достоинствами являются возможность проверки параметров схемы, наглядность, гибкость, удобство работы со сложными схемами, нет опасности выхода из строя элементов. Недостатки: высокие начальные затраты, необходимость высококвалифицированных специалистов.

## Slide 4: Аппликационная и номографическая компоновки

## Slide 5: Модельная компоновка

## Slide 6: Графическая компоновка
используют детали - упрощённое изображение радиоэлементов, размещённые на магнитных макетных платах. Графическая компоновка обладает наглядностью, но не удобна при большом количестве элементов, так как количество деталей ограничено. Отсутствует возможность проверить электрические свойства.
используют упрощенные способы начертания элементов. Сокращает время на вычерчивание элементов, использованием специальных шаблонов, трафаретов, линеек.

## Slide 7: Натурная компоновка