## Slide 1: Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Соединения.
Возможно разделить все соединения на пять классов:
-механические, сварные и паяные, клеевые, комбинированные,
или на соединения:
резьбовые, клеевые, паяные, сварные, заклепочные и получаемые давлением - прессовые, вальцовочные, получаемые гибкой.

## Slide 2: Неразъемные соединения
Неразъемными называются соединения, которые нельзя разобрать без разрушения скрепленных элементов. Они осуществляются силами физико-химического сцепления (сваркой, пайкой, и склеиванием) и механическими средствами (клепкой, запрессовкой, развальцовкой, гибкой, заформовкой).
Заклепочные соединения
Заклепки со сплошным стержнем различаются по форме головки и применяются главным образом для соединения металлических деталей (а-в). Пустотелые заклепки применяются для соединения металлических деталей с неметаллическими (г-л).
соединение внахлестку (а); соединение встык с одной накладкой (б) и соединение встык с двумя накладками (в).

## Slide 3
Схема получения заклепочного соединения: 1-закладная головка заклепки; 2- замыкающая головка заклепки; 3-поддержка; 4-оправка
Последовательность получения заклепочного соединения вытяжными заклепками: 1-стержень заклепки; 2-инструкмент для клепки; 3- соединяемые детали; 4-вытяжная заклепка
Последовательность получения заклепочного соединения резьбовыми заклепками:
1 – инструмент для клепки; 2-резьбовая заклепка;
3- соединяемые детали
Неразъемные соединения
Заклепочные соединения

## Slide 4: Неразъемные соединения
Соединения завальцовкой и развальцовкой
Эти соединения имеют широкое распространение в приборостроении. Сущность соединения заключается в том, что в отверстие одной из соединяемых деталей вставляют с определенной посадкой цилиндрический шип другой детали, имеющей припуск по длине для образования головки (по типу заклепки), и развальцовывают. Завальцовка технологически не значительно отличается от развальцовки
Развальцовка
Завальцовка

## Slide 5: Неразъемные соединения
Соединения заливкой и склеиванием
В процессе склеивания между сопрягаемыми поверхностями деталей вводится слой специального вещества - клея, способного при определенном физическом состоянии, благодаря проявлению сил адгезии, неподвижно скреплять эти детали. Одним из важных преимуществ склеивания является возможность получения соединений из разнородных металлов и неметаллических материалов.
Существует большое разнообразие марок клеев. Они делятся на две группы: конструкционные или жесткие, и неконструкционные, или эластичные. Первые отверждаются нагревом или введением в состав специального отвердителя.

## Slide 6: Неразъемные соединения
Технологический процесс склеивания металлов содержит следующих основные операций: 1. Подготовка клея. Для склеивания могут быть применены только клеящие материалы, отвечающие требованиям технических условий или инструкций. Обязательно определение внешнего вида, жизнеспособности (для клеев, составляемых из компонентов на месте применения), концентрации, вязкости и прочности склеивания.
2. Подготовка поверхности склеиваемых металлов. Для обеспечения высоких показателей прочности склеивания необходимо очистить поверхность от различных загрязнений, так как малейшие следы масла или жиров даже от прикосновения рук могут привести к получению некачественного клеевого соединения. Очистка производится ацетоном, трихлорэтиленом или другими органическими растворителями.
3. Нанесение клея на соединяемые поверхности. Для склеивания металлов используются жидкие, пленочные, пастообразные и порошкообразные клеи. Жидкий клей чаще всего наносят кистью или пульверизатором.
4. Подсушивание (открытая выдержка) нанесенного клея перед сборкой и отверждением. Выполняют с целью удаления из клеевого слоя растворителя, наличие которого приводит к образованию пористого шва с пониженной прочностью. Процесс может проводится как при комнатной температуре, так и повышенной.
5. Отверждение клея. При склеивании используют различные методы подогрева: в камерах, обогреваемым газом или электрическим током, инфракрасным излучением. Соединяемым деталям придают необходимое положение и выдерживают под давлением с помощью автоклав или специальных прессов, в редких случаях – струбцин и пружинных зажимов.
Соединения склеиванием

## Slide 7: Неразъемные соединения
Соединения склеиванием
Виды клеевых соединений металлических деталей:
а –внахлест;
б – встык со скошенными краями; в – усовое;
г – встык уплотненное двумя накладками;
д – полушиповое;
е – двойное нахлестное;
ж –– цилиндрические; з – тавровые;
Виды клеевых соединений с пластмассовыми деталями: а – угловые; б – пазовые;

## Slide 8: Неразъемные соединения
Соединения пайкой
Пайкой называют процесс получения неразъемного соединения заготовок без их расплавления путем смачивания поверхностей жидким припоем с последующей его кристаллизацией.
По прочности паянные соединения уступают сварным. Паять можно углеродистые и легированные стали всех марок, твердые и цветные металлы. При пайке металлы соединяются в результате смачивания, растекания жидкого припоя по нагретым поверхностям и затвердевания его после охлаждения. Прочность сцепления припоя с соединяемыми поверхностями зависит от физико-химических и диффузионных процессов, протекающих между припоем и основным металлом, и, как правило, определяется прочностными характеристиками припоя
По условиям заполнения зазора пайку можно разделить на капиллярную и некапилярную. В первом случае, припой заполняет зазор между соединяемыми поверхностями и удерживается в нем за счет капиллярных сил. Соединение образуется в результате растворения основы в жидком припое и последующей кристаллизации раствора. По механизму образования шва ее подразделяют на диффузионную, контактно-реактивную и реактивно-флюсовую. При некапиллярной пайке расплавленный припой заполняет зазор преимущественно под действием своей массы или прилагаемой к ней извне силы. К способам относят пайку-сварку и сварку-пайку.

## Slide 9: Неразъемные соединения
Соединения пайкой

## Slide 10: Неразъемные соединения
Соединения пайкой
Типы паянных соединений: а - нахлесточный; б – телескопический;
в – стыковой; г - косостыковой; д - тавровый; е - угловой;
ж - соприкасающейся; з - комбинированный;
Качество паяных соединений (прочность, герметичность, надежность и т.д.) зависит от правильного выбора основного металла, припоя, флюса, способа нагрева, зазоров и типа соединения.

## Slide 11: Неразъемные соединения
Соединения сваркой
Сваркой называют технологический процесс получения неразъемных соединений материалов посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их нагреве и пластическом деформировании.
Сваркой соединяют однородные и разнородные металлы и их сплавы, металлы с некоторыми неметаллическими материалами (керамикой, графитом, стеклом и т.д.), а так же пластмассы.
Энергия при сварке может вводиться в виде теплоты, упругопластической деформации, электронного, ионного, электромагнитного и других видов воздействия. Прочность и другие свойства сварных соединений определяются свариваемостью материалов – способностью металлов образовывать сварочное соединение требуемой характеристики при установленной технологии.

## Slide 12: Неразъемные соединения
Соединения сваркой
В зависимости от состояния материала в зоне соединения и использования внешних усилий различают способы сварки плавлением и давлением.
Сварка плавлением осуществляется местным сплавлением соединяемых частей без приложения давления (дуговая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная, газовая и др.).
Сварка давлением осуществляется за счет пластической деформации свариваемых частей при температуре ниже температуры плавления (холодная, контактная, ультразвуковая, диффузионная, трением и др.).
Сварным соединением называют элемент сварной конструкции, состоящей из двух или нескольких деталей конструкции и сварного шва, соединяющего эти детали.

## Slide 13: Неразъемные соединения
Соединения сваркой

## Slide 14: Неразъемные соединения
Соединения сваркой
Сварное соединение внахлест, полученное контактной сваркой: а – точечной; б- шовной.
Основные типы стыковых сварочных соединений: а) односторонний с отбортовкой двух кромок; б) односторонний без скоса кромок;
в) односторонний остающийся на подкладке без скоса кромок; г) односторонний со скосом одной кромки; д) двусторонний со скосом одной кромки;
е) двусторонний с криволинейным скосом одной кромки; ж) двусторонний с двумя симметричными криволинейным скосами одной кромки;
з) односторонний со скосом дух кромок ; и) двусторонний со скосом дух кромок; к) двусторонний с криволинейным скосом двух кромок.

## Slide 15: Неразъемные соединения
Соединения сваркой
Основные типы угловых сварочных соединений: а) односторонний с отбортовкой одной кромки; б) односторонний без скоса кромок; в) двусторонний без скоса кромок; г) односторонний со скосом одной кромки; д) двусторонний с двумя симметричными скосами одной кромки; е) односторонний со скосом двух кромок; ж) двусторонний со скосом двух кромок;
Основные типы тавровых сварочных соединений: а) односторонний без скоса кромок; б) двусторонний без скоса кромок; в) односторонний со скосом одной кромки; г) двусторонний со скосом одной кромки;
д) двусторонний с симметричным скосом одной кромки.

## Slide 16: Неразъемные соединения
Соединения сваркой
Основные типы нахлесточных сварочных соединений: а) односторонние; б) двусторонние
Протяженность и расположение швов при сварочном соединении: а) непрерывное;
б) прерывистое; в) шахматное: 1-свариваемые детали; 2 – сварочный шов.

## Slide 17: Неразъемные соединения
Соединения с гарантированным натягом
Соединения с гарантированным натягом отличаются простотой конструкции и хорошим центрированием соединяемых деталей. Прочность этого вида соединений характеризуется их способностью сопротивляться действию крутящего момента и осевых сил. Надежность и прочность соединений увеличиваются с увеличением натяга и повышением класса чистоты поверхностей, так как при этом увеличиваются удельные давления и силы трения на поверхностях контакта деталей. Для повышения надежности соединения и уменьшения усилия запрессовки рекомендуется у отверстия и вала делать фаски. Острые кромки у вала и отверстия могут при запрессовке снять стружку и таким образом уменьшить натяг. С целью снижения требуемой точности изготовления деталей применяется запрессовка деталей на накатку. В этом случае на валике, изготовленном с посадкой скольжения, производится накатка. Неподвижная посадка и соединение деталей осуществляются за счет выступов накатанной части валика. Запрессовка на накатку часто применяется для соединения металлических деталей с пластмассовыми.

## Slide 18: Разъемные соединения
Разъемными называются соединения, которые можно разобрать без разрушения деталей и соединяющих их элементов. К таким соединениям относятся резьбовые, штыковые, штифтовые, шпоночные и шлицевые.
Резьбовые соединения
Резьбовые соединения осуществляются посредством винтов, болтов, гаек и других деталей с резьбой.
Винты с цилиндрическими (а), потайными (б) и полупотайными (в) головками, невыпадающие винты (г), установочные (д) и откидные винты к), гайки шестигранные (е, з), корончатые (ж) и круглые (н), гайки-барашки (к), контргайки (и), шайбы круглые (ж), стопорные с лапками (з), пружинные (л) и шплинты (ж, м). Болты (ж, и) обычно имеют шестигранную головку, а шпильки
( е)-оба конца с резьбой.
Для предотвращения самоотвинчивания гаек и винтов применяются две группы средств: в первой используются силы трения контргайки (и), пружинные шайбы (е, л) во второй - механическое соединение специальных деталей с винтом и гайкой, исключающее их относительное вращение - стопорные шайбы (з), шплинты (ж м), проволока.

## Slide 19: Разъемные соединения
Если соединение собирается с предварительной затяжкой:
Резьбовые соединения

## Slide 20: Разъемные соединения
Штифтовые соединения
Штифты используются для соединения деталей механизмов, для обеспечения точного взаимного расположения деталей после регулировки механизма, а также в качестве звена, предохраняющего механизм от перегрузки (предохранительные штифты). Основные виды штифтов стандартизированы: цилиндрические по ГОСТ 3128—70, конические по ГОСТ 3129—70, конические с резьбовой цапфой по ГОСТ 9465—70.
Расчет штифтов при действии поперечной силы Р выполняется из условий прочности штифта на срез по формулам:
Материалом для цилиндрических и конических штифтов обычно служат стали марок 45, 50, У8А или У10А. Допускаемые напряжения на срез принимаются

## Slide 21: Разъемные соединения
Шпоночные соединения
Для соединения валов с посаженными на них деталями применяются шпонки. Основное назначение шпонок — передавать крутящий момент от вала к ступице или наоборот.
Силы Р действуют на половины боковых поверхностей шпонки справа и слева и вызывают напряжения смятия и среза по формулам:
соединения призматической (а), сегментной (б) цилиндрической (в) шпонками

## Slide 22: Разъемные соединения
Шлицевые соединения
Шлицевые соединения применяются для соединения валов с посаженными на них деталями и для передачи крутящего момента.
с прямобочным профилем (а), с эвольвентным профилем (б) и с треугольным профилем (в)
Способы центрирования прямобочных шлицев: по боковым граням зубьев (а), по внутреннему диаметру (в) и наиболее точное центрирование по наружному диаметру (б).
Расчет зубчатых соединений выполняется из условий прочности зубьев на смятие и срез по формулам:

## Slide 23
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Валы, оси и опоры
Вращающиеся детали механизмов устанавливаются на валах или осях, которые осуществляют центрирование этих деталей относительно оси вращения.
Валы предназначены для передачи крутящего момента. Оси в отличие от валов не передают крутящий момент и могут быть как вращающиеся, так и неподвижные. Опорами называются устройства, поддерживающие вращающиеся детали в заданном положении. Опоры являются кинематическими парами. Части валов и осей, охватываемые опорами, называются цапфами, а детали опор, охватывающие цапфы, называются подшипниками. При действии осевых нагрузок цапфы называются пятами, а подшипники - подпятниками.

## Slide 24
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Валы, оси и опоры
По характеру трения между рабочими элементами цапф и подшипников и по конструктивным признакам опоры точных механизмов делятся на следующие основные типы:
опоры с трением качения - шариковые и роликовые подшипники (а, б, в) и опоры на призмах (г);
опоры с трением скольжения - цилиндрические (д, е), конические (ж), шаровые (к), на центрах (и), на кернах или на шпилях (3)
опоры с жидкостным или воздушным трением (л);
опоры с магнитным подвесом (м)
опоры с трением упругости - подвесы (н), растяжки (о).

## Slide 25
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Валы, оси и опоры
По конструкции и форме валы разделяются:
на гладкие постоянного сечения (д),
ступенчатые (а),
шлицевые, валы-шестерни (е),
валы-червяки (к),
фланцевые,
коленчатые,
карданные и гибкие.
По форме сечения валы делятся на сплошные и полые. Оси могут иметь гладкую, ступенчатую и фланцевую форму.

## Slide 26
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Валы, оси и опоры
К опорам точных механизмов предъявляются следующие основные требования:
а) высокая точность направления;
б) малый момент трения;
в) малая чувствительность к изменениям температуры;
г) высокая износостойкость;
д) возможность компенсации износа;
е) стойкость при работе в условиях тряски и вибрации;
ж) достаточная, по условиям работы, допустимая нагрузка;
з) невысокая стоимость изготовления и сборки.
Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют опоры с трением качения.

## Slide 27
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Валы, оси и опоры
Цапфы валов, работающие в подшипниках скольжения, выполняются: цилиндрическими (д, е), коническими (ж) и шаровыми (к).
Материал валов и осей назначается с учетом условий их работы. Основным материалом для валов и осей являются сталь Ст5 (без термообработки) и стали 45, 50, 40Х, У8А, У10А (термически обработанные - улучшенные, закаленные с высоким отпуском или закаленные ТВЧ с низким отпуском). Валы, работающие при нагрузке с толчками, изготовляются из сталей 20 и 20Х, при этом цапфы валов цементируются и закаливаются.

## Slide 28
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Валы, оси и опоры
Расчет валов на прочность заключается в определении напряжения σ в опасном сечении вала (проверочный расчет) или в определении диаметра вала d по выбранному допускаемому напряжению [σ] (проектный расчет).
Предварительный расчет валов, когда размеры вала по длине не определены и изгибающие моменты Ми не известны, ведется из условий прочности на кручение по заданному крутящему моменту:
Расчет валов проводят на изгиб и кручение.

## Slide 29
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Валы, оси и опоры
Они применяются для передачи крутящего момента между узлами прибора или машины, изменяющими свое относительное положение во время работы. Они состоят из нескольких плотно навитых друг на друга слоев стальных проволок (а). Соседние слои имеют противоположное направление навивки. У вала правого вращения наружный слой навит в левую сторону, а у вала левого вращения - в правую. При передаче момента наружный слой уплотняет внутренние. Гибкие валы заключены в оболочку-броню, которая предохраняет их от загрязнений и повреждений, сохраняет на них консистентную смазку и обеспечивает безопасность работы с ними. Броня бывает металлическая, тканевая и резинотканевая. Внутренняя часть металлической брони состоит из стальной термически обработанной пружинной ленты, которая покрывается наружной оболочкой. Концы гибких валов и броня припаиваются к специальной арматуре для присоединения их к ведущему и ведомому валам узлов прибора (б, в). Размеры гибких валов выбираются из таблиц нормалей. В таблицах приведены допускаемые крутящие моменты в зависимости от диаметра гибкого вала и радиуса изгиба. Наибольшее применение имеют гибкие валы диаметром от 3 до 18 мм. Длина валов обычно от 1,5 до 2,5 м. Частота вращения n = 800 - 3000 об/мин,

## Slide 30
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Подшипники качения (а) состоят из:
1 - наружное кольцо;
2 - внутреннее кольцо;
3 – дорожка;
4 - шарики или ролики;
5 – сепаратор;

## Slide 31
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры

## Slide 32
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Подшипники делятся на серии: сверхлегкие, особолегкие, легкие, средние, тяжелые
по ширине — на узкие, нормальные, широкие и особо широкие.
В приборах применяются миниатюрные шарикоподшипники с наружным диаметром от 1,0 до 8 мм, воспринимающие значительные нагрузки (до 20 Н при n = 100 об/мин).
нестандартные насыпные шарикоподшипники
миниатюрные шарикоподшипники

## Slide 33
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Крепление подшипников на валах:
- винтами при помощи шайб (а);
гайками (б);
пружинными кольцами (г);
В корпусах подшипники крепятся при помощи:
- обоймы и крышки (а);
крышкой и уступом корпуса (б);
одной крышкой (в);
двумя пружинными кольцами (г).

## Slide 34
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Установка валиков на шарикоподшипниках: осуществляется по схемам:
шарикоподшипники закреплены в стенках корпуса прибора, регулировка осевых зазоров осуществляется при сборке кольцом (а);
радиальные шарикоподшипники закреплены на отдельных стойках, осевые силы воспринимаются правой опорой, так как левая — плавающая (б);
два радиально-упорных шарикоподшипника закреплены в правой опоре и могут воспринимать переменные по направлению осевые силы, а левый радиальный подшипник плавающий (в);
оба подшипника смонтированы в стойке и удерживаются от осевых перемещений втулкой (г).

## Slide 35
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры

## Slide 36
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Примеры уплотнений: контактные уплотнения (а, б) в виде войлочных или пластмассовых колец, применяемые при низких и средних скоростях до v = 5 - 7 м/с; щелевые уплотнения (в, г); лабиринтные уплотнения (д, е), применяемые при скоростях v=8-15 м/с

## Slide 37
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Цилиндрические опоры.
Опоры с цилиндрической рабочей поверхностью имеют большую площадь соприкосновения и надежно работают при значительных нагрузках и частотах их вращения в условиях тряски и вибрации. Они не обеспечивают высокую точность центрирования вала вследствие зазора между валом и подшипником и имеют момент трения больше, чем у шарикоподшипников.
Материал подшипника скольжения в сочетании с материалом цапфы должен обладать малым коэффициентом трения, высоким сопротивлением истиранию (износу) и хорошей прирабатываемостью. Материалом для валиков обычно служат стали 45, 50 нормализованные и стали 4-ОХ. У8А и У10А, закаленные до твердости HRC 50—55.
Для подшипников применяются следующие материалы: при больших удельных давлениях и средних скоростях скольжения — бронзы БрОФЮ-1, БрОСЮ-10, БрОЦС6-6-3; при значительных удельных давлениях и малых скоростях — БрАЖ9-4, бериллиевая бронза Б2 и латунь ЛС59-1. Они допускают удельное давление [р] = 12 - 15 МПа. При скоростях v < 0,5 м/с принимают [р] = 4 - 8 МПа. Для подшипников также применяются неметаллические материалы: текстолит ПТК, волокнит, капрон, пленки фторопласта-4.

## Slide 38
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Конические опоры.
Опоры с конической рабочей поверхностью могут воспринимать большие радиальные и небольшие осевые нагрузки, достаточно точно центрируют цапфу, но имеют большой момент трения.
Материалы цапфы и подшипника должны иметь близкие по величине коэффициенты линейного расширения для уменьшения влияния температуры на величину зазора.
Опоры на камнях.
В механизмах точных приборов с малыми движущими силами и скоростями подвижных систем для уменьшения момента трения применяются цапфы малого диаметра (<1 мм) из сталей У10А и У12А и подшипники из камней (рубин, сапфир, корунд, искусственный агат и др.).

## Slide 39
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Опоры в центрах.
Опоры на центрах применяются в приборах, когда требуется высокая точность центрирования оси подвижной системы (до 1—3 мкм), при очень малой частоте вращения и небольших нагрузках. Рабочие поверхности цапф и втулок в опорах этого типа выполняются с небольшим радиусом и малой поверхностью соприкосновения. Поэтому опоры имеют небольшой момент трения и невысокую износостойкость.
Опоры с шаровой цапфой могут воспринимать радиальные и осевые нагрузки и допускают поворот цапфы на некоторый угол в плоскостях, проходящих через ось вращения.
Опоры с шаровой поверхностью подшипника и цапфы допускают большую нагрузку, но обеспечивают менее точное центрирование и сложнее в изготовлении. Материал цапф - стали 45, 50, У10А, У12А, иногда - бронза БрАЖ9-4. Материал шарика - стали ШХ10 и ШХ15. Материал подшипника - бронзы БрАЖ9-4, БрОФЮ-1, иногда - сталь 30.
Шаровые опоры.

## Slide 40
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Подшипники и опоры
Опоры на кернах (шпилях)
Опоры на кернах применяются в приборах с малым весом подвижной системы, когда необходимы незначительные моменты трения при невысокой точности центрирования оси и частоте вращения п < 1,5 об/с. Опоры этого типа применяются в электроизмерительных приборах, часовых механизмах и других устройствах.

## Slide 41
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
Муфты служат для соединения валов и других соосных вращающихся деталей с целью передачи крутящего момента без изменения скорости. Они применяются для передачи вращения от двигателя к механизмам, включения и отключения механизмов, переключения скоростей, предохранения механизмов от перегрузки, передачи вращения только в одном направлении и для выполнения других функций.
По назначению, конструкции и условиям работы муфты делятся на следующие типы:
постоянные соединительные;
сцепные управляемые;
сцепные самоуправляющиеся (предохранительные, обгонные и центробежные).

## Slide 42
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
Втулочная муфта состоит из втулки 1, соединенной с ведущим и ведомым валами коническими штифтами 2 или шпонками 3 (а, б). Втулку рассчитывают на кручение, а соединения штифтами или шпонками — на смятие и срез.
Дисковая муфта (в)требует строгой соосности соединяемых валов. Смещение и перекос осей валов вызывает дополнительные деформации изгиба у валов и повышает давление на опоры.
Расширительные муфты допускают небольшие осевые смещения валов, но требуют строгой их соосности. Применяются для передачи малых крутящих моментов
постоянные соединительные
Постоянные соединительные муфты применяются в случаях, когда ведущий и ведомый валы должны быть соединены постоянно. Муфты делятся на две группы: глухие, жестко соединяющие валы, и подвижные, допускающие некоторую неточность сборки.

## Slide 43
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
Крестовидная муфта с плавающим диском состоит из двух полумуфт 1 и 3 с диаметрально расположенными пазами и промежуточного диска 2 с крестообразно расположенными выступами по одному на каждом торце.
Упругое стальное кольцо - мембрана 2 прикрепляется к планкам полумуфт 1 и 3 в диаметрально противоположных точках. Перекос осей валов допускается за счет упругой деформации мембраны.
Двухмембранная муфта (б), которая дает меньшие колебания скорости ведомого вала, чем одномембранная.
Мембранные муфты применяются в точных механизмах приборов и в отсчетных устройствах при условиях, аналогичных условиям применения шарнирных муфт, при малых углах и смещениях. Их достоинством является отсутствие мертвого хода.
постоянные соединительные

## Slide 44
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
Упругие муфты допускают небольшие смещения и перекос осей валов за счет деформации упругих элементов. Эти муфты смягчают толчки от нагрузки и от инерционных сил и обладают хорошими демпфирующими качествами. Упругие пальцевые муфты могут быть с промежуточным диском из упругого материала - резины, кожи или фибры (а) или с втулками (б).
постоянные соединительные

## Slide 45
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные управляемые
Сцепные муфты применяются в механизмах приборов для соединения и разъединения двух валов или для соединения вала с насаженной на него деталью.
Зубчатая муфта (а) состоит из одной полумуфты-шестерни с наружными зубьями 1 и второй полумуфты с внутренними зубьями 2 (зубья - эвольвентого профиля).
Кулачковая муфта (б), соединяющая вал со втулкой полумуфтой конического колеса 5, свободно вращающегося на шарикоподшипниках 4. Полумуфта 2 соединена с валом шпонкой 3. Включение муфты осуществляется пружиной, а выключение - передвижением полумуфты 2 вправо при помощи управляющего устройства. В муфтах применяются различные профили кулачков: треугольный, трапецеидальный, прямоугольный

## Slide 46
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные управляемые
Фрикционные муфты обеспечивают передачу крутящего момента от ведущего к ведомому валу за счет сил трения. Они допускают плавное включение и выключение при любой скорости вращения валов. По форме рабочих поверхностей муфты делятся: на дисковые с плоскими (торцовыми) рабочими поверхностями, конусные и цилиндрические (колодочные и ленточные). По условиям смазки муфты делятся на сухие и смазываемые.
Сила прижатия дисков 1 и 2 друг к другу при включении муфты обеспечивается пружиной 3. Выключение муфты осуществляется перемещением диска 2 влево при одновременном сжатии пружины.
Дисковая фрикционная муфта

## Slide 47
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные управляемые
В приборах и автоматических системах дистанционного управления применяются три типа электромагнитных муфт:
Электромагнитные фрикционные муфты (а) отличаются от фрикционных муфт тем, что сила прижатия дисков создается электромагнитом, на обмотку которого подается напряжение U через скользящие контакты - кольца и щетки. В некоторых конструкциях электромагнит используется для выключения муфты путем деформации пружины, включающей муфту.
2. Электромагнитные порошковые муфты (б) состоят из ведущей полумуфты 1 с обмоткой 2 и ведомой полумуфты 3, которая находится в камере 4, заполненной сухой смесью ферромагнитного порошка с графитом или тальком. Под действием магнитного потока порошковая смесь, заполняющая зазоры, создает сопротивление относительному движению полумуфт 1 и 2 и включает муфту.
3. Магнитоиндукционные муфты (в) построены на использовании взаимодействия магнитного поля, создаваемого индуктором 3 (электромагнитом или постоянным магнитом) с токами, возникающими в якоре 2 при пересечении его силовыми линиями магнитного поля. Такие муфты можно использовать для передачи крутящего момента в герметический корпус, так как полумуфты 1 и 2 не соприкасаются друг с другом.

## Slide 48
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные самоуправляющиеся
Самоуправляющиеся муфты автоматически срабатывают (отключаются или включаются) при определенных условиях работы. По назначению и характеру работы эти муфты делятся на:
предохранительные, или муфты предельного момента;
выключающиеся или проскальзывающие при перегрузках;
обгонные, или муфты свободного хода;
передающие крутящий момент только в одном направлении;
центробежные, или муфты предельной скорости,
включающиеся (или выключающиеся) при достижении определенной скорости.

## Slide 49
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные самоуправляющиеся
Самоуправляющиеся муфты автоматически срабатывают (отключаются или включаются) при определенных условиях работы. По назначению и характеру работы эти муфты делятся на:
предохранительные, или муфты предельного момента;
выключающиеся или проскальзывающие при перегрузках;
обгонные, или муфты свободного хода;
передающие крутящий момент только в одном направлении;
центробежные, или муфты предельной скорости,
включающиеся (или выключающиеся) при достижении определенной скорости.

## Slide 50
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные самоуправляющиеся
Предохранительные муфты. Эти муфты применяются в механизмах приборов для ограничения наибольшего допускаемого крутящего момента. По конструкции и принципу работы они весьма разнообразны.
Пружинно-кулачковые (а) и пружинно-шариковые (б) предохранительные муфты используются в приборах при небольших скоростях и крутящих моментах и обеспечивают достаточно высокую точность срабатывания.
Муфта (а), у которой два расположенных по диаметру кулачка имеют угол наклона 30-45°. При увеличении Мк (и окружной силы Р) выше установленного предельного значения осевая составляющая Q нормального давления - N деформирует пружину, кулачок подвижной полумуфты выходит из паза, и муфта проскакивает, снова включается и снова проскакивает и т. д. Проскакивание прекращается, когда Мк уменьшится до допускаемой величины. Таким же образом работает "пружинно-шариковая муфта (б).

## Slide 51
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные самоуправляющиеся
Пружинно-рычажные предохранительные муфты применяются в механизмах приборов малой мощности. Они обеспечивают достаточную однородность, надежность и точность срабатывания. Однако они сложнее по конструкции и больше по габаритам, чем кулачковые и шариковые муфты.
Муфта (а) состоит из дисковой полумуфты 1, на которой шарнирно закреплены два рычага 4, которые пружинами 3 прижимаются к полумуфте 2, имеющей выступы трапециевидной формы. При перегрузке выступы отжимают рычаги и муфта проскальзывает. Муфта (б) состоит из чашевидной полумуфты 1, в которую входит полумуфта 2 с рычагами 3. Под действием пружины 6 рычаги, опираясь на оси 4, прижимают ролики 5 к углублениям в полумуфте 1. При перегрузке ролики выкатываются из углублений и муфта проскальзывает.

## Slide 52
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные самоуправляющиеся
Фрикционные предохранительные муфты бывают конусной (а), и дисковой (б) конструкции
Для сохранение постоянного момента трения фрикционные муфты или защищают от попадания смазки, или обильно смазывают.

## Slide 53
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Муфты
сцепные самоуправляющиеся
Муфты обгонные или свободного хода применяются для передачи крутящего момента только в одном направлении. Когда угловая скорость ведущего вала больше, чем ведомого, муфта автоматически включается, а когда меньше, то выключается и позволяет ведомому валу свободно вращаться и обгонять ведущий вал.
Храповая обгонная муфта работает следующим образом. При вращении ведущего колеса 1 по часовой стрелке собачка 2 упирается в уступы храпового колеса и заставляет вращаться полумуфту 3 и вал 4. При вращении колеса 1 против часовой стрелки собачка 2 перескакивает с зуба на зуб, но полумуфта 3 и вал 4 остаются неподвижными. Недостатком этих муфт являются удары при включении, поэтому они применяются при n < 10 об/мин и небольших Мк.

## Slide 54
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Направляющие
Направляющими называются устройства, обеспечивающие с определенной точностью прямолинейное движение подвижного звена (ползуна, каретки, камня кулисы и др.).
Направляющие классифицируются по характеру трения, форме рабочих поверхностей, характеру замыкания кинематической пары и по конструкции.
Различают направляющие с трением скольжения, с трением качения и с упругими элементами. Конструктивно первые два вида направляющих выполняются с силовым замыканием — открытые и с геометрическим замыканием — закрытые.
По форме рабочих поверхностей различают цилиндрические и призматические направляющие.
Плавность и легкость движения ползуна (каретки) в направляющих зависит от сил трения. Силы трения F зависят от коэффициента трения f и нормального давления N на рабочих поверхностях.
Для ползуна и направляющей выбирается пара таких материалов, которые при высокой износостойкости имеют малый коэффициент трения скольжения f. Материалом для направляющих обычно служат стали 40, 50 или У8А, а для ползуна — бронзы БрОЦС 10-2, БрОФ 10-1, латунь ЛС 59-1, текстолит ПТК.

## Slide 55
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Направляющие

## Slide 56
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Фиксаторы
Фиксаторами называются механические устройства, предназначенные для точной установки и удержания подвижного звена прибора или машины в определенном заданном положении.
Различают фиксаторы с жесткой и упругой фиксацией. Основными элементами фиксатора являются фиксирующий элемент (защелка), пружина и элемент с пазами.
Фиксаторы с упругой фиксацией срабатывают автоматически под действием пружин и надежно удерживают фиксируемое звено в заданном положении при предусмотренных условиях эксплуатации.
Фиксаторы с жесткой принудительной фиксацией более надежно закрепляют звено в заданном положении при действии толчков и случайных прикосновений, но срабатывают в ряде случаев недостаточно быстро и точно.

## Slide 57
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
В приборах в качестве упругих элементов широко используются пружины и упругие чувствительные элементы различной конструкции. Слева приведены примеры наиболее распространенных упругих элементов: цилиндрические винтовые пружины сжатия и растяжения (а, б); прямые пружины, работающие на кручение (в); прямые пружины, работающие на изгиб (г, д); спиральные и винтовые пружины, работающие на закручивание (е); биметаллическая пружина, изгибающаяся при изменении температуры (ж); гофрированная трубка или сильфон (з); мембрана (и); анероидная коробка (к); трубчатая пружина (л); резиновые упор и амортизатор (м).

## Slide 58
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
Упругие элементы обладают следующими особенностями:
а) усилия и моменты, создаваемые ими, пропорциональны деформациям и не зависят от положения элемента в пространстве;
б) позволяют запасать (аккумулировать) механическую энергию путем предварительной деформации элемента;
в) занимают мало места.
Характеристикой упругого элемента называется зависимость между его прогибом f и нагрузкой Р или между углом закручивания φ и моментом пары сил М, вызывающим деформацию элемента. Эта зависимость может быть выражена функциями f = f (Р) или φ = f (М). Характеристики упругих элементов могут быть линейными (прямая 1) и нелинейными(кривые 2, 3).
Жесткость К упругого элемента — предел отношения приращения нагрузки ΔР к, приращению прогиба Δf, когда Δf --> 0:
Чувствительностью упругого элемента называется величина, обратная жесткости:

## Slide 59
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
По назначению упругие элементы делятся на три группы:
Силовые пружины (аккумуляторы энергии). Энергия, запасенная во время предварительной деформации этих пружин, используется для при ведения в движение или возврата в исходное положение подвижных систем механизмов и для силового замыкания кинематических пар.
Измерительные пружины (упругие чувствительные элементы). Эти пружины используются в различных измерительных приборах для создания противодействующих сил и моментов. По величине деформации (прогибу f или углу закручивания φ) судят о величине действующих на пружину сил или моментов.
Элементы для упругих связей. Они применяются для виброизоляции механизмов и смягчения толчков путем замены жесткой связи между некоторыми деталями приборов эластичной. К ним относятся упругие прокладки, резиновые и пружинные амортизаторы, упругие шарниры, элементы пружинных и упругих муфт.

## Slide 60
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
При выборе материала пружины необходимо учитывать устойчивость во времени упругих свойств материала готовой пружины (после термообработки), прочность и сопротивление ударным нагрузкам, а также электропроводность, коэффициент расширения, стойкость против коррозии и другие свойства, которые определяются назначением и условиями работы пружины.
Для изготовления винтовых пружин, которые навиваются в холодном состоянии и не подвергаются закалке, применяется пружинная стальная холоднотянутая углеродистая проволока диаметром от 0,14 до 8 мм. По механическим свойствам проволока подразделяется на три класса. Для пружин ответственного назначения используется проволока I класса марки П-I, B-I и ОВС. Для пружин, работающих при повышенных температурах под действием ударной, циклической нагрузки, применяется стальная хромованадиевая проволока диаметром от 0,5 до 14 мм. Пружины после навивки подвергаются термообработке. Для изготовления плоских, изогнутых и спиральных пружин (кроме заводных) применяется стальная тепмообработанная лента толщиной от 0,08 до 1,5 мм и шириной от 1,6 до 80 мм. Широко используются ленты из стали 65Г, У8А и У10А, а для более ответственных пружин — из стали 60С2А и 70С2ХА.
Для спиральных заводных пружин применяется нагартованная лента из сталей У8А и У10А и лента из стали 70С2ХА. В тех случаях, когда пружина должна работать в магнитном поле, обладать хорошей электропроводностью или иметь высокую стойкость против коррозии, рекомендуется применять бронзы БрКМцЗ-1, БрОФ6,5-0,15 и БрОЦ4-3, а для ответственных пружин — бериллиевую бронзу БрБ2. Выбор вида и режима термической обработки зависит от материала и от предъявляемых к пружине требований.

## Slide 61
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
Цилиндрические и конические винтовые пружины, работающие на сжатие и растяжение
Прямые и изогнутые пружины, работающие на изгиб

## Slide 62
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
Цилиндрические винтовые пружины кручения
Заводные спиральные пружины, аккумулирующие энергию

## Slide 63
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
Биметаллические пружины, которые деформируются при изменение температуры
Они изготавливаются из двух спаянных, сваренных или совместно прокатанных тонких металлических пластин толщиной h1 и h2. К материалу этих пластин предъявляются следующие требования:
близкие значения модулей упругости Е1 и Е2 и допускаемых напряжений на изгиб [σ]1 и [σ]2;
наибольшая разность между значениями коэффициентов линейного расширения;
хорошая свариваемость.
Для пружин, нагревающихся за счет тепла окружающей среды, применяются термобиметаллы марок ТБ-5, ТБ-б и ТБ-7; для пружин нагревающихся непосредственно электрическим током, - термобиметаллы марок ТБ-1.ТБ-2 и ТБ-3. Иногда используются другие биметаллу, в состав которых входят пластины из сплавов железа и меди.

## Slide 64
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
Сильфоном называется тонкостенная цилиндрическая трубка, стенки которой имеют глубокие волнообразные складки (гофры).
Под действием внутреннего или внешнего давления газа или жидкости, а также сил, приложенных к крайним сечениям сильфона, его стенки деформируются. При этом изменяется длина и внутренний объем сильфона, а иногда и расположение его оси (при изгибе). Сильфоны применяются в качестве упругих чувствительных элементов в приборах для измерения давления и разряжения, для подвижных упругих соединений (а), в качестве сосудов переменной емкости (б), для разделения двух сред (в) и герметизации подвижных соединений (г).

## Slide 65
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
Мембрана представляет собой тонкую круглую плоскую, выпуклую или гофрированную пластинку, заделанную (слегка зажатую) или жестко закрепленную (пайкой или сваркой) по контуру. Под действием осевой сосредоточенной силы Q или силы давления газа или жидкости р мембрана прогибается.
Применяются плоские, хлопающие и гофрированные металлические мембраны.
Плоские мембраны (б) имеют низкую чувствительность (большую жесткость), так как их прогиб ограничивается малыми упругими деформациями растяжения.
Хлопающие мембраны имеют форму сферического купола. При определенной величине нагрузки, действующей на выпуклую сторону, мембрана «хлопает», т. е. резко меняет прогиб. Такие мембраны применяются в пневмореле и других устройствах, где требуется мгновенное срабатывание при заданных перепадах давлений.
Гофрированные мембраны (а) имеют концентричные волнообразные складки — гофры. Такие мембраны обладают значительно большей чувствительностью (меньшей жесткостью), чем плоские.
Материалом для мембран служат: нержавеющие стали и сплавы марок 36НХТ10; ЭИ702; бронзы марок БрОФ6,5-0,4; БрБ2,5; БрБНТ1,9; нейзильбер НМц65-20 и др. Материалом для неметаллических мембран служат резина, прорезиненный шелк и кожа.

## Slide 66
Расчет и конструирование узлов и деталей механизмов приборов. Упругие и чувствительные элементы
Трубчатая манометрическая пружина представляет собой тонкостенную металлическую трубку эллиптического или овального вытянутого сечения, изогнутую по дуге окружности по винтовой линии или по спирали (б-е). Один конец трубки должен быть запаян наглухо, а второй припаян к держателю (штуцеру). Через держатель во внутреннюю полость трубки подается газ или жидкость. При повышении внутреннего давления вследствие упругой деформации стенок радиус кривизны трубки увеличивается и запаянный ее конец перемещается тем больше, чем больше разность давлений внутри и вне трубки.
Материалом для изготовления трубчатых пружин служат латунь, фосфористая бронза, бериллиевая бронза.