## Slide 1: Основы теории размерных цепей
Размерной цепью называется совокупность размеров, расположенных по замкнутому контуру, определяющих взаимное расположение поверхностей или осей поверхностей одной детали или нескольких деталей сборочного соединения.
Конструкторская размерная цепь определяет расстояние или относительный поворот между поверхностями или осями поверхностей деталей и изделий (а, б).
Технологическая размерная цепь определяет расстояния между поверхностями изделия при выполнении операций сборки или обработки, настройке станка ( в) или расчете межоперационных размеров и припусков
Плоская размерная цепь – цепь, в которой все звенья находятся в одной или нескольких плоскостях и могут быть спроецированы без изменения их величины на одну плоскость (а-г).
Пространственная размерная цепь – размерная цепь, содержащая хотя бы одно звено, не удовлетворяющее условиям плоской размерной цепи (д).

## Slide 2
Основы теории размерных цепей
Размеры, входящие в размерную цепь, называются звеньями.
Исходным называют звено, с которого начинается построение размерной цепи, при помощи которой решается поставленной задачи.
Замыкающим называют звено, включающееся последним при построении размерной цепи.
Исходные и замыкающие звенья принято обозначать строчными буквами русского алфавита для линейных размеров и прописными греческого алфавита для угловых размеров с добавлением индекса 0. Например А0, Б0, α0, β0.
Составляющими звеньями являются звенья, изменение величины которого оказывает влияние на величину исходного или замыкающего звена.
Составляющими являются все звенья, исключая исходное и замыкающее. Обозначение этих звеньев аналогично исходным и замыкающим, однако возле буквы указывается порядковый номер. Например А1, А2,…Аn, α1, α 2,… α n,

## Slide 3
Основы теории размерных цепей
Увеличивающим звеном называют звено, с увеличением которого возрастает величина исходного или замыкающего звена. Уменьшающим звеном называют звено, с увеличением которого уменьшается исходное или замыкающее звено.
Степень влияния размера и отклонения составляющего звена на размер, а так же отклонение замыкающего звена, называется передаточным отношением ξ. Для цепей с непараллельными звеньями передаточные отношения изменяются в пределах 0 ≤ ξ ≤ 1 – для увеличивающих составляющих звеньев и -1 ≤ ξ ≤ 0 – для уменьшающих составляющих звеньев. Для плоских размерных цепей с параллельными звеньями передаточные отношения равны: ξ =1 для увеличивающих и ξ = -1 для уменьшающих составляющих звеньев.

## Slide 4: Основы теории размерных цепей
Для выявления размерных цепей целесообразно пользоваться методикой, включающей следующую последовательность действий:
1.Выявление исходного звена – размера, содержащегося при формулировании задачи в явной или скрытой форме.
2.Выявление первого составляющего звена размерной цепи – размера детали, описывающего в направлении исходно звена положение поверхности, соответствующий концу исходного звена относительно основной базы этой детали.
3.Выявление второго составляющего звена размерной цепи – размера, описывающего в направлении исходного звена переход с основной базы детали на соответствующую вспомогательную базу присоединяемой детали.
4. Выявление третьего составляющего звена размерной цепи – размера присоединяемой детали в направлении исходного звена между ее основной базой и вспомогательной базой, выявленной при построении предыдущего звена.
5.Выявление i –го звена, представляющего собой внутридетальный размер базовой детали между двумя ее вспомогательными базами, ориентирующими разные детали в направлении исходного звена.
6. выявление остальных составляющих звеньев по п. 2-4 или 4-2 размерной цепи и замыкающего контура.
При верном выявлении звеньев, контур размеров окажется замкнутым. Таким образом, в результате построения размерной цепи исходное звено является одновременно и замыкающим.

## Slide 5: Основы теории размерных цепей
Поскольку замыкающее звено является размером, то для описания всей совокупности получаемых его размеров в партии изделий используют следующие величины:
А0 – номинальное значение;
ωА0 – поле рассеяния (ТА0 – поле допуска);
ЕсωА0 – координата середины поля рассеяния (ЕсТА0 – поля допуска).
Эти величины образуются при реализации в ходе технологического процесса сборки, соответствующей размерной цепи и могут быть рассчитаны с помощью зависимостей:
где Аi, ТАi, ЕсТАi – номинальное значение поля допуска и координаты середины поля допуска составляющих звеньев;
m – число составляющих звеньев размерной цепи;
ξ – передаточное отношение;

## Slide 6: Основы теории размерных цепей
На базе вышеперечисленных зависимостей, моделирующих процесс формирования показателя точности изделия могут решаться два типа задач: прямая и обратная.
Прямая задача состоит в том, чтобы по известным параметрам замыкающего звена рассчитать и назначить соответствующие параметры всех составляющих звеньев. Эту задачу решают главным образом при проектировании изделий или технологического процесса. Так конструктор при проектировании изделия назначает посадку сопрягаемых изделий (определяет показатели качества каждой детали) для получения необходимого зазора или натяга.
Обратная задача состоит в том, чтобы по известным параметрам составляющих звеньев определить параметры замыкающего звена. На основе решения обратной задачи определяется характер сопряжения двух изделий (зазор или натяг) в зависимости от их предельных отклонений.

## Slide 7: Основы теории размерных цепей
ГОСТ 16320-80 устанавливает методы расчета размерных цепей с использованием различных методов достижения точности замыкающего звена, в частности: метод полной взаимозаменяемости; метод неполной взаимозаменяемости (вероятностный метод); метод групповой взаимозаменяемости (селективной сборки); метод пригонки; метод регулирования.
Согласно РД 50-635-87 применяют два метода расчета размерных цепей: 1) метод расчета на «максимум — минимум», при котором учитываются только невыгодные сочетания верхних и нижних отклонений составляющих размеров;
2) теоретико — вероятностный метод, при котором учитывается типовое распределение основных отклонений составляющих размеров по полю допуска и отбрасываются маловероятные сочетания из них. Благодаря этому при одинаковой точности замыкающих размеров появляется возможность расширить допуски на составляющие размеры

## Slide 8: Основы теории размерных цепей
Метод | Сущность метода | Область применения
1 | 2 | 3
Полной взаимозаменяемости | Требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается у всех объектов путем включения в нее составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их величин | Целесообразно в условиях достижения высокой точности при малом числе звеньев разменной цепи и при достаточно большом числе изделий, подлежащих сборке.
Неполной взаимозаменяемости | Требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается у заранее обусловленной части объектов путем включения в нее составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их величин. | Целесообразно для достижения точности в многозвенных размерных цепях. Допуски больше, чем при методе полной взаимозаменяемости, что снижает себестоимость изделия.
Групповой взаимозаменяемости | Требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается путем включения в размерную цепь составляющих звеньев, принадлежащих к одной из групп, на которые они предварительно рассортированы. | Применяется для достижения наиболее высокой точности замыкающих звеньев малозвенных размерных цепей.
Пригонки | Требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением размера компенсирующего звена путем удаления с компенсатора определенного слоя материала | Используется при сборке изделий с большим числом деталей. Допуски деталей расширены, но требуются затраты на пригонку компенсатора.

## Slide 9: Основы теории размерных цепей
Метод | Сущность метода | Область применения
1 | 2 | 3
Регулирования | Требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением размера или положения компенсирующего звена без удаления материала с компенсатора. | Аналогичен методу пригонки, но отличается отсутствием необходимости выполнения дополнительных работ по пригонке компенсатора. Обеспечивает высокую точность и позволяет периодически ее восстанавливать при эксплуатации изделия.
Подбора составляющих звеньев | Требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается подбором составляющих звеньев с частично или полностью компенсирующими отклонениями. | Реализация этого метода на практике возможно с внедрением в производство ЭВМ, позволяющих осуществлять автоматическое измерение и идентификацию деталей, систем адресного хранения и перемещения деталей и т.д.

## Slide 10: Основы теории размерных цепей