## Slide 1
Технологичность конструкции изделия
Под технологичностью конструкции изделия понимают совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.
Производственная
Эксплуатационная
Ремонтная
технологичность при технологической подготовке производства, изготовлении и монтаже вне предприятия - изготовителе
технологичность при подготовке изделия к использованию по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте и утилизации
технологичность при всех видах ремонта, кроме текущего

## Slide 2
Технологичность конструкции изделия
Общие требования к технологичности конструкции детали:
конструкция детали должна состоять из стандартных и унифицированных конструктивных элементов или быть стандартной в целом;
детали должны изготавливаться из стандартных и унифицированных заготовок, или заготовок, полученных рациональным способом.
размеры и поверхности детали должны иметь соответственно оптимальные степень точности и шероховатость;
физико-химические и механические свойства материала, жесткость детали, ее форма и размеры должны соответствовать требованиям технологии изготовления;
показатели базовой поверхности детали должны обеспечивать точность установки, обработки и контроля;
конструкция детали должна обеспечивать возможность применения типовых и стандартных технологических процессов ее изготовления.

## Slide 3
Технологичность конструкции изделия
Общие технологические требования к конструкции изделия и деталям, подвергаемые сборке:
количество составных частей в СЕ должно быть по возможности наименьшим. Необходимо, чтобы в их числе было как можно больше унифицированных и стандартных деталей, покупных СЕ;
в СЕ должна быть базовая деталь, являющаяся основной для расположения остальных составных частей СЕ и имеющая поверхности, удобные для ее установки и закрепления в процессе сборки;
сборку и регулировку без промежуточной разработки и повторных сборок составных частей;
точность и шероховатость сопрягаемых поверхностей должна соответствовать требуемой прочности неподвижных и износостойкости подвижных соединений;
должна быть сведена к минимуму потребность в специальных приспособлениях для осуществления соединений (сжатие тугих пружин, запрессовка, развальцовка и т.д.);
начало процесса сборки деталей должно облегчаться с помощью направляющих элементов, заходных конусов и фасок;
в прессовых соединениях длина запрессовки должна быть минимальной;
места под головки винтов, болтов и под гайки должны обеспечивать полное прилегание их торцов по всей поверхности;
гайки и винты должны иметь надежный способ стопорения (контргайки, шплинты, деформируемые шайбы, пружинные шайбы, проволоки);
детали должны быть удобны для отбора их из тары и установки по месту (т.е. должны иметь определенную массу, размер, форму, отсутствие острых кромок);
детали должны быть удобны для ориентирования в необходимое положение;
деталь должна быть симметрична;
конструкция мелких деталей (пружин, пружинных шайб, колпачков и т.п.) должна препятствовать сцеплению их при транспортировке в таре;

## Slide 4
Оценку технологичности конструкции изделия производят по качественным и количественным показателям.
Качественная оценка технологичности конструкции изделия описывается словами «хорошо-плохо», «допустимо-недопустимо» и т.д., Качественная оценка характеризует технологичность конструкций обобщенно на основе опыта исполнителя. Качественная оценка при сравнении вариантов конструкции в процессе проектирования изделия предшествует количественной и определяет целесообразность количественной оценки.
Количественная оценка технологичности конструкции изделия выражается показателем, численное значение которого характеризует степень удовлетворения требований к технологичности конструкции.
Технологичность конструкции изделия

## Slide 5
Технологичность конструкции изделия
Классификацию таких показателей целесообразно проводить по следующим признакам :
по области проявления: производственные, эксплуатационные, ремонтные;
по системе оценки: базовые, разрабатываемой конструкции, достигнутые при разработке изделия;
по степени значимости: основные, дополнительные;
по количеству характеризуемых признаков: частные, комплексные;
по способу выражения: абсолютные, относительные.

## Slide 6
Технологичность конструкции изделия
Уровень технологичности конструкции изделия определяется как отношение достигнутого показателя технологичности к значению базового показателя, заданного в техническом задании:
Комплексный коэффициент имеет вид:
где ki – величина частного показатели; ϕi – функция, нормирующая весовую значимость показателя; i – общее число относительных частных показателей.

## Slide 7
Технологичность конструкции изделия
К основным показателям производственной технологичности относятся:
1. Трудоемкость изготовления изделия - суммарные затраты труда на выполнение технологических процессов изготовления изделия. Выражается суммой нормо-часов, затраченных на изготовление изделий:
где Тиi – трудоемкость изготовления элемента, входящего в изделие; n – количество элементов изделия;
2. Уровень технологичности по трудоемкости изготовления определяется как отношение достигнутой трудоемкости изделия к базовому показателю трудоемкости изготовления изделия:
где ТТБ – трудоемкость изготовления базового варианта (базовый показатель по трудоемкости).
3.Технологическая себестоимость изделия - часть себестоимости изделия, определяемая суммой затрат на осуществление технологических процессов изготовления изделия:
где Стi – технологическая себестоимость элементов, входящих в изделия;
n – количество элементов изделия;

## Slide 8
Технологичность конструкции изделия
К основным показателям производственной технологичности относятся:
4.Уровень технологичности конструкции по технологической себестоимости определяется как отношение достигнутой себестоимости к базовому показателю технологической себестоимости:
5.Материалоемкость изделия характеризуется расходом материала, необходимого на производство и эксплуатацию изделия:
где Мс - масса изделия;
Моп - масса технологических отходов и потерь. К технологическим отходам материала относят то его количество, которое не овеществлено в изделии, но затрачено на его производство, а к потерям материалов следует относить количество материала, безвозвратно теряемое в процессе изготовления изделия;
Мэ - расход материала на эксплуатацию изделия (на запчасти).
6.Энергоемкость изделия характеризует количество топливно-энергетических ресурсов, необходимых на одно изделие с учетом его конструктивных особенностей на этапах производства, эксплуатации и ремонта:
где i – число сборочных единиц в изделии;
ji – число деталей в i-й сборочной единице;
Эij(1) – количество затрат топлива и энергии на изготовление j-й детали i-й сборочной единицы;
Эij(2) – количество вторичных затрат топлива и энергии на изготовление j-й детали i-й сборочной единицы, поступающих от других технологических процессов; ЭВТij – количество вторичных энергетических ресурсов используемых за пределами данного технологического процесса.

## Slide 9
Технологичность конструкции изделия
К дополнительным показателям технологичности конструкции электромеханических и механических изделий относятся:

## Slide 10
Технологичность конструкции изделия
К дополнительным показателям технологичности конструкции электромеханических и механических изделий относятся:

## Slide 11
Технологичность конструкции изделия
К дополнительным показателям технологичности конструкции электромеханических и механических изделий относятся:

## Slide 12
Технологичность конструкции изделия
К дополнительным показателям технологичности конструкции электромеханических и механических изделий относятся:

## Slide 13
Технологичность конструкции изделия
К дополнительным показателям технологичности конструкции электронных или радиотехнических изделий относятся:

## Slide 14
Технологичность конструкции изделия
В соответствии с ранее рассмотренными методами оценки технологичности конструкции изделия предлагается следующая его последовательность:
1. Качественная оценка технологичности конструкции разработанных вариантов. Выбор на этой основе наиболее рациональных конструкций, которые в дальнейшем подвергаются количественной оценке.
2. Количественная оценка технологичности вариантов, отработанных на основе качественной оценки:
а) выбор из общей номенклатуры ограниченного количества показателей, наиболее полно соответствующих особенностям конструкций сравниваемых изделий;
б) расчет показателей технологичности;
в) оценка вариантов с помощью количественных показателей, выбор наилучшего варианта.
3. Оценка уровня технологичности наилучшего, принятого для внедрения варианта конструкции:
а) определение базовых показателей технологичности конструкции изделия; б) определение показателей уровня технологичности;
в) анализ показателей уровня технологичности с целью улучшения уровня технологичности конструкции изделия.

## Slide 15
Технологичность конструкции изделия
Комплекс работ по снижению трудоемкости и себестоимости изготовления изделия и его монтаже вне предприятия-изготовителя в общем случае включает:
повышение серийности изделия и его составных частей при изготовлении (обработка, сборка, испытание) посредством стандартизации, унификации и обеспечения конструктивного подобия; - ограничение номенклатуры составных частей, конструктивных элементов и применяемых материалов;
применение в разрабатываемых конструкциях, освоенных в производстве конструктивных решений, соответствующих современным требованиям;
применение высокопроизводительных и малоотходных технологических решений, основанных на типизации процессов и других прогрессивных формах их организации;
применение высокопроизводительных стандартных средств технологического оснащения, обеспечивающих оптимальный уровень механизации и автоматизации труда в производстве;
использование конструктивных решений, позволяющих снизить затраты на обеспечение: доступа к составным частям; установки и съема составных частей изделия;
использование конструктивных решений, обеспечивающих возможность транспортирования изделия в собранном виде или в виде законченных составных частей, не требующих при монтаже разборки для расконсервации, ревизии, а также операций по подгонке;
использование конструктивных решений, облегчающих и упрощающих условия изготовления и монтажа вне предприятия-изготовителя для ограничения требований к квалификации изготовителей и монтажников.

## Slide 16
Технологичность конструкции изделия
Комплекс работ по снижению трудоемкости, стоимости и продолжительности технического обслуживания и ремонта изделия в общем случае включает:
использование конструктивных решений, позволяющих снизить затраты на проведение подготовки к использованию по назначению, технического контроля, технического диагностирования и на транспортирование изделия;
использование конструктивных решений, позволяющих снизить затраты на обеспечение: доступа к составным частям; замены составных частей изделия такими же частями при сохранении установленного качества изделия в целом; установки и съема составных частей изделия; восстановления геометрических характеристик и качества поверхности детали;
повышение требований по унификации и стандартизации составных частей изделия;
ограничение числа сменяемых составных частей изделия, номенклатуры материалов, инструмента, вспомогательного оборудования и приспособлений;
использование конструктивных решений, облегчающих и упрощающих условия технического обслуживания и ремонта для ограничения требований к квалификации персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт.

## Slide 17
Технологичность конструкции изделия
Комплекс работ по снижению материалоемкости изделия включает:
применение рациональных сортаментов и марок материалов, рациональных способов получения заготовок, методов и режимов упрочнения деталей;
разработку и применение прогрессивных конструктивных решений, позволяющих повысить ресурс изделия и использовать малоотходные и безотходные технологические процессы;
разработку рациональной компоновки изделия, обеспечивающей сокращение расхода материала при монтаже вне предприятия-изготовителя;
внедрение научно обоснованных запасов прочности металлоконструкций, типовых методов расчетов и испытаний изделия.