## Slide 1
Эргономика и дизайн измерительных приборов
Эргономика (от греч. ergon - работа, nomos - закон) - научная дисциплина, комплексно изучающая человека (группу людей) в конкретных условиях его (их) деятельности, связанной с использованием машин (технических средств).
Инженерная психология - отрасль науки, изучающая деятельность человека в системе управления и контроля, его информационное взаимодействие с техническими устройствами этих систем.
Основная задача эргономики - повышение надежности функционирования человеко-машинных систем. Статистика показывает, что наименее надежным элементом таких систем является человек (проявляется так называемый «человеческий фактор»). Одной из наиболее актуальных является задача согласования конструкции машины в той ее части, которая связана с человеком, с его психологическими и физиологическими характеристиками.

## Slide 2
Система «человек-машина»
Машина, получив входные данные, поставляет человеку информацию, которую он воспринимает и интерпретирует, используя для этого в качестве устройства для обработки данных свой мозг. Далее человек производит необходимую установку органов управления машиной, что бы изменить ее выходные данные. Таким образом, человек и машина образуют единую систему, в которой используются возможности каждого из них.
Структурная схема системы "человек-машина"
1.Рецепторы (органы чувств);
2.Средства отображения информации;
3.Центральная нервная система;
4.Информационные логические и вычислительные устройства;
5. Эффекторы (органы движения);
6.Органы управления.

## Slide 3
Распределение функций в
системе «человек-машина»
Человек:
- распознаванию ситуации в целом по её многим сложно связанным характеристикам, а также при неполной информации о ней;
- осуществлению функций индуктивного вывода, т.е. обобщению отдельных фактов в единую систему;
- решению задач, в которых отсутствует единый алгоритм или нет четко определённых правил обработки информации;
- решению задач, в которых требуется гибкость и приспособляемость к изменяющимся условиям, особенно задач, появление которых заранее трудно предвидеть;
- решению задач с высокой ответственностью в случае возникновения ошибки.
- решение творческих задач, связанных с логическим анализом ситуации, оценкой и прогнозом её изменений, должно выполняться человеком
Машина:
- выполнение всех видов математических расчётов;
- выполнение однообразных, постоянно повторяющихся операций, реализуемых по заданному алгоритму;
- хранение и динамическое представление больших объёмов однородной информации;
- решение задач, требующих дедуктивного вывода, т.е. получения на основе общих правил решений для частных случаев;
- выполнение действий, требующих высокой скорости реакции на команду.
- на машину возлагается выполнение рутинных, повторяющихся операций, в основном комбинаторно-вычислительного характера, а также хранение, обработка и оперативная выдача больших объёмов информации.

## Slide 4
Эргономика и дизайн измерительных приборов
Под дизайном (от англ. design — замысел, рисунок, проект) понимаются различные виды проектной деятельности, имеющие целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды.
Техническая эстетика рассматривает основополагающие методы и принципы художественного конструирования, проблемы стиля и мастерства.
Эргономические показатели конструкции делятся на:
• гигиенические (освещенность, вентилируемость, температура, напряженность электрического и магнитного полей, токсичность, шум, вибрация);
• антропометрические (соответствие конструкции изделия размерам и форме тела человека и его частей, входящих в контакт с изделием);
• физиологические и психофизиологические (соответствие конструкции изделия силовым, скоростным, зрительным возможностям человека);
• психологические (соответствие конструкции изделия возможностям восприятия и переработки информации, закрепленным и вновь формируемым навыкам человека).

## Slide 5
Антропометрические характеристики
Антропометрические характеристики можно условно разделить на статические и динамические. Условно - потому что все антропометрические характеристики определяются в статике, при неизменной позе обследуемого.
Под статическими антропометрическими характеристиками мы будем понимать линейные или угловые величины, характеризующие размеры частей тела человека, а под динамическими - линейные и угловые размеры, характеризующие углы вращения в суставах, зоны досягаемости при различных позах человека и т. п. Статические антропометрические характеристики используют для определения общих размеров рабочего места оператора, расположения и размеров сиденья, органов управления и других параметров;
Динамические антропометрические характеристики - для назначения амплитуды рабочих движений рычагов, педалей и других органов управления, определения зон досягаемости при различных положениях тела человека и т.п.

## Slide 6
Антропометрические характеристики

## Slide 7
Статические антропометрические характеристики
Антропометрические показатели изменяются во времени и различаются в зависимости от пола, возраста, профессии, национальности человека-оператора

## Slide 8
Динамические антропометрические характеристики
Динамическими антропометрическими характеристиками являются
зоны видимости, причем эти зоны могут определяться при неизменном положении головы (обзорность обусловливается только движением глаз) или при поворотах и наклонах головы.
Зоны видимости в вертикальной и горизонтальной плоскостях при повороте: А – только глаз; Б - только головы;
В – головы и глаз.

## Slide 9
Динамические антропометрические характеристики
Амплитуды движений некоторых частей тела

## Slide 10
Динамические антропометрические характеристики
Зоны видимости в сагиттальной (продольной) плоскости

## Slide 11
Динамические антропометрические характеристики
Зоны рационального размещения органов управления (зоны досягаемости) в горизонтальной плоскости: I - оптимальная зона; II - зона легкой досягаемости; III - зона досягаемости
Динамические антропометрические характеристики, в частности зоны досягаемости, часто определяются не только размерами частей тела человека, но и скоростью и точностью движений рук в этих зонах. Это правильно с точки зрения практики, а формальные «зоны досягаемости» следует понимать как зоны рационального расположения органов управления.

## Slide 12
Динамические антропометрические характеристики
Рекомендуемая высота рабочей поверхности для разных видов и точности работы: 1 - очень точные и тонкие; 2 - точные на пультах; 3 - конторские; 4 - клавиатура компьютера
Важным параметром является высота рабочей поверхности, на которой находятся основные предметы труда или органы управления.

## Slide 13
Физиологические и психофизиологические показатели
Помимо кинематических характеристик движений человека, большое значение имеют временные характеристики, т. е. время, которое проходит от получения человеком-оператором сигнала (например, отклонение стрелки какого-либо прибора на панели) до приведения в действие соответствующего органа управления. Определить это время можно при следующих испытаниях. Испытуемый человек должен с возможной максимальной скоростью выполнить то или иное рабочее движение (нажать кнопку, передвинуть рычаг, повернуть штурвал и т.п.) в ответ на известный ему, но внезапно появляющийся сигнал (вспышка сигнальной лампы, резкий звук). Время реакции складывается из латентного периода и времени моторного (двигательного) ответа. За это отвечают психофизиологические показатели
Латентный (скрытый) период - время от момента возникновения какого-либо раздражителя до появления ответной реакции организма.
Тактильный (прикосновение).....................90...220 мс
Слуховой (звук)...........................................20... 180 мс
Зрительный (вспышка света)................... 150...220 мс
К физиологическим показателям относятся силовые параметры различных органов движения человека

## Slide 14
Психофизиологические показатели
Пожалуй, самыми важными психофизиологическими показателями человека являются характеристики зрения. Это обусловлено тем, что с помощью зрения человек получает 80...90 % всей информации. Глаз способен воспринимать свет на длинах волн примерно от 400 нм до 760 нм
Цвет и его восприятие: а - цветовое тело;
б - цветовой круг; 1-8 - яркость цвета (8 - минимальная яркость)
Цвет ассоциируется у человека с понятием тепла и холода, приближения и отдаления, легкости и тяжести. Цвета, находящиеся на противоположных сторонах цветового круга, называются взаимодополняющими (например, красный и зеленый). Разные цвета оказывают разное физиологическое воздействие. Кроме цвета, глаз реагирует на яркость и контраст.

## Slide 15
Психофизиологические показатели
Яркость — это такая характеристика зрительного раздражителя, которая непосредственно оценивается глазом. Для восприятия необходима не только оптимальная яркость, но и оптимальное соотношение яркостей предметов — контраст.
Рекомендуются следующие соотношения яркостей:
2:1 — между рабочим полем и ближним фоном;
10:1 — между рабочим полем и дальним фоном;
50 : 1 — между самым светлым и самым темным пятнами, попадающими в поле зрения.
Наибольшей разрешающей способностью по цвету отличаются следующие комбинации при восприятии знаков: синий на белом, черный на желтом, зеленый на белом, черный на белом, зеленый на красном, красный на желтом.
Реакция глаз характеризуется полем зрения, скоростью ориентации в поле зрения, остротой зрения, аккомодацией, адаптацией, стробоскопичностью, стереоскопичностью. Поле зрения обоих глаз, при котором обеспечивается правильное восприятие предметов.

## Slide 16
Психофизиологические показатели
Поле зрения человека и зона доступности элементов управления и индикации: R — радиус, определяющий границы зоны доступности руками человека-оператора

## Slide 17
Психофизиологические показатели
Острота зрения определяется способностью глаза различать детали предметов, характеризуется угловыми единицами и зависит от работающей области глаза, освещенности и подвижности предмета.
Аккомодация — это способность глаза приспосабливаться к ясному видению предметов, находящихся от него на различном расстоянии.
Скорость ориентации в поле зрения проявляется при наблюдении предметов, расположенных на различных расстояниях от наблюдателя. Например, требуется от 0,6 до 1,2 с для четкого различения предметов, если расстояние до них меняется от 0,1 до 0,5 м.
Адаптация — это изменение чувствительности глаза под воздействием раздражителей. Процесс приспособления глаза к темноте называется темновой адаптацией. При переходе из светлого помещения в темное и через час пребывания в темноте чувствительность глаз увеличивается в 200 тыс. раз. Для адаптации к темноте требуется примерно 20 мин.
Стробоскопичность глаз обусловлена задержкой в восприятии информации. Если информация поступает чаще, чем она может восприниматься, то отдельные ее порции становятся неразличимыми. Глаз различает до 15...20 мерцаний в секунду. Меньшая скорость мерцаний фиксируется глазом как отдельные вспышки, большая — как непрерывный свет. Мерцание изображения утомляет глаза.
Стереоскопичность глаз проявляется в том, что человек воспринимает две отдельные картины, хотя при этом может действовать только одно световое раздражение. Стереоскопическое изображение имеет «порог глубины», соответствующий бинокулярному параллаксу 5 угл. с. Радиус стереоскопического зрения 1 350...2 600 м.

## Slide 18
Психофизиологические показатели
Слух. Особенностью слуха является способность весьма точно определять направление источника звука, а также оценивать частоту колебаний и силу его. Слуховой аппарат человека способен воспринимать звук в диапазоне частот 16-20000 Гц. Направление и источник звука определяются точнее обоими ушами, чем одним, независимо от удаления источника. Слышимость звука зависит от звукового давления, измеряемого в паскалях. Порог слышимости при частоте 800-2000 Гц состав­ляет около 20 Па. Наилучшая слышимость обеспечивается при частоте звука 2000-4000 Гц. При увеличении или снижении частоты слышимость постепенно падает.
Осязание. Осязание расширяет у человека способность собирать из внешней среды дополнительно элементы информации, определять их происхождение, отличать по форме и выяснять положение относительно других предметов в условиях недостаточной. освещенности или когда явление происходит за пределами поля зрения глаз. Наибольшей чувствительностью к тепловым, болевым и тактильным (сопровождающимся прикосновением) изменениям обладает поверхность кожи ладони рук и окончания пальцев. Чувствительная способность кожного покрова расширяет возможности работы оператора в различных условиях.

## Slide 19
Художественное оформление конструкции прибора
Алгоритм художественного конструирования

## Slide 20
Взаимосвязь средств, способов, категорий и критериев композиции
Композиция (от лат. compositia — составление, расположение, сочинение) определяет взаимосвязь важнейших элементов конструкции художественного произведения и выражает замысел автора.

## Slide 21
Категории композиции
Тектоника есть зримое отображение работы конструкции и материала в форме, т. е. связь формы и содержания.
Объемно-пространственная структура характеризует взаимодействие формы и ее элементов между собой и с окружающим пространством.
Различают следующие конструкции: плоскую (фронтальную), объемную, глубинно-пространственную. Типичный пример плоской конструкции — лицевые панели, характерным признаком которых является взаимное расположение элементов плоской и пространственной формы по двум координатам. Объемную конструкцию представляет форма изделия в целом, которая характеризуется распределением объемов и масс по трем координатам. Все три измерения в композиционном отношении одинаково важны. Глубинно-пространственная структура учитывает размещение одних объектов среди других объектов комплекса и достигается с помощью выбора пропорций и масштаба.
Цветовая гармония реализуется с учетом требований эргономических характеристик зрения. Умело сочетая те или иные цвета, можно создать впечатление легкости и тяжести, холода и тепла, простора и тесноты, выступления и отступления элементов и узлов изделия. Цвет необходим для выделения нужных деталей (наиболее важных клавиш, элементов, находящихся под высоким напряжением и т. д.). Для приборов наиболее целесообразно применять гармонирующие оттенки одного и того же цвета (например, черный, темно-серый, светло-серый или песочный, бежевый, оливковый и т. д.). Это не исключает применения при необходимости контрастирующих цветов: красного - для сигнализации об аварийном режиме, зеленого - для маломощных элементов индикации, обозначения трубопроводов с водой и т. д.

## Slide 22
Критерии композиции
Красота характеризуется рядом частных показателей, к которым относятся гармоничность, выразительность, оригинальность, стилевое единство, современность стиля. Все эти критерии взаимосвязаны и носят качественный характер, что затрудняет объективность оценки
Гармоничность — свойство формы конструкции быть органично согласованной с элементами формы, что достигается определенным соотношением размеров, форм, яркости, цвета, расположения отдельных элементов. Требование гармоничности включает в себя требование согласованности с помещением, где располагается конструкция.
Выразительность — способность конструкции своим внешним видом наглядно отображать качество, обеспечивая соответствующее эстетическое восприятие. Выразительности добиваются с помощью таких способов и средств композиции, как целостность формы, композиционное равновесие, взаимодействие конструкции и пространства.

## Slide 23
Критерии композиции
Оригинальность — совокупность своеобразных элементов формы и их отношений, позволяющая отличить данную конструкцию от однотипных. Это понятие предполагает наличие национальных, отраслевых, фирменных признаков.
Стиль — это устойчивая общность формально-художественных средств, отражающая исторически сложившиеся социально-экономические и идейно-эстетические принципы и художественно-конструкторские методы и средства их воплощения. Современность стиля означает согласованность между общим стилем конструкции и лучшими образцами мировой культуры.
Мода (в отличие от стиля) представляет собой менее устойчивую общность названных методов и средств.

## Slide 24
Средства композиции
Ритм — средство, обеспечивающее выделение и связь элементов формы путем их повторения, чередования, нарастания, убывания. Ритм сообщает конструкции статическое или динамическое выражение, он способствует ее более четкому зрительному восприятию.
Организация ритма вариацией шага и толщины линий: 1 — ритм проявляется только в закономерном сокращении стороны квадратов; 2 — активность ритма возрастает с убыванием толщины решетки к центру; 3 — предельно активен ритм при одновременном изменении промежутков и толщины; 4 — ритм нарушен вследствие изменения интервала при неизменной толщине решетки

## Slide 25
Средства композиции
Симметрия — организация элементов конструкции, основанная на правильном их размещении относительно центра или оси. Конструкции, не обладающие симметрией, называются асимметричными. В сознании человека симметрия ассоциируется со статичностью (равновесием), что способствует уменьшению утомляемости.
Различают относительную симметрию (а), когда относительно оси или плоскости уравновешиваются элементы примерно одинакового качества (по форме, размеру, цвету), и контрастную симметрию (б), когда уравновешивание выполняется установлением соотношения величины и взаимного положения различных форм: осевую (ромашка), винтовую (улитка); орнаментальную и т. д.
а
б

## Slide 26
Средства композиции
Пропорциональность — соразмерность частей и форм между собой, а также между собой и целым. От удачно найденного соотношения частей изделия в значительной степени зависят композиционная целостность и гармоничность всего изделия.
В основе пропорциональности лежат закономерности роста: органического (растения, животные) и неорганического (кристаллы). Так, закономерность органического роста находит отражение в динамике так называемого «золотого» сечения.
При определении пропорциональных соотношений в промышленности находят широкое применение ряды предпочтительных чисел (и ряды нормальных размеров, построенные на основе геометрической прогрессии. Большое распространение в технике получили пропорции, связанные с соотношением сторон или площадей 1:2; 2:3 и т. д. Пропорции тесно связаны с другими средствами — контрастом, нюансом, масштабом и т. д.

## Slide 27
Средства композиции
Метод «Золотого сечения»

## Slide 28
Средства композиции
Масштабность — зрительно-пространственная характеристика размеров конструкции изделия.
В основе масштабности лежит отношение части к целому, изделия в целом и его частей — к окружающим предметам, к размерам человека. Для получения гармоничного изделия необходимо использовать масштаб, позволяющий сопоставить размеры изделий с размерами человеческого тела. В приборах масштабные характеристики связаны с деталями, размеры которых обусловлены техническими и эргономическими требованиями. Например, клавиши, кнопки имеют относительно постоянные размеры независимо от размеров изделия. Такие элементы носят название указателей масштаба.
На
масштабное восприятие формы изделия
оказывают влияние зрительные
иллюзии. Так, вертикальные формы кажутся

## Slide 29
Средства композиции
Пластика и фактура - служат для создания нюансных способов отделки, фактура -для создания тонких контрастов, например противопоставление матовой и полированной поверхности одного и того же материала.
Соотношение (взаимодействие) позволяет выделить наиболее важные в композиционном отношении части. При необходимости сосредоточить на чем-либо внимание взаимодействие объема и пространства в этом месте следует сделать более напряженным.
Соподчиненность играет большую роль при обеспечении выразительности композиции и целостности формы. Быстрота восприятия композиции во многом зависит от логичности и ясности связей пространственных элементов системы.

## Slide 30
Средства композиции
Контраст - резко выраженное противопоставление друг другу однородных элементов целого (по форме, объему, цвету, размерам, конфигурации и т. д.), которое подчеркивает гармоничность восприятия целого. Те элементы, которые необходимо выделить из общей совокупности, обычно имеют неповторяющуюся форму и окрашиваются в контрастирующие цвета. Сила и слабость контраста - в его выразительности. При чрезмерном контрасте может нарушиться целостность формы и усилиться утомляемость оператора.
Нюанс - незначительное различие между однородными противопоставляемыми элементами целого, позволяющее смягчить контраст. Нюанс может проявляться в пропорциях, ритме (чередовании черных и белых полос), цветовых и тональных отношениях, пластике, построении поверхностей со сложными лекальными образующими.