## Slide 1: Методы проектирования изделий

## Slide 2: по видам связей между элементами
Геометрический метод. В основу метода положена структура геометрических и кинематических связей между деталями, представляющая собой систему опорных точек, число и размещение которых зависит от заданных степеней свободы и геометрических свойств твердого тела. Метод целесообразно применят для конструкций, которых должно соблюдаться точное взаимное положение деталей или обеспечиваться их точное перемещение при величинах деформации, значительно меньших погрешностей изготовления деталей.
Машиностроительный метод. В основу этого метода положена структура геометрических и кинематических связей между деталями, представляющая собой систему опорных поверхностей, число и размещение которых выбирается исходя их минимизации массы и допустимой прочности конструкции.
Топологический метод. В основу его положена структура физических связей между электрорадиоэлементами (ЭРЭ), т. е. представление конструктивного вида принципиальной схемы и ее геометрической (топологической) связности, независимо от ее функционального содержания. Он используется, если нельзя применить геометрический и машиностроительный методы.

## Slide 3: по способу выявления и организации структуры связей между элементами
Метод проектирования моноконструкций основан на минимизации числа связей в конструкции, он применяется для создания блоков, на основе оригинальной несущей конструкции (каркасе, шасси) в виде моноузла (моноблока)с оригинальными элементами. Длительное время конструирование велось только с использованием моноконструкций.
Базовый метод конструирования. В основу метода положено деление аппаратуры на конструктивно и схемно законченные части. Базовый метод конструирования и его разновидности: функционально-модульный, функционально-узловой и функционально-блочный метод основывается на принципах агрегатирования, функциональной и размерной взаимозаменяемости, схемной и конструкторской унификации.

## Slide 4: Базовый метод конструирования
Функционально-узловой метод заключается в том, что разрабатываемая конструкция расчленяется на функционально законченные узлы, которые могут быть отдельно сконструированы, изготовлены, настроены и испытаны до объединения их в общей конструкции.
Функционально-модульное конструирование является логическим продолжением функционально-узлового метода. Использование модулей позволяет вследствие единообразия и унификации конструкций дополнительно выиграть в плотности монтажа, подготовке производства, эксплуатации и техническом обслуживании.
Функционально-блочный метод конструирования применяют при относительно несложной конструкции, где выигрыш от упрощения (удешевления) конструкции и увеличение надежности за счет уменьшения числа электрических соединений является решающим. Предельным случаем функционально-блочного метода является моноблочная конструкция прибора, усилителя, генератора и т. п.).

## Slide 5
Одноблочная (а), агрегатная (б) и модульная (в) конструкции ввода электропитания в прибор: выключатель сетевого питания (A), вилка для подключения сетевого шнура (B), переключатель напряжения и держатель плавких вставок (C), выполненные в одном корпусе (D); 1 – выключатель сетевого питания, 2 – переключатель напряжения, 3 – держатели плавких вставок, 4 – вилка для подключения сетевого шнура

## Slide 6: Компоновка пространства при модульном проектировании

## Slide 7: Метод базового агрегата
Метод проектирования на основе типовых изделий и типовых конструкций

## Slide 8: Преимущества базового метода перед методом моноконструкций
на этапе разработки:
позволяет одновременно вести работу над многими узлами и блоками, что сокращает сроки проведения разработки;
упрощает отладку и сопряжение узлов в лаборатории;
резко упрощает конструирование и макетирование;
сокращает объём оригинальной КД;
дает возможность непрерывно совершенствовать аппаратуру без коренных изменений конструкции;
упрощает и ускоряет внесение изменений в принципиальную схему, конструкцию и КД;
на этапе производства:
сокращает сроки освоения серийного производства аппаратуры;
2) упрощает сборку, монтаж;
3) снижает требования к квалификации сборщиков и монтажников;
4) снижает стоимость аппаратуры благодаря широкой механизации и автоматизации производства;
5) повышает степень специализации производства;
при эксплуатации:
повышает эксплуатационную надежность приборов;
2) облегчает обслуживание;
3) улучшает ремонтопригодность аппаратуры.

## Slide 9: по степени автоматизации выявления структуры связей между элементами
Эвристический метод использует обобщённый практический опыт (коллективная мудрость) в области конструирования и смежных отраслей. Метод является основным в практической деятельности конструктора.
Метод автоматизированного (автоматического) конструирования основан на использовании ПК для решения задач компоновки прибора, трассировки межсоединений различных структурных уровней, вычерчивания чертежей и выпуска КД.