## Slide 1: Технические методы диагностических исследований и лечебных воздействий

## Slide 2: Литература 1.Устюжанин В.А. Технические средства диагностики и лечебного воздействия: учебное пособие – Старый Оскол: ТНТ,2019. – 392с. 2.КореневскийН.А.,ЮлдашевЗ.М. Приборы,аппараты,системы и комплексы медицинского назначения.Техническое обеспечение здравоохранения, электрофизиологическая техника: учебник – Старый Оскол: ТНТ,2019. – 268с. 3.КореневскийН.А.,Юлдашев З.М.Приборы,аппараты,системы и комплексы медицинского назначения.Технические средства физиотерапии, реабилитации и восстановления утраченных функций: учебник-Старый Оскол: ТНТ,2020.- 312с.

## Slide 3: Предмет медицинской аппаратуры. Техника безопасности. Метрология. Лекция№1

## Slide 4: Физические поля тела человека
Электрическое поле
Магнитное поле
Электромагнитное излучение
Инфракрасное излучение
Видимое излучение
Акустическое излучение

## Slide 5: Физические поля тела человека

## Slide 6
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
Медицинское оборудование
Медицинская аппаратура
Медицинские инструменты
Электромедицинская аппаратура
Механическая медицинская аппаратура
По виду используемой энергии

## Slide 7
Медицинская аппаратура – это все типы приборов, аппаратов и систем, используемых в клинической медицине и медицинских исследованиях.

## Slide 8
Классификация медицинской аппаратуры
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ – для регистрации и анализа медико-биологических показателей и физиологических процессов.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ – для воздействия электрическим током , электромагнитным полем, УЗ, лазерным излучением и т.д.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – лазерный и ультразвуковой «скальпель», технические средства микрохирургии .
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ – искусственные органы, имплантированные биостимуляторы.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА – анализаторы биопроб (физико-химические, атомно-физические) для иммунологических исследований, аналитическая аппаратура.
Notes: <number>

## Slide 9
Медицинский аппарат – это техническое устройство, дозированного терапевтического энергетического воздействия или разрушительного действия (УВЧ, УЗ- терапии, электрический скальпель и др.)
Медицинская аппаратура
Медицинский прибор – это техническое устройство предназначенное для диагностических или лечебных измерений (электрокардиограф, сфигмоманометр, томограф и др.)
Применение медицинской аппаратуры повышает эффективность диагностики и терапии, увеличивает производительность труда медицинского персонала.

## Slide 10
Электроника – область науки и техники, изучающая взаимодействие электронов с электрическими и магнитными полями, а также устройства на основе этого взаимодействия (полупроводниковые, электровакуумные и др.).
Медицинская электроника – разделы электроники и аппаратура, используемые для решения медико-биологических задач. Развитие медицинской электроники стало основой создания новых высокотехнологичных диагностических и терапевтических методов (МРТ, РКТ и др.)

## Slide 11
Неотпускающий ток
Порог неотпускающего тока – это минимальное значение тока, при котором происходит сокращение мышц до такой степени, что человек не может самостоятельно расслабить их – 15 мА.
Опасен ток – 50 мА.
Зависимость средних значений порога ощутимого (1) и неотпускающего (2) токов от частоты представлена на графике:

## Slide 12
Защитное заземление
Защитное заземление – это электрическое соединение металлического корпуса прибора с землей. Сопротивление заземление не более 4 Ом, подсоединено параллельно сопротивлению тела человека.
Замыкание на корпус в трёхфазной изолированной от земли сети.
Защитное заземление в трёхфазной сети с глухозаземлённой нейтралью

## Slide 13
Зануление
Зануление – это электрическое соединение корпуса прибора (металлического) с нулевым проводом сети.
Защитное зануление применяется при подключении приборов к трехфазной сети с заземленной нейтралью.
Защитный провод
Рабочий провод

## Slide 14
Защита электрически уязвимого пациента

## Slide 15
Надёжность медицинской аппаратуры
Надёжность медицинской аппаратуры – это способность прибора не отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации сохранять свою работоспособность в течение заданного интервала времени.
Количественная оценка надёжности – это вероятность безотказной работы P(t):
P(t)=N(t)/N0
Где N(t) – число приборов, работающих время t;
N0 – общее число испытывавшихся изделий.

## Slide 16
Классы аппаратуры
Классы аппаратуры, в зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации:
Класс А: P(t) ≥ 0,99 – отказ приборов грозит жизни пациента или персонала.
Класс В: P(t) ≥ 0,8 – отказ приборов вызывает искажение информации о состоянии здоровья организма. Например, системы, следящие за больными, аппараты для стимуляции сердечной деятельности.
dN – число отказов;
dt – время.
Интенсивность отказов:

## Slide 17
При

## Slide 18
Обеспечение качества медицинской аппаратуры
Метрология —
учение об измерениях, способах обеспечения их единства и путях приобретения нужной точности.
Стандартизация — разработка требований, норм и правил, гарантирующих право потребителя на товар или услугу должного качества, а также право на безопасность труда.
Сертификация — установление сертифицирующими органами соответствия продукции, услуги или процесса определенному стандарту или нормативному документу.

## Slide 19
Организации, осуществляющие международную стандартизацию
Международная организация по стандартизации (МОС)
Международная электротехническая комиссия (МЭК)
Международный союз электросвязи (МСЭ)
В международной стандартизации особое внимание
при разработке стандартов на продукцию уделяется формированию единых способов испытаний продукции, требований к маркировке.

## Slide 20
Аксиомы метрологии
1. Любое измерение есть сравнение.
2. Любое измерение без априорной информации невозможно.
3. Результат любого измерения без округления значения является случайной величиной.

## Slide 21
Термины метрологии
Погрешность измерения (абсолютная погрешность) — отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.
Погрешность средства измерения — разность между показанием средства измерений и истинным значением измеряемой физической величины.
Точность средства измерений — характеристика качества средства измерений, отражающая близость его погрешности к нулю.
Физическая величина – одно из свойств физической системы, процесса или явления, общее в качественном отношении, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
Измерение – нахождение значения физической величины с помощью технических средств и вычислений.

## Slide 22
Общая схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информации
Устройства съёма
Усилитель
АЦП
ПК или процессор
Отображение/Регистрация
Интернет

## Slide 23
Устройства съёма медико-биологической информации
Электроды
Датчики (преобразователи)
Биоуправляемые
Активные (генераторные)
Пассивные (параметрические)
Энергетические:
- Фотоэлектрические
Ультразвуковые
Магнитоэлектрические
Индуктивные
Емкостные
Резисторные
Пьезоэлектрические
Индукционные
Термоэлектрические

## Slide 24
Электроды – проводники специальной формы, соединяющие биологический объект с электрической цепью.
Электроды
Для съёма медико-биологической информации
Для терапевтического воздействия
Требования:
Не оказывают воздействия на биологическую ткань
Стабильность параметров
Не создавать помех
Легко фиксируются, легко снимаются
Прочность

## Slide 25
r – сопротивление внутренних тканей Б системы (~1кОм)
Бесполезное падение напряжения
Полезное регистрируемое напряжение
Для уменьшения Rк+э используют влажные салфетки.
Для согласования сопротивлений Rвх у в 10-20 раз больше Rк+э .

## Slide 26
Снятие ЭКГ при погруженных электродах. Оригинальный кембриджский электрокардиограф (1912 г.), изготовленный по соглашению с профессором В. Эйнтховеном, отцом электрокардиографии.

## Slide 27
Металлические пластинчатые электроды. Они обычно изготавливались (или покрывались) из серебра, никеля или аналогичных сплавов.
Плавающие поверхностные электроды
Подкожный игольчатый электрод для снятия ЭКГ

## Slide 28
Датчики – устройства преобразующие неэлектрическую величину в электрический сигнал, удобный для дальнейшего преобразования и регистрации.
1) Функция преобразования – Y = f(x) зависимость выходной электрической величины Y от входной (неэлектрической) величины x (в идеале зависимость должна быть линейной).
2) Чувствительность датчика:
∆x – изменение входной величины
∆Y – изменение выходной величины
3) Динамический диапазон – область входных величин, которые преобразуются датчиком без искажений.
4) Время реакции – минимальный промежуток времени, втечение которого выходная величина достигает уровня, обусловленного входным сигналом.
Характеристики датчиков:

## Slide 29
Энергетический датчик

## Slide 30
Биоуправляемый активный датчик
Пьезоэлектрический преобразователь:
1 – пьезоэлектрическая пластина;
2 – электроды;
3 – усилитель.

## Slide 31
Биоуправляемый активный датчик
Термоэлектрический преобразователь.

## Slide 32
Биоуправляемый пассивный датчик
Резистивный преобразователь

## Slide 33
Биоуправляемый пассивный датчик
Емкостный преобразователь:
1 – подвижный электрод
2 – неподвижный электрод

## Slide 34
Биоуправляемый пассивный датчик
Индуктивный преобразователь:
1 – обмотка
2 – ферромагнитный сердечник

## Slide 35
Усилитель – это устройство, увеличивающее электрический сигнал за счет энергии постороннего источника.
Усилители создаются на основе электронных устройств: транзисторов, триодов и т.д., однако общее устройство едино (представлено на рисунке):

## Slide 36
Технические характеристики усилителей. Коэффициент усиления.
Коэффициент усиления по напряжению.
Коэффициент усиления по току
Коэффициент усиления по мощности
При усилении гармонического сигнала используют амплитуды входного и выходного сигналов:
Коэффициент усиления - равен отношению приращения сигнала на выходе усилителя к вызвавшему его приращению сигнала на входе.

## Slide 37
Многокаскадный усилитель

## Slide 38
Входное и выходное сопротивления усилителей

## Slide 39
Амплитудная характеристика усилителя – это зависимость амплитуды выходного напряжения усилителя от амплитуды входного напряжения на некоторой неизменной частоте сигнала.
Нелинейные (амплитудные) искажения – это изменение формы кривой усиливаемых колебаний, вызванное нелинейными свойствами цепи, усиливающей колебания.

## Slide 40
Частотная характеристика усиления – это зависимость коэффициента усиления от частоты . Ангармонический сигнал усиливается без искажения если k = const.
Линейные (или частотные) искажения – это изменения сигнала в следствие зависимости коэффициента усиления от частоты.
ω1-ω4 – полоса пропускания усилителя, в этом диапазоне сигнал практически не искажается.

## Slide 41
Предупреждение искажений сигнала
Для предупреждения частотных искажений следует использовать усилитель шириной пропускания полностью включающей диапазон регистрируемых частот колебаний.
Для предупреждения амплитудных искажений сигнала увеличивают линейный участок амплитудной характеристики усилителя.
Предупреждение искажений сигнала

## Slide 42
Классификация усилителей
Классификация возможна по различным признакам.
По характеру усиливаемых сигналов: усилители гармонических сигналов, импульсные усилители и т.д.
По типу применения в конструкции усилителя активных элементов: транзисторные, интегральные, гибридные.
По виду согласования выходного каскада усилителя с нагрузкой: трансформаторные и безтрансформаторные.
По типу обработки входного сигнала и схеме построения выходного каскада усилителя.
и т.д.

## Slide 43
1. Усилители низкой частоты (УНЧ).
Классификация по частному диапазону
Диапазон звуковых частот. Применяют в радиосвязи.
2. Усилители постоянного тока (УПТ)
3. Избирательные (полосовые) усилители
Рабочий диапазон частот включает нулевую частоту (постоянный ток).
Полосовой рабочий диапазон частот. Бывают узкополосные, широкополосные.

## Slide 44
Амплитуда биопотенциалов мала и лежит в диапазоне 0,01-3мВ. Для регистрации необходимо использование усилителей с коэффициентом усиления . Вследствие большого коэффициента усиления происходит значительное усиление и посторонних сигналов, поступающих на вход усилителя.
Посторонние сигналы, искажающие полезный сигнал называются помехами.
Источники помех:
электромагнитные волны, приходящие по эфиру;
переменные электромагнитные поля трансформаторов, являющихся составной частью усилителя;
силовые и осветительные сети и т.д.
Для борьбы с помехами применяют:
заземление
экранирование
балансные (дифференциальные усилители)
Особенности регистрации биопотенциалов

## Slide 45
Схема образования помех от переменного тока

## Slide 46: Схема подавления синфазной помехи

## Slide 47
Аналого – цифровой преобразователь
(АЦП)
АЦП
fкв = 2 fв

## Slide 48
Магнитоэлектрический вибратор
Аналоговые регистрирующие устройства

## Slide 49
Электромагнитный вибратор
Аналоговые регистрирующие устройства

## Slide 50
Аналоговые регистрирующие устройства
Регистрирующее устройство с тепловой записью

## Slide 51
Струйный гальванометр
Аналоговые регистрирующие устройства

## Slide 55: Вопросы к практическому занятию №1
Физические поля человека.
Классификация медицинской аппаратуры
Неотпускающий ток. Защитное заземление. Защитное зануление.
Электрически уязвимый пациент.
Надежность медицинской аппаратуры.
Основы метрологии.
Термины метрологии.
Общая схема диагностического прибора.
Классификация устройств съема медико-биологической информации.
Характеристика электродов.
Характеристика датчиков.
Технические характеристики усилителей.
Классификация усилителей по частотному диапазону.
Особенности регистрации биопотенциалов.
Дифференциальный усилитель.
16. Аналоговые регистрирующие устройства.