## Slide 1
Тема : Обзор датчиков в медицине
Лектор: доцент кафедры ТОМЛП
Лисаневич Мария Сергеевна
Дисциплина:
УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕНИКИ
.
ЛЕКТОР : доцент, к.т.н. Лисаневич М.С
Для студентов 3 курса
кафедры
«Медицинской инженерии»

## Slide 2
УиЭМТ Лекция
Устройство съема преобразует информацию медико-биологического и физиологического содержания в сигнал электронного устройства. В медицинской электронике используются два вида устройств съема: электроды и датчики [2].
Многие медико-биологические характеристики нельзя «снять» электродами, так как они не отражаются биоэлектрическим сигналом: давление крови, температура, звуки сердца и многие другие. В этих случаях используют датчики (измерительные преобразователи) [3, с.370].
Notes: <number>

## Slide 3: Классификация датчиков
УиЭМТ Лекция
Датчики
Биоуправляемые
Энергетические
Генераторные
(активные)
Параметрические
(пассивные)
пьезоэлектрические
термоэлектрические индукционные
ёмкостные
индуктивные
реостатные
фотоэлектрические
ультразвуковые
В зависимости от энергии, являющейся носителем информации, различают механические, акустические, температурные, электрические, оптические и другие датчики [3, с.371].
Notes: <number>
под63ущдуг

## Slide 4
УиЭМТ Лекция
Классификация датчиков
Датчик | Механический | Акустический | Оптический | Температурный
Пьезо- электрический | Артериальное давление крови | Фонокардио-грамма | - | -
Термо-электрический | - | - | - | Температура
Индукционный | Баллисто-кардиограмма | Фонокардио-грамма | - | -
Фотоэлектрический | - | - | Оксигемография | -
Ёмкостный | Фонокардиограмма | - | - | -
Реостатный | Артериальное давление крови и Баллисто-кардиограмма | - | - | Температура
Индуктивный | Давление в желудочно-кишечном тракте | - | - | -
Таб. 1. Возможные медико-биологические применения типов датчиков [3, с.372].
Notes: <number>
.

## Slide 5: Характеристики датчиков
УиЭМТ Лекция
1. Чувствительность - минимальное изменение снимаемого параметра, которое можно устойчиво обнаружить с помощью данного преобразователя .
2. Динамический диапазон - диапазон входных величин, измерение которых производится без заметных искажений от максимальной предельной величины до минимальной, ограниченной порогом чувствительности или уровнем помех
3. Погрешность - максимальная разность между получаемой и номинальной выходными величинами .
4. Время реакции - минимальный промежуток времени, в те­чение которого происходит установка входной величины на уровень, соответствующий измененному уровню входной величины [4].
Notes: <number>

## Slide 6: Генераторные датчики
УиЭМТ Лекция
Генераторные – это датчики, которые под воздействием измеряемого сигнала непосредственно генерируют напряжение или ток.
Термопары относятся к термоэлектрическим преобразователям.
Термопара представляет замкнутую цепь из двух разнородных металлических проводников (Рис. 1) [5].
Контакты металлов A и К (спаи) поддерживают при разных температурах. К-контрольный спай, его температура (ТА) поддерживается постоянной. А – рабочий спай, он помещается в среду, температуру (ТК) которой надо измерить.
Рис. 1. Термопара (схема).
Notes: <number>

## Slide 7: Генераторные датчики
УиЭМТ Лекция
В цепи термопары возникает термоэлектродвижущая сила (ТЭДС), величина которой прямо пропорциональна разности температур рабочего и контрольного спаев и определяется соотношением
ТЭДС = (ТА - ТК),
где  - удельная ТЭДС, показывающая, какая ТЭДС возникает в данной цепи при разности температур контактов в один градус [5].
Рис.2. Стандартная термопара
Notes: <number>

## Slide 8: Пьезоэлектрические датчики.
УиЭМТ Лекция
Пьезоэлектрические датчики. Их работа основана на явлении прямого пьезоэффекта, который заключается в том, что на противоположных концах кристаллической пластинки возникают заряды различных знаков, если пластинку деформировать. Механическое напряжение преобразуется в разность потенциалов между ее концами [5].
Рис.3. Пьезоэлектрические датчики
Notes: <number>

## Slide 9: Индукционные датчики
УиЭМТ Лекция
Рис.5. Индуктивный датчик (схема)
Индуктивный датчик в простейшем варианте представлен на рис. 5. Катушка 1 намотана на замкнутый сердечник 2. Якорь 3 может перемещаться относительно сердечника и замыкать последний.
Входной величиной такого датчика является механическое перемещение якоря, выходной - ток в цепи катушки [5].
Notes: <number>

## Slide 10: Емкостный датчик
УиЭМТ Лекция
Емкостный датчик (Рис. 4).
В качестве примера может быть использован плоский конденсатор. Если сместить относительно друг друга обкладки заряженного конденсатора, то изменится его электроемкость и соответственно изменится разность потенциалов между его обкладками [5].
Рис.4. Ёмкостный датчик
Notes: <number>

## Slide 11: Резистивные датчики (тензодатчики)
УиЭМТ Лекция
Резистивные датчики (тензодатчики).
Принцип действия тензодатчиков (Рис. 7) основан на тензоэффекте. Тензоэффект проявляется в том, что активное сопротивление проводника зависит от механической деформации: от сжатия, растяжения, изгиба, кручения [5].
Рис.7. Резистивный датчик давления
Notes: <number>

## Slide 12: Энергетические датчики
УиЭМТ Лекция
Рис.8. Фотодатчики
Энергетические датчики создают в исследуемом объекте энергетический поток со строго определенными, постоянными во времени параметрами. Исследуемая величина воздействует на этот поток, модулирует его изменения, пропорциональные изменениям самой величины. К датчикам такого типа относятся фотоэлектрические (Рис.7 и 8) и ультразвуковые [5].
Рис. 7. Фотодатчик со световым потоком, прерываемым ОУ.
(1-источник света,2-оптическая система,3-пемещаемая деталь , размеры которой нужно контролировать, 4-заслонка , связанная механически с ОУ и перекрывающая часть светового потока 5-фотоэлемент ,6-оптическая система )
Notes: <number>

## Slide 13: Пьезодатчики датчики
УиЭМТ Лекция
Основным элементом конструкции ультразвукового датчика является пьезоэлектрический излучатель коротких посылок акустических (упругих) волн [6].
Рис 9. Ультразвуковой датчик
Notes: <number>

## Slide 14: Заключение
УиЭМТ Лекция
Биоэлектрические и неэлектрические сигналы являются существенным диагностическим показателем многих заболеваний. Поэтому очень важно правильно регистрировать эти показатели и извлекать необходимую медицинскую информацию [2].
Совершенствование полупроводниковой технологии позволило также расширить сферы применения датчиков и к тому же повысить их точность, быстродействие, надежность, долговечность, удобство сопряжения с электронными измерительными схемами. Массовый характер производства датчиков способствует снижению их цены, что также является немаловажным фактором, определяющим их внедрение в практику [1] .
Notes: <number>

## Slide 15: Литература
УиЭМТ Лекция
1. Г. Виглеб. Датчики. Устройство и применение. От переводчика. Перевод с немецкого канд. физ.-мат, наук М. А. Хацериова. Москва, «Мир», 1989 [Электронный ресурс]. URL: http://www.toroid.ru/vigleb.html (Дата обращения: 20.02.2020).
2. Подколзина В.А. Медицинская физика [Электронный ресурс]. URL: https://fis.wikireading.ru/2292 (Дата обращения: 20.02.2020).
3. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для мед. вузов. – М.: Высш. школа, 1987. – 638 с.: ил.
4. Медицинская аппаратура. Статья. Классификация датчиков [Электронный ресурс]. URL: http://medapparat.blogspot.com/2012/01/blog-post_8215.html (Дата обращения: 21.02.2020).
Notes: <number>

## Slide 16: Литература
УиЭМТ Лекция
5. Пермский государственный медуниверситет им. Е.А.Вагнера. Исследование работы датчиков. [Электронный ресурс]. URL: https://studfile.net/preview/537382/page:3/ (Дата обращения: 21.02.2020).
6. Медицинские датчики. [Электронный ресурс]. URL: https://studyport.ru/referaty/meditsina/5915-meditsinskie-datchiki (Дата обращения: 23.02.2020).
Notes: <number>