## Slide 1
Тема : Усилители.
Лектор: доцент кафедры ТОМЛП
Лисаневич Мария Сергеевна
Дисциплина:
УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕНИКИ
.
ЛЕКТОР : доцент, к.т.н. Лисаневич М.С
Для студентов 3 курса
кафедры
«Медицинской инженерии»

## Slide 2: План
Классификация усилителей
Характеристики усилителя
Усилитель на транзисторе
Особенности усиления биоэлектрических сигналов
Дифференциальный усилитель
УиЭМТ Лекция №3
Notes: <number>

## Slide 3: Определение
УиЭМТ Лекция №3
Усилитель электрических сигналов (электронный усилитель) — устройство, увеличивающее амплитуду этих сигналов без изменения их формы за счет постороннего источника электрической энергии.
Notes: <number>

## Slide 4
УиЭМТ Лекция №3
Схема усиления сигнала
Рис. 1. Схема усиления сигнала

## Slide 5
УиЭМТ Лекция №3
Классификация усилителей
1. По диапазону усиливаемых частот – усилители низких частот (УНЧ), усилители постоянного тока (УПТ), усилители высоких частот (УВЧ),избирательные усилители.
2. По функциональному назначению – усилители напряжения, тока, мощности.
3. По характеру усиливаемого сигнала – усилители непрерывных и импульсных сигналов.

## Slide 6
УиЭМТ Лекция №3
Характеристики усилителя
а) Входное сопротивление. Rвх — сопротивление между его входными клеммами, которое можно найти по формуле
RВХ = UВХ/IВХ
б) Коэффициент усиления.
Коэффициент усиления усилителя равен отношению сигнала на выходе усилителя к значению сигнала на входе:
K = UВЫХ/UВХ

## Slide 7
УиЭМТ Лекция №3
Характеристики усилителя
Коэффициент усиления усилителя из нескольких каскадов равен произведению коэффициентов усиления усилителей всех используемых каскадов:
КОБЩ = К1К2К3...
в) Амплитудная характеристика усилителя — это зависимость максимального значения выходного сигнала от максимального значения входного.
Для рассматриваемого усилителя по напряжению амплитудная характеристика представляется зависимостью UMAX ВЫХ =f(UMАХ ВХ)·

## Slide 8
УиЭМТ Лекция №3
Для неизменности формы сигнала коэффициент усиления должен быть одинаков в пределах изменения входного сигнала.
Для этого необходимо использовать усилитель с линейной амплитудной зависимостью:
UMAX ВЫХ = K  UMAX ВХ .
Характеристики усилителя
Рис. 6. Амплитудная характеристика усилителя

## Slide 9
УиЭМТ Лекция №3
г) Частотная характеристика. В том случае, когда усиливаемый сигнал несинусоидальный, его можно разложить на отдельные гармоники, характеризующиеся соответствующей частотой. Коэффициент усиления для каждой гармоники может оказаться разным. Поэтому необходимо учитывать частотную характеристику усилителя.
Частотная характеристика усилителя — это зависимость коэффициента усиления от частоты сигнала: К = f().
Для того чтобы несинусоидальный сигнал был усилен без искажения, нужно, чтобы коэффициент усиления не зависел от частоты, то есть К () = const. В общем случае это условие не выполняется, что приводит к искажениям формы сигнала, которые называются частотными.
Характеристики усилителя

## Slide 10
УиЭМТ Лекция №3
Рис. 7. Частотная характеристика усилителя
Полосой пропускания усилителя называется интервал частот, в котором коэффициент усиления постоянен.
Характеристики усилителя

## Slide 11: Усилитель на транзисторе
УиЭМТ Лекция №3

## Slide 12: Усилитель на транзисторе
УиЭМТ Лекция №3

## Slide 13
УиЭМТ Лекция №3
Особенности усиления биоэлектрических сигналов
Специфика усилителей биопотенциалов определяется особенностями биопотенциалов:
выходное сопротивление биологической системы совместно с сопротивлением электродов, как правило, высокое;
биопотенциалы — медленно изменяющиеся сигналы;
биопотенциалы — слабые сигналы.

## Slide 14
УиЭМТ Лекция №3
Коэффициент усиления составляет 106 – 108;
Коэффициент дискриминации 105 – 106;
Все биоусилители – низкочастотные;
Высокое входное и низкое выходное сопротивления.
Особенности усиления биоэлектрических сигналов

## Slide 15
УиЭМТ Лекция №3
Дифференциальный усилитель

## Slide 16
УиЭМТ Лекция №3
Виды входных сигналов в ДУ
Различают два разных вида входных сигналов:
Синфазный сигнал на базах обоих транзисторов действуют два напряжения, одинаковые по величине и совпадающие по фазе.
Дифференциальный сигнал на базы VT1 и VT2 подаются два одинаковых по величине, но противоположных по фазе cигнала:

## Slide 17
УиЭМТ Лекция №3
Дифференциальный усилитель
Дифференциальный усилитель ‒ это симметричный усилитель постоянного напряжения с двумя входами и двумя выходами

## Slide 18
УиЭМТ Лекция №3
Дифференциальный усилитель

## Slide 19
УиЭМТ Лекция №3
Основные параметры усилителей
дифференциального сигнала:
K усс- коэффициент усиления синфазного сигнала, определяемый как отношение выходного и входного синфазного сигналов

## Slide 20
УиЭМТ Лекция №3
Основные параметры усилителей
дифференциального сигнала:
-входное сопротивление (дифференциальное) ‒ это сопро- тивление между входами, определяемое как отношение приращения разностного напряжения на входе к приращению входного тока, вызванному приращением этого напряжения; вх R
-синфазное входное сопротивление ‒ это сопротивление между входом и нулевым проводом, определяемое как отношение приращения напряжения синфазного сигнала к приращению входного тока, вызванному приращением напряжения; вх с R

## Slide 21
УиЭМТ Лекция №3
Подавление помех с помощью дифференциального усилителя