## Slide 1: Современные виды памяти

## Slide 2: память
Память-это устройство или система, которая используется для хранения информации для немедленного использования в компьютере или связанном с ним компьютерном оборудовании и цифровых электронных устройствах.

## Slide 3: Классификация памяти

## Slide 4: Виды Внутренней памяти
1. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
1. Оперативно запоминающее устройство (ОЗУ)
2. Кэш-память
3. Видео-память
Энергонезависимая
Энергозависимая

## Slide 5: Виды внешней памяти
1. ПЛ
Память с последовательным доступом
2. ПК
3. Накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД)
Память с произвольным доступом
1. Накопители на магнитной ленте (НМЛ)
2. Накопитель на жёстких магнитных дисках (НЖМД)
3. Compact Disc Read-Only Memory (CD-ROM)

## Slide 6: Современные виды памяти
Память на основе графена
Графен- метривл открытый в 2004 году британскими ученые российского происхождения: Андрей Гейм и Константин Новосёлов. Он представляет из себя материал посткремниевой эры. Очень похожий по структуре на грифель карандаша, графен в упрощенном варианте представляет собой карбоновую структуру, в которой атомы углерода (карбон) соединены в единую решетку.

## Slide 7
МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
С 2004 года было освоено несколько методов производства графена, однако основными из них считаются следующие три:
1. Механическая эксфолиация (Mechanical Exfoliation);
2. Эпитаксиальный рост в вакууме (Vacuum Epitaxial Growth);
3. CVD-процесс (Chemical Vapor Deposition, или химическое парофазное осаждение).

## Slide 8: Процесс записи и удаления информации
Процесс записи и удаления информации происходит с помощью небольших разрядов, которые создаю изменения в структуре графена. При этом эти изменения не повреждают графен т.е. можно бесчисленное множество раз перезаписывать данные без вреда для памяти.

## Slide 9: Достоинства и недостатки
1. Низкое энергопотребление
3. Прочность
2. Долговечность
4. Небольшой размер
5. Высокая скорость записи ,удаления и чтения информации
6. Хорошая теплопроводность
Достоинства
Недостатки
1. Цена
2. Боится высокого радиационного излучения

## Slide 10: Молекулярная память
Молекулярная память - это память, основанная на принципе сохранения данных с применением молекул протеина, который называется бактериородопсин. бактериородопсин имеет пурпурный цвет, поглощает свет и присутствует в мембране микроорганизма, называемого halobacterium halobium. По оценкам ученых, данные, записанные на бактериородопсинном запоминающем устройстве, должны сохраняться приблизительно пять лет.

## Slide 11: Процесс записи информации
При записи данных сначала надо зажечь желтый "страничный" лазер — для перевода молекул в Q-состояние. Пространственный световой модулятор (SLM), создающий маску на пути луча, вызывает возникновение активной (возбужденной) плоскости в материале. Эта энергоактивная плоскость представляет собой страницу данных, которая может вмещать массив 4096x4096 bit. Перед возвратом протеина в состояние покоя зажигается красный, записывающий лазер, располагаемый под прямым углом по отношению к желтому. Другой SLM отображает двоичные данные и, таким образом, создает на пути луча соответствующую маску, поэтому облучению подвергнутся только определенные пятна (точки) страницы. Молекулы в этих местах перейдут в Q-состояние и будут представлять двоичную единицу. Оставшаяся часть страницы возвратится в первоначальное bR-состояние и будет представлять двоичные нули.

## Slide 12: Процесс чтения информации
Для того, чтобы прочитать данные, надо опять зажечь страничный лазер, который переводит читаемую страницу в Q-состояние. Это делается для того, чтобы в дальнейшем, с помощью различия в спектрах поглощения, идентифицировать двоичные нули и единицы. Через 2ms после этого страница пропускается через низкоинтенсивный световой поток красного лазера. Низкая интенсивность нужна для того, чтобы предупредить изменение молекул в Q-состояние. Молекулы, представляющие двоичный нуль, поглощают красный свет, а представляющие двоичную единицу пропускают луч мимо себя. Это создает "шахматный" рисунок из светлых и темных пятен на LCD-матрице, которая захватывает страницу цифровой информации.

## Slide 13: Процесс удаления информации
Для удаления данных достаточно короткого импульса синего лазера, чтобы вернуть молекулы из Q-состояния в исходное bR-состояние. Для обеспечения целостности данных при выборочном стирании страниц применяется кэширование нескольких смежных страниц.

## Slide 14: Плюсы и минусы молекулярной памяти
Достоинства
1. Большой объём хранимых данных
2. Малое энерго потребление
3. Высокая скорость записи и чтения информации
Недостатки
1. Боится ультрафиолетового света
2. Относительно малое время хранения данных

## Slide 15: Память на основе углеродных нанотрубках
Углеродные нанотрубки, которые также называют фуллеренами, или углеродными каркасными структурами, — это большие молекулы, состоящие только из атомов углерода. Главная особенность нанотрубок заключается в том, что они имеют каркасную форму, напоминающую замкнутую полую оболочку.

## Slide 16: Устройство памяти
Первой данный тип памяти реализовала компания Nantero.
На кремниевую подложку наносится тонкая изолирующая пленка оксида кремния, вдоль которой размещены токопроводящие электроды шириной в 130 нм, отделенные друг от друга изолирующими слоями. Над электродами перпендикулярно к ним расположены массивы нанотрубок, которые замыкаются с обеих сторон на проводящие контакты. В обычном состоянии (состояние OFF) нанотрубки не касаются электродов и находятся над ними на высоте порядка 13 нм.

## Slide 17
Если к нижнему электроду приложить напряжение, то нанотрубка под воздействием электрического поля начнет выгибаться и коснется нижнего электрода. Однако такое состояние (состояние ON) оказывается устойчивым за счет баланса между возникающим механическим напряжением и Ван-дер-Ваальсовыми силами. В результате даже после исчезновения напряжения форма нанотрубки не изменится. Таким образом, меняя напряжение на электроде, можно переходить между двумя стабильными механическими состояниями нанотрубок, в одном из которых имеется контакт с электродом, а в другом — нет.

## Slide 18: Считывание данных
Для того чтобы прочитать содержимое элементарной ячейки памяти, между нижним электродом и контактом, к которому подсоединены нанотрубки, отвечающие выбранной ячейке памяти, подается напряжение. Если ячейка памяти находится в состоянии OFF, при котором нет физического контакта между электродом и нанотрубкой, то электрическая цепь оказывается разомкнутой и напряжение будет высоким, что соответствует логической единице. Если же ячейка памяти находится в состоянии ON, то есть имеется контакт между нанотрубкой и нижним электродом, то цепь замыкается и напряжение будет низким, что соответствует логическому нулю.

## Slide 19: Плюсы и минусы памяти на основе нанотрубок
1. Несмотря на то, что это RAM-память, она является энергонезависимой.
2. Плотность записи информации в устройствах NRAM может достигать 5 млрд. бит на квадратный сантиметр (в несколько раз больше, чем в сегодняшних микросхемах памяти)
3. Частота работы памяти — до 2 ГГц.
1. Высокая стоимость производства
Достоинства
Недостатки