## Slide 1: Внутренняя память. Материнская плата
<number>
Лекция 6
ДГТУ Кафедра М и И
.
2018-2019
Notes: <number>

## Slide 2: Внутренняя память
<number>
Под внутренней памятью понимают все виды запоминающих устройств, расположенные на материнской плате.
К ним относятся
оперативная память,
постоянная память и
энергонезависимая память.
Кэш память 3-го уровня может находиться
Notes: <number>

## Slide 3: Внутренняя память
<number>
Операти́вная память RAM (англ. Random Access Memory, память с произвольным доступом) — энергозависимая часть компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения операции.
Оперативное запоминающее устройство, ОЗУ — техническое устройство, в котором установлена оперативная память.
Notes: <number>

## Slide 4: Внутренняя память
<number>
Память RAM - это массив кристаллических ячеек, способных сохранять данные.
Используется для оперативного обмена информацией (командами и данными)
между процессором, внешней памятью и периферийными системами.
Из нее процессор получает программы и данные для обработки, в нее записываются полученные результаты.
Название "оперативная" происходит оттого, что она работает очень быстро и процессору не нужно ждать при считывании данных из памяти или при записи.
Данные в ОЗУ сохраняются лишь временно при включенном компьютере, при выключении они исчезают.
Notes: <number>

## Slide 5: Оперативная память RAM
<number>
По физическому принципу действия различают динамическую память DRAM и статическую память SRAM.
DRAM - Экономичный вид памяти. Ячейки динамической памяти можно представить в виде микроконденсаторов, способных накапливать электрический заряд.
Недостатки памяти DRAM: медленнее происходит запись и чтение данных, требует постоянной подзарядки.
Преимущества: простота реализации и низкая стоимость.
Статическая: ячейки статической памяти состоят из триггеров.
Notes: <number>

## Slide 6: Оперативная память RAM
<number>
В триггере сохраняется не заряд, а состояние (включенный/выключенный).
Преимущества памяти SRAM: значительно большее быстродействие.
Недостатки: технологически более сложный процесс изготовления, и соответственно, большая стоимость.
Микросхемы динамической памяти используются как основная оперативная память, а микросхемы статической - для кэш-памяти.
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
14-нанометровая технология Intel® обеспечивает меньшие размеры микросхем по сравнению с 22-нанометровой технологией. Каналы транзистора стали выше, тоньше и расположены ближе для повышения плотности и снижения емкостного сопротивления. Улучшенным транзисторам требуется меньше каналов для еще большего повышения плотности, а размер ячейки SRAM практически вдвое меньше по сравнению с ячейками, используемыми в 22-нанометровой технологии

## Slide 8: Оперативная память RAM
<number>
Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъемы на материнской плате.
Основные характеристики модулей оперативной памяти:
  объем памяти,
  время доступа,
  рабочая частота (до 800 МГц в с.)
DRAM - модули имеют объем - 512, 1024, 2048Мб. Время доступа (Timing) показывает, сколько времени необходимо для обращения к ячейкам памяти, чем меньше, тем лучше. Измеряется в наносекундах.
Timing DRAM - модуля – 3.5 -10 нс.
Notes: <number>

## Slide 9: Оперативная память RAM
<number>
Лидерами по объёму производства готовых модулей DIMM DRAM являются Samsung и американская компания Kingston Technology. Samsung занимает 42.0% рынка производства микросхем.
Модули типа DIMM представляют собой длинные прямоугольные платы с микросхемами памяти на них
ТИП: DRAM DDR
Notes: <number>

## Slide 10: Постоянная память ROM
<number>
2. Постоянная память ROM (Read Only Memory - ПЗУ)
В момент включения компьютера в его оперативной памяти отсутствуют любые данные, поскольку оперативная память не может сохранять данные при отключенном компьютере.
Но процессору необходимы команды, в том числе и сразу после включения. Поэтому процессор обращается по специальному стартовому адресу, который ему всегда известен, за своей первой командой.
Этот адрес указывает на память, которую принято называть постоянной памятью ROM или постоянным запоминающим устройством (ПЗУ).
Notes: <number>

## Slide 11: Постоянная память ROM
<number>
Микросхема ПЗУ способна продолжительное время сохранять информацию, даже при отключенном компьютере.
Говорят, что программы, которые находятся в ПЗУ, "зашиты" в ней - они записываются туда на этапе изготовления микросхемы.
В настоящее время существуют перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ). ППЗУ позволяют перепрограммировать их многократно.
Комплект программ, находящийся в ПЗУ образовывает базовую систему ввода/вывода BIOS (Basic Input Output System).
Основное назначение этих программ состоит в том, чтобы проверить состав и трудоспособность системы и обеспечить взаимодействие с внешними устройствами.
Notes: <number>

## Slide 12: Энергонезависимая память CMOS
<number>
Для своей работы программы BIOS требуют всю информацию о текущей конфигурации системы.
По очевидной причине эту информацию нельзя сохранять ни в оперативной памяти, ни в постоянной. Специально для этих целей на материнской плате есть микросхема энергонезависимой памяти, которая называется CMOS.
Notes: <number>

## Slide 13: Энергонезависимая память CMOS
<number>
Энергонезависимая память CMOS от оперативной памяти отличается тем, что ее содержимое не исчезает при отключении компьютера.
данные можно заносить в CMOS и изменять самостоятельно, в соответствии с тем, какое оборудование входит в состав системы.
Микросхема памяти CMOS постоянно питается от небольшой батарейки, расположенной на материнской плате.
Notes: <number>

## Slide 14: Энергозависимая память CMOS
<number>
Тот факт, что компьютер четко отслеживает дату и время, также связан с тем, что эта информация постоянно хранится (и обновляется) в памяти CMOS.
Notes: <number>

## Slide 15: Материнская плата
<number>
Основной платой ПК является Матери́нская пла́та (Mother Board).
Матери́нская пла́та — это сложная многослойная печатная плата к которой подключаются остальные компоненты компьютера.
по ним электропитание и данные поступают
к смонтированным на плате микросхемам и слотам, в которые вставляются остальные устройства компьютера.
Notes: <number>

## Slide 16: Материнская плата
<number>
На ней расположенны:
  процессор
  чипсет (микропроцессорный комплект) -от англ. "chip set" - набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения каких-либо функций.
Notes: <number>

## Slide 17: Материнская плата
<number>
шины – подсистема, которая передает данные между функциональными блоками компьютера. (шина - многоразрядный канал передачи информации от одного устройства компьютера к другому.)
оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) –
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) –
разъемы для подсоединения дополнительных устройств (слоты).
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
Материнская плата
Notes: <number>

## Slide 19: Внутренние шины передачи информации
<number>
IDE (англ. Integrated Drive Electronics) — параллельный интерфейс подключения накопителей (жёстких дисков и оптических приводов) к компьютеру. Позднее стал именоваться ATA, затем PATA.
Разрядность шины-
Каждая шина характеризуется шириной – числом параллельных проводников для передачи информации.
Notes: <number>

## Slide 20: Шины
<number>
Общая шина PCI-X мультиплексированная (адрес и данные передаются по одним и тем же линиям);
включает в себя все линии, которые обеспечивают работу общей шины.
Notes: <number>

## Slide 21: Шины
<number>
В настоящее время широко используется шина PCI Express.
Первоначально она была нацелена на использование только в качестве локальной шины. Пиковая производительность шины PCI Express 3.0 до 16 ГБит/С.
PCI Express 4.0 до 32 ГБит/С
Де-факто PCI Express заменила шины других моделей в персональных компьютерах.
Notes: <number>

## Slide 22: Шины
<number>
USB (англ. Universal Serial Bus) — универсальная последовательная шина, предназначенная для подключения периферийных устройств. Шина USB представляет собой последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств.
Производительность шины USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 5Гбит/с
Notes: <number>