## Slide 1
Основные
конструктивные
элементы
штампов
листовой штамповки
Notes: <number>

## Slide 2
Направляющие
колонки

## Slide 3
Гладкие по ГОСТ 13118-75
(1-го и 2-го класса точности)
Notes: <number>

## Slide 4
Для стандартных блоков.
Диаметр от 12 до 50 мм.
Notes: <number>

## Slide 5
С проточкой по ГОСТ 13119-75
1-го и 2-го класса точности.
Notes: <number>

## Slide 6
Для стандартных и
нормализованных блоков.
Диаметр от 12 до 100 мм.
Notes: <number>

## Slide 7
Прецизионные гладкие
Notes: <number>

## Slide 8
Для прецизионных блоков
без направляющих втулок.
Диаметр от 14 до 30 мм.
Направляющая часть колонки
пригоняется по направляющим
отверстиям верхних плит
с зазором 0,001 – 0,003 мм.
Notes: <number>

## Slide 9: Д
Прецизионные ступенчатые
Notes: <number>

## Slide 10
Для прецизионных блоков,
особенно при работе на
быстроходных прессах,
при коротком рабочем ходе.
Пригонка по шариковым втулкам
с натягом 0,005 – 0,007 мм.
Notes: <number>

## Slide 11
Ступенчатые
(заводская нормаль)
Notes: <number>

## Slide 12
Для крупных штампов.
Диаметр 80 и 100 мм.
В направляющей части
ходовая посадка
3-го класса точности.
Notes: <number>

## Slide 13
Направляющие
втулки

## Slide 14
Гладкие по ГОСТ 13120-75
(1-го и 2-го класса точности)
Notes: <number>

## Slide 15
Для стандартных блоков
с направляющими колонками.
Диаметр d от 12 до 50 мм.
Notes: <number>

## Slide 16
Ступенчатые по ГОСТ 13121-75
(1-го и 2-го класса точности)
Notes: <number>

## Slide 17
Для нормализованных блоков
с направляющими колонками.
После запрессовки нужна доводка
(хонингование) отверстия.
Диаметр d от 12 до 100 мм.
Notes: <number>

## Slide 18
Удлиненные по ГОСТ 13122-75
(1-го и 2-го класса точности)
Notes: <number>

## Slide 19
Для штампов, требующих большой
величины рабочего хода.
После запрессовки рабочий диаметр
втулки не уменьшается.
Отпадает последующая доводка.
Диаметр d от 12 до 50 мм.
Notes: <number>

## Slide 20
Прецизионные для
шариковых направляющих.
Notes: <number>

## Slide 21
Для прецизионных блоков,
применяемых при штамповке точных
деталей, особенно при штамповке
на быстроходных прессах
с малым ходом.
Notes: <number>

## Slide 22
.
Сепараторы с шариковыми
направляющими по ГОСТ 14678-69
Notes: <number>

## Slide 23
Для прецизионных блоков
и штампов.
Коэффициент трения качения
в 20 раз меньше
коэффициента трения скольжения.
Шарики при качении между втулкой
и колонкой создают натяг
0,005 – 0,007 мм.
Notes: <number>

## Slide 24
Хвостовики
для
штампов

## Slide 25
Литой (заводская нормаль)
Notes: <number>

## Slide 26
Для небольших штампов
с направляющими колонками.
Отливается в одно целое
с верхней плитой и обрабатывается.
Notes: <number>

## Slide 27
С буртиком по ГОСТ 16715-71
Notes: <number>

## Slide 28
Для всех видов блочных и пакетных
штампов.
Обеспечивает наилучшую центровку
(перпендикулярность оси)
штампа.
Notes: <number>

## Slide 29
С резьбой по ГОСТ 16716-71

## Slide 30
В штампах с направляющими
колонками главным образом для
гибочных, вытяжных и прочих работ.
Для вырубных штампов применять
стопор. Небольшая погрешность в
перпендикулярности к плоскости
штампа.

## Slide 31
С резьбой и буртиком по
ГОСТ 16715-71

## Slide 32
То же, что и выше,
но погрешность меньше,
установка стопорного винта
удобнее.

## Slide 33
Самоустанавливающийся
(плавающий)
грибковый.

## Slide 34
В прецизионных штампах
с направляющими колонками,
работающими без схода
с направляющих,
для мелкой и точной штамповки.

## Slide 35
С фланцем по ГОСТ 16718-71

## Slide 36
В крупных штампах с
направляющими колонками,
где хвостовик служит для
центровой установки или в
штампах, где по конструктивным
соображениям нельзя применить
хвостовик другой конструкции.

## Slide 37
Самоустанавливающийся
со сферическим вкладышем
по ГОСТ 16719-71

## Slide 38
В прецизионных вырубных,
совмещенных и последовательных
штампах,
а в особенности в штампах
с твердосплавными пуансонами
и матрицами.
Давление хвостовика 1 передается
через сферический вкладыш 2
подпятнику 3.
При небольшом перекосе хвостовика
центр давления практически
не меняется.

## Slide 39
Пружины

## Slide 40
Способы установки пружин
с независимой регулировкой
сжатия

## Slide 41
Пуансоны

## Slide 42
С заплечиком
по ГОСТ 16621-71

## Slide 43
Для пробивки отверстий
диаметром до 5 мм.
при d > s

## Slide 44
Усиленный с буртиком
по ГОСТ 16623-71

## Slide 45
Для пробивки отверстий
диаметром от 5 до 26 мм
при d > s.
При удельной нагрузке
свыше 100 МПа
применять прокладку.

## Slide 46
Усиленный с буртиком
по ГОСТ 16625-71

## Slide 47
Для пробивки отверстий и вырубки
деталей диаметром от 26 до 50 мм.
При диаметре свыше 40 мм в торце
делать выточку для уменьшения
поверхности шлифования.
При удельной нагрузки свыше
100 МПа применять прокладку.

## Slide 48
С наставкой

## Slide 49
Для пробивки отверстий и вырубки
деталей диаметром от 50 до 250 мм.
С целью экономии инструментальной
стали, наставка делается сменной.

## Slide 50
Удерживаемый расклепкой головки
(не нормализован)

## Slide 51
Используется в пакетных штампах,
особенно в случае близкого
расположения пробивных пуансонов
и конструктивной невозможности
применения пуансонов с буртиком.
Применять прокладку.

## Slide 52
Типы рабочих отверстий
вырубных и пробивных
матриц

## Slide 53
Тип I, с шейкой

## Slide 54
Для вырубки деталей сложной
конфигурации. Высота шейки h
и допустимое отклонение угла (Δ)
берутся в зависимости от толщины
материала:
при S до 0,5 мм h=3÷5 мм, Δ=10´;
при S=0,5÷5 мм h=5÷10 мм, Δ=20´ ;
при S=5÷10 мм h=10÷15 мм, Δ=30´;
Угол α от 3 до 5°

## Slide 55
Тип II, конусный

## Slide 56
Для вырубки небольших деталей
простой конфигурации. Угол α
берется в зависимости от толщины
материала:
при S=0,1÷0,5 мм α=10÷15´;
при S=0,5÷1 мм α=15÷20´;
при S=1÷2 мм α=20÷30´;
при S=2÷4 мм α=30÷45´;
при S=4÷6 мм α=45´÷1°.
При указанных углах возможна
значительная перешлифовка
матрицы по толщине

## Slide 57
Тип III, призматический

## Slide 58
При вырубке деталей с обратным
выталкиванием в штампах
совмещенного типа и в случае
вырубки крупных деталей

## Slide 59
Тип IV, с цилиндрическим
уширением

## Slide 60
В круглых вставных матрицах
для пробивки отверстий (до 25 мм).
Цилиндрическое уширение дается
с целью упрощения изготовления
матрицы. Высота шейки h и допустимое
отклонение угла (Δ) берутся в
зависимости от толщины материала

## Slide 61
Направляющие планки
и боковые прижимы

## Slide 62
Пальцы направляющие

## Slide 63
В открытых штампах с пружинным
прижимом-съемником или при
работе на пробивных прессах
со съемником укрепленным
на станине пресса.

## Slide 64
Планки направляющие

## Slide 65
В штампах с жестким съемником
для полос средней и большой
ширины (свыше 60 мм)

## Slide 66
Съемники с направляющим пазом

## Slide 67
В штампах с жестким съемником
для узких полос
шириной до 60 мм

## Slide 68
Боковой прижим пружинный
по ГОСТ 18765-73

## Slide 69
В последовательных штампах
для центрированного перемещения
полосы или ленты.
Величина прижима
(колебание ширины полосы) 2-3 мм.
Толщина пружин от 0,5 до 1 мм.

## Slide 70
Спасибо
за
внимание!
Notes: <number>