## Slide 1
Типы стандартных и
нормализованных блоков
и их применение
Notes: <number>

## Slide 2
С задним расположением
направляющих колонок
L=60÷500 мм
Notes: <number>

## Slide 3
Для обычной штамповки деталей
средней сложности и точности
из полосовых и штучных заготовок
(вырубные, пробивные, гибочные,
вытяжные и комбинированные штампы).
Notes: <number>

## Slide 4
С диагональным расположением
направляющих колонок
L=60÷500 мм
Notes: <number>

## Slide 5
Для штамповки более точных
деталей при работе из полосы
на быстроходных прессах
(вырубные и последовательные штампы)
Notes: <number>

## Slide 6
С осевым (симметричным)
расположением направляющих колонок
L=60÷500 мм
Notes: <number>

## Slide 7
Для штамповки мелких точных деталей
главным образом из штучных заготовок
(пробивные, гибочные, зачистные,
вытяжные и комбинированные штампы)
Notes: <number>

## Slide 8
С угловым расположением
четырех направляющих колонок
Notes: <number>

## Slide 9
Для штамповки крупных деталей
из больших штучных заготовок,
а также для многопозиционных
последовательных штампов
Notes: <number>

## Slide 10: Д
Круглые с осевым расположением
направляющих колонок
D=200÷1200 мм
Notes: <number>

## Slide 11
Для штамповки круглых деталей
повышенной точности из штучных
или полосовых заготовок
(компаундные штампы в
электромашиностроении)
Notes: <number>

## Slide 12
Прецизионные с осевым расположением
направляющих колонок
D=60÷180 мм
Notes: <number>

## Slide 13
Для штамповки мелких точных
деталей преимущественно в часовой
и радиоэлектронной промышленности.
Применяются блоки без направляющих
втулок, с втулками, с шариковыми
направляющими.
Notes: <number>

## Slide 14
Прецизионные с подвижной направляющей
плитой, диагональным и угловым
расположением направляющих колонок
Notes: <number>

## Slide 15
Прецизионные с общим направлением верхней
и подвижной направляющей плиты, с угловым
расположением четырех направляющих колонок.
Notes: <number>

## Slide 16
Для последовательной штамповки
точных деталей из тонкого материала,
преимущественно при штамповке
на прессах-автоматах
Notes: <number>

## Slide 17
Пакеты вытяжных штампов
для прессов простого действия
Notes: <number>

## Slide 18
Круглые, тип I
Notes: <number>

## Slide 19
Для первой вытяжки без прижима
(на провал).
Notes: <number>

## Slide 20
Круглые, тип II
Notes: <number>

## Slide 21
Для второй и последующих
операций вытяжки
без прижима
(на провал)
Notes: <number>

## Slide 22
Круглые, тип III
Notes: <number>

## Slide 23
.
Для первой вытяжки
с прижимом
плоской заготовки
Notes: <number>

## Slide 24
Круглые, тип IV
Notes: <number>

## Slide 25
Для второй и последующих
операций вытяжки
с прижимом
Notes: <number>

## Slide 26
Круглые, тип V
Notes: <number>

## Slide 27
Для совмещенной вырезки
и вытяжки на прессах
простого действия
Notes: <number>

## Slide 28
Прямоугольные, тип VI
Notes: <number>

## Slide 29
Для второй и последующих
операций вытяжки
коробчатых деталей
без прижима
(на провал)

## Slide 30
Прямоугольные, тип VII

## Slide 31
Для первой вытяжки
коробчатых деталей
с прижимом
плоской заготовки

## Slide 32
Прямоугольные, тип VIII

## Slide 33
Для второй и последующих
операций вытяжки
коробчатых деталей
с прижимом

## Slide 34
Спасибо
за
внимание!
Notes: <number>