## Slide 1
Основные
типы
съемников
Notes: <number>

## Slide 2
Жесткий (неподвижный)
открытый

## Slide 3
В мелкосерийном производстве
для грубой вырубки из материала
толщиной > 3мм или при пробивке
отверстий в крупных деталях.
Небезопасен в работе.

## Slide 4
Жесткий (неподвижный)
закрытый

## Slide 5
В штампах
с направляющими колонками
применяется как съемник;
в пакетных штампах-одновременно
как направляющая плита
для пуансона.
Безопасен в работе.

## Slide 6
Подвижной пружинный верхний

## Slide 7
В штампах
с направляющими колонками:
При вырубке крупных деталей
из тонкого материала;
В комбинированных
совмещенных штампах.
Небезопасен в работе.

## Slide 8
Подвижной пружинный или
резиновый нижний

## Slide 9
В штампах
с направляющими колонками:
при вырубке из тонкого материала
(до 0,2 мм);
2) при вырубке крупных деталей;
3) при комбинированной вырубке и
пробивке как крупных, так и мелких
деталей в совмещенных штампах.
Вместо пружин можно применять
резиновые буфера.

## Slide 10
Подвижный резиновый верхний

## Slide 11
В серийном производстве
в пробивных, главным образом,
многопуансонных или в открытых
вырубных штампах
для крупных деталей.
Надевается на пуансон или штифт
и удерживается сжатием резины.
Защитные шайбы привулканизированы.
Размеры d от 5 до 30 мм,
D от 20 до 60 мм.

## Slide 12
Подвижный буферный

## Slide 13
В штампах
с направляющими колонками,
снабженными нижним буфером,
или в штампах, устанавливаемых
на прессах с пневматическими
буферными устройствами.
Технологическое применение
аналогично пружинному
нижнему съемнику.

## Slide 14
Подвижной отжимаемый

## Slide 15
В штампах для пробивки отверстий
в полых деталях, а также в штампах
для холодного выдавливания по
обратному методу.
Назначение – применить более
короткие пуансоны и увеличить
рабочую высоту для свободного
удаления деталей.

## Slide 16
Подвижной направляемый

## Slide 17
Служит съемником материала
и направляющей плитой
для пуансонов.
Применяется в штампах с
нестандартными длинными и тонкими
пуансонами, например при пробивке
отверстий в высоких вытянутых
деталях, когда по конструктивным
соображениям применить пуансоны
в трубках не представляется
возможным.

## Slide 18
Присасывающего действия

## Slide 19
Для подъема и удержания
на весу крупной детали
со сбрасыванием ее на
подвижное удаляющее устройство

## Slide 20
Секционно-кольцевой пружинящий

## Slide 21
Для вытяжных штампов
при работе на провал
для деталей диаметром
до 100 мм

## Slide 22
Радиально-крючковый пружинящий

## Slide 23
Для вытяжных штампов
при работе на провал для
деталей диаметром свыше 100 мм.
Вместо потайных цилиндрических
пружин иногда применяют
плоские наружные

## Slide 24
Радиально-крючковый
самоустанавливающийся (плавающий)

## Slide 25
Для протяжных штампов
при изготовлении крупных
и длинных гильз

## Slide 26
Радиально-планочный

## Slide 27
Для вытяжных и протяжных
штампов при работе на провал.
Съемные планки
поворотно-наклоняемого типа

## Slide 28
Спасибо
за
внимание!
Notes: <number>