## Slide 1: Автоматное программирование в АСУТП
Автоматное программирование — это парадигма программирования, при использовании которой программа или её фрагмент осмысливается как модель какого-либо формального автомата.
Парадигма программирования — это система идей и понятий, определяющих стиль написания компьютерных программ, а также образ мышления программиста (структурное (блок-схема), объектно-ориентированное (классы, объекты), процедурное (список инструкций, машина Тьюринга) и т.д.)
Определяющими для автоматного программирования являются следующие особенности:
временной период выполнения программы разбивается на шаги автомата, каждый из которых представляет собой выполнение определённой (одной и той же для каждого шага) секции кода
передача информации между шагами автомата осуществляется только через явно обозначенное множество переменных, называемых состоянием автомата;
выполнение кода в автоматном стиле представляет собой цикл шагов автомата.
Название автоматное программирование оправдывается ещё и тем, что стиль мышления (восприятия процесса исполнения) при программировании в этой технике практически точно воспроизводит стиль мышления при составлении формальных автоматов (таких как машина Тьюринга, автомат Маркова и др.)
Notes: <number>
Gerard Berry, Chief Scientist, ESTREL Technologies,
Prof. Dr. Bertrand Meyer, Professor of Software Engineering, ETH, Zurich
NASA’s Mission Reliable: IEEE Computer, January 2004
В ИТМО с 90-х годов разрабатывается автоматное программирование.
Исходно АВ было разработано в рамках ВПК.
Требования
Надежность
Верификация
Документированность
В последствие начали проводиться работы для гражданских применений
Самолеты
Развитие АП попала в число 15 ведущих венчурных проектов России (2005) года
Сейчас развивается для производства автомашин
Разработаны ряд инструментальных средств
UniMod – для обычного и Web-программирования
Switch-Technology – для микроконтроллеров и программируемых логических контроллеров

## Slide 2: Автоматное программирование в АСУТП
Машина Тьюринга
Абстрактная машина была предложена А. М. Тьюрингом в 1936 г. в качестве
формального определения понятия «алгоритм». Тезис Черча-Тьюринга гласит,
что все, что можно «вычислить», «запрограммировать» или «распознать» с помощью
подходящей машины Тьюринга.
Машина Тьюринга состоит из двух частей: устройства управления и запоминающего
устройства – ленты. Лента состоит из бесконечного числа ячеек, в которых
могут быть записаны символы некоторого конечного алфавита. В каждый момент
времени на одной из ячеек ленты установлена головка чтения-записи, позволяющая
устройству управления считывать или записывать символ в этой ячейке.
Notes: <number>
Gerard Berry, Chief Scientist, ESTREL Technologies,
Prof. Dr. Bertrand Meyer, Professor of Software Engineering, ETH, Zurich
NASA’s Mission Reliable: IEEE Computer, January 2004
В ИТМО с 90-х годов разрабатывается автоматное программирование.
Исходно АВ было разработано в рамках ВПК.
Требования
Надежность
Верификация
Документированность
В последствие начали проводиться работы для гражданских применений
Самолеты
Развитие АП попала в число 15 ведущих венчурных проектов России (2005) года
Сейчас развивается для производства автомашин
Разработаны ряд инструментальных средств
UniMod – для обычного и Web-программирования
Switch-Technology – для микроконтроллеров и программируемых логических контроллеров

## Slide 3: Автоматное программирование в АСУТП
Программные системы предлагается разрабатывать так же, как выполняется автоматизация технологических процессов
Система управления является системой взаимодействующих конечных автоматов (состояния автомата, а не события). Существует два подхода алгоритмизации систем этого класса. В первом из них считается, что известен алгоритм функционирования объекта управления и требуется по нему синтезировать алгоритм логического управления, обеспечивающий заданное поведение: «Для того чтобы клапан открылся, вычислитель должен на вход открытия исполнительного механизма клапана подавать единичный сигнал». Во втором подходе учитывается информация о состоянии объекта управления: «Если вычислитель подает на вход открытия исполнительного механизма клапана единичный сигнал, то клапан открывается». Таким образом, первая стратегия базируется на понятии «состояние», а вторая -- на понятии «событие».
На языках высокого уровня представление автомата в виде графа переходов удобно выполнять при помощи конструкции switch
Notes: <number>
Gerard Berry, Chief Scientist, ESTREL Technologies,
Prof. Dr. Bertrand Meyer, Professor of Software Engineering, ETH, Zurich
NASA’s Mission Reliable: IEEE Computer, January 2004
В ИТМО с 90-х годов разрабатывается автоматное программирование.
Исходно АВ было разработано в рамках ВПК.
Требования
Надежность
Верификация
Документированность
В последствие начали проводиться работы для гражданских применений
Самолеты
Развитие АП попала в число 15 ведущих венчурных проектов России (2005) года
Сейчас развивается для производства автомашин
Разработаны ряд инструментальных средств
UniMod – для обычного и Web-программирования
Switch-Technology – для микроконтроллеров и программируемых логических контроллеров

## Slide 4
Автоматное программирование в АСУТП
Схема связей - определяет интерфейс автоматов и позволяет применять в графах переходов и в реализующих их программах символьные обозначения. Для объектно-ориентированных программ с явным выделением состояний диаграммы классов в рамках рассматриваемого подхода изображаются в виде схем связей.
Кодирование состояний - состояния кодируются для того, чтобы различать их. Это особенно важно, когда в разных состояниях формируются одинаковые значения выходных переменных. Могут использоваться различные виды кодирования состояний, но в качестве основного используется многозначное кодирование, позволяющее кодировать состояния любого автомата с помощью только одной переменной. При этом ее разрядность должна быть равна числу состояний рассматриваемого автомата, а каждому состоянию присваивается соответствующий номер. Возможность слежения за состояниями автомата по значениям одной многозначной переменной позволяет ввести в программирование (по аналогии с теорией управления) понятие «наблюдаемость».
Notes: <number>

## Slide 5
Автоматное программирование в АСУТП
Структура программы - при использовании Switch-технологии программы (их схемы) должны строиться, начиная с дешифратора состояний, а не с дешифратора входных воздействий, как это делается при использовании других стилей программирования.
Абстрактный автомат - модель, имеющего один вход, один выход и в каждый момент времени находящегося в одном состоянии из множества возможных. Формально абстрактный автомат определяется как:
S — множество состояний автомата;
X, Y — входной и выходной алфавиты, из которых формируются строки, считываемые и выдаваемые автоматом;
— функция переходов;
— функция выходов.
Существуют три схемы реализации автоматов:
1 Четырехуровневая схема программ (дешифратор состояний — дешифратор входных воздействий — выходные воздействия — формирование следующих состояний) реализует автоматы Мили.
Определение автомата Мили полностью совпадает с определением формального автомата.
Notes: <number>

## Slide 6
Автоматное программирование в АСУТП
2 Четырехуровневая схема программ (дешифратор состояний — выходные воздействия - дешифратор входных воздействий — формирование следующих состояний) реализует автоматы Мура
.
3 Пятиуровневая схема программ (дешифратор состояний — выходные воздействия — дешифратор входных воздействий — выходные воздействия — формирование следующих состояний) реализует смешанные автоматы.
Схемы программ с указанной структурой названы автоматными. При таком построении граф переходов, автоматная схема программ и конструкция языка программирования аналогичная конструкции switch языка C, реализующая дешифратор состояний, изоморфны
Взаимодействия автоматов. Автоматы могут взаимодействовать по вложенности (один автомат вложен в одно или несколько состояний другого автомата), по вызываемости (один автомат вызывается с определенным событием из выходного воздействия, формируемого при переходе другого автомата), по обмену сообщениями (один автомат получает сообщения от другого) и по номерам состояний (один автомат проверяет, в каком состоянии находится другой автомат). Ни число автоматов, вложенных в состояние, ни глубина вложенности не ограничены.
Notes: <number>

## Slide 7
Автоматное программирование в АСУТП
Реализация графов переходов - графы переходов реализуются, например, с помощью конструкции switch (например, языка Си) по соответствующим шаблонам (поэтому предлагаемый подход был назван «Switch-технология»).
Для каждого автомата создается четыре документа: словесное описание алгоритма (декларация о намерениях), схема связей, граф переходов и реализация.
Реализация выполняется так, что в каждом программном цикле или при каждом запуске автомата в нем выполняется не более одного перехода. Это делает номер каждого состояния автомата доступным для его «окружения» и позволяет не вводить новых переменных для обеспечения взаимодействия автоматов.
Notes: <number>

## Slide 8: Преимущества
Обладает наибольшей эффективностью для систем со сложным поведением
Формальное и понятное описание поведения
Автоматическая генерация кода по диаграммам переходов
Возможность верификации программ
Проектная документация
Notes: <number>

## Slide 9: Применение
«Железо»
  Микропроцессоры
  Микроконтроллеры
  Программируемые логические контроллеры
Парадигмы
  Процедурная
  Объектно-ориентированная
  Языки контроллеров
    Лестничные схемы
    Функциональные схемы
Программное обеспечение
  Системы высокой надежности
    Военные приложения
    Аэрокосмическая индустрия
  Встроенные системы
  Мобильные системы
  Визуализаторы
  Web-приложения
  Клиент-сервер приложения
Notes: <number>

## Slide 10: Генерация автоматов и генетическое программирование
Основная сложность в автоматном программировании – построение автоматов
В большинстве случаев автоматы проектируются вручную
Однако эвристическое построение автоматов часто затруднено или невозможно
Решение – автоматическое построение конечных автоматов с помощью генетического программирования
Это позволит повысить уровень автоматизации построения программ рассматриваемого класса
Материалы – на сайте http://is.ifmo.ru (раздел «Генетические алгоритмы»)
Notes: <number>

## Slide 11: Решение (1)
Система управления = нейронная сеть + конечный автомат
Нейронная сеть преобразует вещественные входные переменные в логические
Notes: <number>

## Slide 12: Решение (2)
Особь = две системы управления беспилотным объектом
Особь из двух систем – для учета взаимодействия объектов
Notes: <number>

## Slide 13: Решение (3)
Мутация особи
  Мутация системы управления летательным объектом
    Мутация нейронной сети
      Мутация элемента сети
    Мутация конечного автомата
      Изменение начального состояния
      Мутация перехода
Скрещивание особей
  Скрещивание систем управления летающей тарелкой
    Скрещивание автоматов
    Скрещивание нейронных сетей
Notes: <number>

## Slide 14
Задача: налить как можно больше бутылок за заданный промежуток времени
«Народная» задача – «Разливочная линия»
Notes: <number>

## Slide 15: Решения «народной» задачи
Построен вручную Построен автоматически
Notes: <number>