## Slide 1: ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УСТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

## Slide 2
ПРИЕМ | СПОСОБ
1. ДРОБЛЕНИЕ: | а) разделить объект на независимые части; б) выполнить объект разборным; в) увеличить степень дробления объекта.
2. ВЫНЕСЕНИЕ: | отделить от объекта мешающую часть (мешающее свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную часть или нужное свойство.
З. МЕСТНОЕ КАЧЕСТВО: | а) перейти от однородной структуры объекта или внешней среды (внешнего воздействия) к неоднородной; б) разные части объекта должны выполнять различные функции; в) каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее благоприятных для ее работы.
4. АСИММЕТРИЯ: | а) перейти от симметрической формы объекта к асимметрической; б) если объект уже асимметричен, увеличить степень асимметрии.

## Slide 3
5. 0БЪЕДИНЕНИЕ: | а) соединить однородные или предназначенные для смежных операций объекты; б) объединить во времени однородные или смежные операции.
6.УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: | объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах.
7. «МАТРЕШКА»: | а) один объект размещен внутри другого, который, в свою очередь, находится внутри третьего и т. д.; б) один объект проходит сквозь полость в другом объекте.
8. АНТИВЕС: | а) компенсировать вес объекта соединением с другим объектом, обладающим подъемной силой; б) компенсировать вес объекта взаимодействием со средой (преимущественно за счет аэро- и гидродинамических сил.

## Slide 4
9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ АНТИДЕЙСТВИЕ: | если по условиям задачи необходимо совершать какое-то действие, надо заранее совершить антидействие.
10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ: | а) заранее выполнить требуемое действие (полностью или хотя бы частично); б) заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без затрат времени на доставку и с наиболее удобного места.
11.ЗАРАНЕЕ ПОДЛОЖЕННАЯ ПОДУШКА: | компенсировать относительно невысокую надежность объекта аварийными средствами.
12. ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬ-НОСТЬ: | изменить условия работы так, чтобы не приходилось поднимать или опускать объект.

## Slide 5
13. НАОБОРОТ: | а) вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие; б) сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а неподвижную — движущейся; в) повернуть объект вверх ногами, вывернуть его.
14. СФЕРОИДАЛЬНОСТЬ: | а) перейти от прямолинейных частей к криволинейным, от плоских поверхностей к сферическим, от частей, выполненных в виде куба или параллелепипеда, к шаровым конструкциям; б) использовать ролики, шарики, спирали; в) перейти от прямолинейного движении к вращательному, использовать центробежную силу.
15. ДИНАМИЧНОСТЬ: | а) характеристики объема (или внешней среды) должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы; б) разделить объект на части, способные перемещаться относительно друг друга; в) если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным.

## Slide 6
16.ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ИЗБЫТОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: | если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить чуть меньше или чуть больше, задача при этом может существенно упроститься.
17. ПЕРЕХОД В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: | а) трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в двух-трех измерениях; б) использовать многоэтажную компоновку объектов вместо одноэтажной; в) наклонять объект или положить его набок: г) использовать обратную сторону данной площади; д) использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь или на обратную сторону имеющейся площади. Прием 17а можно объединить с приемами 7 или 15в. Получается цепь, характеризующая общую тенденцию развития технических систем: от точки к линии, затем к плоскости, потом к объему и,наконец, к совмещению многих объектов.

## Slide 7
18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ: | а) привести объект в колебательное движение; б) если такое движение уже совершается, увеличить его частоту (вплоть до ультразвукового); в) использовать резонансную частоту; г) применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы; д) использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями.
19. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: | а) перейти от непрерывного действия к периодическому (импульсному); б) если действие уже осуществляется периодически, изменить периодичность; в) использовать паузы между импульсами.
20. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ: | а) вести работу непрерывно (все части объекта должны все время работать с полной нагрузкой); б) устранить холостые и промежуточные ходы.
21. ПРОСКОК: | вести процесс или отдельные его части (например. вредные или опасные) на большой скорости.

## Slide 8
22. ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ: | а) использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие среды) для получения положительного эффекта; б) устранить вредный фактор за счет сложения с другими вредными факторами; в) усилить вредный фактор, чтобы он перестал быть вредным.
23. 0БРАТНАЯ СВЯЗЬ: | а) ввести обратную связь; б) если обратная связь есть, изменить ее.
24. ПОСРЕДНИК: | а) использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие; б) на время присоединить к объекту другой (легкоудаляемьй) объект.
25. САМООБСЛУЖИ-ВАНИЕ: | а) объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные и ремонтные операции; б) использовать отходы (энергии, вещества).

## Slide 9
26. КОПИРОВАНИЕ: | а) вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии; б) заменить объект или систему объектов их оптическими копиями (изображениями), использовать при этом изменение масштаба (увеличить или уменьшить копии); в) если используются видимые оптические копии, перейти к копиям инфракрасным или ультрафиолетовым.
27. ДЕШЕВАЯ НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВЗАМЕН ДОРОГОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ: | заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при этом некоторыми качествами (например, долговечностью).
28. 3АМЕНА МЕХАНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ: | а) заменить механическую схему оптической, акустической или запаховой; б) использовать электрические, магнитные или электромаг- нитные поля для взаимодействия с объектом; в) перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксированных к меняющимся во времени, от неструктурных к имеющим определенную структуру; г) использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами.

## Slide 10
29. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМО - И ГИДРОКОНСТРУКЦИЙ: | вместо твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и гидронаполняемые воздушные подушки, гидростатические и гидрореактинвные.
30. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ ОБОЛОЧЕК И ТОНКИХ ПЛЕНОК: | а) вместо обычных конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки; б) изолировать объект от внешней среды с помощью гибких оболочек и тонких пленок.
31. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ: | а) выполнить объект пористым или использовать дополнительные пористые элементы (вставки, покрытия в т. д.); 6) если объект уже выполнен пористым, заполнить поры каким-то веществом.
32. ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ: | а) изменить окраску объекта или внешней среды; б) изменить степень прозрачности объекта или внешней среды; в) для наблюдений за плохо видимым объектом или процессами использовать красящие добавки; г) если такие добавки уже применяются, использовать люминофоры.

## Slide 11
33. 0ДНОРОДНОСТЬ: | объекты, взаимодействующие с данным объектом, должны быть сделаны из того же материала (илы близкого ему по свойствам).
34. ОТБРОС И РЕГЕНЕРАЦИЯ ЧАСТЕЙ: | а) выполнившая свое назначение и ставшая ненужной часть объекта должна быть отброшена (растворена, испарена и т. д.) или видоизменена непосредственно в ходе работы; б) расходуемые части объекта должны быть восстановлены непосредственно в ходе работы.
35.ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА: | сюда входят не только простые переходы, например, от твердого состояния к жидкому, но и переходы к «псевдосостояниям» (к «псевдожидкостям») и промежуточным состояниям, например, использование эластичных твердых тел.
36. ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ: | использовать явления, возникающие при фазовых переходах, например изменение объема, выделение или потребление тепла и т. д.

## Slide 12
37. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ: | а) использовать тепловое расширение (тли сжатие) материалов; б) использовать несколько материалов с разными коэффициентами теплового расширения.
38. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ: | а) заменить обычный воздух обогащенным; б) заменить обогащенный воздух кислородом; в) воздействовать на воздух или кислород ионизирующими излучениями; г) использовать озонированный кислород;
39. ПРИМЕНЕНИЕ ИНЕРТНОЙ СРЕДЫ: | а) заменить общую среду инертной; б) вести процесс в вакууме. Этот прием можно считать антиподом предыдущего.
40.ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: | перейти от однородных материалов к композитным.