## Slide 1: ВЕПОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Для решения технических изобретательских задач (инженерных проблем) в рамках ТРИЗ выработан свой язык - вепольный анализ: технические "реакции" можно записывать подобно тому, как это делается в химии.
Изобретений (решение проблемы), в которых достраивается "треугольник", так много, что можно уверенно говорить о закономерности: минимальная техническая система обязательно включает два взаимодействующих вещества и поле (энергию).
В качестве таких веществ обычно выступают изделие и инструмент (или часть инструмента, непосредственно взаимодействующая с изделием) или же объект (изделие) и внешняя среда (играющая роль инструмента). Знание этой закономерности позволяет решать многие изобретательские задачи.
Построив модель задачи, нетрудно определить - что дано и что нужно ввести для постройки "треугольника": один элемент или два и какие именно -вещество, поле, два вещества, поле и вещество.

## Slide 2
Вводя понятие о веполе, мы используем три термина: вещество, поле, взаимодействие (воздействие, действие, связь).
Под термином "вещество" понимаются любые объекты независимо от степени их сложности. Лед и ледокол, винт и гайка, трос и груз - все это "вещества". Взаимодействие - всеобщая форма связи тел или явлений, осуществляющаяся в их взаимном изменении.
"В физике полем называют форму материи, осуществляющую взаимодействие между частицами вещества. Различают четыре вида полей:
электромагнитное, гравитационное, поле сильных и слабых взаимодействий.
В технике термин "поле" используют шире: это пространство, каждой точке которого поставлена в соответствие некоторая векторная или скалярная величина. Подобные поля часто связаны с веществами - носителями векторных или скалярных величин. Например, поле температур (тепловое поле), поле центробежных сил. Мы будем применять термин "поле" очень широко, рассматривая наряду с "законными" физическими полями и всевозможные "технические" поля - тепловое, механическое, акустическое и т. д.".

## Slide 3
В математике изучение свойств треугольника имеет настолько важное значение, что выделено в специальный раздел - тригонометрию. Вызвано это тем, что треугольник - минимальная геометрическая фигура. Любую сложную фигуру можно представить в виде суммы треугольников. Умея определять стороны и углы треугольника, можно произвести любые вычисления, связанные со сложной фигурой.
"Технический треугольник" - система из двух веществ и поля - играет в решении изобретательских задач столь же важную роль, как геометрический треугольник в математике.
"Технический треугольник" получил название веполь (от слов "вещество" и "поле"), а раздел теории решения изобретательских задач, изучающий свойства веполей, называется вепольным анализом.
Понятие "поле" имеет в вепольном анализе широкий смысл: кроме четырех полей, "узаконенных" в физике (электромагнитное, гравитационное, поля сильных и слабых взаимодействий), веполь может включать "поля" тепловые и механические. В сущности, "поле" в веполе - это энергия, прикладываемая к инструменту или изделию для выполнения полезной работы.

## Slide 4
Термин "вещество" тоже понимается в широком смысле слова: "веществами" могут быть, например, плотина и вода, винт и гайка, снаряд и танк, молоток и гвоздь...
Предположим, рассматривается задача о повышении скорости движения ледокола во льдах. Для этой задачи простейшей моделью может служить веполь, включающий лед (изделие), ледокол (инструмент) и механическое поле сил, приложенных к ледоколу для взаимодействия ледокола со льдом.
Реальный ледокол - сложная техническая система со многими свойствами. Но "ледокол", входящий в веполь,- просто вещество, взаимодействующее с другим веществом (льдом) благодаря полю механических сил.
Нечто подобное мы имеем при записи формул химических веществ.

## Slide 5
Записав, например, формулу Н2О, мы отбрасываем множество признаков, присущих воде (масса, движение, температура, цвет и т. д.).
Запись выделяет только главный для химии факт:
молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.
Веполь - модель технической системы.
Веполь условен и отражает только одно (но главное для данной задачи) свойство системы.
Например, в задаче "Как повысить скорость движения ледокола во льдах?" веполь не включает воду, хотя реальный ледокол без воды не может двигаться. Для веполя в этой задаче безразлично, является ли ледокол атомным, дизельным или паровым,- важно только механическое проникновение одного вещества в другое".

## Slide 6
Графическое изображение веполя
"Веполь - понятие простое, легко поддающееся наглядному графическому изображению. Поле обозначают буквой П, вещества - буквами B1 (изделие) и В2 (инструмент), направление действия поля и веществ показывают стрелками.
В вепольном анализе используются следующие условные обозначения:
необходимое взаимодействие,
недостаточное взаимодействие,
нежелательное взаимодействие,
направление взаимодействия,
направление преобразования веполя

## Slide 7
Вепольный "язык" позволяет записывать - что дано (т. е. модель задачи) и что получено в результате решения.
Например,
П П
В1 В2 В1 В2

## Slide 8
Пмех
В1 В2 В1 В2
Волнистая стрелка символизирует неудовлетворительное взаимодействие. Двойная стрелка заменяет слова "для решения задачи надо перейти к".
В1 - изделие, B2 - часть инструмента, непосредственно взаимодействующая с изделием.
Запись читается: "Модель задачи - два вещества,
неудовлетворительно взаимодействующие друг с другом. Для решения задачи надо перейти к веполю, в котором механическое поле действует на изделие, взаимодействующее со средой".

## Slide 9
Действие можно показать и двумя стрелками в случае его двойной природы: прямой (полезная часть действия) и волнистой (вредная, ненужная часть действия).
Пт Пт
В1 В1 В2
Тепловое поле избыточно действует на B1 (изделие): часть действия полезна, а другая часть вредна. Для решения задачи необходимо перейти к веполю, в котором B2 (инструмент) пропускает полезное действие и задерживает вредное, ненужное. Эта запись наглядно показывает, в чем смысл построения веполя.
Даны вещество и поле, плохо взаимодействующие друг с другом. Изменить это плохое взаимодействие трудно, и мы идем в обход - подбираем вещество B2, которое хорошо взаимодействует с полем. Такое вещество всегда легко подобрать. Остается обеспечить хорошее взаимодействие между B2 и B1 - и задача решена.

## Slide 10: Несколько правил вепольного анализа
"1. Правило достройки веполя. Если по условиям задачи дана невепольная система (один элемент) или неполная вепольная система (два элемента), то для решения задачи необходимо достроить систему до полного веполя.
Правило это вытекает из самого понятия "веполь": работоспособная техническая система должна, как минимум, иметь два вещества и поле. В изобретательской практике часто встречаются задачи типа: "Дано одно вещество, нужно им управлять (обнаруживать, измерять, изменять, перемещать и т. д.)".
Распространенная ошибка состоит в том, что рассматривают различные варианты прямого действия на вещество. Правило 1 указывает эффективный обходный путь и позволяет сразу сказать, каким будет тип ответа на задачу (добавить вещество, добавить поле и т.д.).
Переход от одного вещества (или одного поля) к веполю равносилен применению группы приемов, устраняющих физическое противоречие. Например, в задаче о запайке ампул физическое противоречие состоит в том, что огонь должен действовать на ампулы, чтобы их запаивать, и не должен действовать на ампулы, чтобы их не перегревать.

## Slide 11
При построении веполя подобные противоречия автоматически снимаются благодаря тому, что поле действует через второе вещество (или в присутствии второго вещества); действие есть и действия (непосредственного) нет.
Еще одна важная особенность достройки веполя: техническая система эффективна только в том случае, если она поддается управлению. Достраивать веполь надо так, чтобы в нем обязательно был хотя бы один хорошо управляемый элемент.
В задаче об окраске таким элементом служит поле центробежных сил: меняя число оборотов, можно регулировать толщину остающегося на изделии слоя краски. В задаче о запайке ампул управляемый элемент - вода, в которой размещены ампулы. Меняя уровень воды, можно регулировать глубину проникновения пламени.
Для удобства чтения вепольных формул желательно поля на входе записывать над строчкой, а поля на выходе - ниже строчки, в которой записаны взаимодействующие вещества.

## Slide 12
2. Правило перехода к феполю. Вепольные системы имеют тенденцию переходить в системы фепольные, т. е. системы с магнитным полем и
ферромагнитным веществом, взятым в виде порошка.
Правило это можно записать так (линии обозначают взаимодействие в общем виде, без указания, куда направлено действие):
П Пм
В1 В2 В1 Вф
Тенденция к увеличению степени дисперсности В2, замене "сплошного" инструмента "порошковым" (или же состоящим из еще более мелких частиц, например молекул или ионов) типична для всех вепольных систем. Чем меньше рабочие частицы инструмента, тем гибче и точнее инструмент, тем легче им управлять. Но управление отдельными частицами, естественно, возможно только с помощью полей и прежде всего с помощью легко генерируемого и легко управляемого магнитного поля. Поэтому в "вепольном мире" часто встречаются феполи - вепольные системы, в которых инструментом служат магнитные частицы, управляемые магнитным полем.

## Slide 13
Переход к феполям возможен и в тех случаях, когда уже даны два взаимодействующих вещества, - ферромагнитные частицы вводятся в одно из этих веществ:
Пм
В1 В2 В1 (В2Вф)
Вместо неферромагнитного и потому трудно управляемого вещества В2 получается комплекс (В2Вф), легко поддающийся управлению с помощью магнитного поля.

## Slide 14
Пример - изобретение по авторскому свидетельству "Способ проведения процессов, например каталитических, в системах с движущимся катализатором, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения, создают движущееся магнитное поле и применяют катализатор с магнитными свойствами".
Катализатор В2 и вещество B1, на которое он действует, надо как-то перемешивать, перемещать относительно друг друга. Приходится использовать громоздкие и малоэффективные механические мешалки или надеяться на перемешивание тепловыми потоками. Но если соединить частицы катализатора с частицами ферромагнитного вещества, получится катализатор, легко поддающийся управлению магнитным полем - в этом суть изобретения.

## Slide 15
3. Правило разрушения веполя. Наверное, у читателя уже давно возник вопрос: не все задачи сводятся к достройке веполя, должны быть и обратные задачи на разрушение веполей. Как действовать в этих случаях? Чтобы разрушить ненужный или вредный веполь, между двумя имеющимися веществами должно быть введено третье, являющееся видоизменением одного из двух данных веществ.
Веполь может быть разрушен разными путями: удалением или заменой элементов, введением различных дополнительных элементов. Но при этом возникают затруднения: проще всего разрушить веполь введением третьего вещества, однако условия задачи обычно накладывают запрет на введение посторонних веществ.

## Slide 16
"Соль" правила 3 в том, чтобы ввести третье вещество и в то же время его не вводить. Чтобы осуществить эту противоречивую операцию, нужно изготовить третье вещество из уже имеющихся веществ. Тогда третье вещество будет и его не будет - оно сделано из имеющихся веществ и
может рассматриваться как их часть:
П П
В1 В2 В1 В2
В1 (или В2 )

## Slide 17
Пример. При движении на больших скоростях подводные крылья подвергаются кавитационной эрозии: кавитация разъедает металл, разрушает поверхность
крыльев. Конечно, можно покрыть крылья каким-то защитным слоем. Но и это покрытие, даже самое прочное, будет съедено кавитацией. По правилу 3
покрытие надо выполнить либо из видоизмененного металла (это ничего не дает, как мы видели), либо из видоизмененной воды, например льда. Лед будет
разрушаться, как любое покрытие, но лед можно восстанавливать, ведь вокруг сколько угодно воды! Такова суть изобретения по авторскому свидетельству: в местах, подверженных кавитационной эрозии, постоянно намораживают тонкий слой льда.

## Slide 18
4. Правило перехода к цепному веполю.
Вепольные системы имеют тенденцию к развитию В2 в самостоятельный веполь:
П П1 П2
В1 В2 В1 В3 В4
В свою очередь В4 может образовывать новый веполь, состоящий из В5, В6 и П3 и т.д. Такие веполи называют цепными.

## Slide 19
Пример. До сих пор в технике используется один из древнейших механизмов - клин. Но клиновым устройствам присущ принципиальный недостаток:
клин трудно извлекать. Были сконструированы разного рода "складывающиеся" клинья, но они оказались сложными и ненадежными. Что вы предлагаете?
Модель этой задачи можно представить в виде веполя: клин, поверхность, на которую он давит, и механическое взаимодействие между ними. Веполь включает
все три элемента, но ни один из них не поддается легкому управлению, отсюда и несовершенство системы. По авторскому свидетельству № 428119, клин
разделен на две части: собственно клин и прокладку, выполненную из легкоплавкого вещества. Когда надо извлечь клин, прокладку нагревают, она
размягчается, и клин легко извлекается. Это изобретение вполне могло быть сделано еще в древнем Египте...

## Slide 20
5. Правило выявления физэффектов. Если в задаче дан веполь с полем П1, а на выходе требуется получить поле П2, то название нужного физического эффекта можно узнать, соединив названия полей П1 и П2:
П1
В1 В2 вид физического эффекта
П2

## Slide 21
Например, если дано механическое поле, а на выходе желательно получить магнитное поле, необходим механомагнитный эффект (магнитоупругий эффект).
Зная название нужного эффекта, можно подобрать В2, реализующее этот эффект, или развернуть В2 в цепной веполь, в котором В4 сможет реализовать необходимый эффект.