## Slide 1: Лекция 4 От практики к теории ?
Для эффективного решения изобретательских задач высших уровней нужна эвристическая программа, позволяющая заменить перебор вариантов целенаправленным продвижением в район решения.
Генрих Альтшуллер

## Slide 2: НАВИГАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ
Фундаментальные открытия Г. Альтшуллера:
1.Исследование объективной информации, содержащейся в созданных изобретениях.
2. Определение содержания и целей необходимых ис-
следований, на которых должна была строиться работоспособная теория:
- в каждой технической системе, усовершенствованной в патенте, нужно выявить ключевую решенную проблему, выявить причины и структуру этой проблемы, определить инвариантные элементы (устойчивые признаки) реальных проблем.

## Slide 3
- Из каждого патента, особенно из патентов, обладающих большой ценностью, нужно извлечь ключевое преобразование, которое и определяет переход в этом патенте от постановки задачи к идее решения. Нужно классифицировать и систематизировать эти преобразования, оценить, как часто они встречаются и насколько они эффективны.
- Нужно выявить также, каким образом можно в новых ситуациях находить подходящее преобразование для того, чтобы использовать его как образец, модель для поиска решения конкретно для каждой новой задачи.

## Slide 4: Фундамент классической ТРИЗ – три практических решения:
Все реальные проблемы могут быть редуцированы всего лишь к трем различным видам и представлены только тремя соответствующими структурными моделями:
Административная проблема — проблемная ситуация задана в виде указания недостатков, которые нужно устранить, или целей, которые нужно достичь, при этом причины возникновения недостатков, а также способы их устранения и достижения указанных целей не указан;
Техническая проблема — проблемная ситуация задана в виде указания несовместимых функций или функциональных свойств системы, из которых одна функция (или свойство) способствует достижению главной полезной функции всей системы (назначению системы), а вторая — противодействует;
Физическая проблема — проблемная ситуация задана в виде указания одного физического свойства элемента или всей системы в целом, из которых одно значение этого свойства необходимо для достижения одной определенной функции системы, а другое значение — для другой, но при этом оба значения являются несовместимыми и обладают взаимоисключающими противоположно направленными тенденциями к их улучшению.

## Slide 5
2. Все известные решения получены на основе применения трансформаций, относящихся всего лишь к четырем классам:
• прямые модели для разрешения физических противоречий ( фундаментальными трансформациями, в ТРИЗ — ≪принципы≫);
• прямые модели для разрешения технических противоречий (специализированные трансформации, или ≪приемы≫);
• рекомендации для изменения физико-технических моделей в виде взаимодействий ≪поле-вещество≫ (комплексные трансформации, или ≪стандарты≫);
• рекомендации по реализации нужной функции на основе примеров стандартного или оригинального применения как известных, так и новейших физико-технических явлений (базовые трансформации, или эффекты).
3. На основе реинвентинга (исследования) сотен тысяч изобретений в ТРИЗ была установлена последовательность шагов для рационального исследования исходной проблемной ситуации, для построения модели проблемы и выбора подходящей модели трансформации, для проверки правильности предлагаемых решений.

## Slide 6
Основная цель классической ТРИЗ - обеспечение ≪алгоритмической навигации мышления≫. АРИЗ-1985.
Современные термины и определения в ТРИЗ.
Понятие ≪мышление≫, включенного в определение, понимается сужено, как изобретательское мышление, или мышление при решении изобретательских проблем.
Изобретательская проблема - упрощенно определяется как задача, содержащую несовместимые требования, ≪неразрешимое≫ противоречие.
Понятие ≪навигация≫ представляется нам точным и чрезвычайно важным. Человек мыслит образами, метафорами, и использует определенную модель трансформации как пример, шаблон, аналог для создания решения по ассоциации, по аналогии.
При этом человек наполняет модель конкретным содержанием из новой задачи, и модель направляет его мышление к цели.
Обобщенные модели трансформации и иллюстрирующие их примеры играют роль навигаторов мышления или навигаторов изобретения

## Slide 7: Три иерархического уровня теоретического и практического инструментария ТРИЗ
Применение ТРИЗ
Изучение ТРИЗ
Административно-стратегический уровень
Выбор направления развития системы
Тактико-технический уровень
Определение, выбор (и решение) ключевых технических проблем
Оперативно-физический уровень
Определение и решение физико-технических проблем

## Slide 8: Порядок изучения инструментария классической ТРИЗ обусловлен следующими преимуществами:
1. Методы оперативного уровня в наибольшей степени опираются на практику, и поэтому их первоочередное освоение позволяет быстрее начать применение инструментов ТРИЗ для решения практических задач (сначала несложных).
2. Знание оперативного уровня служит основой для понимания идей и методов высших уровней, так как изучение идет в направлении от более простого и практичного к более сложному и абстрактному.
3. При последующем изучении тактического и стратегического уровней на практических примерах еще больше закрепляется навык применения оперативного инструментария.
4. Оперативный уровень наиболее полно и убедительно разработан, что ускоряет формирование уверенности в конструктивности и эффективности ТРИЗ в целом.